УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Новомихайловского сельского поселения

Кущевского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2016 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Новомихайловское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.

и на перспективу до 2043 года

Содержание

| 1. | Паспорт программы…………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения, используемые в программе……… | 6 |
| 3. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………………. | 22 |
| 3.1. | Основные показатели системы теплоснабжения…………… | 23 |
| 3.1.1. | Институциональная структура………………………………. | 23 |
| 3.1.2. | Характеристика системы теплоснабжения………………….. | 23 |
| 3.1.3. | Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению…….. | 26 |
| 3.2. | Основные показатели системы холодного водоснабжения... | 26 |
| 3.2.1. | Тарифы для населения за холодное водоснабжение……….. | 38 |
| 3.2.2. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Новомихайловского сельского поселения …………………………………………. | 38 |
| 3.3. | Основные показатели системы электроснабжения………… | 39 |
| 3.3.1. | Тарифы для населения на электроэнергию…………………. | 39 |
| 3.4. | Основные показатели системы газоснабжения……………... | 40 |
| 3.4.1. | Тарифы для населения за газоснабжение…………………… | 45 |
| 3.5. | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО…………………………………………………………….. | 45 |
| 3.5.1. | Краткая характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»…………………………. | 45 |
| 3.5.2. | Применяемая система санитарной очистки территории…… | 46 |
| 3.5.3. | Основные проблемы санитарной очистки…………………... | 53 |
| 3.5.4. | Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО…….. | 54 |
| 4. | Прогноз развития застройки муниципального образования….. | 54 |
| 4.1. | Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Шкуринского сельского поселения…….. | 54 |
| 4.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана…………………………………………. | 55 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………….. | 55 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения………………………………………………………… | 62 |
| 7. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги…. | 63 |
| 7.1. | Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий…………………………………………………….. | 63 |
| 8. | Управление программой……………………………………... | 65 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.  и на перспективу до 2043 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития  сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утверждённым решением Совета Новомихайловского сельского поселения Кущевского района от 28.08.2014 г. № 185 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы.

| Наименова-ние Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г. и на перспективу до 2043 года. |
| --- | --- |
| Исполните-ли и соисполнители Программы: | Администрация Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: - организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; - организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Новомихайловского сельского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно - государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Новомихайловского сельского поселения. |
| Целевые показатели программы: | В энергоснабжении: 1.1. Уровень надежности реализуемых товаров и услуг: 2016г.-0,0940; 2017г.-0,0926; 2018г. и последующие периоды не выше 0,0926. 1.2. Уровень качества реализуемых товаров и услуг : 2016г. -1,0102; 2017г.- 1,0102; 2018г. и последующие периоды не ниже 1,0102. 2. В водоснабжении: 2.1.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% - 3.26; 2.2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км - 0,3; 2.3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % - 38,2; 2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* -1,15. 3. В газоснабжении: 3.1. Показатель надежности оказываемых услуг: 2016г. -0,999994 2017г.-1.0 2018г.-1,0 и последующие годы. 3.2. Показатель качества оказываемых услуг: 2016г.-0,999963; 2017г.-1,0 2018г.- 1,0 и последующие годы. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2034 года) : 1 этап (10 лет) с 2015 г. до 2024 г. 2 этап (10 лет) с 2025 до 2034 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2043 года. |
| Объемы финансиро-вания: | 2016г. -340,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -246,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 85,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -9,00 тыс.руб. 2017г. - 340,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -246,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 85,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -9,00 тыс.руб. 2018г. - 360,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -250,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 95,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -15,00 тыс.руб. 2019г. - 2082,04 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет - 594,41 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 956,02 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 531,61 тыс.руб. 2020г. - 1819,34 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -541,87 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 824,67 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 452,80 тыс.руб. 2021-2043г.г. - 7975,25 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -2765,05 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 3462,63 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 1747,58 тыс.руб. |

2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

2)  оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

«Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта;

«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

«База инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования;

«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;

«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов;

«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;

«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;

«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;

«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых не устанавливаются требования к их снижению;

«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами;

«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;

«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в полном объеме;

«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков;

«Полный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

«Газораспределительная система» - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

«Независимая организация» - организация, которая осуществляет производство и поставки газа и является независимой от организаций - собственников систем газоснабжения и организаций - собственников газораспределительных систем;

«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;

«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;

«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

«Использование отходов» - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

«Единая энергетическая система России» - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;

«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями;

«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

«Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям;

«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;

«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);

«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;

«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;

«Расчетный период» - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка;

«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

«Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы» - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

«Зона свободного перетока электрической энергии (мощности)» - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;

«Гарантирующий поставщик электрической энергии» - коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

«Веерное отключение» - обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств и (или) энергетических установок;

«Территориальная сетевая организация» - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети или с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;

«Установленная генерирующая мощность» - электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;

«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов;

«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;

«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;

«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;

«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

- подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Население и организации Новомихайловского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: теплоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется частными предприятиями, а также предприятиями иных форм собственности.

Предприятия работающие в районе используют в своей деятельности оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности казны муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной).

Таблица №1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в многоквар-тирных домах | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабже-ние | ОАО «Кубаньэнерго» (Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Ленинградские электрические сети) | ОАО «Кубаньэнерго» | договорная | договорная |
| Теплоснабжение | МУП «Теплоэнергетик» | муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |
| Холодное водоснабжение | ООО «ИВ-Консалтинг» | муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | муниципальная собственность, собственность муниципального района, частная собственность | договорная | договорная |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | ООО «Чистая станица» | Муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |

Новомихайловское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район и наделено статусом муниципального образования.

Состав Новомихайловское сельского поселения: с. Новомихайловское, п. Коммунар, х. Федорянка, х. Чекуновка.

3.1. Основные показатели системы теплоснабжения.

3.1.1. Характеристика системы теплоснабжения.

Поставщиком тепловой энергии на территорию Новомихайловского сельского поселения является МУП «Теплоэнергетик».

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетик» создано согласно Решения Совета муниципального образования Кущевский района  № 819 от 01.09.2008г. и Постановления  Главы муниципального образования Кущевский района № 1415 от 01.09.2008г.

На территории  муниципального образования Кущевский район предприятие арендует 25 действующих котельных, работающих на  природном сетевом  газе. Одна из котельных находится на территории Новомихайловского сельского поселения. Жилые здания отапливаются в основном от индивидуальных котлов и ОАГВ.

Реквизиты МУП «Теплоэнергетик»:

Полное наименование предприятия: Муниципальное  унитарное  предприятие  «Теплоэнергетик»  муниципального  образования Кущевский  район.

Сокращенное наименование - МУП  «Теплоэнергетик».

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия   23 №   006947126   ИНН / КПП   2340019933 / 234001001

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица: ОГРН   1082340000544    Серия   23   №   007059597

р/счет № 40702810600010000814 в АКБ «Крыловский» (ОАО) г. Краснодар

кор.счет № 30101810900000000569 БИК 040349569

Полный почтовый адрес банка: 350020, г. Краснодар,  ул. Дзержинского, д. 3/2.

Код по ОКПО 87951037  ОКВЭД 40.30.14  ОКАТО 03228816001

ОКТМО – 03628416; ОКОГУ – 49007; ОКФС – 14; ОКОПФ – 42; ОКВЭД – 40.30.14

Юридический адрес: Россия, 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,  ул. Ленинградская, 213

Фактический адрес: Россия, 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,  ул. Ленинградская, 213

Телефон (86168) 5-54-03,  5-40-95, 5-40-96, 5-49-54;   факс (86168) 5-54-03

Адрес электронной почты: k.teplo@mail.ru

Таблица №2

Технические показатели работы  котельных в МО Новомихайловское сельское поселение.

| № участка | Адрес котельной тип. кол-во котлов | Уст-я мощн Гкал/ час | Подключ. мощность мах. Гкал/час | Вырабо- тано тепловой энергии за год. Гкал/год | Фактич. удельный расход топлива кг.у.т./гкал | Собств. нужды котельной Гкал/год | Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал/год | Потери в тепл. сетях. Гкал/год | Полез. отпуск тепла Гкал/год | Указать группу, к которой относится котельная при покупке газа | Удельный расход топл. по реж. карте кг.у.т./гкал | Расход топл.. по кот. в год | Расход воды по кот. фактич. мЗ/год | Расход эл. энергии по кот. в.тыс.квт.ч./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по отоплению | по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | натур. топл. тыс. мЗ | услов. топл. т.у.т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Новомихайловскому сельскому поселению в том числе: | 4,3 | 0.83 | 0.83 |  | 1942,3 | 161,6 | 45,1 | 1897,2 | 484,3 | 1412,9 | от 0.1 до 1 вкл. | 173,6 | 271,3 | 313,8 | 151 | 65,8 |
| Газовые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с.Новомихайловское | 4,3 | 0.83 | о.аз |  | 1942.3 | 161,6 | 45,1 | 1897,2 | 484,3 | 1412,9 | от 0.1 до 1 вкл | 173,6 | 271,3 | 313.8 | 151 | 65,8 |
|  | КВГ-2.5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению.

Таблица №3

Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф МУП «Теплоэнергетик» | за 1 Гкал, с НДС (руб.) | 1649,85 | 1649,85 | 1804,56 | 1804,56/1878,28 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №26/2010-т от 17.10.10г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.10.12г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. | с 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. | с 01.07.2012 г. до 31.12.2012г. | 01.01.13-30.06.13г. / 01.07.13-31.12.13 г. |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) в данной программе не рассматривался, так как не утвержден органом местного самоуправления.

3.2. Основные показатели системы холодного водоснабжения.

В связи с отказом ООО «Югводоканал» филиала «ЕГВ» обслуживать разводящие сети сельских поселений Кущевского района, администрацией муниципального образования  Кущевский район был объявлен аукцион  на право заключения договора  аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района и осуществлению деятельности  по водоснабжению потребителей Кущевского района. На основании Протокола №1 от 26.04.2012г. заседания аукционной комиссии Управлением  муниципальным имуществом администрации  муниципального образования Кущевский район, действующим от имени собственников имущества: муниципального образования  Кущевский район  и сельских поселений  Кущевского района, в связи с принятием администрацией муниципального образования Кущевский район от сельских поселений Кущевского района права по предоставлению объектов водоснабжения в долгосрочную аренду в соответствии с решениями Советов сельских поселений Кущевского района: Глебовского от 29 июня 2011года №142, Ильинского от 29 июля 2011года №72, Кисляковского от 22 июня 2011года №110, Краснополянского от 6 июля 2011года №60, Красносельского от 7 июля 2011 года №82, Кущевского от 29 июня 2011года №178, Новомихайловского  от 27 августа 2011года №72, Первомайского от 8 июля 2011года №129, Полтавченского от 7 июля 2011года №75, Раздольненского от 24 июня 2011года №74, Среднечубуркского от 17 мая 2011года №84, Шкуринского от 8 июля 2011года №105, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Пушкарь Аллы Александровны,  действующей на основании Положения и постановления администрации муниципального образования Кущевский район от 5 апреля 2012г. №521 «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения» были заключены два договора аренды.

1.Договор аренды муниципального имущества – объектов водоснабжения  №10 от 28 апреля 2012г.;

2. Договор №11 от 29 мая 2012г.

Согласно  условиям вышеуказанных договоров  Арендатор  принимает во временное владение и пользование  за плату муниципальное имущество  муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района – объекты водоснабжения, необходимые для осуществления деятельности  по водоснабжению  на территории Кущевского района.

Производственная система, которую эксплуатирует ООО «ИВ-Консалтинг»  снабжает холодной водой 21463 потребителя (из них юридические лица различной формы собственности – 453 и физические лица  (население) - 21010 абонентов (50099 человек)). Услугами в сфере холодного водоснабжения охвачены 56 населенных пунктов муниципального образования Кущевский район.

Площадь производственной базы арендуемых объектов водоснабжения – 73604,4 кв.м., площадь производственных помещений – 4990,3 кв.м.

Реквизиты ООО «ИВ-Консалтинг»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИВ-Консалтинг».

Краткое наименование: ООО «ИВ-Консалтинг».

Юридический адрес: 352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Фактический адрес:  352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Телефон/факс: 8 918 495 83 55

ИНН: 2340019323

ОГРН: 1072340001161

КПП: 234001001

В настоящее время протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 854,227 км., из них 306,497  км магистральных трубопровода и 547,730 км разводящих водопроводных сетей. Производственная система  холодного водоснабжения муниципального образования Кущевский район состоит из:  14 насосных станций (из них 8 расположены на магистральных водопроводных сетях, 6 на разводящих), 10 резервуаров  для хранения чистой воды общей емкостью - 11960 м3, 28 водонапорных башен и  5 артезианских скважин. Система водоснабжения муниципального образования Кущевский район была построена до 1983г. и являлась частью Ейского группового водопровода. Общий баланс воды   поступающей в  распределительную сеть муниципального образования Кущевский район складывается из:  объема добычи воды на Кисляковском водозаборе и  объема покупной  воды  у ООО «Югводоканал» г. Ейск.

Холодная вода, закупаемая в ООО «Югводоканал» г. Ейск поступает в муниципальное образование Кущевский район по Ейскому групповому водопроводу МВ - III от насосной станции III подъема  в ст. Староминской. На границе МО Кущевский район установлен прибор учета, согласно показаниям, которого ведется учет объемов поставки холодной воды. Далее по магистральному трубопроводу МВ – III  холодная вода подается на  водопроводную насосную станцию IV подъема «Кущевская».  На этом отрезке производится частичный водоразбор в распределительную подающую сеть к населенным пунктам по трубопроводу МВ-III-2 ст. Шкуринская. Также, через ВНС «Комсомольская» (а/дор. ст. Кущевская - ст. Староминская)  производится водоразбор в   распределительную сеть п. Комсомольский.  ВНС «Комсомольская» оборудована тремя насосами К45-55. Далее по МВ-III-3 водоотбор  производится в  водопровод В-6  х. Нардегин до х. Воровского, а также  в распределительные трубопроводы подающие воду к населенным пунктам: В-6-1 п. Заводской, В-6-2 х. Благополученский, В-6-4 х. Калининский, В-6-5 х. Новоурожайный, В-6-6 х.Б. Лопатина, В-6-7 п. Красная поляна.  Подкачка воды их магистрального трубопровода МВ-III-3 в водопровод В-6  осуществляется через ВНС «Первомайская» (х. Первомайский, ул. Первомайская,4). ВНС «Первомайская» оборудована двумя насосами ЦНС 60-132 и одним насосом ЦНС 38-88.  Следующим  населенным пунктом, который производит водоотбор из магистрального трубопровода МВ-III-3 является ст. Кущевская «Авиагородок». Подача воды в данный населенный пункт осуществляется через ВНС «РТП», расположенную по адресу: ст. Кущевская, ул. Гагарина, 14. ВНС «РТП» укомплектована одним насосом К 90-35 и двумя  насосами  К 20-30. И ВНС «Городок», расположенную по адресу ст. Кущевская ул. Матросова. ВНС «Городок» укомплектована тремя насосами К 100-65-200.  Далее вода, полученная от ООО «Югводоканал»  поступает на головную насосную станцию 4 подъема «Кущевская» (ВНС «Кущевская»), расположенную по адресу: ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74. Головная насосная станция укомплектована: двумя насосами Д320-50, семью насосами 10Д6, пятью насосами 200Д-90, тринадцатью насосами ЦН400-105, одним насосом ЦНС-1 и двумя насосами ЦНС-3. Поступающая на насосную станцию вода проходит доочистку хлором на РЧВ №1,№2. Для этого используются установки типа «ХЛОРЭКС» (УГ-2). Помимо воды, полученной от ООО «Югводоканал»,  на РЧВ№3 поступает вода с Кисляковского водозабора. Кисляковский водозабор имеет девять  скважин.  Очистные сооружения на водопроводе отсутствуют. Вода по сборному водопроводу поступает на  ВНС «Кисляковская», расположенную по адресу Ж.д.п. Кисляковка, ул. Восточная, 13 и далее на РЧВ №3. ВНС «Кисляковская»  укомплектована  тремя насосами  1Д200-90, тремя насосами 1Д320-50, четырьмя насосами ЦНС 38-88 и  одним насосом НЦСЗ. От данного водозабора из Кисляковского водопровода  происходит водоразбор следующих населенных пунктов х. Пролетарский, х. Красная заря и ж.д.п. Кисляковка. Вода с Кисляковского водозабора , прошедшая доочистку и обеззараживание, и смешивание с покупной водой от ООО «Югводоканал» попадает в водопровод В-5. От распределительного водопровода В-5 осуществляется  поставка воды в ст. Кущевская, КППУМГ, ГУП ДЭП-107, СТО, п. Садовый, п. Степной и далее подача воды  на ВНС «Зеленая Роща»  расположенную в районе автодороги на х. Гослесопитомник. ВНС «Зеленая Роща» укомплектована  тремя насосами ЦНС 180-85, тремя насосами Д320-70 и одним насосом НЦСЗ. На водопроводе В-5 установлена  водопроводная насосная станция «Подкущевская». ВНС «Подкущевская»  расположена в районе автотрассы «Ростов-Краснодар» (автокемпинг). Данная насосная станция укомплектована одним насосом ЦНС 105-196, девятью насосами ЦНС 105-147,  и одним насосом ЦНС-3 (на данный момент ВНС законсервирована). По схеме водоснабжения  ВНС «Подкущевская» подает воду до ВНС «Зеленая Роща». От ВНС «Зеленая Роща»  подача воды к населенным пунктам осуществляется  с помощью сети напорных магистральных и распределительных трубопроводов. Водопровод В-8  имеет протяженность 44276 м  и подает воду от ВНС «Зеленая Роща» до х. Зеленая Роща, х. Серебрянка и т.д. От него берут начало распределительные  подающие трубопроводы к населенным пунктам:

В-8-1 х. Мирный, В-8-2 х. Ровный, В-8-3 х. Ильинка, В-8-4 х. Гослесопитомник, В-8-5 х. Глебовка, В-8-6 х. Братский, В-8-7 с. Полтавченское. ВНС «Глебовская» располагается в районе с. Глебовское . насосная станция оборудована тремя насосами К 45-55.  Между населенными пунктами х. Серебрянка и х. Крутоярский    на  водопроводе В-8 установлена  новая насосная станция  оборудованная одним насосом для подкачки воды в населенные пункты: х. Крутоярский, х. Красная слобода, х. Зеленая Роща. Водопровод В-7 берет также свое начало от ВНС «Зеленая Роща» и подает воду  до с. Алексеевское. От него запитаны распределительные подающие трубопроводы к населенным пунктам: В-7-1 х. Объездная балка, В-7-2 с. Раздольное., В-7-3 х. Водяная балка. Водопровод В-7-3 от х. Объездная балка  до х. Красный через  ВНС «Степная» подкачивает воду в сеть распределительных трубопроводов к населенным пунктам: В-7-3а х. Цукерова балка, В-7-3б х. Красное, В-7-3в х. Исаевский, В-7-3г. х. Тауруп, В-7-3д х. Майский, В-7-3е х. Нововысоченский. ВНС «Степная», расположенная по адресу: х. Средние Чубурки, ул. Шоссейная,3 укомплектована одним насосом К 45-55, двумя насосами К 90-55 и одним насосом ЦНС-3.  Насосная станция,  подкачивающая воду на участке водопровода В-7-3  между населенными пунктами х. Красный и х. Майский законсервирована. Распределительный водопровод В-5 подает воду  до ВНС «Новомихайловская». ВНС «Новомихайловская»  расположена  в районе автодороги ст. Кущевская - ст.Кугоейская. ВНС «Новомихайловская» укомплектована одним насосом К45-55. От водопровода В-5 берет начало распределительный водопровод В-4, обеспечивающий услугами по холодному водоснабжению следующие населенные пункты п. Новоивановка, х.Коммунар, х. Ириновка и Кугоейское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края. На границе балансовой принадлежности Кущевского и Крыловского районов установлен прибор учета потребляемых ресурсов. Оказанием услуг в сфере холодного водоснабжения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района занимается ООО «КубаньИнжиниринг». Информация о протяженности инженерных сетей представлена в Таблице №4.

Таблица №4

Информация о протяженности  магистральных инженерных сетей МО Кущевский район, обслуживаемых ООО «ИВ-Консалтинг»

| № | Месторасположение | материал | диаметр, мм | длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МВ-III от границы Кущевского района до ВНС IVподъема в ст. Кущевская | сталь | 500 | 2374 |
|  |  | сталь | 600 | 500 |
|  |  | ч/в | 500 | 24220 |
| 2. | МВ-III-2 ст. Шкуринская | сталь | 150 | 22 |
|  |  | ч/в | 150 | 1634 |
|  |  | пвх | 160 | 2022 |
| 3. | МВ-III-3 х. Нардегин | ст. | 200 | 3262 |
|  |  | ч/в | 200 | 693 |
|  |  | пвх | 110 | 1453 |
| 4. | Водопровод В-6 от МВ III -3 (х. Нардегин) до х.Воровского | сталь | 100 | 290 |
|  |  | сталь | 150 | 200 |
|  |  | сталь | 200 | 8784 |
|  |  | ч/в | 100 | 7677 |
|  |  | пвх | 110 | 7304 |
|  |  | пвх | 160 | 16973 |
| 5. | В-6-1 п. Заводской | сталь | 100 | 147 |
| 6. | В-6-2 х. Благополученский | ч/в | 100 | 80 |
| 7. | В-6-3 х. Таврический | пвх | 110 | 2657 |
| 8. | В-6-4 х. Калининский | ст. | 100 | 18 |
| 9. | В-6-5 х. Новоурожайный | ст. | 100 | 13 |
|  |  | пвх | 110 | 1934 |
| 10. | В-6-6 х. Б.Лопатино | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ч/в | 100 | 950 |
| 11. | В-6-7 п. Красная поляна | ст. | 100 | 22 |
|  |  | пвх | 110 | 56 |
| 12. | Магистральный водопровод В-5 | ст. | 500 | 1512 |
|  |  | ст. | 300 | 15816 |
| 13. | В-5-1 п. Садовый | ст. | 100 | 5160 |
|  |  | а/ц | 100 | 960 |
| 14. | В-5-2 п. Степной | ст. | 100 | 118 |
| 15. | В-4 | ст. | 100 | 36 |
|  |  | ст. | 150 | 14800 |
|  |  | ст. | 200 | 11150 |
|  |  | ст. | 250 | 1820 |
|  |  | пвх. | 160 | 819 |
|  |  | пвх. | 110 | 3517 |
| 16. | В-4-1 с. Новоивановское | ст. | 100 | 1910 |
| 17. | В-4-2 с. Новомихайловское | ст. | 100 | 1695 |
|  |  | ст. | 150 | 335 |
| 18. | В-4-3 х. Ириновка | ст. | 100 | 109 |
|  |  | пвх. | 110 | 987 |
| 19. | Водопровод В-8 от НС «Зеленая Роща» до х. Серебрянка | ст. | 100 | 6117 |
|  |  | ст. | 150 | 5930 |
|  |  | ст. | 200 | 24700 |
|  |  | ст. | 250 | 3638 |
|  |  | ст. | 300 | 1460 |
|  |  | пвх. | 110 | 21 |
|  |  | пнд. | 225 | 2050 |
|  |  | пнд. | 250 | 360 |
| 20. | В-8-1 х. Мирный | ст. | 100 | 3810 |
| 21. | В-8-2 х. Ровный | ст. | 100 | 4795 |
|  |  | ст. | 150 | 65 |
| 22. | В-8-3 х. Ильинка | пвх. | 110 | 1350 |
| 23. | В-8-4 х. Гослесопитомник | пвх. | 110 | 1620 |
| 24. | В-8-5 х. Глебовка | ст. | 100 | 35 |
| 25. | В-8-6 х. Братский | ст. | 100 | 20 |
| 26. | В-8-7 с. Полтавченское | ст. | 100 | 13 |
| 27. | В-7 от НС «Зеленая Роща» до с. Алексеевское | ст. | 100 | 1198 |
|  |  | ст. | 250 | 9460 |
|  |  | а/ц | 100 | 900 |
|  |  | пвх. | 110 | 3440 |
| 28. | В-7-1 х. Объездная балка | пвх. | 110 | 2266 |
| 29. | В-7-2 с. Раздольное | пвх. | 110 | 520 |
| 30. | В-7-3 х. Водяная балка | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ст. | 200 | 2233 |
|  |  | ст. | 250 | 5833 |
|  |  | а/ц | 200 | 14914 |
|  |  | а/ц | 150 | 2146 |
|  |  | а/ц | 300 | 4444 |
|  |  | пнп | 110 | 6700 |
| 31. | В-7-3а х. Цукерова балка | ст. | 100 | 2125 |
|  |  | пвх. | 110 | 865 |
| 32. | В-7-3б х. Красное | а/ц | 100 | 468 |
| 33. | В-7-3в х. Исаевский | ст. | 100 | 12 |
|  |  | а/ц | 100 | 1648 |
| 34. | В-7-3г. х. Тауруп | ст. | 100 | 72 |
| 35. | В-7-3д х. Майский | ст. | 100 | 75 |
|  |  | а/ц | 100 | 9334 |
| 36. | В-7-3е х. Нововысоченский | ст. | 150 | 174 |
|  |  | а/ц | 150 | 6561 |
|  |  | пвх | 160 | 125 |
| 37. | Кисляковский водопровод | ст. | 250 | 2622 |
|  |  | ст. | 300 | 2029 |
|  |  | ч/в. | 250 | 2155 |
|  |  | ч/в. | 300 | 10333 |
|  |  | а/ц. | 300 | 2429 |
|  |  | а/ц | 500 | 865 |
| 38. | Распределительный подающий водопровод х. Пролетарский | ст. | 100 | 4260 |
| 39. | Распределительный подающий водопровод х. Красная Заря | ст. | 100 | 140 |
|  |  | а/ц | 100 | 6116 |
| 40. | Сборный коллектор |  |  | 1772 |
| ИТОГО: | 306497 |

Для водоснабжения северной зоны Краснодарского края проектом Ейского группового водопровода в 1983 году было предусмотрено создание ремонтно-эксплуатационного участка магистральных водопроводов в Кущевском районе. Год начала строительства 1982год. Год окончания строительства 1986г. Проектная мощность ЕГВ  до 12 тыс. м3/ сутки, фактическая в настоящий момент не более 8 тыс. м3/ сутки.

Существующие разводящие  сети, проложенные по селу, тупиковые из полиэтиленовых труб 50-100мм. Протяженность сети составляет около 17км. В п. Коммунар водоснабжение осуществляется от водонапорной башни. Сети водопровода находятся в аварийном состоянии. Необходима реконструкция и замена почти 90% водопроводных сетей, капитальный ремонт оборудования насосных станций, большей части  запорной арматуры, практически всех водонапорных башен. Протяженность аварийных участков разводящих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, по Новомихайловскому сельскому поселению - 3,21 км.  В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 95,0 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих поселковых сетей.

В случае отказа от использования водонапорных башен необходим проект глобальной реконструкции системы водоснабжения, в котором будет заложено развитие системы, увеличение пропускной способности сети, дальнейшее ее развитие, увеличение мощности подкачивающих насосных станций, система резервного водоснабжения на случай непредвиденных ситуаций и.т.д. Такие глобальные проблемы в масштабах района может решить только привлечение большого объема частных инвестиций с окупаемостью в течении 15-20 лет. Это позволит снизить потери в сети с 63% до 21-22%.

Таблица №5

Объекты водоснабжения муниципального образования Новомихайловское сельское поселение.

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Балансовая/ остаточная ст-ть (тыс. руб.) | Общая площадь,м2 протяженность п/м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Собственность Новомихайловского с/п |
| 1. | Комната контролера-кассира | Кущевский район, с. Новомихайловское, Школьная. 20 | 6,0 | 9,36 |  |
| 2. | Водопровод с.Новомихайловское | Кущевский район, с.Новомихайловское, улицы нет | 225,1 | 2685 |  |
| 3. | Водопровод х.Коммунар | Кущевский район, п. Коммунар, улицы нет | 141,9 | 1676 |  |
| 4. | Водопровод х.Коммунар | Кущевский район, п. Коммунар, улицы нет | 193,9 | 1789 |  |
| 5. | Электроподключение водонапорной башни 0,4 киловольт | Кущевский район, п.Коммунар, улицы нет | 11,9 | 300 |  |
| 6. | Водонапорная башня -50 | Кущевский район, с.Новомихайловское, ул.Северная, б/н | 65,5 |  |  |
|  |  | ИТОГО водопровод: | 644,3 | 6 150 м |  |
| Собственность МО Кущевский район |
| 7. | Водопровод 4-2 до с. Новомихайловское (стальной Ф100 - 1695м. Ф150 - 335м) | Кущевский район, с.Новомихайловского | 123,2 | 2030 |  |
| 8. | Водопровод В4-3 от В-4 ПК 316+ 19 до х. Ириновка | Кущевский район, от В-4 ПК 316+19 с. Новомихайловское до х. Ириновка | 208,357 | 1111 |  |
| 9. | Водопровод В-4-1 от В-4 ПК 266 до п. Коммунар | Кущевский район, п. Коммунар | 9,651 | 102 |  |
| 10. | Водопровод В-4 асбестоцементный от В-4 ПК 193+33 до с. Новомихайловское (часть) | Кушевский район, с. Новомихайловское (разводящие сети) | 421,311 | 6434 |  |
| 11. | Водопровод стальной В-4 от В-4 ПК 193+33 до с. Новомихайловского | Кушевский район, с. Новомихайловское (разводящие сети) | 54,157 | 738 |  |
|  |  | ИТОГО водопровод: | 816,676 | 10415м |  |
|  |  | ВСЕГО по поселению: | 1460,976 | 16 565 i |  |

Таблица №6

Технико-эксплуатационная характеристика артезианских скважин

| № п\п | Населенный пункт, номер скважины ( по паспорту) | Глубина скважины м | Дебит скважины | Статистический уровень (фактический) | Динами-ческий уровень (фактический) | год ввода в эксп-луата-цию и ремонт | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект-ный мЗ/час | фактический мЗ/час |  |  |  |  |
| 1 | ж.д.п. Кисляковка 277- д/ I | 186 | 40 | 0 | ремонт | ремонт | 1995г. | демонти-ровано оборудование |
| 2 | ж .д. п. Кисляковка 181 — э / 2 | 187 | 30 | 18 | 59 | 64 | 1991г. | ЭЦВ 8-25 - 100 |
| 3 | ж.д.п. Кисляковка 327/3 | 200 | 18,9 | 15 | 58 | 70 | 1945г. | ЭЦВ8-25- 100 |
| 4 | ж.д.п. Кисляковка 178- э/4 | 192 | 45 | 0 | ремонт | ремонт | 1991г. | демонти-ровано оборудование |
| 5 | ж .д. п. Кисляковка 329/5 | 204 | 20,5 | 0 | ремонт | ремонт | 1949г. | демонти-ровано оборудование |
| 6 | ж.д.п. Кисляковка 420- д/6 | 195 | 60 | 24 | ремонт | ремонт | 1999г. | демонти-ровано оборудование |
| 7 | ж.д.п. Кисляковка 4I6- Д/7 | 194 | 78 | 60 | 59 | 70 | 1999г. | ЭЦВ 10 - 63 - 110 |
| 8 | ж.д.п. Кисляковка 484- д/8 | 190 | 60 | 63,2 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 9 | ж.д.п. Кисляковка 488- д/9 | 190 | 80 | 63,9 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 10 | ст. Шкуринская 301- л/1 | 87 | 30 | 16 | 20 | 32 | 1995г. | ЭЦВ 6- 16- 110 |

- 3.2.1. Тарифы для населения за холодное водоснабжение.

Таблица №7

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ООО «ИВ-Консалтинг» | за 1 м3, с НДС | 51,31 | 51,31 | 51,31/56,53 | 56,53/59,29 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.12; | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.2012; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №25/2012-окк от 15.08.2012; №38/2013-окк от 28.08.2013; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №38/2013-окк от 28.08.2013;№14/2014-окк от 30.04.2014г. |
| Сроки действия тарифа |  | 15.09.2012г по 31.12.2012г. | 1.01.2013г. по 30.06.2013г. | 01.07.2013г. по 15.09.2013г. и 16.09.2013г. по 31.12.2013г. | 1.01.2014г. по 30.06.2014г. и 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |

На 2014г. плановые выпадающие доходы образовавшиеся  по результатам установления тарифов  для населения  на 2014г. определены ПЭК ДЦиТ КК в размере 17607,32 тыс.руб. без НДС (20776,64 тыс.руб. с НДС).

Вышеуказанные выпадающие доходы подлежат возмещению из бюджета              (уровень бюджета в приказе РЭК ДЦиТ КК не указан) пропорционально выполнению производственной программы предприятием в 2014г.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.

3.2.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Новомихайловского сельского поселения.

Протяженность аварийных участков разводящих водопроводных сетей, нуждающихся в замене по сельскому поселению - 3,21 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 95,0 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих поселковых сетей.

Водонапорная башня в х. Коммунар (100 % износ) - требует срочной замены. Поэтому необходима реконструкция и замена водопроводных сетей, оборудования насосных станций, запорной арматуры, водонапорных башен.

3.3. Основные показатели системы электроснабжения.

Поставщиком энергоресурсов на территорию муниципального образования Новомихайловское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края  является ОАО «Кубаньэнерго». Основной вид деятельности - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

В ОАО «Кубаньэнерго» создан «Центр обслуживания клиентов» разработан Стандарт централизованного обслуживания   клиентов (документ размещен на официальном сайте компании). Между сетевыми компаниями, входящими в ОАО «Кубаньэнерго» разделены территории обслуживания. Новомихайловское сельское поселение Кущевского района Краснодарского Края обслуживают Ленинградские ЭС.

Реквизиты ОАО «Кубаньэнерго»:

Р/с 40702810330020101989 в Краснодарском ОСБ № 8619, г. Краснодар 
К/с 30101810100000000602

БИК 040349602

ИНН/ КПП 2309001660/ 230750001

ОКОНХ 11110

ОКПО 00104604

ОКАТО 03401000000

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Кубаньэнерго».

Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Адрес фактического местонахождения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, Ленинградская станица, 302-й дивизии № 6

Тел.:212-25-40 Факс.:268-24-93

E-mail:telet@kuben.elektra.ru

3.3.1. Тарифы для населения на электроэнергию.

Таблица №8

Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №25/2010-э от 24.11.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №76/2012-э от 05.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к электрическим сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных энергоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.4. Основные показатели системы газоснабжения.

Поставку природного газа абонентам Новомихайловского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сфера деятельности: поставка газа (не лицензируется).

Реквизиты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.40/1.

ИНН 2308070396

ОГРН 10223001205662

Тел.8(861) 2792530

Генеральный директор Комиссаров Сергей Юрьевич.

На территории  Новомихайловского сельского поселения осуществляется  краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края  до 2016гг.» по строительству объектов газификации. В программе предусмотрено строительство подводящих газопроводов ко всем населенным пунктам.

Объекты газоснабжения  расположенные на территории  МО Новомихайловское сельское поселение приведены в Таблице №11.

По данным ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»  по данным на 01.07.2011г. загруженность источников газоснабжения приведена в Таблице №9.

Таблица №9

Загруженность источников газоснабжения

| № | Наименование ГРО/ГРС | Проектная производительность, тыс. м3 | Максимальная загрузка ГРС в зимний период | Максимальная загрузка ГРС в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В год | тыс.м3/час | Объем поставки газа в тыс.м3/час | % загрузки | Объем поставки газа в тыс.м3/час | % загрузки |
| 1. | Новомихайловская | 87 600,00 | 10,00 | 2,29 | 22,9% | 0,23 | 2,3% |

Общими проблемами  для всей системы газоснабжения  Новомихайловского сельского поселения Кущевского района является: необходимость установки коммерческих узлов учета на ГРП и ШРП и необходимость создания автоматизированной системы учета транспорта газа через ГРП и ШРП.

Из 614 подворий газифицировано природным газом – 441 двора, процент газификации составляет - 71,8%. Изношенность газовых сетей составляет до 20%.

Прокладка существующих сетей газопроводов высокого давления осуществляется от АГРС Новомихайловской к с. Новомихайловское и п. Коммунар.

Зоны газоснабжения охватывают всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Распределение газа проектируется по двухступенчатой системе с установкой шкафного газорегуляторного пункта с устройством обогрева на месте врезки, прокладку газопровода среднего давления до газифицированного объекта с установкой шкафного газорегуляторного пункта с устройством обогрева. Диаметр газопровода принять с учетом перспективной нагрузки.

Газопроводы с/д запроектированы из полиэтиленовых труб с установкой подземного отключающего крана.

Для защиты газопровода из полиэтиленовых труб, предусматривается укладка полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Газ» шириной 0,4 метра на расстоянии 0,2 от верха газопровода.

На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

По фасадам жилых домов газопровод запроектирован из стальных труб с прокладкой на металлических кронштейнах над окнами первого этажа.

Для защиты от воздействия атмосферных осадков газопровод окрашивается двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки.

Ввод в дом при подключении к централизованной сети газоснабжения имеет следующие нормативные данные:

- высота прокладки надземных газопроводов на придомовом участке вне проезда транспорта и прохода людей должна быть не менее 0,35 м от земли до низа трубы;

- подводящий газопровод низкого давления непосредственно у ввода в дом должен быть оборудован отключающим устройством на высоте не более 1,8м от поверхности земли.

Таблица № 10

Сводная таблица расчетных расходов газа

| Наименование потребителей газа | Расчетный расход газа, м3/час |
| --- | --- |
|  | На приготовление пищи и горячее водоснабжение | На отопление | Суммарный расход газа |
| Индивидуальная застройка | 198,6 | 1695,3 | 1893,9 |

Расчетный расход газа составлен для холодного времени года, т.е. в период наибольшего потребления.

Таблица №11

Объекты газоснабжения муниципального образования Новомихайловское сельское поселение.

| № п/п | Наименование и характеристика объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатации | Балансовая стоим, т. руб. | Собственник | Постановление, распоряжение о приёме | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газопровод н/д общей протяженностью 426,5 м, в т.ч.: Ø 108мм -205м; Ø 76 -220м; Ø 159мм - 15м | Кущевский район с.Новомихайловское по ул. Набережная (нечетная сторона) | 2003 | 130.0 | Новомихай- ловское с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 2 | Газопровод н/д обшей протяженностью 732 м. в т.ч.: Ø 76мм -710м; Ø 159мм -22м | Кущевский район с.Новомихайловское по ул. Северной. Красной, пер. Почтовому | 2003 | 180,0 | Новомихайловское с/п | П. № 759 10.09.2003 г. |  |
| 3 | Газопровод н/д общей протяженностью 471 м, в т.ч.: Ø 76мм - 390 м; Ø 159мм - 55м; Ø 114 - 26м | Кущевский район с.Новомихайловское по ул. 40 Лет Победы | 2003 | 127,0 | Новомихайловское с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 4 | Надземный газопровод низкого давления общей протяженностью 1062 м, в т.ч.: Ø 76 мм – 530 м; Ø 108 мм- 532 м | Кущевский район, с. Номомихайловское, по ул. Дружбы, 40 лет Победы, западная окраина. | 2005 | 325,6 | Новомихайловское с/п | П. № 339 20.04.2005 |  |
| 5 | Надземный газопровод низкого давления общая протяженность 1932,7м в т.ч.: Ø 159 мм – 36,2м; Ø 108 мм -483,1м; Ø 89 мм-1413,4м | Кущевский район, х. Роскошно- Кугоейское. от центральной усадьбы до с. Новомихайловского | 2005 | 621,3 | Новомихайловское с/п | П. № 1015 26.09.2005г. |  |
| 6 | Подземный газопровод в/д Ø 89 мм - 1060 м Надземный газопровод в/д: Ø 108мм 150 м; Ø 159 мм 4 м Общая протяженность 1214 м, ГРШП-05 | Распределительный газопровод по ул. Трудовой х. Роскошно- Кугоейское с. Новом ихайловское Кущёвского района | 2005 г. | 650,0 | Новомихайловское с/п | П.№ 851 13.10.2005г |  |
| ИТОГО собственность с/п: 5 838,2 м |
| 7 | Распределительный газопровод н/д, общей протяжённостью 117,54 м в т.ч.:подземный Ø 57мм -5,64м; надземный Ø 57мм - 111,9м | с. Новомихайловское, по ул. Красной от д. № 26 до № 30 (1 и 2 очередь ) | 2004 | 63,0 | Район 7 | П. №9 19.01.2005 |  |
| 9 | Газопровод высокого и низкого давления, подземный и надземный, общая протяжённость 3076м, согласно техническому паспорту № 560-Г от 25.03.2003г. | Кущёвский район, п. Коммунар | 1999 | 360,0 | Район | Р. главы КК № 818-р 08.09.2006 | В стадии продажи |
| 10 | Распределительный газопровод высокого давления, надземный, общей протяжённостью 1724м и ГРП(ШГРП- 3.111ГРП-4), согласно техническому паспорту № 959-Г от 19.07.2004г. | Кущёвский район, с. Новомихайловское | 2002 | 1614,0 | Район | Р. главы КК № 818-р 08.09.2006 | В стадии продажи |
| 11 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 76мм - 150м | с. Новомихайловское, по ул.Набережной от пер.Кубанского до д. № 48 | 2006 | 123,5 | Район | И. № 1194 26.09.2006 |  |
| 12 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 108мм - 266м | с. Новомихайловское, по пер. Почтовомуот Набережной от пер. Кубанского до д. №48 | 2006 | 138,2 | Район | П.№ 1194 26.09.2006 |  |
| 13 | Распределительный газопровод н/д, надземный, обшей протяжённостью 239м, в т.ч.: Ø 108мм - 14м; Ø 76мм - 225м | с. Новомихайловское, по ул. Фестивальной от ул. Молодёжной до конца застройки | 2006 | 220 | Район | П. № 108 02.02.2007 |  |
| 14 | 111ГРП котельной | с. Новомихайловское, ул. Школьная. 3 | 1997 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| ИТОГО собственность района: 5 572,5 м |
| ВСЕГО по поселению: 11 410,7 м |

3.4.1. Тарифы для населения за газоснабжение.

Таблица №12

Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Тариф | за м³, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №4/2012-газ от 20.03.2012 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №22/2012-газ от 14.12.2012; №8/2013-газ от 17.04.2013 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012г. до 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к газораспределительным сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных газоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.5. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО.

3.5.1. Краткая характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и эксплуатацию полигона ТБО  в Новомихайловском сельском поселении осуществляет ООО «Чистая Станица»,  вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляют: ООО «Чистая станица» и ОАО «Жилищно-коммунальный сервис». Обособленных подразделений на территории муниципального образования Кущевский район вышеуказанные предприятия не имеют.

Таблица №13

Краткая характеристика предприятия ООО «Чистая станица»

| Площадь территории предприятия | 6347 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 144 м2 |
| Численность работающих | 48 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 15 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

Таблица №14

Краткая характеристика предприятия ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»

| Площадь территории предприятия | 158000 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 1159м2 |
| Численность работающих | 90 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 12 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

3.5.2. Применяемая система санитарной очистки территории.

Таблица № 15

Нормы накопления ТБО и ЖБО , система сбора и тарифы на сбор и вывоз ТБО и ЖБО

| Нормы накопления: - ТБО для населения на 1 человека на 2011г. | 1,51 м3/год. |
| --- | --- |
| - ЖБО для населения на 1 человека на 2011г. | 6,0 м3/год |
| Среднее расстояние вывоза до места захоронения: |  |
| - ТБО | 20 км. |
| - ЖБО | 8,1 км. |
| Действующие тарифы на вывоз и обезвреживание ЖБО для населения и организаций: |  |
| на период с 1.01.2014г. по 30.06.2014г. | 47,02 руб. |
| - на период с 1.07.2014г. по 31.12.2014г | 49,32 руб. |
| Система вывоза ТБО – одноэтапная. |  |

Таблица №16

Данные о существующих полигонах (свалках) ТБО в Кущёвском районе

(санкционированных и несанкционированных)

| № п/п | Наименование или место расположения | Площадь, га | Мощность, тыс.м3 | Год открытия полигона (свалки) | Объем, размещение ТБО на 1.01.2011г, тыс.м3 | Год закрытия полигона (свалки) | Год проведения рекультива-ции | Территориальная (балансовая) принадлежность | Объем накопления ТБО, м3/год | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Россия», в 2 км на юг от с. Полтавченское | 2,9 | 216,712 | 1999 | 170,274 | 2013 | 2016 | Полтавченское с/п | 15479,454 | Неудовлетворительное |
| 2 | Район завода ЗАО «Керамик» | 10,0 | 15141,609 | 1984 | 14058,728 | 2017 | 2020 | Кущевское с/п | 540720,300 | Неудовлетворительное |
| 3 | Находится в 2км на север от с. Красное и в 1км на юг от х. Звездочка, на запад 900ж.д. полотно, с севера, запада, юга участок граничит с пахотными землями АО «Победа», с востока лесополоса | 5 | 560,443 | 1997 | 428,574 | 2014 | 2017 | Красносельское с/п | 32967,207 | Неудовлетворительное |
| 4 | с. Красная Поляна, АКХ «Красная Поляна» (бывший карьер) в 800м к северу – населенный пункт Большая Козинка, в 250м к северу – ферма, к югу в 15м - лесополоса | 1,2 | 42,799 | 1990 | 37,216 | 2013 | 2015 | Краснополянское с/п | 1860,820 | Неудовлетворительное |
| 5 | Участок расположен юго-западней на 750м станицы Шкуринской и севернее на 400м автодороги Кущевская-Ейск | 2,7 | 216,754 | 2000 | 154,824 | 2014 | 2017 | Шкуринское с/п | 15482,420 | Неудовлетворительное |
| 6 | АО «Кисляковская» в районе существующей выработки кирпичного завода. Карьер находится северо-восточнее ст. Кисляковской между автодорогой «Дон-Кавказ» 750м и р. Ея 1 км с севера гравийная дорога к ферме 1 км, юго-западнее ст. Кисляковская 1,2 км | 3,5 | 1429,937 | 1980 | 1383,810 | 2011 | 2013 | Кисляковское с/п | 46127,010 | Неудовлетворительное |
| 7 | АО «Маяк», участок расположен в 650м южнее с. Раздольное на территории фермы в 50м от грунтовой дороги, в 400м на западе находятся небольшие пруды | 0,8 | 124,534 | 1999 | 97,849 | 2013 | 2015 | Раздольненское с/п | 8895,310 | Неудовлетворительное |
| 8 | х. Исаевский. Участок расположен на пахотных землях колхоза «Победа», в районе очистных сооружений молзавода, на расстоянии 1 км к югу от элеватора. С севера, востока и юга участок ограничен пахотными землями колхоза «Победа», а с запада очистными сооружениями молзавола | 1,0 | 114,338 | 1997 | 92,899 | 2013 | 2016 | Среднечубуркское с/п | 7146,090 | Неудовлетворительное |
| 9 | Колхоз «Восход». С севера участок ограничен пашней, с юга, востока и запада лесной полосой. В 1500м расположено с. Глебовка | 1,0 | 61,018 | 1999 | 41,949 | 2015 | 2020 | Глебовское с/п | 3813,600 | Неудовлетворительное |
| 10 | АО«Новомихайловское» участок находится северо-западнее с. Новомихайловское (территория бывшего МТФ), с запада в 850 м – р. Куго-Ея, с востока 900м – территория МТФ, с севера развалины старой фермы | 1,1 | 48,855 | 1998 | 39,084 | 2013 | 2016 | Новомихайловское с/п | 3257,007 | Неудовлетворительное |
| 11 | пос. Первомаский Участок расположен южнее пос. Знамя Коммунизма на расстоянии 1 км. С севера в 1 км асфальтовая дорога, с запада лесополоса и полевая дорога, к востоку 500м магистральный газопровод. | 2,0 | 162,460 | 1997 | 131,999 | 2013 | 2016 | Первомайское с/п | 10153,765 | Неудовлетворительное |

Из представленного перечня объектов в Таблице №16 дальнейшая эксплуатация возможна только полигона ТБО в ст. Кущевской при условии проведения всех необходимых мероприятий по отводу земельных участков, изготовления проектной документации и её согласовании в установленном законом порядке, а также выполнения проектных инженерных мероприятий, направленных на безопасную для населения и окружающей среды эксплуатацию объекта в дальнейшем. Остальные объекты  несанкционированного захоронения отходов подлежат рекультивации.

В дальнейшем предполагается строительство полигона для размещения ТБО в 10 км от станицы Кисляковская. В настоящее время заканчиваются мероприятия по землеотводу под будущее строительство. При полигоне ТБО предполагается строительство скотомогильника.

Таблица  №17

Данные о существующих пунктах приема ЖБО в Кущёвском районе (сливные станции, пункты, поля ассенизации)

| №№ п/п | Наименование или место расположения объекта | Кол-во вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места размеще-ния ТБО,км. | Кол-во рейсов с/автотранс-та рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов руб./м3 | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ст. Кущевская | 544,8 | 8,1 | 24 | см.таблицу №15 | удовлетворит. |
| 2 | Сливная станция ст.Кущевская МУП ЖКХ |  |  |  |  | удовлетворит. |
| 3 | Сливная станция |  |  |  |  | удовлетворит. |

Таблица №18

Количество и характеристика имеющегося спецавтотранспорта ООО «Чистая станица» для санитарной очистки территории района.

| №№ п/п | Наименование | Количе-ство | Марка | Год выпуска | % износа | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с задней загрузкой | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 947 КС | 2003 | 70 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 510 НС | 1999 | 85 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 952 КС | 2003 | 50 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 У 360 РМ | 2008 | 25 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 С 632 СХ | 2010 | 15 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 У 142 УВ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 2 | Вакуумная машина | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 147 АА | 1993 | 60 | согласно заявок |
|  |  |  | ГАЗ-33081 Е 850 КМ | 2009 | 30 | согласно заявок |
| 3 | Контейнеровоз | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 593 МВ | 2006 | 45 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 953 КС | 2001 | 60 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 О 102 УХ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 4 | Бульдозеры | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДТ-75 81-81-УУ |  | 80 | полигон свалки |
|  |  |  | Т-130 53-24 КР |  | 70 | полигон свалки |
| 5 | Трактор общего назначения | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | МТЗ-82 21-18 УХ | 2009 | 25 | согласно заявок |
| 6 | Легковой | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАЗ 2107 Х 673 ВХ | 2006 | 40 |  |

Степень изношенности транспорта по вывозу ТБО составляет – 41,11 %.

Степень изношенности транспорта по вывозу ЖБО составляет – 50 %.

Степень изношенности поливомоечной и подметально-уборочной машины составляет – 100 %.

Степень изношенности бульдозеров составляет – 75 %.

Степень изношенности автотранспорта ООО «Чистая станица» составляет – 45 %

В ОАО «ЖКС» имеется база по содержанию и ремонту техники, в составе:

- пять боксов для автомобилей;

- ремонтный бокс, в котором находится тельфер;

- слесарный цех, в котором имеется токарный станок, сверлильный станок, стол для сборки двигателей, настольные большие тесцы.

- стационарный компрессор для накачивания шин;

- сварочный цех, в котором имеется ацетиленовый аппарат, трансформа-тор сварочный, САК передвижной;

- аккумуляторный цех;

- электроцех, для ремонта электроавтооборудования.

База обслуживает автотранспорт   ОАО «ЖКС» и ООО «Чистая станица» (на возмездной основе), общая численность работающих и служащих 48 человек.

Возможность реконструкции и расширения производственных мощностей на базе существующего объекта имеется.

3.5.3. Основные проблемы санитарной очистки.

1. Частичный централизованный  сбор отходов в станицах  вследствие этого образование несанкционированных свалок.

2. Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок  и грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м);

- отсутствие противофильтрационного экрана на участке складирования ТБО;

- отсутствие контрольных скважин;

- отсутствие контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3. Значительные количества ТБО рассеиваются по территории сельского поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

4. Значительная часть населения Новомихайловского сельского поселения не обслуживается предприятием по вывозу отходов.

5. Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.

6. Отсутствие установки по обезвреживанию ТБО и отходов лечебно-профилактических  учреждений и,  как следствие,  захоронение их на свалках.

7. Отсутствие полного учета  образования ТБО от промышленных и с/х предприятий,  а также объемы образования,  вывоза и утилизации промотходов в районе.

8.  Отсутствие объектов по переработке промышленных отходов.

- 3.5.4. Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО.

Тариф на утилизацию ТБО на территории  Новомихайловского сельского поселения  не утвержден.

4. Прогноз развития застройки муниципального образования.

4.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Новомихайловского сельского поселения.

На перспективу планировочная структура сельского поселения видится как сеть небольших населенных пунктов связанная между собой эффективно организованной транспортной инфраструктурой и развитыми хозяйственными отношениями, как между собой, так и с более крупными планировочными центрами области и соседних районов.

Планировочная структура позволяет легко вмещать временное население (отдыхающих), благодаря размещенной в планировочных центрах спортивной, рекреационной и инженерной инфраструктуры.

Основными направлениями развития планировочной структуры поселения в пределах расчетного срока были приняты следующие:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующих общественных центров, создание центров и подцентров обслуживания на проектируемых территориях в населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях реки;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны населенных пунктов.

Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития Новомихайловского сельского поселения:

- преобразование сложившейся структуры населённых пунктов сельского поселения в комфортную систему расселения и формирование среды проживания, соответствующей современным стандартам организации жилых, рекреационных и производственных территорий;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий малоэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного строительства; развития социальной инфраструктуры;

- реконструкция автомобильных дорог сельского поселения с учётом перспективной интенсивности движения транспорта;

- реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения;

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий малоэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного строительства; развития социальной инфраструктуры;

- формирование инфраструктуры досуга – создание рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон на основе природных комплексов;

Выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствиям с разработкой мероприятий по защите этих территорий и проживающего на них населения.

#### 4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана развития территории представлен в таблицах № 2,3,4     «Обосновывающие материалы».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированных в  Муниципальной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Новомихайловское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период 2012-2016г.г. и перспективу до 2020г.

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Приоритетным направлением развития муниципального образования является вопрос привлечения инвестиций в экономику поселения как средств собственных предприятий и предпринимателей района, так и сторонних инвесторов.

Основой развития экономики сельского поселения и источником возможного экономического роста является агропромышленный комплекс. Поэтому основным направлением дальнейшего развития сельского поселения должно являться увеличение доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанные на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном инновационном использовании ресурсного потенциала.

Для этого необходимо развивать следующие направления: обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства используемого ресурсного потенциала, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, развитие малых форм хозяйствования, как фактора повышения уровня доходов сельского населения, поддержка кадрового потенциала в АПК.

Несмотря на существующий ряд проблем, агропромышленный комплекс поселения имеет потенциальные возможности развития и сохраняет при грамотной организации отрасли большие перспективы.

Вторым важным условием выхода из сложной ситуации следует считать развитие кооперативного движения. Сельскохозяйственная кооперация может стать базой мобилизации внутренних сил и ресурсов для подъема аграрной экономики. Именно кооперативы в состоянии защитить интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечить им рынки сбыта и гарантированные цены на продукцию.

Третьим важнейшим условием стабилизации развития сельскохозяйственного производства является сельскохозяйственная промышленность. Создание промышленных предприятий – это стратегическое направление в подъеме сельского хозяйства. Сочетание сельского хозяйства с промышленным производством приводит к росту его доходности. Это объясняется более рациональным использованием трудовых и сырьевых ресурсов, достижением ритмичности процесса труда. Организация производства, обработки и переработки сельскохозяйственного сырья непосредственно в хозяйствах позволяет снизить издержки, сократить потери продуктов. Отходы переработки утилизируются в качестве корма для скота или для удобрения полей, а главное, дает возможность исключить из производственной цепочки многочисленную армию посредников. От переработки сырья на месте производства в готовый продукт выигрывают и потребители. Во-первых, в ценах - они более низкие, во-вторых, в качестве продукции - оно более высокое.

В рамках развития агропромышленного комплекса на территории Новомихайловского сельского поселения необходима разработка инвестиционных проектов ориентированных на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной продукции.

Основу экономики аграрного сектора сельского поселения составляет растениеводство, а именно - производство зерна и сахарной свеклы, которые являются самыми высокодоходными и рентабельными культурами.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Кроме развития сельскохозяйственных предприятий в сельском поселении необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также внедрение в инфраструктуру агропромышленного комплекса земельно-ипотечного кредитования.

Основной задачей в работе агропромышленного комплекса сельского поселения на перспективу должно стать создание законченного производственного цикла с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать развитию сельского хозяйства. Создание такого рода комплексов в настоящее время является одной из форм выживания и успешной деятельности сельскохозяйственных предприятий, поскольку позволяет объединить воедино усилия по производству сырьевой базы, её переработке и сбыту готовой продукции. Производителям сырья необходимы финансовые ресурсы, переработчикам возможность контролировать качества сырьевой базы и вся цепочка завершается сбытом продукции. Укрупнение форм организации производства даёт возможность для выхода предприятий на рынки сбыта, так как для работы с крупными сбытовыми сетями требуются крупные финансовые вложения и возможность масштабных поставок продукции.

Немаловажное значение для экономики сельского поселения играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производств, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

Учитывая, что физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.                    	Программа инвестиционных проектов Шкуринского сельского поселения представлена:

-инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в газоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

Программа инвестиционных проектов представлена в таблице №19 ниже.

Таблица №19

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п\п | Наименование | Ед. измер. | Описание места расположения объекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена ВБР V=15м3 в п.Коммунар -1шт. | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение |  |  |  | 300 | 343,878 | 1000 |
| 1.1.2. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Новомихайловское между ул.Дружбы и ул.Набережная Ду100мм L=0,8км | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение |  |  |  | 800 | 115,461 | 2000 |
| 1.1.3. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Новомихайловское ул.Набережная Ду100мм, L=0,5км | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение |  |  |  | 500 | 200 | 475,251 |
| 1.1.4. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Новомихайловское ул.Дружбы Ду100мм L=0,8км | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение |  |  |  | 122,035 | 800 | 2000 |
| 1.1.5. | Текущий ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 350,00 |
| 2. | Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт сетей уличного освещения | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 150,00 |
| 3. | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство газораспределительных сетей | тыс.руб. | Новомихайловское сельское поселение | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2000,00 |

Система критериев, целевых показателей и индикаторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица № 20

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение 2007 года | Значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (в части коллективного учета) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 86 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на одного человека | кВт*час в год/чел. | 336,23 | 826,02 | 784,22 | 760,69 | 636,59 | 617,5 | 598,97 | 528,72 |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 квадратный метр общей площади расчеты, за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/год кв.м. | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов определяется расчетом работ запланированных  в  составе инвестиционных проектов сформированных в результате разработки перспективных схем развития коммунальной инфраструктуры

2 В соответствии с действующим законодательством источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы холодного водоснабжения, захоронения (утилизации) ТБО в   Новомихайловском сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам  концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тариф  на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был установлен органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

7.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края представлен в Таблице №19. Для проведения расчетов использован Вариант №2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год по муниципальному образованию Новомихайловское с.п.

Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные услуги на прогнозный период до 2030г.   применялись социальные нормативы  установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.

Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края  от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных (максимальных)индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Краснодарского края  на период с 1.07.2014г. по 2018г.». При этом учитывалось, что средний состав семьи в Новомихайловском сельском поселении составляет 2,9 человека (по данным администрации МО Кущевский район).

## Таблица №21

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совокупный доход стандартной семьи | руб./мес. | 20460,00 | 22423,00 | 25392,00 | 27524,93 | 29231,47 | 30196,11 | 31252,98 | 32503,10 | 34095,75 | 35630,06 | 37197,78 | 38685,69 | 39923,63 | 41121,34 |
| 2 | Прогноз реальной заработной платы | % | факт МО | оценка МО | оценка МО | 108,4 | 106,2 | 103,3 | 103,5 | 104,0 | 104,9 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 103,0 |
| Итого: | 20460,00 | 22423,00 | 25392,00 | 27524,93 | 29231,47 | 30196,11 | 31252,98 | 32503,10 | 34095,75 | 35630,06 | 37197,78 | 38685,69 | 39923,63 | 41121,34 |

Исходя из того, что  рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превышает установленного  действующим законодательством РФ, данный  прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза РФ.

## 8. Управление программой.

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Новомихайловского  сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Новомихайловского сельского поселения, Собранием депутатов Новомихайловского сельского  поселения.

4.Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5.Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.