Введение

Генеральный план Первомайского сельского поселения разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 28.01.2008 г. №1 по заданию муниципального образования Первомайское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: поселка Первомайского, поселка Комсомольского, хутора Знамя Коммунизма, поселка Красная Заря, хутора Пролетарский, поселка Октябрьский, поселка Заветы Ильича, поселка Кубанец, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генеральных планов поселков и хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Первомайского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 9 января 2008 года №1 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Первомайского сельского поселения Кущевского района с решением о размещении заказа в ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»;

- муниципальный контракт от 28 января 2008 года №1 на разработку проекта «Генерального плана Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущевский район, Первомайское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Кущевского района и Первомайского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущевского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущевского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год и на перспективу до 2044года.

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Первомайского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Первомайского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Первомайского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Первомайского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Первомайского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий поселков и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Первомайского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная организация структура Первомайского сельского поселения характеризуется следующими особенностями: населенные пункты расположены автономно на незначительном расстоянии друг от друга. Все поселки и хутор имеют четкую регулярную структуру улиц и проездов, в жилой застройке, как правило, имеются многоквартирные дома.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные и животноводческие предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Первомайского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселков и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хутора и поселков представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны балок должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных категорированных краевых автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта будет предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализование.

Для оздоровления микроклимата и создания безопасных условий проживания в соответствии с районной схемой санитарной очистки проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и предлагаются территории для размещения  усовершенствованных свалок ТБО, а в перспективе после реализации инвестиционного проекта и строительства мусороперерабатывающего завода – площадок для бункеров по сбору мусора с последующим вывозом на МПЗ в ст. Кущевскую.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию поселков.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Дальнейшее развитие Кущевского района и его поселений предусматривает включение в его структуру ряда перспективных проектов. Ряд перспективных планов района касается развития Первомайского поселения:

  - строительство мегафермы КРС на 1000 голов дойного стада;

  - реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности;

  - восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях поселения - для размещения выносимых проектом и новых животноводческих предприятий 2 и выше класса генеральным планом предложена территория к югу от поселка Первомайского.

Проектом сохраняются сельские кладбища во всех малых населенных пунктах при условии организации нормативных СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением.

ГП-1

Генеральный план Первомайского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация поселка Первомайский

В сложившейся структуре транспортных связей сети поселковых улиц и внешних дорог задействованы две категорированные дороги краевого значения – это автодороги 4 технической категории «Красная Заря – Знамя Коммунизма», «Подьезд к п. Первомайский»- они пересекают восточную и южную части населенного пункта без нормативного санитарного разрыва.

Проектом предлагается вынос автодороги 4 категории из жилой зоны поселка Первомайский на западную и северную окраины (северо-западный обход). В месте пересечения проектируемого обхода с улицей Гаражной предлагается размещение автопавильона с кассами  и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

Исторически сложившаяся  планировочная структура в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке. Проектируемые жилые микрорайоны  на окраинах поселка являются естественным продолжением существующей территориальной  композиции.

Проектом определено перспективное развитие поселка на 1 очередь, расчетный срок и дальнейшую перспективу в южном и западном направлениях.

Предложенная генеральным планом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Проектом предлагается реконструировать главный общественный центр поселка по ул. Советской в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания и пунктов бытового обслуживания. Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра  на перспективу проектом предлагается реконструкция рынка под современный крытый комплекс, не действующего кондитерского цеха - под приемный пункт КБО, офисы, восстановление не действующей бани, строительство новых зданий общественного назначения: школы искусств на территории школы, ресторана, кафе в парковой зоне. Все остальные существующие здания и сооружения главного общественного центра проектом сохраняются по прямому назначению.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы подцентры в юго-западной, в южной частях поселка в проектируемых жилых микрорайонах. Здесь предлагается размещение объектов, выполняющих функции периодического и повседневного обслуживания населения поселка (спортивный комплекс с плавательным бассейном, детский сад, магазины, кафе, объекты бытового обслуживания населения, банк, отделения связи, офисы, аптеки, озелененные зоны отдыха).

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на участках жилых кварталов, прилегающих к улицам, соединяющим центры обслуживания, зоны отдыха и места приложения труда, для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса. Таким образом,  жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль улиц Садовая, связывающих центры обслуживания, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения. Создание вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания - в существующей застройке по всей территории поселка.

Проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства, расположенные на территории поселка: братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942,-1943гг, трактор «Универсал», установленный в честь трудовой славы земледельцев, 1975г.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Первомайского сельского поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок в одном уровне.

На территории поселка Первомайского проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство прачечной и химчистки по ул. Комсомольской на территории не действующей садоводческой бригады;

- строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на свободном от застройки земельном участке при въезде по ул. Гаражной;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры, о которых будет сказано в соответствующих разделах пояснительной записки.

2.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Первомайского сельского поселения

Мероприятия по организации территориальной структуры поселка Комсомольский – это резервирование не занятых застройкой земельных участков при въезде в поселок для размещения индивидуальных домов на расчетный срок, в западной части поселка – то же самое на далекую перспективу, реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, создание развитой инфраструктуры обслуживания. В связи с развитой сетью объектов обслуживания к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части поселка и создание зеленой зоны отдыха. Проектом предлагается изменение

В п. Кубанец проектом рекомендуется реконструировать Дом культуры, построить детский сад малой вместимости и ФАП, организовать небольшой парк, а также общественный центр обслуживания, как упоминалось выше.

В поселке Заветы Ильича на въездной дороге предлагается разместить жилую застройку, далее – предусматривается размещение необходимых объектов общественно-деловой зоны и парка. Зарезервированы участки для перспективной жилой застройки. Для функционирования животноводческого предприятия необходимо либо сокращение поголовья для перевода предприятия к 4 классу по санитарной классификации (со 100-м. СЗЗ), либо его перепрофилирование (см. выше мероприятия по сокращению воздействия на окружающую среду).

Проектируемая застройка в хуторе Знамя Коммунизма на расчетный срок размещена в восточной и северной частях поселка ближе к въездной дороге, резервные участки – к северо-западу. На свободных от застройки земельных участках ближе к центральной части проектом предлагается размещение проектируемых ФАП и детского сада малой вместимости.

В поселке Красная Заря рекомендуется размещение начальной школы с детским садом по ул. Ленинградской, перенос МТМ на нормативное расстояние, реконструкция МТФ с целью сокращения СЗЗ до 100 м., перспективное строительство жилой застройки вдоль въездной дороги улицы Ленинградской. На территории разрушенного клуба предлагается размещение общественного центра обслуживания.

В хуторе Пролетарском проектом предлагается восстановление детского сада с размещением в этом же здании начальной школы, вынос МТМ, размещение жилой застройки на расчетный срок в центральной части хутора южнее зерноскладов и небольшого квартала в восточной части.

Кроме МТМ все предприятия сохраняются по прямому назначению. Территория не функционирующей МТМ рекомендуется проектом для размещения предприятий 4-5 класса.

В центральной части поселка Октябрьского проектом предлагается размещение детского сада с начальной школой и спортивными площадками.

На территории не действующей МТМ в той части территории, которая прилегает к ферме – проектируемые предприятия 5 класса, на остальной территории – проектируемая усадебная застройка. Для возможности функционирования МТФ необходимо  либо выполнить ряд мероприятий, о которых было сказано выше, либо сокращение ее поголовья до 100 при одновременном сокращении ее территории под основные производственные мощности.

2.2. Функциональное зонирование территории

Первомайского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования – в данном случае проекта генерального плана Первомайского сельского поселения – является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Первомайское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования – установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Первомайское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Первомайского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением границ временных охранных зон.

На генеральном плане Первомайского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории Первомайского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос-списку | Катего-рия истори-ко-культ. значе-ния | Решение о постановке на госуд. охрану | Вид объек-та | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК КУБАНЕЦ |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,1942 г. | п. Кубанец, кладбище | 1990 | Р | 63 | И |  |
| ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ |
|  | Трактор "Универсал", установленный в честь трудовой славы земледельцев, 1975 г. | п. Первомайский, у здания конторы | 1958 | Р | 759 | И |  |
|  | Место, где был окоп казака 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского казачьего корпуса Героя Советского Союза К.И. Недорубова, 1942 г. | п. Первомайский, в 3-х км от центральной усадьбы, вблизи ж.-д. полотна | 1963 | Р | 759 | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | п. Первомайский, парк | 1996 | Р | 63 | И |  |

Объекты археологического наследия

На территории Первомайского сельского поселения ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Таблица 2

| № п/п | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной груп-пе | Высо-та курган-ных насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа "Кубанец 1" | п. Кубанец, 7,5 км к востоку от поселка | 8015 |  | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009400 |
|  | Курганная группа "Кубанец 2" (3 насыпи) | п. Кубанец, 2,2 км к юго-западу от поселка | 8016 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Октябрьский" (2 насыпи) | п. Октябрьский, 0,15 км к востоку от поселка | 8038 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Вишне-вый" (2 насыпи) | х. Пролетарский, 3 км к юго-западу от хутора | 8052 | 1 | до 3 | 77 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014700 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 49 | 75 |  |  |
|  | Курган «Кладби-щенский» | Пос.Первомайский Первомайского с/о, 0,4 км к северу от северной окраины посёлка, 0,1 км к западу от нового кладбища |  |  | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  | Курган «Солнечный» | П.Первомайский, 0,23 км к СЗ от СЗ окраины посёлка (пересечение улиц Юбилейной и Солнечной) |  |  | до 1 | 37 | 50 | В |  |
|  | Курган «Пролетарский 1» | Х.Пролетарский, 1,125 км к ЮЗ от ЮВ окраины хутора, 1 км к СЗ от дороги Кисляковская – Ленинградская |  |  | до 1 | 48 | 50 | В |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» №487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны водонапорных башен и насосных станций питьевого водоснабжения Ейского группового водопровода. Режим использования зон охраны источников водоснабжения подробно описан в разделе «Водоснабжение и канализация».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

На территории Первомайского сельского поселения проектом предлагается размещение четырех территорий, в настоящее время предназначенных для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов - на расстоянии 1 км. к югу от поселка Комсомольского, между поселками Первомайский и Заветы Ильича, между поселками Знамя Коммунизма и Красная Заря  и на расстоянии 1 км. к северо-востоку от поселка Октябрьский для обслуживания всех населенных пунктов поселения. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода возле станицы Кущевской эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы поселка Первомайского (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов Первомайского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029 г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044 г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки поселка Первомайского планируется на землях населенного пункта и с учетом прирезки земель сельскохозяйственного назначения.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Первомайского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Территорию жилой застройки, попадающую в санитарно-защитную зону предприятий, генеральным планом предусматривается отнести к зоне строгого строительного режима. Население, проживающее в такого рода зоне, предполагается, по мере износа жилых строений, разместить в зонах более экологически благоприятных для проживания.

По данным администрации Первомайского сельского поселения на территории населенных пунктов ветхое жилье и жилье признанное аварийным составляет 5,2 % от общего объема жилых помещений и равно 2,36 тыс. м2, в т.ч.:

- п. Заветы Ильича – 0,27 тыс. м2 (9 домов, 23 человека);

- п. Комсомольский – 0,43 тыс. м2 (7 домов, 18 человек);

- п. Красная Заря – 0,66 тыс. м2 (20 домов, 56 человек);

- п. Кубанец – 0,1 тыс. м2 (3 дома, 6 человек);

- п. Октябрьский–0,2 тыс. м2 (5 домов, 12 человек);

- х. Пролетарский – 0,7 тыс. м2 (19 домов, 47 человек).

Убыль жилищного фонда, находящегося на территории застройки, попадающей в санитарно-защитную зону строго строительного режима, к расчетному сроку генерального плана составит 2,64 тыс. м2.

Общая убыль жилищного фонда по Первомайскому сельскому поселению в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Убыль жилого фонда | Сохраняемый жилой фонд на 1 очередь строительства (2019 г.) | Сохраняемый жилой фонд к расчетному сроку генерального плана (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ветхое и аварийное | Зона строго строительного режима | Итого общая убыль жилого фонда к 2029 году |  | тыс.м2 | % от существующей на 01.01.2009 г. |
| 1 | пос.Первомайский | 37,55 |  | 1,2 | 1,2 | 37,55 | 36,35 | 96,8 |
| 2 | пос.Заветы Ильича | 4,1 | 0,27 |  | 0,27 | 4,1 | 3,83 | 93,4 |
| 3 | х.Знамя Коммунизма | 8,3 |  |  | 0 | 8,3 | 8,3 | 100,0 |
| 4 | пос.Комсомольский | 19,2 | 0,43 |  | 0,43 | 19,2 | 18,77 | 97,8 |
| 5 | пос.Красная Заря | 5,2 | 0,66 | 0,26 | 0,92 | 5,2 | 4,28 | 82,3 |
| 6 | пос.Кубанец | 5,85 | 0,1 |  | 0,1 | 5,85 | 5,75 | 98,3 |
| 7 | пос.Октябрьский | 4,1 | 0,2 | 0,85 | 1,05 | 4,1 | 3,05 | 74,4 |
| 8 | х.Пролетарский | 4,5 | 0,7 | 0,33 | 1,03 | 4,5 | 3,47 | 77,1 |
| Итого по поселению | 88,8 | 2,36 | 2,64 | 5,00 | 88,8 | 83,8 | 94,4 |

Таким образом, убыль жилищного фонда в Первомайском сельском поселении к расчетному сроку генерального плана составит 5,0 тыс. м2 (5,6 %), а общая площадь сохраняемого составит 83,8 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства определены на основании рассмотрения площадок для его размещения. Также при определении объемов нового строительства учтен среднегодовой ввод жилья по поселению. В виду того, что на территории сельского поселения за последние несколько лет темпы жилищного строительства очень низкие (всего 0,1 тыс. м2 в год) при расчетах будут приняты показатели в общем по Кущевскому району. Так, в районе за последние пять лет введено в эксплуатацию жилых домов в среднем на 1 жителя района 0,18 м2 в год, а улучшение жилищной обеспеченности в среднем по району 0,4 м2 на человека.

Улучшение жилищных условий существующего населения Первомайского сельского поселения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты, включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

Далее в таблице 33 представлены расчеты потребности в объемах и территориях под новое жилищное строительство в разрезе населенных пунктов Первомайского сельского поселения.

Расчет потребности в объемах и территориях

под новое жилищное строительство Первомайского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Первомайский* |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 37,55 | 56,60 | 73,54 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 29,4 | 48,45 | 65,39 |
| 2 | Население | чел. | 1923 | 2050 | 2100 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,53 | 27,61 | 35,02 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 1,2 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 37,6 | 37,55 | 36,35 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 19,05 | 37,19 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 19,05 | 37,19 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,905 | 1,9 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 8,40 | 33,30 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 8,40 | 33,30 |
| пос.Заветы Ильича |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 4,10 | 5,36 | 7,10 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 4,1 | 5,36 | 7,10 |
| 2 | Население | чел. | 261 | 272 | 300 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 15,71 | 19,71 | 23,67 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,27 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,1 | 3,83 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 1,26 | 3,27 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 1,26 | 3,27 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,126 | 0,2 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,60 | 2,67 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,60 | 2,67 |
| х.Знамя Коммунизма |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 8,30 | 14,10 | 19,00 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 8,3 | 14,10 | 19,00 |
| 2 | Население | чел. | 741 | 782 | 853 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 11,20 | 18,03 | 22,27 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  |  |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 5,8 | 10,7 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 5,8 | 10,7 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,58 | 0,5 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 2,10 | 5,50 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 2,10 | 5,50 |
| пос.Комсомольский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 19,20 | 24,50 | 31,40 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | 6,4 | 6,40 | 6,40 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 12,8 | 18,10 | 25,00 |
| 2 | Население | чел. | 1000 | 1058 | 1158 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,20 | 23,16 | 27,12 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0 | 0,43 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 19,2 | 18,77 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 5,3 | 12,63 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 5,3 | 12,63 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,53 | 0,6 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 2,85 | 8,15 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 2,85 | 8,15 |
| пос.Красная Заря |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 5,20 | 8,12 | 11,00 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 5,2 | 8,12 | 11,00 |
| 2 | Население | чел. | 423 | 451 | 493 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 12,29 | 18,00 | 22,31 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,92 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 5,2 | 4,28 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 2,92 | 6,72 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 2,92 | 6,72 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,292 | 0,3 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 1,35 | 4,88 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 1,35 | 4,88 |
| пос.Кубанец |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 5,85 | 7,08 | 8,90 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 5,85 | 7,08 | 8,90 |
| 2 | Население | чел. | 244 | 253 | 277 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 23,98 | 27,98 | 32,13 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,1 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 5,85 | 5,75 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 1,23 | 3,15 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 1,23 | 3,15 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,123 | 0,2 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,45 | 1,66 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,45 | 1,66 |
| пос.Октябрьский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 4,10 | 5,30 | 7,10 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 4,1 | 5,30 | 7,10 |
| 2 | Население | чел. | 263 | 271 | 301 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 15,59 | 19,56 | 23,59 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 1,05 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,1 | 3,05 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 1,2 | 4,05 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 1,2 | 4,05 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,12 | 0,2 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,45 | 5,21 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,45 | 5,21 |
| х.Пролетарский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 4,50 | 6,30 | 8,70 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 4,5 | 6,30 | 8,70 |
| 2 | Население | чел. | 339 | 352 | 390 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 13,27 | 17,90 | 22,31 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0 | 0 | 1,03 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,5 | 3,47 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 1,8 | 5,23 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 1,8 | 5,23 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,18 | 0,3 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  |  |  |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,60 | 3,27 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,60 | 3,27 |

* В соответствии с разработанным генеральным планом п.Первомайского

К расчетному сроку генерального плана жилищный фонд Первомайского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда и нового строительства составит 166,74 тыс. м2 общей площади.

Показатели по новому жилищному строительству в целом по поселению приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 88,80 | 127,36 | 166,74 |
|  | малоэтажный и среднеэтажный | тыс. м2 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 74,25 | 112,81 | 152,19 |
| 2 | Население | чел. | 5194 | 5489 | 5872 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 17,10 | 23,20 | 28,40 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,00 | 5,00 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 88,80 | 83,80 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 38,56 | 82,94 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 38,56 | 82,94 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 3,856 | 4,1 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  |  |  |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 16,80 | 64,64 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 16,80 | 64,64 |

Таким образом, для достижения средней обеспеченности жилой площадью на одного человека уровня 28,4 м2 в Первомайском сельском поселении необходимо к расчетному сроку генерального плана дополнительно ввести около 82,24 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центром населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями поселков и хутора и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Поселок Первомайский

Таблица 6

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация муниципального образования Первомайское сельское поселение, отделение Сбербанка РФ, отделение почтовой связи, отдел социальной защиты, АТС ПСЭ-8 на 960 номеров | 1 | 2 | существ., АТС -реконстр. |
| 2 | Административное здание ОАО «Зерносовхоз «Кущевский» | 1 | 2 | существ. |
| 3 | Штаб казачьего общества, храм Николая Угодника | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Храм Николая Угодника | 1 | - | существ. |
| 5 | Дом культуры со зрительным залом на 580 мест, библиотека, музей боевой и трудовой славы | 1 | 2 | существ. |
| 6 | Общественный центр микрорайона в составе: | 2 | 2 | проектир. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -офисы; -магазин товаров повседневного спроса; -пункт КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи |  |  |  |
| 7 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | - | существ., памятник истории |
| 8 | Трактор «Универсал», установленный в честь трудовой славы земледельцев, 1975г. | 1 | - | существ., памятник истории |
| 9 | Бюст В.И. Ленина | 1 | - | существ. |
| 10 | Парк культуры и отдыха | 1 | - | проектир. |
| 11 | Детский сад № 9 на 120 мест | 1 | 2 | существ. |
| 12 | Детский сад | 1 | 2 | проектир. |
| 13 | Средняя общеобразовательная школа №7 на 700 учащихся | 1 | 2 | существ. |
| 14 | Школа искусств, столовая СОШ №7, детское кафе | 1 | 1 | реконстр. |
| 15 | Первомайская участковая больница на 25 коек, амбулатория на 100 посещений в смену | 1 | 1 | существ. |
| 16 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | 1 | 1 | проектир. |
| 17 | Стадион, раздевалки | 1 | - | реконстр. |
| 18 | Аптека, магазин | 2 | 1 | существ. |
| 19 | Магазин | 7 | 1 | существ. |
| 20 | Магазин, комбинат бытового обслуживания, парикмахерская, компьютерный зал | 1 | 2 | существ. |
| 21 | КБО, офисы | 1 | 1 | реконстр. |
| 22 | Ресторан, кафе | 2 | 1 | проектир. |
| 23 | Кафе | 1 | 1 | проектир. |
| 24 | Рынок | 1 | 1 | реконстр. |
| 25 | Столовая ОАО «Зерносовхоз «Кущевский» | 1 | 1 | существ. |
| 26 | Закусочная «Галина» | 1 | 1 | существ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Общежитие ОАО «Зерносовхоз «Кущевский» с гостиничными номерами | 1 | 2 | существ. |
| 28 | Сауна, баня | 1 | 1 | реконстр. |
| 29 | Прачечная, химчистка | 1 | 1 | проектир. |
| 30 | Ритуальные услуги | 1 | 1 | проектир. |
| 31 | Автопавильон, кафе | 1 | 1 | проектир. |
| 32 | Железнодорожный вокзал | 1 | 1 | реконстр. |

Хутор Знамя Коммунизма

Таблица 7

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 2 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | Парк, спортивная площадка | 2 | - | Проект. |
| 4 | ФАП, магазин | 1 | 1 | Проект. Сущ. |

Поселок Красная Заря

Таблица 8

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 1 | 1 | Проект. |
| 2 | Детский сад с начальной школой, спортивная площадка | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Магазин | 2 | 1 | Сущ. |
| 5 | Столовая | 1 | 1 | Сущ. |

Хутор Пролетарский

Таблица 9

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание, почтовое отделение, АТС, ФАП | 1 | 1 | Сущ.. |
| 2 | Детский сад с начальной школой | 1 | 1 | Реконстр. |
| 3 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -баня | 2 | 1 | Проект. |
| 4 | Парк, спортивная площадка | 1 | - | Проект. |

Поселок Октябрьский

Таблица 10

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора, ФАП | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 1 | 1 | Проект. |
| 3 | Детский сад с начальной школой, футбольное поле | 1 | 1 | Проект. |
| 4 | Парк | 1 | 1 | Проект. |

Поселок Кубанец

Таблица 11

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | 1 | 1 | Реконстр. |
| 2 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи -ФАП | 2 | 1 | Проект. |
| 3 | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | 1 | - | Сущ. |
| 4 | Детский сад |  |  | Проект. |
| 5 | Парк, спортивная площадка | 1 | - | Проект. |
| 6 | Баня | 1 | 1 | Реконстр. |

Поселок Комсомольский

Таблица 12

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 1 | 2 | Сущ. |
| 2 | Сбербанк, почтовое отделение, участок электросетей | 1 | 2 | Сущ. |
| 3 | Дом культуры, АТС, библиотека | 1 | 2 | Сущ. |
| 4 | Детский сад | 1 | 1 | Сущ. |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 2 | Сущ.. |
| 6 | Амбулатория | 1 | 1 | Сущ. |
| 7 | Стадион | 1 | - | Сущ. |
| 8 | Парк | 1 | - | Сущ. |
| 9 | Сквер | 1 | - | Сущ. |
| 10 | Столовая | 1 | 1 | Сущ. |
| 11 | Баня | 1 | 1 | Проект. |

Поселок Заветы Ильича

Таблица 13

| № по ГП | Наименование | Коли-чество | Этаж | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | 1 | 1 | Сущ. |
| 2 | Общественный центр в составе: -магазины товаров повседневного спроса; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 2 | 1 | Проект. |
| 3 | Детский сад | 1 | 1 | Реконстр. |
| 4 | Парк, спортивная площадка | 1 | - | Проект. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | Сущ. |

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон сельских населенных пунктов Первомайского сельского поселения разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах поселка Первомайского и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектируемая промзона в центре поселения имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок предприятий, относящихся к предприятиям 1-3 класса с санитарно-защитной зоной от 300 до 1000 м. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на территорию жилой застройки.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. К югу от поселка Комсомольского, в соответствии с корректировкой стратегии МО Кущевский район, генеральным планом предусматривается строительство мегафермы КРС на 1000 голов дойного стада.

Для поселка Первомайского характерно рассредоточенное размещение производственных комплексов и отдельных предприятий по отношению к жилой зоне: в центральной, северо-восточной и южной частях населенного пункта.

В южной части поселка действует два сельскохозяйственных предприятия ОАО «Зерносовхоз «Кущевский»- это свинотоварные фермы №1, №3, в центре поселка – бойня. Все они расположены без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки.

На расчетный срок генерального плана предусматривается перепрофилирование свинотоварных ферм под предприятия 4-5 класса и перенос бойни в проектируемую северо-восточную промышленную зону. Для размещения животноводческих предприятий проектом зарезервирован южный участок производственной зоны с учетом нормативного санитарного разрыва.

Для предприятий малого класса вредности, таких как кормоцех, склад ГСМ, зерноток, стройчасть, цех металлоизделий «Электрод» (все предприятия ОАО «Зерносовхоз «Кущевский»), мини-пекарня СПК «Кущевский», база крестьянского хозяйства «Диана» на первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. При соблюдении этих мероприятий и для обеспечения селян рабочими местами генеральным планом предлагается сохранение вышеперечисленных предприятий.

На территории жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне предприятиям, генпланом устанавливается зона строго строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы краевой автодороги Староминская – Кущевская, предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5.Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемой границы станицы Первомайской располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой  и производственной зон.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории балок, используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Рекреационная зона поселка Первомайский и населенных пунктов представлена существующим парком поселков и хутора, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше в разделе 2.2 функциональное зонирование территории Первомайского сельского поселения.

2.3.8. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения в населенных пунктах Первомайского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ с санитарно-защитными  зонами.

На территории Первомайского сельского поселения проектом предлагается размещение четырех территорий, в настоящее время предназначенных для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, расположенных равноудалено от всех поселков. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода возле станицы Кущевской эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий поселка Первомайского, поселка Комсомольского, хутора Знамя Коммунизма, поселка Красная Заря, хутора Пролетарский, поселка Октябрьский, поселка Заветы Ильича, поселка Кубанец.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в поселке Первомайском – здания кафе и ресторана в парковой зоне существующего общественного центра; здания школы искусств на земельном участке средней общеобразовательной школы № 7; реконструкция существующего рынка; футбольного поля со строительством раздевалки с душевыми;

- в хуторе Пролетарском и поселке Октябрьском в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, аптека, спортивные площадки;

- в наиболее удаленных от центра поселения и крупных населенных пунктов района: хуторе Пролетарском, п. Кубанец и поселке Октябрьском необходимо строительство (в Пролетарском – реконструкция) детского сада с начальной школой.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра Первомайского, парка,

- проектируемых скверов и парков в малых населенных пунктах;

- улиц и дорог на существующей территории поселков и хутора.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения муниципального образования Первомайское сельское поселение на первую очередь строительства равна 5489 человек. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 295 человек или 98 семей.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3. настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Первомайскому сельскому поселению составит 22,54 га.

Исходя из расчетов раздела 2.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 38,56 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 127,36 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Первомайского сельского поселения представлен в таблицах 14-21.

СКБ первая очередь

пос. Первомайский

табл. 14

лист 1

табл. 14

лист 2

табл. 14

лист 3

пос.Комсомольский

табл. 14

лист 1

табл. 15

лист 2

х.Знамя Коммунизма

табл. 16

лист 1

табл. 16

лист 2

пос.Красная Заря

табл. 17

лист 1

табл. 17

лист 2

пос. Пролетарский

табл. 18

лист 1

табл. 18

лист 2

пос.Октябрьский

табл. 19

лист 1

табл. 19

лист 2

пос.Заветы Ильича

табл. 20

лист 1

табл. 20

лист 2

х.Кубанец

табл. 21

лист 1

табл. 21

лист 2

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны в п. Первомайском и в п. Комсомольском, а также реконструкция и восстановление животноводческих и сельскохозяйственных предприятий на межселенных территориях.

- Строительство АЗС и объектов придорожного сервиса и рынка вдоль въездной автодороги в поселок Первомайском.

- Строительство пожарного депо на 6 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в поселке Первомайском.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани с прачечной и химчисткой в центре поселения п. Первомайском, зданий бани в поселке Комсомольском и хуторе Пролетарском, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

2.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Первомайского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО Предприятие «Кубаньградостройпроект», инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- просадочность грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- повышенная агрессия грунтовых вод к бетонам;

- ветровая дефляция.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории поселка Первомайского согласно карте ОСР-97(А) СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов.

На территории, где распространены просадочные грунты мощностью более 5,0 м (ИГЭ-1), категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. Следовательно, итоговая сейсмичность составит 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

  - Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

  - организация водостоков;

  - Защита от опасных физико-геологических процессов.

  - понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

  - защита от подтопления и затопления;

  - противоэрозионные мероприятия.

  - Благоустройство водоемов.

  - Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

  - Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории п. Первомайского была выполнена ранее и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Первомайского сельского поселения.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Первомайского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают до 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Первомайского сельского поселения составляет 6813.4 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Первомайское сельское поселение расположено в пределах водораздела рек Ея и Сосыка. Основными водоприемниками водостоков являются балки и пруды с выведением по рельефу после отстоя и очистки в прудах-отстойниках в ближайшие реки.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Первомайского сельского поселения МО Кущевского района, водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части населенных пунктов.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов - 2-3 м, предельная - 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести: укрепление берегов реки, расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Первомайского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территорий Первомайского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек с защитой от подтопления территорий Первомайского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Первомайского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений, последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

На территории Первомайского поселения к таким площадям отнесены территории поймы и ложбин стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме рек, балок, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пойме и старицах. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки.

В равнинных условиях, на территории изысканий, они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки легкие, супеси.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям первой надпойменной террасы р. Ея, Сосыка и, в основном, к покровным отложениям межбалочных водоразделов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метра мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов прудов и балок на территории Первомайского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, которые могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

- подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

- ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

- наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

- струенаправляющие дамбы из грунта;

- и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы балок, прудов и каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек и балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Первомайского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве, на территории проектируемого участка, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0,7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6. Инженерное оборудование территории

2.6.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Первомайского сельского поселения входят: п. Первомайский, п.Заветы Ильича, х. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский, п. Красная Заря, п.Кубанец, п. Октябрьский, х. Пролетарский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ( категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, твердыми просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Подземные воды вскрыты на глубине 1,0-0,5 м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне по сейсмическим свойствам 6 баллов.

Водоснабжение

Поселок Первомайский

Существующее положение

В настоящее время существующее население пос. Первомайского снабжается водой от артезианских скважин Кисляковского водопровода (300 м из чугунных труб, проходящего по восточной окраине поселка за железной дорогой.

В районе врезки расположена водопроводная насосная станция «Кавалерская» с одним насосным агрегатом К 45-55 N=11 квт. В поселке имеется одна стальная водонапорная башня ВБР-50.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии (50%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Протяженность существующих сетей – 12704 м.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 75%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения пос. Первомайский, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей поселка.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* таблица 1 и СНиП 2.04.01-85* приложение 3 с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 51.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=472,64м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=746,42м3/сут.;

- на расчетный срок Q=894,55м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Согласно справке РЭУ Кущевского района ГУП КК «СВУК» «ЕГВ» от 12.02.2007 г. источником водоснабжения служат артскважины в количестве 9 штук п. Кисляковка. Подающий Кисляковский магистральный водопровод (300мм проходит по восточной окраине поселка за железной дорогой.

Для обеспечения расчетных расходов поселка Первомайский в полном объёме на хозпитьевые и противопожарные нужды проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Проектом генплана запроектирован узел водопроводных сооружений в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители.

4. Трансформаторная подстанция.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

В резервуары вода будет подаваться от существующего Кисляковского магистрального водопровода (300 м по двум проектируемым водоводам (150мм.

Таблица 22

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подаётся в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого водозабора в п. Первомайский на юго-западной окраине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г. предусматривается  реконструкция насосной станции подкачки «Первомайская» в том числе с заменой насосного оборудования, технологических трубопроводов и арматуры, а также замена водонапорной башни ВБР-50 в п. Первомайский.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/с каждая.

Общий расход составляет 15,0 л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод в п. Первомайский проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø150-100 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 16,00 км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø150, L=600,00 м.

Объем работ по водопроводу по п. Первомайский

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | сталь, полиэтилен | 16000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х150 | сталь | 1200,00 |

Поселки Заветы Ильича, Комсомольский, Красная Заря, Кубанец, Октябрьский, хутора Знамя Коммунизма, Пролетарский

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение п. Знамя Коммунизма, х. Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 скважин ж.д. поселка Кисляковка.

Согласно справке филиала ООО «Югводоканал» Ейский групповой водопровод» в поселках на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø 20-100 мм разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен.

Протяженность существующих сетей соответственно - 5,49 км, 3,20 км, 2,67 км.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911 г. предусматривается реконструкция Кисляковского водопровода (отвод на х. Пролетарский), а также замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Пролетарский.

В поселке Комсомольский население снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-III Ø150 мм.

Согласно справке филиала ООО «Югводоканал» Ейский групповой водопровод» в поселке на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø20-150 мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

Протяженность существующих сетей соответственно - 16,26 км.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911 г. предусматривается замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Комсомольский.

В настоящее время водоснабжение п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема подают воду в водопроводную сеть Ø100 мм.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения хуторов и поселков Первомайского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей поселения.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для населенных пунктов Первомайского сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 24-30.

Таблица 24

Таблица 25

Таблица 26

Таблица 27

Таблица 28

Таблица 29

Таблица 30

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Заветы Ильича

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,87м3/сут.;

- на расчетный срок Q=81,00м3/сут.

по х. Знамя Коммунизма

- на современное состояние Q=129,96м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=168,82м3/сут.;

- на расчетный срок Q=230,66м3/сут.

по п. Комсомольский

- на современное состояние Q=238,40м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=268,88м3/сут.;

- на расчетный срок Q=375,20м3/сут.

по п. Красная Заря

- на современное состояние Q=74,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=97,36м3/сут.;

- на расчетный срок Q=135,50м3/сут.

по п. Кубанец

- на современное состояние Q=42, 92м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=54,53м3/сут.;

- на расчетный срок Q=74,95м3/сут.

по пос. Октябрьский

- на современное состояние Q=46,10м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=81,20м3/сут.

по х. Пролетарский

- на современное состояние Q=59,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=75,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=105,30м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения поселков и хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Вода по Ейскому водоводу МВ-Ш Ø150 подается в резервуары чистой воды п. Комсомольский. Затем насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается по водоводу в кольцевую сеть поселка.

Для водоснабжения используются подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Снабжения питьевой водой населения п. Знамя Коммунизма, х.Пролетарский и п. Красная Заря осуществляется от Кисляковского магистрального водопровода, источником питания которого является 9 артскважин ж.д. п. Кисляковка, который подает воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3 и далее в водопроводную сеть.

Снабжения питьевой водой населения п. Заветы Ильича, п. Октябрьский и п. Кубанец осуществляется от артскважин, находящихся на территории поселков. Дебит скважин – 38 м3/час. Насосы I подъема подают воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью 50 м3  и далее в водопроводную сеть Ø80-100 мм.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения поселков и хуторов Первомайского сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар.

Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) предусматривается следующее:

Для х. Пролетарского для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водоема.

Для п. Знамя Коммунизма и п. Кубанец для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из балки Добренькая.

Для п. Красная Заря для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из балки Водяная.

Для п. Октябрьский для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из балки Куликовская.

Для п. Заветы Ильича - из балки Червонная.

Пожарные депо расположены в п. Первомайский (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п. 14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Наружное пожаротушение для п. Комсомольский предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод в поселках и хуторах Первомайского сельского поселения проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø80-100 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 25,00 км.

Объем работ по водопроводу по населенным пунктам

Первомайского сельского поселения

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80 | сталь, полиэтилен | 25000,00 |
| 2 | Водонапорная башня ВБР-50 |  |  | 7 |
| 3 | Узел водопроводных сооружений производитель-ностью – 380 м3/сут. |  |  | 1 |

Канализация

Поселки Первомайский, Заветы Ильича, Комсомольский, Красная Заря, Кубанец, Октябрьский, хутора Знамя Коммунизма, Пролетарский

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно санитарному заданию территориального отдела в Кущевском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и справки ЖКХ, выданной заказчиком, централизованной канализации в станице нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации п. Первомайский и приняты решения по канализованию поселков и хуторов Первомайского сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для поселков и хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 61-68.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Первомайский

- на современное состояние Q=440,89м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=708,32м3/сут.;

- на расчетный срок Q=852,00м3/сут.

по п. Заветы Ильича

- на современное состояние Q=45,83м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,87м3/сут.;

- на расчетный срок Q=81,00м3/сут.

Таблица 32

Таблица 33

Таблица 34

Таблица 35

Таблица 36

Таблица 37

Таблица 38

Таблица 39

по х. Знамя Коммунизма

- на современное состояние Q=129,96м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=168,82м3/сут.;

- на расчетный срок Q=230,66м3/сут.

по п. Комсомольский

- на современное состояние Q=221,40м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=251,88м3/сут.;

- на расчетный срок Q=358,20м3/сут.

по п. Красная Заря

- на современное состояние Q=74,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=97,36м3/сут.;

- на расчетный срок Q=135,50м3/сут.

по п. Кубанец

- на современное состояние Q=42, 92м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=54,53м3/сут.;

- на расчетный срок Q=74,95м3/сут.

по пос. Октябрьский

- на современное состояние Q=46,10м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=58,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=81,20м3/сут.

по х. Пролетарский

- на современное состояние Q=59,47м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=75,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=105,30м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в поселке Первомайском для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук.

Насосные, согласно расчету, проектируются глубиной заложения подводящего коллектора от 4 до 7 м и оборудуются погружными хоз-фекальными насосами.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации. Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения (см. графический материал).

Очистные сооружения производительностью 900 м3/сут (с учетом стоков от п. Знамя Коммунизма в количестве 100 м3/сут) запроектированы на южной окраине станицы.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 0,90 тыс.м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Генпланом предлагается строительство очистных сооружений в поселке Первомайском с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.

Канализационные стоки от п. Знамя Коммунизма собственной КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации п. Первомайский и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Канализационные стоки от п. Красная Заря самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации п. Красная Заря.

Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка.

Канализационные стоки от хутора Пролетарский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод на ЗПО.

Очистные сооружения производительностью - 80,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине х. Пролетарский.

Канализационные стоки от поселка Октябрьский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Куликовская.

Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на южной окраине поселка Октябрьский.

Канализационные стоки п. Заветы Ильича самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных на ЗПО.

Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Заветы Ильича.

Канализационные стоки поселка Кубанец самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции перекачки КНС. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Широкая.

Очистные сооружения производительностью - 50,00 м3/сутки запроектированы на западной окраине поселка Кубанец.

Канализационные стоки от п. Комсомольский самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемых канализационных насосных станций перекачки КНС в количестве 2 штук. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации с выпуском очищенных сточных вод в балку Водяная.

Очистные сооружения производительностью - 300,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине поселка Комсомольский.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ           <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод для п. Первомайский и п. Знамя Коммунизма запроектирован на земледельческие поля орошения;

- сброс очищенных сточных вод для п. Октябрьский предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Куликовская);

- сброс очищенных сточных вод для п. Пролетарский и п. Заветы Ильича запроектирован на земледельческие поля орошения;

- сброс очищенных сточных вод для п. Комсомольский и п. Красная Заря предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Водяная);

- сброс очищенных сточных вод для п. Кубанец предусмотреть в водоем (водоприемником является балка Широкая).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 46,70 км.

Объемы работ по канализации по населенным пунктам Первомайского сельского поселения

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтилен | 23700,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтилен | 3000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80-100-150 | полиэтилен | 10000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0 м | ж/бет. | 2 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0 м | метал. | 8 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=900,00 м3/сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=300,00 м3/сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=80,00 м3/сут |  |  | 2 |
| 9 | Канализационные очистные сооружения, Q=50,00 м3/сут |  |  | 3 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений пос. Первомайский составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций. Далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка.

Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| п. Первомайский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 472,64 | 894,55 | 746,42 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 390,64 | 742,55 | 615,42 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 82,00 | 152,00 | 131,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 150-230 | 250-350 | 230-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 150-230 | 250-350 | 230-300 |
| 5 | Протяженность сетей | км | - | 17,20 | 12,00 |
| х. Знамя Коммунизма |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 129,96 | 230,66 | 168,62 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 105,96 | 187,66 | 137,62 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 24,00 | 43,00 | 31,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Красная Заря |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 74,49 | 135,50 | 97,36 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 60,49 | 110,50 | 79,36 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 14,00 | 25,00 | 18,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Пролетарский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 59,47 | 105,30 | 75,95 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 48,47 | 85,80 | 61,95 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 11,00 | 19,50 | 14,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Комсомольский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 238,40 | 375,20 | 268,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 197,40 | 309,20 | 218,88 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 41,00 | 66,00 | 50,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-III |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| п. Заветы Ильича |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 81,00 | 58,87 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 37,33 | 66,00 | 47,87 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 8,50 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 81,00 | 60,00 |
|  | - водозаборов подземных вод | - | - | 81,00 | 60,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Кубанец |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 42,92 | 74,95 | 54,53 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 34,92 | 60,95 | 44,53 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 8,00 | 14,00 | 10,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 75,00 | 55,00 |
|  | - водозаборов подземных вод | - | - | 75,00 | 55,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| п. Октябрьский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 46,10 | 81,20 | 58,70 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 37,60 | 66,20 | 47, 70 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 8,50 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 82,00 | 60,00 |
|  | - водозаборов подземных вод | - | - | 82,00 | 60,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| Первомайское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1109,81 | 1978,36 | 1529,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 912,81 | 1628,86 | 1253,33 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 197,00 | 349,50 | 276,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод, Кисляковский магистральный водопровод |
|  | - водозаборов подземных вод | - |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300-350 | 160-250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300-350 | 160-250 |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 54,00 | 30,00 |
| Канализация |
| п. Первомайский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 440,89 | 852,00 | 708,32 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 358,89 | 700,00 | 577,32 |
|  | - производственные сточные воды | - | 82,00 | 152,00 | 131,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 900,00 | 800,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 9,70 | 4,00 |
| х. Знамя Коммунизма |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 129,96 | 230,66 | 168,62 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 105,96 | 187,66 | 137,62 |
|  | - производственные сточные воды | - | 24,00 | 43,00 | 31,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК п. Первомайский |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 7,00 | 5,00 |
| п. Красная Заря |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 74,49 | 135,50 | 97,36 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 60,49 | 110,50 | 79,36 |
|  | - производственные сточные воды | - | 14,00 | 25,00 | 18,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 80,00 | 50,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 | 3,00 |
| х. Пролетарский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 59,47 | 105,30 | 75,95 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 48,47 | 85,80 | 61,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - производственные сточные воды | - | 11,00 | 19,50 | 14,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 80,00 | 50,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 5,00 | 3,00 |
| п. Комсомольский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 221,40 | 358,20 | 251,88 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 180,40 | 292,20 | 201,88 |
|  | - производственные сточные воды | - | 41,00 | 66,00 | 50,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 300,00 | 200,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 9,00 | 6,00 |
| п. Заветы Ильича |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 45,83 | 81,00 | 58,87 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 37,33 | 66,00 | 47,87 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,50 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 50,00 | 30,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 | 3,00 |
| п. Кубанец |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 42,92 | 74,95 | 54,53 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 34,92 | 60,95 | 44,53 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,00 | 14,00 | 10,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 50,00 | 30,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 | 2,00 |
| п. Октябрьский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 46,10 | 81,20 | 58,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 37,60 | 66,20 | 47, 70 |
|  | - производственные сточные воды | - | 8,50 | 15,00 | 11,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 50,00 | 30,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 | 2,00 |
| Первомайское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1061,06 | 1918,81 | 1474,23 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 864,06 | 1569,31 | 1198,23 |
|  | - производственные сточные воды | - | 197,00 | 349,50 | 276,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1510,00 | 1190,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 46,70 | 32,00 |

2.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-5/3 от 14.04.2009 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Первомайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

- поселок Первомайский с численностью населения 1923 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок (2029 год) – 2100 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 2050 человек;

- поселок Комсомольский с численностью населения 1000 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 1158 человек, в том числе на первую очередь строительства – 1058 человек;

- хутор Знамя Коммунизма с численностью населения 741 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 853 человек, в том числе на первую очередь строительства – 782 человек;

- поселок Красная Заря с численностью населения 423 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 493 человек, в том числе на первую очередь строительства – 451 человек;

- хутор Пролетарский с численностью населения 339 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 390 человек, в том числе на первую очередь строительства – 352 человек;

- поселок Октябрьский с численностью населения 263 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 301 человек, в том числе на первую очередь строительства – 271 человек;

- поселок Заветы Ильича с численностью населения 261 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 300 человек, в том числе на первую очередь строительства – 272 человек;

- поселок Кубанец с численностью населения 244 человек, с проектной численностью населения на расчётный срок – 277 человек, в том числе на первую очередь строительства – 253 человек.

В составе генерального плана развития Первомайского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производствен-ного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 42-43.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 42

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029 г. | На I очередь строительства 2019 г. |
| поселок Первомайский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 2066 | 2123 |
|  | проектируемый | 249 | 113 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 664 | 664 |
|  | проектируемый | 237 | 205 |
| 3 | Наружное освещение | 21 | 21 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2751 | 2808 |
|  | б) Проектируемые | 486 | 318 |
|  | Итого: а) + б) | 3237 | 3126 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2266 | 2188 |
| поселок Комсомольский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 881 | 881 |
|  | проектируемый | 166 | 72 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 366 | 366 |
|  | проектируемый | 66 | 52 |
| 3 | Наружное освещение | 12 | 11 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1259 | 1258 |
|  | б) Проектируемые | 232 | 124 |
|  | Итого: а) + б) | 1491 | 1382 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1043 | 967 |
| хутор Знамя Коммунизма |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 639 | 639 |
|  | проектируемый | 140 | 62 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 35 | 35 |
|  | проектируемый | 49 | 38 |
| 3 | Наружное освещение | 9 | 8 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 683 | 682 |
|  | б) Проектируемые | 189 | 100 |
|  | Итого: а) + б) | 872 | 782 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 610 | 547 |
| поселок Красная Заря |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 372 | 396 |
|  | проектируемый | 126 | 49 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 25 | 25 |
|  | проектируемый | 28 | 23 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 5 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 402 | 426 |
|  | б) Проектируемые | 154 | 72 |
|  | Итого: а) + б) | 556 | 498 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 389 | 348 |
| хутор Пролетарский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 284 | 313 |
|  | проектируемый | 116 | 39 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 6 | 6 |
|  | проектируемый | 37 | 28 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 294 | 323 |
|  | б) Проектируемые | 153 | 67 |
|  | Итого: а) + б) | 447 | 390 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 313 | 273 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 190 | 235 |
|  | проектируемый | 129 | 35 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 11 | 11 |
|  | проектируемый | 26 | 21 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 204 | 249 |
|  | б) Проектируемые | 155 | 56 |
|  | Итого: а) + б) | 359 | 305 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 251 | 213 |
| поселок Заветы Ильича |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 266 | 266 |
|  | проектируемый | 88 | 39 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 25 | 25 |
|  | проектируемый | 27 | 27 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 294 | 294 |
|  | б) Проектируемые | 115 | 66 |
|  | Итого: а) + б) | 409 | 360 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 286 | 252 |
| поселок Кубанец |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 360 | 360 |
|  | проектируемый | 81 | 35 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 50 | 50 |
|  | проектируемый | 31 | 29 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 413 | 413 |
|  | б) Проектируемые | 112 | 64 |
|  | Итого: а) + б) | 525 | 477 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 367 | 334 |
| Первомайское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 5058 | 5213 |
|  | проектируемый | 1095 | 444 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1182 | 1182 |
|  | проектируемый | 501 | 423 |
| 3 | Наружное освещение | 59 | 55 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 6299 | 6450 |
|  | б) Проектируемые | 1596 | 867 |
|  | Итого: а) + б) | 7895 | 7317 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5526 | 5122 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время Первомайское сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-35, А-50 и АС-50 от следующих подстанций:

- ПС-110/10 кВ «Червонная» мощностью 2,5 МВА (загружена на 30 процентов) – поселок Заветы Ильича, хутор Знамя Коммунизма, поселок Комсомольский, поселок Кубанец;

- ПС-35/10 кВ «Первомайская» мощностью 3,2 МВА (загружена на 35 процентов) – поселок Первомайский, поселок Красная Заря, хутор Пролетарский;

- ПС 110/27,5/10 «Кисляковская-тяговая» мощностью 2х31,5 МВА – поселок Октябрьский.

Максимальная электрическая нагрузка: 3035,0 кВт.

Низковольтное напряжение распределяется от КТП и ЗТП 10/0,4 кВ общей мощностью 9123 кВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития.

Планируется осуществить следующие работы:

- На ПС-110/10 кВ «Червонная»:

- Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепи трансформатора на элегазовый выключатель 110 кВ.

- Предусмотреть замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (5шт.) и установку дополнительно линейной ячейки 10 кВ.

- Выполнить реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

- На ПС-35/10 кВ «Первомайская»:

- Предусмотреть замену масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6шт.) и установку дополнительно линейной ячейки 10 кВ.

- Выполнить реконструкцию устройств РЗА, объем работ согласовать с Ленинградскими электрическими сетями.

- Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

- Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство к 2019 году двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 500 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,85 км;

- строительство к 2029 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,40 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Первомайского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят ЛЭП, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 1,75 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 20,27 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 10,06 км (для п. Первомайский).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 1,25 км (для п. Первомайский).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Первомайского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей поселка Первомайский приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I оч. стр-ва до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| поселок Первомайский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 24,6 | 28,4 | 27,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 6,0 | 8,1 | 7,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18,6 | 20,3 | 19,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12783 | 13503 | 13356 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9671 | 9657 | 9555 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поселок Комсомольский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,0 | 13,1 | 12,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 3,9 | 3,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,7 | 9,2 | 8,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11276 | 11439 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7718 | 7920 | 7891 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| хутор Знамя Коммунизма |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,0 | 7,6 | 6,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,6 | 6,8 | 6,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8056 | 8950 | 8758 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7554 | 8000 | 7853 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| поселок Красная Заря |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,7 | 4,9 | 4,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,5 | 4,4 | 3,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8806 | 9878 | 9663 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8201 | 8849 | 8643 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| хутор Пролетарский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,8 | 3,9 | 3,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,7 | 3,5 | 3,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8331 | 10038 | 9694 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8088 | 8985 | 8760 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 3,1 | 2,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,8 | 2,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8281 | 10448 | 9850 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7827 | 9284 | 8728 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 63 | 63 | 63 |
| поселок Заветы Ильича |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,6 | 3,6 | 3,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 3,1 | 2,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9854 | 11943 | 11585 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8928 | 10337 | 9823 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| поселок Кубанец |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,6 | 4,6 | 4,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,2 | 3,9 | 3,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14807 | 16596 | 16500 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12925 | 13946 | 13677 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Первомайское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 56,5 | 69,2 | 64,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,8 | 15,3 | 14,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 45,7 | 53,9 | 49,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10873 | 11778 | 11677 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8792 | 9179 | 9028 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 32,08 | 33,33 | 32,93 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  | - сети 35 кВ | км | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
|  | - сети 10 кВ | км | 10,06 | 11,31 | 10,91 |

2.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, технических решений по теплоснабжению, принятых ранее при разработке генерального плана п.Первомайский, справки о теплоснабжении п.Первомайский ОАО «Тепловые сети» ст. Кущевская Кущевского  района и других исходных данных, выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Первомайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п.Первомайский, п.Заветы Ильича, п.Знамя Коммунизма, п.Комсомольский, п. Красная Заря, п.Кубанец, п.Октябрьский, п.Пролетарский.  Теплоснабжение объектов п. Первомайский и п. Комсомольский осуществляется от котельных, расположенных по одной в каждом поселке. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов п.Заветы Ильича, п.Знамя Коммунизма, п. Красная Заря, п.Кубанец, п.Октябрьский, п.Пролетарский отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 44

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Первомайский |
| Котельная № 1 (СШ№7) | 2,10 | 2,10 | газ |
| Итого |  | 2,10 |  |
| п.Комсомольский |
| Котельная № 1 | 0,70 | 0,70 | газ |
| Итого |  | 0,70 |  |
| Всего |  | 2,8 |  |

Номера котельным были присвоены при разработке раздела «Теплоснабжение» для проекта генерального плана.

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок строительства (2029г.) предусматривается развитие п.Первомайский, п.Заветы Ильича, п.Знамя Коммунизма, п.Комсомольский, п. Красная Заря, п.Кубанец, п.Октябрьский, п.Пролетарский в связи с увеличением численности населения, строительства объектов инфраструктуры и развития .

Теплоснабжение объектов в границах проекта генерального плана Первомайского сельского поселения предусматривается от двух существующих и пятнадцати проектируемых районных котельных, тринадцать из которых планируется построить на I очередь строительства (2019 г),а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Теплоснабжение малых предприятий и частных магазинов продуктового и бытового назначения предусматривается от индивидуальных источников тепла. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – -1,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на I очередь строительства (2019г.)

Таблица 45

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабже ние | Итого |  |  |
| п.Первомайский |
| Котельная № 1 (СШ№7) | 1,96 | - | - | 1,96 | 2,10 | Отд. стоящ. |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,26 | 0,28 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,22 | Пристроен. |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,45 | 0,20 | 0,51 | 1,16 | 1,24 | Отд. стоящ. |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 | Отд. стоящ. |
| Итого |  |  |  |  | 4,38 |  |
| п.Заветы Ильича |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |  |
| п.Комсомольский |
| Котельная №1 (существующая) | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,70 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,70 |  |
| п.Кубанец |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | 0,50 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |

| п.Знамя Коммунизма |
| --- |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| п.Красная Заря |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| х.Прлетарский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | 0,50 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| п.Октябрьский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| Всего |  |  |  |  | 7,83 |  |

На расчетный срок строительства (2029г.)

Таблица 46

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабже ние | Итого |  |  |
| п.Первомайский |
| Котельная № 1 (СШ№7) | 1,96 | - | - | 1,96 | 2,10 | Отд. стоящ. |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,26 | 0,28 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,22 | Пристроен. |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,45 | 0,20 | 0,51 | 1,16 | 1,24 | Отд. стоящ. |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 | Отд. стоящ. |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,87 | 0,93 | Отд. стоящ. |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,12 | 0,10 | - | 0,22 | 0,24 | Отд. стоящ. |
| Итого |  |  |  |  | 5,55 |  |
| п.Заветы Ильича |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |  |
| п.Комсомольский |
| Котельная №1 (существующая) | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,70 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,70 |  |
| п.Кубанец |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | 0,50 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |

| п.Знамя Коммунизма |
| --- |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| п.Красная Заря |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| х.Пролетарский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | 0,50 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| п.Октябрьский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | Отд. стоящ |
| Итого |  |  |  |  | 0,50 |  |
| Всего |  |  |  |  | 9,00 |  |

Для установки в проектируемых и реконструируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 47

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Первомайский |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003577 | 0,010375 | 0,077970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003577 | 0,010375 | 0,077970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,10 | 5,55 | 4,38 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,10 | 5,55 | 4,38 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,600 | 3,200 | 2,850 |
| п.Заветы Ильича |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000485 | 0,000485 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000485 | 0,000485 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,300 | 0,300 |
| п.Комсомольский |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001357 | 0,001357 | 0,001357 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001357 | 0,001357 | 0,001357 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| п.Кубанец |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0350 | 0,350 |
| п.Знамя Коммунизма |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0350 | 0,350 |
| п.Красная Заря |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0350 | 0,350 |
| х.Пролетарский |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0350 | 0,350 |
| п.Октябрьский |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000970 | 0,000970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,50 | 0,50 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0350 | 0,350 |
| Первомайское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005426 | 0,017441 | 0,015271 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005426 | 0,017441 | 0,015271 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,80 | 9,00 | 7,88 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,80 | 9,00 | 7,88 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,900 | 5,550 | 5,200 |

2.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Первомайского сельского поселения Кущевского района являются 3 существующие АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Кисляковская, Первомайское, Куликовская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Первомайского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Все населенные пункты Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевского района газифицированы природным газом. Процент газификации составляет 80%.

На момент разработки генерального плана Первомайского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от 3 существующих АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Кисляковская;

- АГРС с-за Кущевский (Первомайского);

- АГРС Куликовская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью  37,27 км. На территории сельского поселения ГРП – 3 шт., ШРП – 10 шт., в том числе:

- пос.Первомайский- ГРП -1шт., ШРП-1шт.;

- пос.Заветы Ильича -  ШРП- 2шт.;

- хут.Знамя Коммунизма - ШРП-1шт.;

- пос.Комсомольский - ГРП -2шт., ШРП-1шт.;

- пос.Красная Заря - ШРП-1шт.;

- пос.Кубанец-  ШРП-1шт.;

- пос.Октябрьский-  ШРП-1шт.;

- пос.Пролетарский -  ШРП-2шт.;

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По сельскому поселению проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Кисляковская к  х.Пролетарский;

- от АГРС с-за Кущевский (Первомайского) к п.Первомайскому, п.Красная Заря, п.Заветы Ильича, х.Знамя Коммунизма, п.Комсомольский, п.Кубанец;

- от АГРС Куликовская к пос.Октябрьскому.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам Первомайского сельского поселения Кущевского района составляет 37,271км, в том числе:

- пос. Первомайский- 1,978 км.;

- пос. Заветы Ильича -  0,433км;

- хут. Знамя Коммунизма – 1,888км;

- пос. Комсомольский – 15,864км;

- пос. Красная Заря – 4,86км;

- пос. Кубанец-  6,259км.;

- пос. Октябрьский-  1,311;

- пос. Пролетарский - 4,678км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром»: Первомайская, Кисляковская, Куликовская позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Первомайского сельского поселения Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2029г. и на I очередь строительства до 2019г. Результаты расчетов представлены в таблицах 48 - 50.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 48

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайское сельское поселение, всего | м³/ч | 7802 | 7475 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 3080 | 2852 |
|  | пос. Заветы Ильича | -«- | 406 | 375 |
|  | хут. Знамя Коммунизма | -«- | 1124 | 1040 |
|  | пос. Комсомольский | -«- | 1535 | 1420 |
|  | хут. Красная Заря | -«- | 648 | 600 |
|  | пос. Кубанец | -«- | 368 | 342 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | 400 | 371 |
|  | пос. Пролетарский | -«- | 512 | 475 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 49

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 14618 | 13994 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 5270 | 5338 |
|  | пос. Заветы Ильича | -«- | 759 | 702 |
|  | хут. Знамя Коммунизма | -«- | 2104 | 1947 |
|  | пос. Комсомольский | -«- | 2873 | 2659 |
|  | пос. Красная Заря | -«- | 1213 | 1123 |
|  | пос. Кубанец | -«- | 690 | 639 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | 750 | 694 |
|  | пос. Пролетарский | -«- | 959 | 889 |

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Газоснабжение»

# Таблица 50

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Первомайскому с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 10,95 | 14,61 | 13,79 |
|  | п.Первомайский | -«- | 4,11 | 5,27 | 5,14 |
|  | п.Заветы Ильича | -«- | 0,49 | 0,76 | 0,70 |
|  | х.Знамя Коммунизма | -«- | 1,56 | 2,10 | 1,95 |
|  | п.Комсомольский | -«- | 2,13 | 2,87 | 2,66 |
|  | х.Красная Заря | -«- | 0,89 | 1,21 | 1,12 |
|  | п.Кубанец | -«- | 0,51 | 0,69 | 0,64 |
|  | п.Октябрьский | -«- | 0,55 | 0,75 | 0,69 |
|  | п.Пролетарский | -«- | 0,71 | 0,96 | 0,89 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 37,27 | 37,27 | 37,27 |

2.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.), является: определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчет номерной емкости. Это необходимо для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Первомайского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Первомайского сельского поселения, выданных Северным УЭС, по состоянию на 01.08.2008 г., и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Первомайского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Первомайского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кущевский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь, документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет, а также мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети), универсальные услуги связи (услуги телефонной связи с использованием таксофонов).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Кущевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

В настоящее время Первомайское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– п. Первомайский - от цифровой ПСЭ-8 типа АЛС-4096С емкостью 736NN, расположенной по адресу: п. Первомайский, ул. Советская, 24;

– п. Заветы Ильича - от цифровой ПСЭ-10 типа АЛС-4096С емкостью 384NN, расположенной по адресу: п. Комсомольский ул. Центральная, 6;

– х. Знамя Коммунизма - от цифровой ПСЭ-8 типа АЛС-4096С емкостью 736NN, расположенной по адресу: п. Первомайский, ул. Советская, 24;

– п. Комсомольский - от цифровой ПСЭ-10 АЛС-4096С емкостью 384NN, расположенной по адресу: п. Комсомольский, ул. Центральная, 6;

– п. Красная Заря - от цифровой ПСЭ-9 типа АЛС-4096С емкостью 160NN, расположенной по адресу: п. Пролетарский, ул. Прифермерская, 4;

– п. Кубанец - от цифровой ПСЭ-10 типа АЛС-4096С емкостью 384NN, расположенной по адресу: п. Комсомольский, ул. Центральная, 6;

– п. Октябрьский - от цифровой ПСЭ-9 типа АЛС-4096С емкостью 160NN, расположенной по адресу: п. Пролетарский, ул. Прифермерская, 4;

– х. Пролетарский - от цифровой ПСЭ-9 типа АЛС-4096С, емкостью 160NN, расположенной по адресу: п. Пролетарский, ул. Прифермерская, 4.

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Первомайского сельского поселения на расчетный срок (2029 г.) определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт, связь, строительство		 - 210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт				 - 270 тлф.;

- здравоохранение					 - 580 тлф.;

- наука и образование				 - 710 тлф.;

- управление 					 - 1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство		 - 72%;

- торговля, соцкультбыт				 - 16%;

- образование  и наука				 - 6%;

- здравоохранение					 - 4%;

- управление						 - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– п. Первомайский 2790.4=111 тлф.;

– п. Заветы Ильича 2790.3=83 тлф.;

– х. Знамя Коммунизма 2790.35=96 тлф.;

– п. Комсомольский 2790.4=111 тлф.;

– п. Красная Заря 2790.32=89 тлф.;

– п. Кубанец 2790.31=86 тлф.;

– п. Октябрьский 2790.32=89 тлф.;

– х. Пролетарский 2790.31=86 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 111 телефонов для п. Первомайский;

- 83 телефона для п. Заветы Ильича;

- 96 телефонов для х. Знамя Коммунизма;

- 111 телефонов для п. Комсомольский;

- 89 телефонов для п. Красная Заря;

- 86 телефонов для п. Кубанец;

- 89 телефонов для п. Октябрьский;

- 86 телефонов для х. Пролетарский.

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Первомайского сельского поселения на 1000 человек населения составит - 330 тлф. (При среднем коэффициенте семейности Кс=3).

Таким образом, на расчетный срок до 2029 г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 441 телефон для п. Первомайский;

- 413 телефонов для п. Заветы Ильича;

- 426 телефонов для х. Знамя Коммунизма;

- 441 телефон для п. Комсомольский;

- 419 телефонов для п. Красная Заря;

- 416 телефонов для п. Кубанец;

- 419 телефонов для п. Октябрьский;

- 416 телефонов для х. Пролетарский.

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029 г. с учетом  численности населения должно составить:

– 21000.441 = 926 номеров для п. Первомайский;

– 3000.413 = 130 номеров для п. Заветы Ильича;

– 8530.426 = 363 номера для х. Знамя Коммунизма;

– 11580.441 = 510 номеров для п. Комсомольский;

– 4930.419 = 206 номеров для п. Красная Заря;

– 2770.416 = 115 номеров для п. Кубанец;

– 3010.419 = 126 номеров для п. Октябрьский;

– 3900.416 = 162 номера для х. Пролетарский.

Итого по Первомайскому сельскому поселению на расчетный срок – 2 538 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

– 20500.441 = 904 номера для п. Первомайский;

– 2720.413 = 112 номеров для п. Заветы Ильича;

– 7820.426 = 333 номера для х. Знамя Коммунизма;

– 10580.441 = 466 номеров для п. Комсомольский;

– 4510.419 = 189 номеров для п. Красная Заря;

– 2530.416 = 105 номеров для п. Кубанец;

– 2710.419 = 113 номеров для п. Октябрьский;

– 3520.416 = 146 номеров для х. Пролетарский.

Итого по Первомайскому сельскому поселению на первую очередь строительства - 2 368 номеров.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 51.

Из расчетов, представленных в таблице, видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельских поселений, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предусматривается строительство цифровых узлов выноса в зоне перспективной застройки сельских поселений.

Используя полученные данные проектом генерального плана Первомайского сельского поселения на срок для развития средств связи, предусматривается:

– в п. Первомайский, п. Комсомольский, х. Пролетарский предусмотреть реконструкцию существующих АТС для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами;

– в п. Заветы Ильича, х. Знамя Коммунизма, п. Красная Заря, п. Кубанец, п. Октябрьский предусмотреть строительство цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами;

– строительство соединительных линий (СЛ) от узлов доступа SI3000 MSAN в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

– реконструкция действующих соединительных линий (СЛ) от узлов доступа SI3000 MSAN в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

– строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне перспективного строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные.

Схема расположения сооружений проводных средств связи Первомайского сельского поселения на стадии генерального плана показана на основном чертеже ГП-1.

Таблица 51

2 листа

Таблица 51

2 листа

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети «Интернет».

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь» на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время на территории Первомайского сельского поселения сети проводного радиовещания отсутствуют.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Первомайского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки каждого сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузлов предусматривается выделять в существующих или проектируемых зданиях узлов связи сельских поселений.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Первомайское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Первомайского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 52

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчётный срок 2029 г. | В т.ч. на I оч. стр-ва до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 51 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров | шт. |  | 2 538 | 2 368 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 2 364 | 1 811 |

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2009 года приведен в таблице 53.

Таблица 53

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ст-ца Стародеревянковская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская | 17,390 | 60,050 | 77,440 |
| 2 | Ст-ца Кущевская – х. Пролетарский | 6,827 | 0,029 | 6,856 |
|  |  | 13,087 | 10,913 | 24,000 |
| 3 | Подъезд к п. Комсомольский | 14,730 | 0,000 | 14,730 |

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

Важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории: станица Староминская – станица Кущевская на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Первомайской (II категория).

Реализация предполагаемой программы строительства, реконструкции и модернизации автодорожной сети Краснодарского края на территории Кущевского района позволит:

- привести технические параметры магистральной автомобильной дороги до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- провести в соответствие технический уровень существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- дополнить автодорожную структуру транспортных узлов новыми обходами станиц Кущевской, станиц Первомайской и Кисляковской.

Особую роль в формировании транспортного узла станицы играет прохождение вблизи населенного пункта краевых автодорог. Автодорога «ст-ца Кущевская –х. Пролетарский» проходит по восточной части поселка без соблюдения нормативного расстояния до жилой и общественной застройки.

Развитие автомобильных дорог Первомайского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Проектирование и строительство выноса категорированных дорог из жилой зоны поселка Первомайского, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска больших транспортных потоков, а также для создания лучших условий пропуска транзитных транспортных потоков, а именно - вынос автодороги подъезд к п. Первомайский из жилой зоны вдоль западной и северной окраины (северо-западный обход).

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-6.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами а межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено при въезде в поселение и поселок Первомайский вдоль автодороги на южной окраине станице Первомайской вдоль автодороги «ст-ца Кущевская – х. Пролетарский».

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

2.8. Озеленение

Территория поселка Первомайского, поселка Комсомольского, хутора Знамя Коммунизма, поселка Красная Заря, хутора Пролетарский, поселка Октябрьский, поселка Заветы Ильича, поселка Кубанец представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории поселков и хутора относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования Первомайского сельского поселения представлены исключительно парком и сквером центра поселения.

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями по поселению составляет 21 м2 на 1 человека, но при этом только за счет наличия развитой рекреационной зоны в двух поселках: Первомайском и Комсомольском.

Создание на территории всех населенных пунктов поселения многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части балок и притоков рек Кущевского района.

Наиболее живописные места межселенных территорий, расположенные на берегах водных артерий рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

2.9. Санитарная очистка территории

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущевский район» на территории, прилегающей к станице Кущевской, на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода.

В разработанной схеме санитарной очистки территории Кущевского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом на месте существующего в 1 км. к югу от станицы Кущевской. Тринадцать действующих свалок Кущевского района проектом предлагается ликвидировать с последующей реконструкцией и рекультивацией земельных участков. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На срок действия генерального плана в соответствии с ранее разработанной документацией - схемой санитарной очистки территории Кущевского района  и схемой территориального планирования МО Кущевский район - проектом предлагается ликвидация всех несанкционированных и неорганизованных тринадцати свалок района с выполнением последующих мероприятий по рекультивации их территории и создание специально отведенных территорий, в настоящее время функционирующих в качестве усовершенствованных свалок ТБО поселений. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода рядом со станицей Кущевской эти площадки будут в свою очередь переоборудованы в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Проектируемые площадки сбора твердых бытовых отходов в Первомайском сельском поселении расположены на четырех участках, показанных в графических материалах.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Первомайского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

2.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Первомайского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Первомайского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Первомайское сельское поселение Кущевского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения поселка Первомайского предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Граница населенного пункта проектом изменяется за счет прирезки земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего развития.

Развитие прочих сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах за исключением поселка Комсомольского, где необходимо включение в проектные границы территории проектируемого кладбища.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбищ, производственных предприятий и тому подобное.

Далее в таблице 54 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Первомайского

сельского поселения по категориям.

Таблица 54

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Первомайского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 28784,87 | 100 | 28784,87 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 929,65 | 3,23 | 975,74 | 3,39 |
| поселок Первомайский | 342,64 | 1,19 | 385,66 | 1,34 |
| хутора Знамя Коммунизма | 81,15 | 0,28 | 81,15 | 0,28 |
| поселок Красная Заря | 52,50 | 0,18 | 52,50 | 0,18 |
| хутора Пролетарский | 82,47 | 0,29 | 82,47 | 0,29 |
| поселок Октябрьский | 84,42 | 0,29 | 84,42 | 0,29 |
| поселок Кубанец | 28,64 | 0,10 | 28,64 | 0,10 |
| поселок Комсомольский | 177,90 | 0,62 | 180,97 | 0,63 |
| поселок Заветы Ильича | 79,93 | 0,28 | 79,93 | 0,28 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 26975,54 | 93,72 | 26915,45 | 93,51 |
| ЗАО «им Москвича Б.Е.» | 5238,59 | 18,20 | 5192,50 | 18,04 |
| ООО «Зерносовхоз Кущевский» | 9555,76 | 33,20 | 9555,76 | 33,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 11760,21 | 40,86 | 11760,21 | 40,86 |
| Невостребованные земли | 384,07 | 1,33 | 370,07 | 1,29 |
| Фонд перераспределения земель | 36,91 | 0,13 | 36,91 | 0,13 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 38,02 | 0,13 | 52,02 | 0,18 |
| 4. Земли водного фонда | 841,66 | 2,92 | 841,66 | 2,92 |

ГП-5

Схема границ территорий и земель различных категорий

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 55-62 приводятся балансы территорий поселков Первомайского, Красная Заря, Октябрьского, Кубанец, Комсомольского, Заветы Ильича, хуторов Пролетарского, Знамя Коммунизма в проектных границах населенных пунктов.

Поселок Первомайский

Таблица 55

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 385,66 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 220,34 | 57,13 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 127,47 | 33,05 |
| 1.2 | Территория существующей секционной жилой застройки | га | 9,95 | 2,58 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 6,61 | 1,71 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 24,91 | 6,46 |
| 1.5 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 51,40 | 13,33 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 20,08 | 5,21 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, спортивно-оздоровительных учреждений | га | 10,53 | 2,73 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | 1,08 | 0,28 |
| 2.3 | Территория образовательных учреждений: | га | 4,42 | 1,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1 | стадион, спортивные площадки | га | 4,05 | 1,05 |
| 3. | Производственная зона | га | 42,78 | 11,09 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 4,52 | 1,17 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га | 6,14 | 1,59 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 32,12 | 8,33 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 80,41 | 20,85 |
| 4.1 | Проектируемый водозабор | га | 0,53 | 0,14 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 79,88 | 20,71 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 12,04 | 3,12 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,98 | 1,03 |
| 5.2 | Лесопарк | га | 8,06 | 2,09 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 3,80 | 0,98 |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,37 | 0,61 |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,43 | 0,37 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,21 | 1,61 |

Хутор Знамя Коммунизма

Таблица 56

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 81,15 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 63,91 | 78,75 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 46,86 | 57,74 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 17,05 | 21,01 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,20 | 1,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,71 | 18,13 |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 12,58 | 15,5 |
| 3.2 | Территория проектируемого придорожного сервиса | га | 2,13 | 2,63 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 1,33 | 1,64 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,33 | 1,64 |

Поселок Красная Заря

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 52,50 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 42,57 | 81,09 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 34,05 | 64,86 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 8,52 | 16,23 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,58 | 3,01 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,04 | 15,31 |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 7,32 | 13,94 |
| 3.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | 0,72 | 1,37 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 0,31 | 0,59 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,31 | 0,59 |

Хутор Пролетарский

Таблица 58

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 82,47 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 49,64 | 60,19 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 31,00 | 37,59 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 18,64 | 22,60 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,40 | 1,70 |
| 3. | Производственная зона | га | 4,34 | 5,26 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,61 | 23,78 |
| 4.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 15,07 | 18,27 |
| 4.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | 4,54 | 5,51 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,44 | 7,81 |
| 6. | Зона рекреационного назначения | га | 1,04 | 1,26 |
| 6.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,04 | 1,26 |

Поселок Октябрьский

Таблица 59

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 84,42 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 55,48 | 65,72 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 41,67 | 49,36 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 13,81 | 16,36 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 3,38 | 4,00 |
| 3. | Производственная зона | га | 5,93 | 7,02 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,37 | 13,47 |
| 4.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 9,43 | 11,17 |
| 4.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | 1,94 | 2,30 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 7,44 | 8,82 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,58 | 0,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2 | Лесопарк | га | 6,86 | 8,13 |
| 6. | Прочие территории | га | 0,82 | 0,97 |
| 6.1 | Водные территории | га | 0,82 | 0,97 |

Поселок Кубанец

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 28,64 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 17,51 | 61,14 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 14,27 | 49,83 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 3,24 | 11,31 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,43 | 4,99 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,78 | 30,66 |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 8,42 | 29,40 |
| 3.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | 0,36 | 1,26 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 0,92 | 3,21 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,92 | 3,21 |

Поселок Комсомольский

Таблица 61

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 180,97 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 91,99 | 50,84 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 38,47 | 21,26 |
| 1.2 | Территория секционной жилой застройки | га | 4,92 | 2,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Резервная территория жилой застройки | га | 48,60 | 26,86 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 8,60 | 4,75 |
| 3. | Производственная зона | га | 11,36 | 6,28 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 38,57 | 21,31 |
| 4.1 | Санитарно-защитное озеленение | га | 11,66 | 6,44 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 26,91 | 14,87 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 3,92 | 2,17 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,92 | 2,17 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 23,35 | 12,90 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 3,18 | 1,75 |

Поселок Заветы Ильича

Таблица 62

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: | га | 79,93 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 41,00 | 51,30 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 21,02 | 26,30 |
| 1.2 | Резервная территория жилой застройки | га | 19,98 | 25,00 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,36 | 1,70 |
| 3. | Производственная зона | га | 1,18 | 1,48 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 25,55 | 31,97 |
| 4.1 | Санитарно-защитное озеленение | га | 6,08 | 7,61 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 19,47 | 24,36 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 1,37 | 1,71 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,37 | 1,71 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9,47 | 11,84 |