Введение

Генеральный план Шкуринского сельского поселения разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 21.01.2008 г. №1 по заданию муниципального образования Шкуринское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: станицы Шкуринской, хутора Гудко-Лиманского, поселка Заводского, хутора Красный, поселка Набережного, хутора Нардегин, хутора Первомайского, хутора Пионер, хутора Подшкуринского, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генеральных планов станицы и хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Шкуринского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 9 января 2008 года №3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Шкуринского сельского поселения Кущевского района с решением о размещении заказа в ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»;

- муниципальный контракт от 19 января 2008 года №1 на разработку проекта «Генерального плана Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Шкуринское сельское поселение Кущевского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущевский район, Шкуринское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Кущевского района и Шкуринского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущевского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущевского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044года.

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Шкуринского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Шкуринского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Шкуринского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Шкуринского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Шкуринского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Шкуринского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная организация структура Шкуринского сельского поселения представляет собой девять населенных пунктов, расположенных по берегам реки Ея ее притоков, образующих два жилых массива: один в своем составе содержит центр поселения станицу Шкуринскую на левобережье Еи и два хутора - Подшкуринский и Красный на противоположном берегу; другой из шести небольших поселков и хуторов, сложившихся в непосредственной близости друг от друга в восточной части поселения также на берегах Еи.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Шкуринского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселков и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Шкуринского поселения является автомобильная дорога краевого значения «Староминская-Кущевская», второстепенной – Шкуринская – Красная Поляна. Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

Дальнейшее развитие поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, развитие структуры придорожного сервиса вдоль краевой автомагистрали и территориальных дорог, нацеленной на обслуживание создаваемых в Щербиновском районе крупных рекреационных объектов: проектируемой территория города Азов-Сити, курортных территорий села Глафировка – инвестиционного проекта «Зеленая долина», и села Шабельского – развитие курортных территорий косы Сазальникской, а также обслуживание транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи.

Дальнейшее развитие Кущевского района и его поселений предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов, один из которых предусматривается осуществить в ст. Шкуринской: речь идет о создании технопарка и крупной производственной зоны. Ряд перспективных планов района касается развития Шкуринского поселения:

- реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности;

- восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней в сельхозпредприятиях поселения.

ГП-1

Генеральный план Шкуринского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация станицы Шкуринской

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра - станице Шкуринской - определена разработанным в 2007 году ОАО «ИТРКК» генеральным планом.

По жилой зоне станицы проходят две категорированные дороги без соблюдения санитарных разрывов. Транзитная краевая дорога IV категории Шкуринская - Красная Поляна пересекает станицу  практически надвое, проектом она предлагается к выносу путем создания западного обхода  и примыкания к дороге III категории Староминская - Кущевская по проектируемой одноуровневой кольцевой развязке, таким образом, краевая дорога на расчетный срок рассматривается генеральным планом как  главная жилая улица. При выборе направления прохождения проектируемого обхода максимально использованы существующие дороги без твердого покрытия, мост через реку Ея на северной окраине станицы, сохранены лесопосадки.

Полоса категорированной дороги в южной части станицы проектом определена для размещения инвестиционных площадок – объектов придорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров - оптовые рынки, магазины, кафе, гостиницы.

Проектом определено перспективное развитие станицы:

- на расчетный срок – в западном направлении и в пределах существующих  территорий за счет уплотнения окраин;

- за расчетным сроком – в западном направлении.

Приоритетными очевидно являются территории, максимально приближенные к внешним транспортным связям и сложившемуся общественному центру станицы с действующей инфраструктурой. По этой причине развитие станицы на расчетный срок заложено настоящим генеральным планом на земельных участках на продолжении в западном направлении улиц Советская, пер. Канеловский 1-ый, пер. Канеловский 2-ый и проектируемой улицы, проходящей севернее параллельно вышеназванным.

На перспективу проектом также зарезервированы земли для развития жилой зоны к западу от станицы, ограниченные категорированной дорогой Староминская - Кущевская, существующей западной границей станицы, северо-западной промзоной и второй лесопосадкой к западу от станицы. Таким образом, будет сохранена компактность планировочной структуры населенного пункта.

Пойменная часть реки Ея настоящим генеральным планом предлагается под развитие рекреационной зоны.

В связи с очень низкой плотностью застройки на восточной окраине станицы Шкуринской  первоочередное развитие населенного пункта намечено за счет освоения свободных земельных участков.

Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Ленина. Проектом предлагается реконструировать общественный центр станицы в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания, в том числе летнего, и пунктов бытового обслуживания.

Все существующие здания общественного центра станицы сохраняются. По Таганрогскому переулку определена территория для строительства храма. На противоположном углу этого же квартала на базе существующих магазинов развивается зона объектов торгово-бытового обслуживания – проектом предлагается реконструкция отдельно стоящих общественных зданий в единый комплекс. Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 центре поселения также запроектировано пожарное депо на 6 автомашин, рассчитанное на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

На территории проектируемых парка и лесопарка в пойменной части Еи на севере станицы Шкуринской получает свое развитие зона отдыха.

Производственная зона получает свое развитие в уже сформировавшейся юго-западной промзоне - имеющийся резерв территорий позволит создать здесь развитую многофункциональную производственную зону предприятий 4-5 класса - и на северо-западной окраине, где планируется размещение сельскохозяйственных предприятий 2-5 класса и переработки сельхозпродукции.

Захоронения планируются на проектируемом кладбище – отведенный участок площадью 1,35 га находится на расстоянии 300 метров от южной окраины станицы.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание двух общественных центров жилой зоны и центров обслуживания производственной зоны, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

2.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Шкуринского сельского поселения

В связи с тем, что населенные пункты поселения, кроме его центра, малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах в большинстве случаев имеются определенные резервы для их развития на обозримое будущее, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ, за исключением хутора Первомайского и хутора Нардегин, где необходимо включение в границы населенного пункта территорий действующих кладбищ. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) за пределами границ населенных пунктов.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения:  хутора Гудко-Лиманского, поселка Заводской, хутора Красный, поселка Набережного, хутора Нардегин, хутора Первомайского, хутора Пионер, хутора положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направлению русла реки Ея, категорированных автодорог.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы транспортных развязок и примыканий к категорированным дорогам внешней зоны;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны в центре поселения.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов и поселков представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от транзитных категорированных краевых автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания. Проектом предлагается размещение объектов обслуживания муниципального уровня (здравоохранения, образования, в том числе дошкольного, культуры, спорта) в наиболее удаленных населенных пунктах, а именно: в хуторе Нардегин необходимо строительство детского сада, начальной школы, реконструкция ФАП, в поселке Заводском – также детского сада и ФАП. Не предусмотрено строительство такого типа объектов обслуживания в самых малочисленных хуторах и поселках или находящихся в непосредственной близости от Шкуринской (с ее достаточно развитой системой учреждений обслуживания) - это Подшкуринский, Гудко-Лиманский, Красный, Пионер, Набережный.

Генеральными планами населенных пунктов зарезервированы территории на земельных участках всех населенных пунктов поселения, свободных от застройки, для строительства объектов общественных центров обслуживания в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания и т.п.  – в проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются сельские кладбища во всех малых населенных пунктах при условии организации нормативных СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории станицы, поселков и хуторов с обозначением границ временных охранных зон - это, прежде всего, в центре поселения:

- курганные захоронения III-II тысячелетия до нашей эры майкопской, Северокавказской и новотитаровской культуры;

- церковь-приход «Покрова Святой Богородицы» - памятник архитектуры (бывшая церковно-приходская школа постройки 1912г.)

- здание туберкулезного отделения больницы, представляющее архитектурную ценность;

- здание школы-интерната VIII вида - бывшее станичное правление постройки 1912 года (памятник архитектуры);

- здание школы № 24 1913 года постройки - памятник архитектуры;

а также памятники истории:

– братские могилы погибшим односельчанам в годы гражданской и Великой Отечественной Войны, памятник жертвам репрессий и голода 30х годов;

памятники монументального искусства - бюст Ленина, памятник Кирову;

а также в х. Нардегин – памятник погибшим в годы ВОВ,

в п. Заводском – памятник Гудкову и Лиманскому памятник погибшим в годы ВОВ

и многочисленные курганы и курганные группы на межселенных территориях.

2.2. Функциональное зонирование территории

Шкуринского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Шкуринского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Шкуринское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Шкуринское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Шкуринского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон.

На генеральном плане Шкуринского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

которые включены в государственный список памятников истории

и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 1

| № п\п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Но-мер по гос-спис-ку | Кате-гория исто-рико-культ. значе-ния | Реше-ние о поста-новке на госуд. охрану | Вид объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ГУДКО-ЛИМАНСКИЙ |
| 1 | Братская могила А.Д. Лиманского и А.Д. Гудкова, погибших от рук белобандитов, 1921 г. | х. Гудко-Лиманский, спиртозавод | 1980 | Р | 63 | И | Расположена в пос. Заводском, рядом с ДК |
| ХУТОР НАРДЕГИН |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | х. Нардегин, центр | 1991 | Р | 63 | И |  |
| СТАНИЦА ШКУРИНСКАЯ |
| 3 | Правление станичное, 1912г. | ст-ца Шкурин-ская, пер. Таганрогский, 14 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
| 4 | Школа, 1913 – 1929 гг. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина, 87 (в настоящее время № 85) |  | Р | 313-КЗ | А | Адрес изменен |
|  | Школа церковно-приходская, 1913 г., строитель Г.М. Васильев (?) | ст-ца Шкурин. ул. Красновосточная, 39 |  | Р | 313-КЗ | А |  |
| 5 | Здание, где в МТС работал комбайнером Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии К.А. Борин | ст-ца Шкуринская,ул. Садовая, 18 | 2093 | Р | 540 | И | Не найдено |
| 6 | Мемориальный комплекс: монумент погибшим односельчанам, 1975 г.; братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.; могила пограничника Г.С. Хуснутдинова, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | ст-ца Шкуринская, парк им. Кирова | 2002,2003,2004,2005 | Р | 63 | И |  |
| 7 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн,1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Шкуринская, парк им. 50-летия ВЛКСМ | 2006 | Р | 63 | И |  |
| 8 | Памятник жертвам репрессий и голода 1930-х годов, 1996 г. | ст-ца Шкуринская,парк |  | Р | 313-КЗ | И |  |
| 9 | Бюст В.И. Ленина, 1957 г. | ст-ца Шкурин-ская, парк | 2022 | Р | 63 | МИ |  |
| 10 | Памятник С.М. Кирову, 1948 г. | ст-ца Шкурин-ская, парк им. 32-го гвардейского кавалерийского полка | 2023 | Р | 63 | МИ |  |
| Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную охрану, находящиеся на территории Шкуринского сельского поселения |
| СТАНИЦА ШКУРИНСКАЯ |
| 1 | Дом жилой , 1911 г. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина – ул. Кирова |  |  |  | А |  |
| 2 | Дом жилой , начало ХХ века. | ст-ца Шкуринская, ул. Кирова, 5 |  |  |  | А |  |
| 3 | Дом жилой , начало ХХ века. | ст-ца Шкуринская, ул. Ленина |  |  |  | А |  |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган-ной груп-пе | Высо-та курган-ых насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган | ст-ца Шкуринская,3 км к северу от станицы | 1950 |  | до 3 | 66 | 125 | 63 | - |
| 2 | Курган | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба,1-е отделение | 1951 |  | до 2 | 55 | 75 | 540ii | - |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) не обнаруже-ны | ст-ца Шкуринская, АКХ "Шкуринская", центральная усадьба, 2-е отделение | 1952 |  |  |  |  | 63 | - |
| 4 | Курган не обнаружен | ст-ца Шкуринская,АКХ "Шкуринская", центральная усадьба,3-е отделение | 1953 |  |  |  |  | 540 | - |
| 5 | Курганная группа «Шкуринский 3» (2 насыпи) | ст-ца Шкуринская,АКХ "Шкуринская", центральная усадьба,3-е отделение 2 км к северу от северной окраины станицы | 1954 8065 | 1 | до 4 | 66 | 150 | 63 | 016200 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
| 6 | Курганная группа "Гудколи-манский 1" (6 насыпей) | х. Гудко-Лиманский, южная окраина хутора | 7955 | 1 | до 2 | 57 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004500 |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 55 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
| 7 | Курганная группа "Гудколи-манский 2" (3 насыпи) | х. Гудко-Лиманский, 1,2 км к западу от хутора | 7956 | 1 | до 2 | 50 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 67 | 125 |  |  |
| 8 | Курган "Гудколи-манский 3" | х. Гудко-Лиманский,0,7 км к северу от северной окраины хутора | 7957 |  | до 2 | 51 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004700 |
| 9 | Курганная группа ("Красное 1")*«Красный 1» (4насыпи) | х.Красный Шкуринского с/о 2 км к северу от хутора | 8011 | 1 | до 1 | 41 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009000 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 3 | 76 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
| 10 | Курганная группа ("Красное 2")*«Красный 2» (4 насыпи) | х.Красный Шкуринского с/о 1,4 км к северу от западной окраины хутора | 8012 | 1 | до 3 | 36 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009100 |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 65 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
| 11 | Курган ("Красный 3")*«Красный 3» | х.Красный Шкуринского с/о 1,75 к северу от хутора | 8013 |  | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009200 |
| 12 | Курган "Красный 4" | х.Красный Шкуринского с/о юго-восточная окраина хутора | 8014 |  | до 2 | 49 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 009300 |
|  | Курганная группа "Набереж-ный 1" (9 насыпей) | х. Нардегин, 0,2 км к юго-востоку от юго-восточной окраины хутора | 8019 | 1 | до 5 | 72 | 150 | 24.12.99 | 011300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 | № 4-р 313-КЗ |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 2 | 58 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 2 | 67 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Нардегин 1" (2 насыпи) | х. Нардегин, 0,75 км к западу от юго-западной окраины хутора | 8020 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган "Нардегин 2" | х. Нардегин, 0,7 км к северу от северной окраины хутора | 8021 |  | до 1 | 35 |  |  | 011500 |
|  | Курганная группа "Пионер 1" (3 насыпи) | х. Пионер, 1,1 км к северо-востоку от хутора | 8046 | 1 | до 1 | 36 |  |  | 014100 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 2 | 67 | 75 |  |  |
|  | Курган "Пионер 2" | х. Пионер, 1 км от хутора | 8047 |  | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014200 |
|  | Курган "Первомайский 1" | х. Первомайский, правый берег реки Ея, пойма | 8039 |  | до 2 | 65 | 75 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013400 |
|  | Курганная группа "Первомайский 2" (3 насыпи) | х. Первомайский, 0,85 км к югу от хутора | 8040 | 1 | до 2 | 47 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Первомайский 3" (5 насыпей) | х. Первомайский, 2 км к северу от северной окраины хутора | 8041 | 1 | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 7 | 78 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 2 | 46 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курган "Первомайский 4" | х. Первомайский, 2км к северо-северо-востоку от хутора | 8042 |  | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013700 |
|  | Курган "Первомайский 5" | х. Первомайский,2,3 к северо-востоку от хутора | 8043 |  | до 1 | 43 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013800 |
|  | Курган "Первомайский 6" | х. Первомайский,юго-восточная часть хутора | 8044 |  | до 3 | 71 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 013900 |
|  | Курган "Первомайский 7" | х. Первомайский, водораздел балки Добренькой и балки Червоной, в 3 км к СВ от хутора | 8045 |  | до 1 | 39 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014000 |
|  | Курганная группа "Шкуринская 2" (2 насыпи) | ст-ца Шкуринская,1,7 км к северу от северной окраины станицы | 8064 | 1 | до 5 | 87 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016100 |
|  |  |  |  | 2 | до 5 | 79 | 150 |  |  |
|  | Курган "Шкуринский 5" | ст-ца Шкуринская,3,5 км к северу от западной окраины станицы | 8066 |  | до 1 | 42 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016300 |
|  | Курган "Шкуринский 6" | ст-ца Шкуринская,1,3 км к западу от северно-западной окраины станицы | 8067 |  | до 3 | 59 | 125 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016400 |
|  | Курганная группа"Шкуринская 7"(3 насыпи) | ст-ца Шкуринская, 4,1 км к югу от югозападной окраины станицы | 8068 | 1 | до 5 | 77 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016500 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Шкуринская 8" | ст-ца Шкуринская,5,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы | 8069 |  | до 1 | 38 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 016600 |
|  | Курганная группа "Ейский 1" (5 насыпей) | ст-ца Шкуринская,5 км к северо-северо-западуот северной окраины станицы | 8070 | 1 | до 7 | 97 | 150 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004800 |
|  |  |  |  | 2 | до 4 | 63 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,угол улиц Школьной и Комсомольской |  |  | до 1 | 43 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,ул. Октябрьская, на распахиваемом пустыре, ограниченном улицами Октябрьской, Советской, переулками Постовым и Товарищеским. |  |  | до 1 | 41 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,северная окраина станицы, пустырь. |  |  | до 1 | 39 | 50 | В |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Шкуринская, ул. Комсомольская, между ул. Школьнойи пер. Товарищеским. |  | 1 | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | Ст.Шкуринская,станичное кладбище |  | 1 | до 3 | 59 | 125 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 3 | 57 | 125 |  |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,угол улицы Коммунистической и пер.Постового |  |  | до 1 | 42 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, северная часть станицы, пустырь у гребли по ул.Горького. |  |  | до 1 | 39 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,1,2 км к СЗ от ЮЗ окраины станицы |  |  | до 1 | 36 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская, 1,5 км к СЗ от ЮЗ окраины станицы |  |  | до 1 | 35 | 50 | В |  |
|  | Курган | Ст.Шкуринская,0,5 км к ЮВ от ЮВ окраины станицы, на поле, примыкающем к лесополосе бывшей железной дороги |  |  | до 2 | 46 | 75 | В |  |
|  | Курган «Нардегин 3» | Х.Нардегин, 1 км к ЮЗ от ЮЗ окраины хутора,левый берег р.Ея |  |  | до 1 | 48 | 50 | В |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны водонапорных башен и насосных станций питьевого водоснабжения Ейского группового водопровода.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Кущевский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Шкуринского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельностоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки станицы Шкуринской планируется на землях населенного пункта без изменения границ. При необходимости (например, при оптимистическом развитии станицы и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Ставившиеся в советский период цели жилищной политики были связанны с ликвидацией очереди. Государство строго регламентировало норму предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, удовлетворение жильём в соответствии с индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями. В настоящее время важнейшим направлением жилищной политики на перспективу, должно являться комплексное преобразование массивов типовой жилой застройки прошлых лет с целью формирования комфортной среды обитания, придания морального и физически деградировавшему жилому фонду современных потребительских качеств, возведения нового жилья.

Строительство нового жилья в рамках реализации генерального плана Шкуринского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в проектных административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Территорию жилой застройки, попадающую в санитарно-защитную зону предприятий, генеральным планом предусматривается отнести к зоне строгого строительного режима. Население, проживающее в такого рода зоне, предполагается, по мере износа жилых строений, разместить в зонах более экологически благоприятных для проживания.

По данным администрации Шкуринского сельского поселения на территории населенных пунктов ветхое жилье и жилье признанное аварийным составляет 6,31% от общего объема жилых помещений или 7,88 тыс. м2, в т.ч.:

- ст.Шкуринская – 5,25 тыс. м2 (84 дома, 252 человека);

- х.Гудко-Лиманский – 0,25 тыс. м2 (6 домов, 18 человек);

- х.Красный – 0,8 тыс. м2 (24 дома, 72 человека);

- п.Набережный – 0,13 тыс. м2 (6 домов, 18 человек);

- х.Первомайский – 0,55 тыс. м2 (12 домов, 36 человек);

- х.Пионер – 0,66 тыс. м2 (15 домов, 45 человек);

- х.Подшкуринский – 0,24 тыс. м2 (6 домов, 18 человек).

Убыль жилищного фонда, находящегося на территории застройки, попадающей в санитарно-защитную зону строго строительного режима, к расчетному сроку генерального плана составит 1063,35 м2.

Общая убыль жилищного фонда по Шкуринскому сельскому поселению в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Убыль жилого фонда | Сохраняемый жилой фонд на 1 очередь строительства (2019 г.) | Сохраняемый жилой фонд к расчетному сроку генерального плана (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ветхое и аварийное | Зона строго строительного режима | Итого общая убыль жилого фонда к 2029 году |  | тыс.м2 | % от существующей на 01.01.09 г. |
| 1 | ст.Шкуринская | 105,1 | 5,25 | 1,06 | 6,31 | 105,1 | 98,79 | 93,5 |
| 2 | х.Гудко-Лиманский | 1,03 | 0,25 |  | 0,25 | 1,03 | 0,78 | 75,7 |
| 3 | пос.Заводской | 4,35 |  |  |  | 4,35 | 4,35 | 100 |
| 4 | х.Красный | 1,76 | 0,8 |  | 0,8 | 1,76 | 0,96 | 54,5 |
| 5 | пос.Набережный | 0,29 | 0,13 |  | 0,13 | 0,29 | 0,16 | 55,2 |
| 6 | х.Нардегин | 6,28 |  |  |  | 6,28 | 6,28 | 100 |
| 7 | х.Первомайский | 3,67 | 0,55 |  | 0,55 | 3,67 | 3,12 | 85,0 |
| 8 | х.Пионер | 1,8 | 0,66 |  | 0,66 | 1,8 | 1,14 | 63,3 |
| 9 | х.Подшкуринский | 0,57 | 0,24 |  | 0,24 | 0,57 | 0,33 | 57,9 |
| Итого по Шкуринскому СП | 124,85 | 7,88 | 1,06 | 8,94 | 124,85 | 115,91 | 93,7 |

Таким образом, убыль жилищного фонда в Шкуринском сельском поселении к расчетному сроку генерального плана составит 8,94 тыс. м2 (6,3 %) и общая площадь сохраняемого составит 115,91 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства определены на основании рассмотрения площадок для его размещения. В Шкуринском сельском поселении для размещения нового жилищного строительства рассмотрены территории общей емкостью порядка 52,6 га. Также при определении объемов нового строительства учтен среднегодовой ввод жилья по поселению. В виду того, что на территории сельского поселения за последние несколько лет темпы жилищного строительства очень низкие (всего 0,1 тыс. м2 в год) при расчетах будут приняты показатели в общем по Кущевскому району. Так в районе за последние пять лет введено в эксплуатацию жилых домов в среднем на 1 жителя района 0,18 м2 в год.

Улучшение жилищных условий существующего населения Шкуринского сельского поселения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты, включающие: уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

Далее в таблице 4 представлены расчеты потребности в объемах и территориях под новое жилищное строительство в разрезе населенных пунктов Шкуринского сельского поселения.

Расчет потребности в объемах и территориях

под новое жилищное строительство Шкуринского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Шкуринская |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 105,10 | 114,60 | 131,10 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 103,60 | 113,10 | 129,60 |
| 2 | Население | чел. | 5020 | 5280 | 5700 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 20,94 | 21,70 | 23,00 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 6,31 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 105,10 | 98,79 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 9,50 | 32,31 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 9,50 | 32,31 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,95 | 1,60 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 13,05 | 40,50 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 13,05 | 40,50 |
| х.Гудко-Лиманский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 1,03 | 1,03 | 1,28 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 1,03 | 1,03 | 1,28 |
| 2 | Население | чел. | 33 | 33 | 33 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 31,21 | 31,21 | 38,79 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,25 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 1,03 | 0,78 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  |  | 0,5 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  |  | 0,5 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0 | 0,03 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,00 | 0,00 |
| п.Заводской |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 4,35 | 4,96 | 5,72 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 4,03 | 4,64 | 5,40 |
| 2 | Население | чел. | 215 | 225 | 240 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 20,23 | 22,03 | 23,83 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 0,61 | 1,37 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 0,61 | 1,37 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,061 | 0,07 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,45 | 5,34 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,45 | 5,34 |
| х.Красный |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 1,76 | 1,92 | 2,08 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 1,76 | 1,76 | 2,08 |
| 2 | Население | чел. | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,56 | 21,33 | 23,12 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,80 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 1,76 | 1,76 | 0,96 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 0,16 | 1,12 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 0,16 | 1,12 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,016 | 0,06 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,00 | 0,00 |
| п.Набережный |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 0,29 | 0,29 | 0,16 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Население | чел. | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 41,43 | 41,43 | 22,86 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 0,13 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 0,29 | 0,16 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  |  | 0 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  | 0 |
|  | усадебное | тыс. м2 |  |  | 0 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0 | 0,00 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,00 | 0,00 |
| х.Нардегин |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 6,28 | 7,16 | 8,34 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 6,28 | 7,16 | 8,34 |
| 2 | Население | чел. | 295 | 310 | 335 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,29 | 23,09 | 24,89 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 0,877 | 2,06 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 0,877 | 2,06 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,0877 | 0,10 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,75 | 4,08 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,75 | 4,08 |
| х.Первомайский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 3,67 | 4,11 | 4,81 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 3,67 | 4,11 | 4,81 |
| 2 | Население | чел. | 164 | 170 | 185 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,38 | 24,18 | 25,98 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0 | 0,55 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 3,67 | 3,12 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 0,44 | 1,69 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 0,44 | 1,69 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,044 | 0,08 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,30 | 2,64 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,30 | 2,64 |
| х.Пионер |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 1,80 | 1,80 | 1,70 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 1,8 | 1,80 | 1,70 |
| 2 | Население | чел. | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 27,69 | 27,69 | 26,15 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0 | 0,66 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 1,80 | 1,80 | 1,14 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  |  | 0,56 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  |  | 0,56 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0 | 0,03 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,00 | 0,00 |
| х.Подшкуринский |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 0,57 | 0,57 | 0,47 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебный | тыс. м2 | 0,57 | 0,57 | 0,47 |
| 2 | Население | чел. | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 43,85 | 43,85 | 36,00 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 0,24 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 0,57 | 0,33 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  |  | 0,138 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 |  |  | 0,138 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0 | 0,01 |
| 8 | Потребность в территориях для малоэтажного жилищного строительства | га |  | 0 | 0 |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 0,00 | 0,00 |

К расчетному сроку генерального плана жилищный фонд Шкуринского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда и нового строительства составит 155,65 тыс. м2 общей площади.

Показатели по новому жилищному строительству в целом по поселению приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 124,85 | 136,43 | 155,65 |
|  | малоэтажный | тыс. м2 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | усадебный | тыс. м2 | 123,03 | 134,46 | 153,97 |
| 2 | Население | чел. | 5902 | 6193 | 6668 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,15 | 22,03 | 23,34 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 8,94 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 124,85 | 115,91 |
| 6 | Новое строительство, в т.ч. | тыс. м2 |  | 11,59 | 39,75 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 11,59 | 39,75 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,16 | 1,99 |
| 8 | Потребность в территориях для | га |  | 0 | 0 |
|  | малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |
| 9 | Потребность в территориях для индивидуальной застройки | га |  | 14,55 | 52,56 |
| 10 | Всего потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства | га |  | 14,55 | 52,56 |

Таким образом, для достижения средней обеспеченности жилой площадью на одного человека до уровня 23,34 м2 в Шкуринском сельском поселении необходимо к расчетному сроку генерального плана дополнительно ввести около 39,75 тыс. м2 общей площади жилых домов.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центром населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы, поселков и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Станица Шкуринская

Таблица 6

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая зона |
| 1 | Здание администрации МО Шкуринское сельское поселение, отделение почтовой связи №1, Павловский УЭС ОАО «ЮТК», Росгосстрах, соцзащита | 1 | 2 | существ. |
| 2 | Административное здание СПК «Шкуринский» | 1 | 2 | существ. |
| 3 | Отделение банка | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Дом культуры со зрительным залом на 700 мест, библиотека №14,15 на 38 тыс. томов, музей боевой и трудовой славы, зрительный зал, спортивный | 1 | 3 | существ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зал S=260 м2, танцевальный зал, кружковые помещения |  |  |  |
| 6 | Культурно-развлекательный центр | 1 | 2 | проектир. |
| 7 | Молодежный развлекательный центр | 1 | 2 | проектир. |
| 8 | Мемориальный комплекс: -монумент погибшим односельчанам; -братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками; -могила пограничника Г.С.Хуснутдинова, погибшего в бою с фашистскими захватчиками | - | - | существ., памятник истории |
| 9 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн | - | - | существ., памятник истории |
| 10 | Памятник жертвам репрессий и голода 1930-х годов | - | - | существ., пам.истории |
| 11 | Памятник 4-му ковалерийскому гвардейскому корпусу | - | - | существ. |
| 12 | Бюст В.И. Ленина | - | - | существ., пам.монум. иск. |
| 13 | Памятник С.М. Кирову | - | - | существ., пам.монум. иск. |
| 14 | Храм | 1 | - | проектир., инв. площ. |
| 15 | Церковь-приход «Покрова Святой Богородицы» | 1 | 1 | существ., памятник архитектуры |
| 16 | Парк культуры и отдыха | 2 | - | проектир. |
| 17 | Зона отдыха - кафе, пляж, магазины, аттракционы | 3 | - | проектир. |
| 18 | База отдыха (дом рыбака) | 1 | - | проектир. |
| 19 | База отдыха с гостиницей, объектами обслуживания | 1 | - | проектир. |
| 20 | Лесопарковая зона отдыха | 1 | - | проектир. |
| 21 | МДОУ детский сад №11 на 103 места | 1 | 2 | существ., факт.132 реб. |
| 22 | Детский сад | 3 | 2 | проектир. |
| 23 | МОУ СОШ №24 на 200 учащихся/учебно-курсовой комбинат | 1 | 1 | существ., пам.архит. факт.210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | уч./проект. |
| 24 | МОУ СОШ №5 на 600 учащихся | 1 | 2 | существ., факт.413 уч. |
| 25 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 2 | проектир. |
| 26 | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа-интернат VIII вида на 120 мест | 1 | 1-2 | существ., памятник архитектуры факт.116 дет. |
| 27 | Школа искусств | 1 | 2 | проектир. |
| 28 | Участковая больница на 75 коек, дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов на 50 мест, амбулатория на 125 посещений в смену | 1 | 2 | существ. |
| 29 | Станция скорой помощи, молочная кухня, аптека | 1 | 1 | реконстр., арх.ценность |
| 30 | Амбулатория, аптека | 1 | 1 | проектир. |
| 31 | Аптека | 1 | 2 | существ.,встр. |
| 32 | Спортивный комплекс с бассейном и стадионом | 1 | 2 | проектир. |
| 33 | Бассейн | 1 | 2 | проектир. |
| 34 | Спортивные площадки, раздевалка | 1 | - | проектир. |
| 35 | Общественный центр микрорайона в составе: -офисы; -магазины товаров повседневного спроса; -кафе; -пункты КБО; -аптека; -отделение банка; -отделение связи | 5 |  | проектир. |
| 36 | Общественный центр производственной зоны | 1 | 1 | проектир. |
| 37 | Торговый центр | 2 | 2 | проектир., инв. площ. |
| 38 | Рынок | 1 | 1 | реконстр. |
| 39 | Рынок | 2 | - | проектир., инв. площ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Магазин ООО «Наташа», СТО | 1 | 1 | существ. |
| 41 | Магазин, парикмахерская, фотосалон, сбербанк | 1 | 2 | существ. |
| 42 | Магазин, бар ООО «Наташа» | 1 | 2 | существ. |
| 43 | Магазин | 14 | - | существ. |
| 44 | Магазины, кафе | 5 | - | проектир. |
| 45 | Столовая СПК «Шкуринский» | 1 | 1 | существ. |
| 46 | Столовая | 1 | - | существ. |
| 47 | Парикмахерская | 1 | 1 | существ. |

Хутор Гудко-Лиманский

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -спортивные площадки | 1 | - | проект. |

Хутор Первомайский

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека; -парк; -спортивные площадки; -баня | 1 | - | проект. |
| 2 | Детский сад с начальной школой | 1 | - | сущ. |
| 3 | Магазин | 1 | - | сущ. |
| 4 | Футбольное поле | 1 | - | сущ. |

Поселок Заводской

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры (библиотека, отделение почтовой связи) | 1 | - | сущ. |
| 2 | Памятник «Гудкову и Лиманскому» | 1 | - | сущ. |
| 3 | ФАП | 1 | - | сущ. |
| 4 | Магазин | 1 | - | сущ. |
| 5 | Баня | 1 | - | проект. |

Хутор Нардегин

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; -отделение почтовой связи; -аптека. | 1 | - | реконстр. |
| 2 | Детский сад с начальной школой; -спортивные площадки; -парк | 1 | 1 | проект. |
| 3 | ФАП | 1 | - | сущ. |
| 4 | Памятник участникам ВОВ, братская могила | 1 | - | сущ. |
| 5 | Магазин | 1 | - | сущ. |
| 6 | Баня | 1 | - | проект. |

Хутор Красный

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Этаж | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общественный центр в составе: -магазин товаров повседневного спроса; -пункт бытового обслуживания; | 1 | - | проект. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -отделение почтовой связи; -аптека. |  |  |  |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах станицы Шкуринской и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектируемая промзона в центре поселения имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок предприятий, относящихся к предприятиям 1-3 класса с санитарно-защитной зоной от 300 до 1000 м. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на территорию жилой застройки.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

В таблице 12 приведен перечень сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения.

Таблица 12

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственная зона |
| 48 | Автопавильон | 1 | - | проектир. |
| 49 | АЗС | 1 | - | существ. |
| 50 | АЗС | 1 | - | реконстр. |
| 51 | Баня, химчистка, прачечная | 1 | - | реконстр. |
| 52 | Котельная | 2 | - | существ. |
| 53 | Шкуринский участок ОАО «Кущевскаярайгаз» | 1 | - | существ. |
| 54 | Электроподстанция | 2 | - | существ. |
| 55 | Шкуринский участок ГУП КК «Ейский групповой водопровод» | 2 | - | существ. |
| 56 | Гаражи сельхозтехники, мастерские, склады СПК «Шкуринский», пождепо на 6 автомобилей | 1 | - | существ., пождепо-реконстр. |
| 57 | Предприятие V класса | 1 | - | реконстр. |
| 58 | ОАО «Шкуринский ремонтный завод», СТО, магазин | 1 | - | существ. |
| 59 | Фермерское хозяйство, гаражи | 1 | - | существ. |
| 60 | Кущевское РТП | 1 | - | реконстр. |
| 61 | Склад ГСМ СПК «Шкуринский» | 1 | - | проектир. |
| 62 | Мини-колбасный цех СПК «Шкуринский» | 1 | - | существ. |
| 63 | ООО «Лес» (столярный цех, ритуальные услуги) | 1 | - | существ. |
| 64 | Строительная бригада СПК «Шкуринский» | 1 | - | существ. |
| 65 | Мини-пекарня | 1 | 1 | существ. |
| 66 | Мини-мельница | 1 | - | существ. |
| 67 | СТФ на 3200 голов | 1 | - | существ. |
| 68 | Ветлечебница (без содержания животных) | 1 | 1 | существ. |
| 69 | Ветеринарная аптека | 1 | - | реконстр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Бойня | 1 | - | реконстр. |
| 71 | Кладбище | 1 | - | закрываемое |
| 72 | Коммунальные сооружения | 1 | - | проектир. |
| 73 | Очистные сооружения | 1 | - | проектир. |

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы краевой автодороги Староминская – Кущевская, предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах границы станицы Шкуринской и населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой  и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства в пойменной части реки Ея, зарезервированные под лесопарковую зону.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Ея, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

Рекреационная зона станицы Шкуринской и населенных пунктов представлена существующим парком в станице, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

2.3.8. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Шкуринского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ с санитарно-защитными  зонами.

Действующее кладбище на северо-западе центра поселения проектом предлагается рассматривать как закрытое по причине нахождения в водоохранной зоне Еи и несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Захоронения в Шкуринской в дальнейшем планируется производить на проектируемом кладбище, находящемся к юго-востоку от станицы с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

На территории Шкуринского сельского поселения проектом предлагается размещение двух территорий, в настоящее время предназначенных для использования в качестве усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов - на расстоянии 1 км. к юго-западу от станицы Шкуринской и на расстоянии 1 км. южнее хутора Нардегин для обслуживания всех населенных пунктов поселения.  В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в центре поселения возле станицы Кущевской эти территории предлагается рекультивировать  и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и станицы Шкуринской, хутора Гудко-Лиманского, поселка Заводского, хутора Красный, поселка Набережного, хутора Нардегин, хутора Первомайского, хутора Пионер, хутора Подшкуринского.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- в станице Шкуринской – строительство бассейна в зоне расположения учебных заведений, реконструкция существующих магазины с организацией торгово-бытового комплекса, строительство школы искусств, станции скорой медицинской помощи; также необходимо на первую очередь построить один детский сад по ул. Фрунзе;

- в хуторе Гудко-Лиманском и хуторе Нардегин в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания общественного центра обслуживания со следующими функциями: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, аптека, спортивные площадки;

- в хуторе Нардегин необходимо строительство детского сада с начальной школой.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра Шкуринской, проектируемого парка;

- проектируемых скверов и парков  в малых населенных пунктах;

- прибрежных территорий реки Ея;

- улиц и дорог на существующей территории станицы, поселков и хуторов.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Шкуринского сельского поселения на первую очередь строительства равна 6193 человека. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 291 человек или 97 семей.

Согласно расчетным данным, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Шкуринскому сельскому поселению составит 22,31 га.

Исходя из расчетов раздела 2.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 11,59 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 136,43 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Шкуринского сельского поселения представлен в таблицах 13-21.

СКБ первая очередь

Ст.Шкуринская

табл. 13

лист 1

табл. 13

лист 2

табл. 13

лист 3

х.Гудко-Лиманский

табл. 14

лист 1

табл. 14

лист 2

пос.Заводской

табл. 15

лист 1

табл. 15

лист 2

х.Красный

табл. 16

лист 1

табл. 16

лист 2

пос.Набережный

табл. 17

лист 1

табл. 17

лист 2

х. Нардегин

табл. 18

лист 1

табл. 18

лист 2

х.Первомайский

табл. 19

лист 1

табл. 19

лист 2

х.Пионер

табл. 20

лист 1

табл. 20

лист 2

х.Подшкуринский

табл. 21

лист 1

табл. 21

лист 2

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны в ст. Шкуринской и в п. Заводском, а также реконструкция и восстановление животноводческих предприятий на межселенных территориях;

- Строительство АЗС  и объектов придорожного сервиса и рынка вдоль автодороги на Староминскую в станице Шкуринской;

- Строительство пожарного депо на 6 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в Шкуринской.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани с прачечной и химчисткой в центре поселения ст. Шкуринской, зданий бани в хуторах Первомайский и Нардегин, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

2.5. Оценка инвестиционной привлекательности и предложения

по инвестиционным сферам

Перечень инвестиционных проектов

Таблица 22

| № п\п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Рыночно-торговый комплекс | Юго-западная окраина станицы Шкуринской вдоль автодороги Староминская-Кущевская |
| 2 | Объекты придорожного сервиса: АЗС, СТО, автостоянки, магазины | Юго-западная окраина станицы Шкуринской вдоль автодороги Староминская-Кущевская |
| 3 | Торговый центр | Перекресток пер. Таганрогского и ул. Советской - ряд магазинов, которые предлагается реконструировать в торговый комплекс |
| 4 | Бассейн | Центр станицы Шкуринской, зона учебных заведений |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Реконструкцию малых предприятий мукомольно-крупяной промышленности | все населенные пункты поселения |
| 6 | Восстановление, реконструкция и техническая модернизация животноводческих комплексов с целью восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней | все населенные пункты поселения |

2.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Шкуринского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО «Кубаньградостройпроект» инженерно-геологической партии, выполненного в 2006 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- просадочность грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- дефляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории ст. Шкуринской согласно карты ОСР -97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

  - СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

  - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

  - СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

  - Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

  - организация водостоков;

  - Защита от опасных физико-геологических процессов.

  - понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

  - защита от подтопления и затопления;

  - противоэрозионные мероприятия.

  - Благоустройство водоемов.

  - Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

  - Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

2.6.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории cт. Шкуринской была выполнена ранее и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия Шкуринского сельского поселения.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Шкуринского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0,3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки, очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова «Отвод поверхностных вод с городской территории», Москва. Стройиздат.

Общий расход дождевых вод в границах проекта генплана Шкуринского сельского поселения, составляет 17674.4 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются балки и пруды с выведением по рельефу после отстоя и очистки в прудах-отстойниках в р. Ея.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Шкуринского сельского поселения МО Кущевский район водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части населенных пунктов.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов - 2-3 м, предельная - 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования «ИНСТЭБ» и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек «Свирь».

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно «Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации», с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистка дна реки и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

2.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Шкуринского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территорий Шкуринского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

- Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

- Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территорий Шкуринского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

- Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Шкуринского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается дренированием территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений, последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В станице Шкуринской к таким площадям отнесены территории поймы, ложбин стока и территория первой надпойменной террасы, примыкающая к тыловому шву поймы.

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пойме и старицах, распространено в юго-восточной части станицы. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки.

В равнинных условиях, на территории изысканий, они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как: суглинки легкие, супеси.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям первой надпойменной террасы р. Ея и, в основном, к покровным отложениям межбалочных водоразделов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции, находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метров мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов рек на территории Шкуринского сельского поселения, развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы», приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек. Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород, слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта;

-и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом, в необходимых случаях, требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

2.6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Ея, балок, прудов и каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек и балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

2.6.4. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с устройством спусков к реке Ея, благоустройством и озеленением.

По берегам реки Ея предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

2.6.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

2.6.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Шкуринского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

2.6.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

2.6.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве, на территории проектируемого участка, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.7. Инженерное оборудование территории

2.7.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Шкуринского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Шкуринского сельского поселения входят: ст.Шкуринская, х.Гудко-Лиманский, п.Заводской, х.Красный, п.Набережный, х.Нардегин, п.Первомайский, х.Пионер, х.Подшкуринский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемой территории относятся к III категории сложности. Почвы представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы составляет 0,8 м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,0 до 5,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

2.7.1.1. Водоснабжение

Станица Шкуринская

Существующее положение

В настоящее время существующее население станицы Шкуринской снабжается водой от Ейского группового магистрального водопровода МВ-3-2.

Согласно заключению центра ГСЭН в ст.Шкуринской на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение станицы осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода МУП Шкуринское ЖКХ, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø500 мм МВ-III, проходящий по южной границе станицы Шкуринской.

В станицу отводится магистральный водопровод Ø150 мм МВ-III-2.

В станице расположен один узел водопроводных сооружений по ул.Ленина в составе:

- Артскважина, дебит 16 м3/ч.

- Резервуар чистой воды железобетонный V=250 м3 – 1 шт.

- Насосная станция II подъема мощностью 66 кВт.

По территории станицы проложены тупиковые сети из труб Ø20-200 мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии (50%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Протяженность существующих сетей – 72166 м.

Головные водопроводные сооружения ст. Шкуринской расположены в центральной ее части, где имеется возможность организации 3-х зон санитарной охраны.

Водопроводные сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Шкуринской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей станицы.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 23.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=899,20 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1172,97 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1602,60 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения станицы в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Место размещения существующего водозабора в ст. Шкуринской соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения ст. Шкуринской, общественных и коммунальных объектов пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

В связи с расширением водоснабжения ст. Шкуринской по генеральному плану возникла необходимость в строительстве централизованного узла водопроводных сооружений на производительность 1,60 тыс. м3/сутки и второй нитки разводящего магистрального водопровода Ø200 мм МВ-III-2 (для пропуска 45 л/с) от Ейского группового магистрального водопровода Ø500 мм и длиной L=2,5 км.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

На расстоянии 100 м. от границ существующего узла водопроводных сооружений проектом предусматривается размещение нового узла.

Таблица 23

На площадке проектируемого узла головных водопроводных сооружений необходимо расположить:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды.

2. Насосная станция II подъема с электролизной.

3. Фильтры-поглотители.

4. Трансформаторная подстанция.

5. Дизельная.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из разводящего магистрального водопровода МВ-III-2 Ø150 и Ø200 вода подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей Ø150-100 мм в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911 гг. предусматривается реконструкция насосной станции подкачки «Шкуринская магистраль», сетей и сооружений в ст. Шкуринской, в том числе с заменой насосного оборудования, технологических трубопроводов и арматуры.

Вода по Ейскому водоводу МВ-Ш Ø500 подается в ВНС «Шкуринская», затем насосами, установленными в насосной станции, подается на УВС ст.Шкуринской по двум водоводам МВ-III-1 Ø150 мм и МВ-III-2 Ø200 и по водоводу МВ-III Ø500 мм, проложенному по южной окраине станицы, вода подается в населенные пункты Шкуринского сельского поселения.

Противопожарное водоснабжение

По проектируемому на расчетный срок количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составит 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0 л/с каждая.

Общий расход составляет 25 л/с (15х1+2х5,0).

Наружное пожаротушение предусматривается из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Проектом предлагается строительство единого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода низкого давления.

Принята кольцевая сеть водопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-150 мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составит 33,0 км.

Запроектированы водоводы в две нитки Ø200 мм от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø200, L=400,0 м.

Объем работ по водопроводу по ст. Шкуринской

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 33000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х200 | сталь | 800,00 |
| 3 | Водопровод МВ-III-2 | 200 | сталь | 2500,00 |
| 4 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 5 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

Хутора Гудко-Лиманский, Красный, Нардегин, Первомайский,

Пионер, Подшкуринский, поселки Заводской, Набережный

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение хуторов Гудко-Лиманский, Красный, Нардегин, Первомайский, Пионер, Подшкуринский, поселков Заводского, Набережный осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø500 мм, МВ-III, проходящий по южной границе ст. Шкуринской.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

В хутора разводящие трубопроводы МВ-III-3, В-VI-1, Ø100-200-300 мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50-15 м3 и далее в водопроводную сеть.

В хутора Подшкуринский и Красный вода подается от кольцевой сети ст.Шкуринской.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения населенных пунктов Шкуринского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей поселения.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для населенных пунктов Шкуринского сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 25-32.

Таблица 25

Таблица 26

Таблица 27

Таблица 28

Таблица 29

Таблица 30

Таблица 31

Таблица 32

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Гудко-Лиманский

- на современное состояние Q=4,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=5,81м3/сут.;

- на расчетный срок Q=7,26м3/сут.

по пос. Заводскому

- на современное состояние Q=40,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=50,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=66,40м3/сут.

по х. Красный

- на современное состояние Q=4,14м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=24,30м3/сут.

по пос. Набережный

- на современное состояние Q=1,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1,33м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,54м3/сут.

по х. Нардегин

- на современное состояние Q=51,75, 73м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=67,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=90,70м3/сут.

по пос. Первомайский

- на современное состояние Q=28,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=36,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=49,70м3/сут.

по х. Пионер

- на современное состояние Q=11,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=14,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17,30м3/сут.

по х. Подшкуринский

- на современное состояние Q=1,86м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=2,28м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2,86м3/сут.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения населенных пунктов Шкуринского сельского поселения в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Вода по Ейскому водоводу МВ-Ш Ø500 мм подается в ВНС «Шкуринская», затем насосами, установленными в насосной станции, подается по водоводу МВ-III Ø500 мм, проложенному по южной окраине станицы, в населенные пункты Шкуринского сельского поселения.

Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-III.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Снабжение питьевой водой населения х. Подшкуринский и х. Красный принято от кольцевого хозпитьевого противопожарного водопровода ст.Шкуринской, общая протяженность сетей 4,0 км.

Снабжение питьевой водой населения п. Первомайский принято от разводящих трубопроводов МВ-VI Ø300 мм Ейского группового магистрального водопровода, который подает воду в ВНС «Первомайская» и далее в разводящие сети В-6 Ø100 мм п. Первомайский и п. Заводской. Разводящие сети В-6 Ø100 мм подают воду в существующие водонапорные башни Рожновского и далее в водопроводные разводящие сети поселков В-6 Ø20-100 мм общей протяженностью 6,22 км.

Снабжение питьевой водой населения х. Пионер принято от разводящих сетей водопровода Ø100 мм п. Заводской, общая протяженность сетей 1,0 км.

Снабжение питьевой водой населения х. Гудко-Лиманский принято от разводящих сетей водопровода Ø100 мм п. Первомайского, общая протяженность сетей 3,0 км.

Снабжение питьевой водой населения х. Нардегин принято от разводящего водопровода В-VI, Ø300 мм, который подает воду в существующую водонапорную башню Рожновского и далее в водопроводную сеть Ø100 общей протяженностью 4,2 км.

Снабжение питьевой водой населения пос. Набережный принято от разводящего водопровода х. Нардегин, общая протяженность 2,0 км.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2011 гг. предусматривается замена водонапорных башен ВБР-50 в селах Новоивановское и Степное.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения населенных пунктов Шкуринского сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Для х. Красный и х. Подшкуринский наружное пожаротушение предусматривается из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода ст. Шкуринской через пожарные гидранты.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание для х.Нардегин, х.Первомайский, п.Заводского, х.Гудко-Лиманский, х.Пионер и п.Набережный предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из р. Ея.

Пожарные депо расположены в ст. Шкуринской в 2,5 - 3,0 км от других населенных пунктов Шкуринского сельского поселения.

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в населенных пунктах Шкуринского сельского поселения проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø50-80-100 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 40,00 км.

Объем работ по водопроводу по населенным пунктам

Шкуринского сельского поселения

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 50-80-100 | Сталь, полиэтилен | 40000,00 |

2.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов Шкуринского сельского поселения разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно санитарному заданию территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кущевском районе и справки ЖКХ, централизованной канализации в станице Шкуринской нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Шкуринской и приняты решения по канализованию других населенных пунктов Шкуринского сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для станицы и других населенных пунктов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения по ст. Шкуринской выполнен в табличной форме и приведен в таблице 34.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Шкуринской

- на современное состояние Q=894,40 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=955,17 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1597,80 м3/сут.

Для других населенных пунктов Шкуринского сельского поселения расчет водоотведения выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 35-42.

Таблица 34

Таблица 35

Таблица 36

Таблица 37

Таблица 38

Таблица 39

Таблица 40

Таблица 41

Таблица 42

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Гудко-Лиманский

- на современное состояние Q=4,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=5,81м3/сут.;

- на расчетный срок Q=7,26м3/сут.

по пос. Заводскому

- на современное состояние Q=40,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=50,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=66,40м3/сут.

по х. Красный

- на современное состояние Q=4,14м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=24,30м3/сут.

по пос. Набережный

- на современное состояние Q=1,00м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1,33м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,54м3/сут.

по х. Нардегин

- на современное состояние Q=51,75, 73м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=67,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=90,70м3/сут.

по пос. Первомайский

- на современное состояние Q=28,45м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=36,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=49,70м3/сут.

по х. Пионер

- на современное состояние Q=11,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=14,00м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17,30м3/сут.

по х. Подшкуринский

- на современное состояние Q=1,86м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=2,28м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2,86м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в станице Шкуринской для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 8 штук.

Насосные, согласно расчету, проектируются глубиной заложения подводящего коллектора от 4 до 7м и оборудуются погружными хоз-фекальными насосами.

Канализационные стоки ст. Шкуринской самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки Ø 200 мм общей протяженностью L=6200м, стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации производительность 1600,00 м3/сутки.

Предлагается строительство очистных сооружений ст. Шкуринской с включением их в расчетный срок реализации генерального плана.

Согласно санитарному заданию генпланом выделен участок под очистные сооружения на северо-западной окраине станицы (см. чертеж НВК-2).

Канализационные стоки х. Красный и х. Подшкуринский самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации ст. Шкуринской.

Канализационные стоки от х. Первомайский, п. Заводского, х. Пионер и х.Гудко-Лиманский собственными КНС перекачиваются в самотечную сеть канализации х. Первомайский и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 120,00 м3/сутки запроектированы на юго-западной окраине хутора с выпуском очищенных стоков в реку Ея.

Канализационные стоки х. Нардегин самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 80,00 м3/сутки запроектированы на северной окраине п. Набережный.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ           <3 мг/л;

БПКпол     <3 мг/л;

NH4→N<0,4 мг/л;

NО3→N<9,1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

  - подача сточных вод;

  - полная биологическая очистка стоков;

  - сброс очищенных сточных вод предусмотреть в водоем (водоприемником является река Ея).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 42,70 км.

Объемы работ по канализации населенных пунктов

Шкуринского сельского поселения

Таблица 43

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трубы канализационные | 150-200 | полиэтил. | 26000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | самотечные |  |  |  |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 5000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 65-80-200 | полиэтил. | 11700,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0 м | ж/бет. | 2 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0 м | метал. | 13 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=1600,00 м3/сут |  |  | 1 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q=120,00 м3/сут |  |  | 1 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения, Q=80,00 м3/сут |  |  | 1 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений ст. Шкуринской составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

2.7.1.3. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 44

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| ст. Шкуринская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 899,20 | 1602,60 | 1172,97 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 733,20 | 1315,60 | 959,97 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 166,00 | 287,00 | 213,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-III |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | Км | - | 24,50 | 12,00 |
| х. Красный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 15,90 | 24,30 | 19,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 12,90 | 19,80 | 15,80 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 3,00 | 4,50 | 3,60 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-III |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Подшкуринский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1,86 | 2,86 | 2,28 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1,86 | 2,86 | 2,28 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-III |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Гудко-Лиманский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| пос. Заводской |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 40,00 | 66,40 | 50,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 32,60 | 54,10 | 41,50 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 7,40 | 12,30 | 9,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| пос. Набережный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1,00 | 1,54 | 1,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Пионер |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 11,30 | 17,30 | 14,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 9,30 | 14,30 | 11,40 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 2,00 | 3,00 | 2,60 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Нардегин |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 51,75 | 90,70 | 67,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 42,15 | 73,70 | 54,60 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 9,60 | 17,00 | 12,40 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Первомайский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 28,45 | 49,70 | 36,90 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 23,45 | 40,70 | 29,90 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 5,00 | 9,00 | 7,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нужды |  |  |  |  |
| Шкуринское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1054,18 | 1862,66 | 8914,56 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 861,18 | 1529,86 | 7347,96 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 193,00 | 332,80 | 1566,60 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-V |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 40,00 | 26,00 |
| Канализация |
| ст. Шкуринская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 894,40 | 1597,80 | 1168,17 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 728,40 | 1310,80 | 955,17 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 166,00 | 287,00 | 213,60 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1600,00 | 1200,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 27,50 | 16,00 |
| х. Красный |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 15,90 | 24,30 | 19,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 12,90 | 19,80 | 15,80 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 3,00 | 4,50 | 3,60 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК ст. Шкуринская |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,00 | 1,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| х. Подшкуринский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1,86 | 2,86 | 2,28 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1,86 | 2,86 | 2,28 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК ст. Шкуринская |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,00 | 0,50 |
| п. Набережный |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1,00 | 1,54 | 1,33 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК п. Набережный |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,00 | 1,00 |

х. Нардегин

| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 52,75 | 92,24 | 68,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 43,15 | 75,24 | 55,93 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 9,60 | 17,00 | 12,40 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК п. Набережный | 0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 3,00 | 1,00 |
| п. Заводской |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 40,00 | 66,40 | 50,90 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 32,60 | 54,10 | 41,50 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 7,40 | 12,30 | 9,40 |
| 2 | Производительность | м3/сут | ОСК х. Первомайский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | очистных сооружений канализации |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,00 | 1,50 |
| х. Пионер |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 11,30 | 17,30 | 14,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 9,30 | 14,30 | 11,40 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 2,00 | 3,00 | 2,60 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Первомайский |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 3,00 | 2,00 |
| х. Гудко-Лиманский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4,72 | 7,26 | 5,81 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК х. Первомайский |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,50 | 1,00 |

х. Первомайский

| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 28,45 | 49,70 | 36,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 23,45 | 40,70 | 29,90 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 5,00 | 9,00 | 7,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 120,00 | 100,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 3,50 | 5,00 |
| Шкуринское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1049,38 | 1857,86 | 1365,79 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 856,38 | 1525,06 | 1117,79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - производственные сточные воды | - | 193,00 | 332,80 | 248,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1800,00 | 1360,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 47,50 | 29,50 |

2.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» генерального плана Шкуринского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных от заказчика.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы электроснабжения на напряжение 110-35-10 кВ (Чертежи ЭС-1; ЭС-2).

б) Определение основных показателей проекта (таблицы 45-48 настоящей записки).

Краткая характеристика объектов

Шкуринское сельское поселение с административным центром в ст.Кущёвской расположено в северо-западной части муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края. В состав поселения входят: ст. Шкуринская, х. Гудко-Лиманский, п. Заводской, х. Красный, п. Набережный, х. Нардегин, х. Первомайский, х. Пионер, х. Подшкуринский.

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029 гг. по населенным пунктам представлена в таблице 45.

Таблица 45

| Наименование населенного пункта | Существующая численность | На расчетный срок до | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ст. Шкуринская | 5020 | 5280 | 5700 | Исходные данные |
| х. Гудко-Лиманский | 33 | 33 | 33 | Исходные данные |
| п. Заводской | 215 | 225 | 240 | Исходные данные |
| х. Красный | 90 | 90 | 90 | Исходные данные |
| п. .Набережный | 7 | 7 | 7 | Исходные данные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| х. Нардегин | 295 | 310 | 335 | Исходные данные |
| х. Первомайский | 164 | 170 | 185 | Исходные данные |
| х. Пионер | 65 | 65 | 65 | Исходные данные |
| х. Подшкуринский | 13 | 13 | 13 | Исходные данные |
| Итого: | 5902 | 6193 | 6668 | Исходные данные |

На территории муниципального образования Шкуринское сельское поселение имеются объекты соцкультбыта, спорта, производственные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с индивидуальной и малоэтажной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10 кВ и прокладка новых участков ВЛ10 кВ от подстанций: 110/35/10 кВ «Шкуринская», ПС35/10 кВ «Шкуринская» и ПС «Большая Козинка».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, в её последующей редакции за 1999 г. Результаты расчетов сведены в таблицы 46-48.

Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2019 г.)

Таблица 46

| № п/п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ст. Шкуринская | 2570 | 122 | 1197 | 605 | 30 | 3167 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | п. Г.Лиманский | 13 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 |
| 3 | п. Заводской | 84 | 4 | 149 | 47 | 8 | 204 |
| 4 | х. Красный | 36 | 0 | 6 | 28 | 5 | 52 |
| 5 | п. Набережный | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | х. Нардегин | 116 | 5 | 40 | 72 | 10 | 170 |
| 7 | х. Первомайский | 64 | 3 | 55 | 45 | 7 | 121 |
| 8 | х. Пионер | 26 | 0 | 0 | 34 | 6 | 45 |
| 9 | х. Подшкуринский | 5 | 0 | 26 | 10 | 3 | 30 |
| 10 | Итого: | 2917 | 134 | 1473 | 858 | 74 | 3816 |

Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2029 г.)

Таблица 47

| № п/п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | ст. Шкуринская (согласно проекта А1-050-198) | 2570 | 286 | 6930 | 1700 | 50 | 8075 |
| 2 | п. Г.-Лиманский | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 19 |
| 3 | п. Заводской | 84 | 10 | 149 | 47 | 9 | 210 |
| 4 | х.Красный | 36 | 0 | 6 | 28 | 6 | 54 |
| 5 | п.Набережный | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 6 | х.Нардегин | 116 | 17 | 40 | 72 | 11 | 180 |
| 7 | х.Первомайский | 64 | 9 | 55 | 45 | 8 | 135 |
| 8 | х.Пионер | 26 | 0 | 0 | 34 | 7 | 48 |
| 9 | х.Подшкуринский | 5 | 0 | 26 | 10 | 4 | 33 |
| 10 | Итого: | 2917 | 372 | 7206 | 1933 | 102 | 8764 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Шкуринского сельского поселения являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные:

- в ст. Шкуринской - ПС 11035/10 кВ «Шкуринская» с трансформатором мощностью 1х10,0 МВА и ПС 35/10 кВ Шкуринская с трансформатором мощностью 1х3,2 МВА.

- в п. Красная поляна - трансформаторная подстанция 35/10 кВ «Большая Козинка» с трансформаторами мощностью 2,5 МВА.

В соответствии с проектом А1-050-198 генерального плана в ст.°Шкуринской, предусматривается строительство 11 новых подстанций 10/0,4°кВ и использование 65 существующих, в том числе реконструируемых на увеличение мощности - 4 шт.

Тип и мощность трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по ст.°Шкуринской см. в разделе «Электроснабжение» проекта ГП-А1-050198.

В поселках Гудко-Лиманский и Заводской предусматривается установка новых КТП 25 кВА; КТП 250 кВА.

В остальных посёлках и хуторах предусматривается реконструкция существующих ТП с заменой трансформатора на большую мощность, в том числе:

  - х. Красный - КТП-Шк 3-60960 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА;

  - п. Набережный - КТП-ШкР 5-63463 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА;

  - х. Нардегин - КТП-ШкР 5-665100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА;

  - х. Первомайский - КТП-Шк 3-61863 кВА на трансформатор мощно-стью 100 кВА;

  - х. Пионер - КТП-Шк 3-61460 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА;

  - х. Подшкуринский - КТП-БК 1-16625 кВА на трансформатор мощно-стью 63 кВА.

Линии 10 кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ-10 кВ, относится к третьему району по гололёдным и четвёртому по ветровым нагрузкам на провода.

В ст. Шкуринской строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении (объём строительства, тип опор, а также марку проводов см. в проекте ГП:А1-050-198).

Во всех других посёлках и хуторах, указанных выше, строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 70 кВ магистралях и SAX 50 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ 110, С 112, С 105.

Протяжённость новых ВЛ 10 кВ – 1,13 км.

Протяженность реконструируемых ВЛ 10 кВ – 30,27 м.

Линии 35-110 кВ

Будут рассмотрены при рабочем проектировании и после выдачи технических условий Кущевскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительной мощности 2036 кВА для ст. Шкуринской (определённой в проекте А1-050-198) и 617 кВА, для указанных выше посёлков и хуторов (определёнными данным проектом) к ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская», ПС 35/10 кВ «Шкуринская» и ПС 35/10 кВ «Большая Козинка».

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 48

| Показатели | Ед. измере-ния | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2019 г. | до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ст. Шкуринская (согласно проекту А1-050-198) |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 18,50 | 47,16 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 11,00 | 11,68 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 3502,89 | 8421,33 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2084,26 | 2085,14 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Протяжённость сетей 10 кВ – всего: | км | 23,10 | 24,00 | 25,75 |
| ПС 35/10 кВ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| ПС 110/35/10 кВ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Гудко-Лиманский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 1,09 | 1,22 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,36 | 0,38 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 5294,93 | 5110,00 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1598,86 | 1601,13 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 2,50 | 2,18 | 218 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| п. Заводской |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,11 | 0,11 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,05 | 0,05 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 3185,45 | 3362,42 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1610,42 | 1610,42 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 2,70 | 3,07 | 3,07 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Красный |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,31 | 0,31 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 3373,88 | 3504,00 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1635,20 | 1635,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| п. Набережный |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,05 | 0,58 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,01 | 0,01 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 7508,57 | 8342,85 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1752,00 | 1752,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Нардегин |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,99 | 1,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,50 | 0,54 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 3202,58 | 3137,91 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1595,63 | 1622,99 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Первомайский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,71 | 0,79 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,27 | 0,31 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 4156,70 | 4161,62 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1611,15 | 1657,29 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Пионер |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,26 | 0,28 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,11 | 0,11 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 4043,07 | 4374,92 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1635,20 | 2865,96 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Подшкуринский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 0,18 | 0,19 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 0,02 | 0,02 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 13476,32 | 14824,60 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1572,30 | 1572,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10 кВА. | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Шкуринское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год | - | 22,30 | 51,69 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 12,47 | 13,23 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч | - | 5327,22 | 4650,00 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1677,22 | 1751,11 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| Протяжённость сетей 10 кВ | км | 30,50 | 33,15 | 33,15 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/27,5/10 кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| ПС 35/10 кВ |  | 2 | 2 | 2 |

2.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и перечня типовых энергоустановок ст. Шкуринской Кущевского МУП Краснодарского края на 31.11.2005 г., справки о теплоснабжении ст. Шкуринской Краснодарского края на 31.11.2005 г.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Шкуринского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Шкуринская, поселки Заводской, Набережный, хутора Гудко-Лиманский, Первомайский, Подшкуринский, Красный, Нардегин, Пионер.

Теплоснабжение станицы Шкуринской в настоящее время осуществляется от двух котельных, которые отапливают детский сад и школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории остальных населенных пунктов Шкуринского сельского поселения отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 49

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 1,04 | 1,04 | Газ |
| Котельная №2 | 1,72 | 1,72 | Газ |
| Итого: |  | 2,76 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов Шкуринского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст. Шкуринской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих и десяти новых районных котельных, строительство пяти из которых планируется на I очередь строительства (2019г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Нардегин в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой районной котельной.

В связи с отсутствием объектов для центрального теплоснабжения в поселках Заводском, Набережном, хуторах Гудко-Лиманский, Первомайский, Подшкуринский, Красный, Нардегин, Пионер при необходимости предусмотреть отопление от индивидуальных автоматических газовых котлов.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

  - Отопление – 24 часа в сутки.

  - Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

- Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19(С.

- Средняя температура отопительного периода – 1,5(С.

- Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2019г.)

Таблица 50

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Шкуринская |
| Котельная №1 (существующая) | 1,251 | 0,278 | 0,176 | 1,705 | 1,824 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,684 | - | - | 1,684 | 1,802 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №8 (проектируемая) проектируемая) | 0,327 | 0,187 | 0,248 | 0,762 | 0,815 |
| Котельная №9 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Котельная №10 (проектируемая) проектируемая) | 0,140 | 0,055 | 0,160 | 0,355 | 0,380 |
| Котельная №11 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Котельная №12 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,241 |
| х. Нардегин |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,080 | 0,230 | 0,250 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,250 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2029г.)

Таблица 51

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Шкуринская |
| Котельная №1 (существующая) | 1,251 | 0,278 | 0,176 | 1,705 | 1,824 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,684 | - | - | 1,684 | 1,802 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,449 | 0,202 | 0,230 | 0,881 | 0,943 |
| Котельная №4 (проектируемая) проектируемая) | 0,275 | 0,220 | 0,143 | 0,638 | 0,683 |
| Котельная №5 (проектируемая) проектируемая) | 0,220 | 0,165 | 0,066 | 0,450 | 0,483 |
| Котельная №6 (проектируемая) проектируемая) | 0,130 | 0,097 | 0,055 | 0,282 | 0,302 |
| Котельная №7 (проектируемая) проектируемая) | 0,220 | 0,165 | 0,300 | 0,685 | 0,733 |
| Котельная №8 (проектируемая) проектируемая) | 0,327 | 0,187 | 0,248 | 0,762 | 0,815 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №9 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Котельная №10 (проектируемая) проектируемая) | 0,140 | 0,055 | 0,160 | 0,355 | 0,380 |
| Котельная №11 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Котельная №12 (проектируемая) проектируемая) | 0,100 | 0,030 | - | 0,13 | 0,140 |
| Итого |  |  |  |  | 8,485 |
| х. Нардегин |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,080 | 0,230 | 0,250 |
| Итого |  |  |  |  | 0,250 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

  - для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

  - для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 52

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г. | Расчетный срок 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Шкуринская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004982 | 0,015154 | 0,009356 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004982 | 0,015154 | 0,009356 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,760 | 8,485 | 5,241 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,760 | 8,485 | 5,241 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,413 | 5,000 | 3,850 |
| х. Нардегин |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000474 | 0,000474 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,250 | 0,250 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,250 | 0,250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| Шкуринское сельское поселение всего: |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004982 | 0,015628 | 0,00983 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004982 | 0,015628 | 0,00983 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,760 | 8,735 | 5,491 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,760 | 8,735 | 5,491 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,413 | 5,200 | 4,050 |

2.7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08 г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08 г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Шкуринского сельского поселения Кущевского района является существующая АГРС п. Заводского.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Заводская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Шкуринского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 9 населенных пунктов Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район газифицировано природным газом 4 населенных пункта. Процент газификации составляет 58,7%.

На момент разработки генерального плана сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от 1 существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Заводская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 25,37 км. На территории сельского поселения муниципального образования ГРП – 1 шт., ШРП – 10 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По поселению проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Заводская к ст.Шкуринской, х.Нардегин, п.Заводскому и х.Первомайский.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления населенных пунктов Шкуринского сельского поселения Кущевского района составляет  -  25,37 км, в том числе:

- ст.Шкуринская   – 16,7км;

- п.Заводской        –   7,7км;

- х.Нардегин         –   0,8км;

- х.Первомайский – 0,17км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Также в 2008-2010 г.г. в Кущевском районе по линии финансирования ООО «Межрегионгаз» планируется построить более 90 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Ориентировочная стоимость строительства составляет 270-300 млн. рублей. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:

- пос.Набережный – 0,5 км;

- х.Пионер – 1 км;

- х.Гудко-Лиманский, х.Красный (Заводская АГРС) – 6,0 км.

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты сельского поселения (5 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.

Для этого необходимо выполнить прокладку к ним газопроводов протяженностью – 19 км.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» Заводская позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное от котельных.

В настоящее время в станице Шкуринской действуют две отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается строительство 10 новых котельных для отопления общественных зданий, в том числе:

- в ст.Шкуринской  – 9шт;

- в х.Нардегин         – 1шт.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2029 г. и на I очередь строительства до 2019 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 53-55.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 53

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкуринское сельское поселение, всего: | м³/ч | 8584 | 8060 |
| 2 | ст. Шкуринская | -«- | 7258 | 6812 |
| 3 | хут. Гудко-Лиманский | -«- | 56 | 56 |
| 4 | пос. Заводской | -«- | 325 | 300 |
| 5 | хут. Красный | -«- | 122 | 122 |
| 6 | пос. Набережный | -«- | 15 | 15 |
| 7 | хут .Нардегин | -«- | 446 | 412 |
| 8 | хут. Первомайский | -«- | 250 | 231 |
| 9 | хут. Пионер | -«- | 85 | 85 |
| 10 | хут. Подшкуринский | -«- | 27 | 27 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 54

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкуринское сельское поселение, всего: | тыс.м³/год | 28066 | 15089 |
| 2 | ст. Шкуринская | -«- | 25568 | 12754 |
| 3 | хут. Гудко-Лиманский | -«- | 105 | 105 |
| 4 | пос. Заводской | -«- | 608 | 560 |
| 5 | хут. Красный | -«- | 229 | 229 |
| 6 | пос. Набережный | -«- | 27 | 27 |
| 7 | хут .Нардегин | -«- | 834 | 772 |
| 8 | хут. Первомайский | -«- | 468 | 433 |
| 9 | хут. Пионер | -«- | 159 | 159 |
| 10 | хут. Подшкуринский | -«- | 50 | 50 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 55

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | На расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газоснабжение |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Потребление газа по Шкуринскому с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 11,27 | 28,07 | 15,09 |
|  | ст.Шкуринская | -«- | 10,2 | 25,58 | 12,75 |
|  | х.Гудко-Лиманский | -«- | - | 0,11 | 0,11 |
|  | п.Заводской | -«- | 0,45 | 0,61 | 0,56 |
|  | х.Красный | -«- | - | 0,23 | 0,23 |
|  | п.Набережный | -«- | - | 0,03 | 0,03 |
|  | х.Нардегин | -«- | 0,62 | 0,83 | 0,77 |
|  | х.Первомайский | -«- | - | 0,47 | 0,43 |
|  | х.Пионер | -«- | - | 0,16 | 0,16 |
|  | х.Подшкуринский | -«- | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 25,37 | 32,87 | 32,87 |

2.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Шкуринского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029 г. является: определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости. Это необходимо для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с целью максимального охвата населения Шкуринского сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Шкуринского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Шкуринского сельского поселения по состоянию на 1.08.2008 г., выданных Северным УЭС, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Шкуринского сельского поселения.

2. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Шкуринское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

- ст. Шкуринская: цифровая ПСЭ-3 типа «SI-2000» ОАО «ЮТК» емкостью 1312NN, расположенной по адресу: ст. Шкуринская, ул.Ленина, 61;

- х. Гудко-Лиманский: от цифровой ПСЭ-4 типа АЛС-4096С емкостью 192NN, расположенной по адресу: п. Заводской, ул. Рабочая, б/н;

- п. Заводской: от цифровой ПСЭ-4 типа АЛС-4096С емкостью 192NN, расположенной по адресу: п. Заводской, ул. Рабочая, б/н;

- х. Красный: от цифровой ПСЭ-3 типа «SI-2000» емкостью 1312NN, расположенной по адресу: ст. Шкуринская, ул. Ленина, 61;

- п. Набережный: от цифровой ПСЭ-3 типа «SI-2000» емкостью 1312NN, расположенной по адресу: ст. Шкуринская, ул. Ленина, 61;

- х. Нардегин: от цифровой ПСЭ-4 типа АЛС-4096С емкостью 192NN, расположенной по адресу: п. Заводской, ул. Рабочая, б/н;

- х. Первомайский: от цифровой ПСЭ-4 типа АЛС-4096С емкостью 192NN, расположенной по адресу: п. Заводской, ул. Рабочая, б/н;

  - х. Пионер: от цифровой ПСЭ-4 типа АЛС-4096С емкостью 192NN, расположенной по адресу: п. Заводской, ул. Рабочая, б/н;

  - х. Подшкуринский: от цифровой ПСЭ-3 типа «SI-2000» емкостью 1312NN, расположенной по адресу: ст. Шкуринская, ул. Ленина, 61.

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Шкуринского сельского поселения на расчетный срок до 2029 г. определяется по нормам телефонной плотности НП. 2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт, связь, строительство - 210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт - 270 тлф.;

- здравоохранение - 580 тлф.;

- наука и образование - 710 тлф.;

- управление - 1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

- ст. Шкуринская: 2790.4=111 тлф;

- х. Гудко-Лиманский: 2790.2=55 тлф;

- п. Заводской: 2790.25=70 тлф;

- х. Красный: 2790.2=55 тлф;

- п. Набережный: 2790.2=55 тлф;

- х. Нардегин: 2790.25=70 тлф;

- х. Первомайский: 2790.2=55 тлф;

- х. Пионер: 2790.2=55 тлф;

- х. Подшкуринский: 2790.2=55тлф.

Согласно произведенным расчетам, количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 111 телефонов для ст. Шкуринской;

- 55 телефонов для х. Гудко-Лиманский;

- 70 телефонов для п. Заводского;

- 55 телефонов для х. Красный;

- 55 телефонов для п. Набережный;

- 70 телефонов для х. Нардегин;

- 55 телефонов для х. Первомайский;

- 55 телефонов для х. Пионер;

- 55 телефонов для х. Подшкуринский.

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Шкуринского сельского поселения на 1000 человек населения составит - 400 тлф. (При среднем коэффициенте семейности Кс=2,5).

Таким образом, на расчетный срок до 2029 г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 511 телефонов для ст. Шкуринской;

- 455 телефонов для х. Гудко-Лиманский;

- 470 телефонов для п. Заводского;

- 455 телефонов для х. Красный;

- 455 телефонов для п. Набережный;

- 470 телефонов для х. Нардегин;

- 455 телефонов для х. Первомайский;

- 455 телефонов для х. Пионер;

- 455 телефонов для х. Подшкуринский.

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029 г. с учетом численности населения должна составить:

– 57000.511 = 2912 номеров для  ст. Шкуринской;

– 330.455 = 15 номеров для  х. Гудко-Лиманский;

– 2400.470 = 113 номеров для  п. Заводского;

– 900.455 = 41 номер для  х. Красный;

– 70.455 = 3 номера для  п. Набережный;

– 3350.470 = 167 номеров для  х. Нардегин;

– 1850.455 = 84 номера для  х. Первомайский;

– 650.455 = 29 номеров для  х. Пионер;

– 130.455 = 6 номеров для  х. Подшкуринский.

Итого по Шкуринскому сельскому поселению на расчетный срок до 2029 года – 3 370 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации на первую очередь строительства (2019 г.), с учетом численности населения должна составить:

– 52800.511 = 2698 номеров для  ст. Шкуринской;

– 330.455 = 15 номеров для  х. Гудко-Лиманский;

– 2250.470 = 106 номеров для  п. Заводского;

– 900.455 = 41 номер для  х. Красный;

– 70.455 = 3 номера для  п. Набережный;

– 3100.470 = 145 номеров для  х. Нардегин;

– 1700.455 = 77 номеров для  х. Первомайский;

– 650.455 = 29 номеров для  х. Пионер;

– 130.455 = 6 номеров для  х. Подшкуринский.

Итого по Шкуринскому сельскому поселению на первую очередь строительства до 2019 г. - 3 120 номеров.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 56.

Таблица 56

лист 1

Таблица 56

лист 2

Из расчетов, представленных в таблице, видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов Шкуринского сельского поселения, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предусматривается строительство цифровых узлов выноса в зоне перспективной застройки сельского поселения.

Используя полученные данные, проектом генерального плана Шкуринского сельского поселения на срок до 2029 г. для развития средств связи предусматривается:

- в ст. Шкуринской, п. Заводском предусмотреть реконструкцию существующих АТС для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). По приведенным выше расчетам, ёмкость цифровых узлов доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть с учетом емкостей хуторов Красного, Подшкуринского - для узла доступа ст. Шкуринской, а для узла доступа п. Заводского - с учетом расчетных емкостей хуторов Первомайский, Пионер, Гудко-Лиманский;

- в х. Нардегин предусмотреть строительство цифрового узла доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). По приведенным выше расчетам, ёмкость цифрового узла доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть с учетом расчетной емкости поселка Набережный;

- строительство соединительных линий (СЛ) от узла доступа SI3000 MSAN х. Нардегин в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

- реконструкция (при необходимости) действующих соединительных линий (СЛ) от узлов доступа SI3000 MSAN ст. Шкуринской и п. Заводского в направлении ОПС ст. Кущевской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

- строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне перспективного строительства жилого сектора. Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства железобетонные. Кабели связи вне жилой застройки прокладываются в грунте.

План расположения сооружений проводных средств связи Шкуринского сельского поселения на стадии генерального плана показан на основном чертеже ГП-1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния, предоставлении услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029 г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Шкуринском сельском поселении сети проводного радиовещания отсутствуют.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Шкуринского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-хпрограммный кодер;

- абонентские 3-хпрограммные приемники.

3-хпрограммные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-хпрограммного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г. предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» в ст. Шкуринской, п. Заводском и х. Нардегин. Мощность передатчиков определяется на последующих этапах проектирования. Помещение для радиоузлов предусматривается выделять в существующих или проектируемых зданиях узлов связи сельских поселений.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Шкуринское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации на коммерческой основе предлагается в местах компактного проживания людей (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 57

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | На расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 55 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. | 1504 | 3370 | 3120 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору сельского поселения | шт. | - | 3065 | 2881 |

2.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 58.

Таблица 58

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст-ца – Староминская – ст-ца Кущевская | 30,892 | 23,635 | 54,527 |
| 2 | Ст-ца Шкуринская – х. Красная Поляна | 11,309 | 0,000 | 11,309 |

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

Важное значение в транспортной системе района имеет ряд дорог, выполняющих роль хордовых звеньев между поселениями, требующие реконструкции с повышением категории: станица Староминская – станица Кущевская на участке Староминская – Канеловская (II категория); участок Канеловская – Кущевская (III категория); обход ст. Кущевской (II категория); обход ст. Шкуринской (II категория).

Реализация предполагаемой программы строительства, реконструкции и модернизации автодорожной сети Краснодарского края на территории Кущевского района позволит:

- привести технические параметры магистральной автомобильной дороги до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- провести в соответствие технический уровень существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- дополнить автодорожную структуру транспортных узлов новыми обходами станиц Кущевской, станиц Шкуринской и Кисляковской.

Особую роль в формировании транспортного узла станицы играет прохождение вблизи населенного пункта краевых автодорог Староминская – Кущевская III категории и Шкуринская – Красная Поляна IV категории. Автодорога Староминская – Кущевская проходит в южной части станицы по пер. Лазо и ул. Рабочей, дорога Шкуринская – Красная Поляна пересекает всю станицу в направлении юг – северо-восток без соблюдения нормативного расстояния до жилой и общественной застройки.

Развитие автомобильных дорог Шкуринского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Проектирование выноса категорированных дорог из жилой зоны станицы Шкуринской, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска больших транспортных потоков, а также для создания лучших условий пропуска транзитных транспортных потоков, а именно:

- дорога направления Староминская - Кущевская запроектирована по южной окраине станицы по существующей улице Южной;

- дорога Шкуринская – Красная Поляна переносится проектом по существующей дороге на дамбу, выходящую неподалеку от СТФ на северо-западной окраине станицы, далее - по проектируемому участку дороги в западном направлении, вдоль лесопосадки по существующей дороге в направлении юга с выходом на дорогу Староминская – Кущевская;

3. Необходимость устройства одноуровневых двух транспортных развязок:

- в месте примыкания проектируемых участков краевых категорированных дорог;

- в месте пересечения проектируемого южного обхода дороги Староминская - Кущевская и поселковой улицы Рабочей для связи внешних дорог с сетью станичных улиц.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-6.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами а межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на южной окраине станице Шкуринской вдоль автодороги на Староминскую.

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

2.9. Озеленение

Территория станицы Шкуринской, хутора Гудко-Лиманский, поселка Заводского, хутора Красный, поселка Набережный, хутора Нардегин, хутора Первомайский, хутора Пионер, хутора Подшкуринского представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории сел и хуторов относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования Шкуринского сельского поселения представлены исключительно парком и сквером центра поселения.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями – 5,6м2 на 1 человека далек от нормативного показателя.

При этом создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части реки Ея и ее притоков.

Наиболее живописные места межселенных территорий, расположенные на берегах водных артерий и на участках, находящихся в ведении лесфонда, рекомендуются настоящим проектом к использованию в рекреационных целях.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

2.10. Санитарная очистка территории

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущевский район» на территории, прилегающей к станице Кущевской, на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. Сроки строительства на сегодняшний день не определены.

В разработанной схеме санитарной очистки территории Кущевского района предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом на месте существующего в 1 км. к югу от станицы Кущевской. Тринадцать действующих свалок Кущевского района проектом предлагается ликвидировать с последующей реконструкцией и рекультивацией земельных участков. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5°С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На срок действия генерального плана в соответствии с ранее разработанной документацией - схемой санитарной очистки территории Кущевского района  и схемой территориального планирования МО Кущевский район - проектом предлагается ликвидация всех несанкционированных и неорганизованных тринадцати свалок района с выполнением последующих мероприятий по рекультивации их территории и создание специально отведенных территорий, в настоящее время функционирующих в качестве усовершенствованных свалок ТБО поселений. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в станице Кущевской эти площадки будут в свою очередь переоборудованы в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Проектируемое место сбора твердых бытовых отходов в Шкуринском сельском поселении расположено к юго-западу от станицы Шкуринской на расстоянии не менее 1 км и на таком же расстоянии  к югу от п. Набережного и х. Нардегина.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Шкуринского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

2.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Шкуринского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Шкуринского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Шкуринское сельское поселение Кущевского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие центра сельского поселения станицы Шкуринской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Граница населенного пункта, утвержденная на основании генерального план станицы 2006 года, проектом не изменяется; проектом даны рекомендации по изменению проектных границ станицы на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития станицы.

Развитие всех сельских населенных пунктов на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в существующих границах за исключением хутора Первомайского и хутора Нардегина, где необходимо включение в границы населенных пунктов территорий действующих кладбищ.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, кладбищ, производственных предприятий и тому подобное.

Далее в таблице 59 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Шкуринского сельского поселения

по категориям.

Таблица 59

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Шкуринского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23202,85 | 100 | 23202,85 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1982,58 | 8,54 | 1983,25 | 8,55 |
| Станица Шкуринская | 1452,90 | 6,26 | 1452,90 | 6,26 |
| хутор Гудко-Лиманский | 92,84 | 0,40 | 92,84 | 0,40 |
| поселок Заводской | 56,78 | 0,24 | 56,78 | 0,24 |
| хутор Красный | 81,48 | 0,35 | 81,48 | 0,35 |
| поселка Набережного | 29,41 | 0,13 | 29,41 | 0,13 |
| хутор Нардегин | 129,23 | 0,55 | 129,68 | 0,56 |
| хутора Первомайский | 80,28 | 0,35 | 80,50 | 0,35 |
| хутор Пионер | 49,90 | 0,22 | 49,90 | 0,22 |
| хутора Подшкуринский | 9,76 | 0,04 | 9,76 | 0,04 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 19792,27 | 85,30 | 19754,80 | 85,14 |
| -невостребованные земли | 1182,55 | 5,03 | 1182,55 | 5,03 |
| -фонд перераспределения | 1208,04 | 5,21 | 1208,04 | 5,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| земель |  |  |  |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 29,98 | 0,13 | 66,78 | 0,28 |
| 4. Земли водного фонда | 1185,11 | 5,11 | 1185,11 | 5,11 |
| 5. Земли лесного фонда | 212,91 | 0,92 | 212,91 | 0,92 |

ГП-5

Схема границ территорий и земель различных категорий

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 60-68 приводятся балансы территорий станицы Шкуринской, хуторов Гудко-Лиманский, Красный, Нардегин, Первомайский, Пионер, Подшкуринский, поселков Заводского, Набережный в проектных границах населенных пунктов.

Станица Шкуринская

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 1452,90 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 917,24 | 63,13 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 917,24 | 63,13 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 48,21 | 3,32 |
| 3. | Производственная зона | га | 116,04 | 7,98 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 31,42 | 2,16 |
| 3.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 84,62 | 5,82 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 265,03 | 18,24 |
| 5. | Зона рекреационного назначения, в том числе: | га | 66,57 | 4,59 |
| 5.1 | Водные территории | га | 2,00 | 0,14 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 32,81 | 2,26 |
| 6.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 32,81 | 2,26 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 7,00 | 0,48 |
| 7.1 | Кладбище | га | 7,00 | 0,48 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 396,04 | 27,26 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 64,57 | 4,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 48,21 | 3,32 |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | 13,74 | 0,96 |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 2,53 | 0,17 |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 31,94 | 2,20 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 265,03 | 18,24 |
|  | Пляж | га | 2,99 | 0,21 |
|  | Зона придорожного сервиса | га | 15,24 | 1,05 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: |  |  |  |
|  | производственные территории | га | 31,42 | 2,16 |

Хутор Гудко-Лиманский

Таблица 61

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 92,84 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 49,39 | 53,21 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 49,39 | 53,21 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,28 | 0,31 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,30 | 14,33 |
| 3.1 | Территория улично-дорожной сети | га | 10,17 | 10,95 |
| 3.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 3,13 | 3,38 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 6,86 | 7,38 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,64 | 0,68 |
| 4.2 | Зона водоохранных зеленых насаждений | га | 6,22 | 6,70 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе | га | 22,64 | 24,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 22,64 | 24,38 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,37 | 0,39 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,37 | 0,39 |

Поселок Заводской

Таблица 62

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 56,78 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 25,25 | 44,47 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 19,91 | 35,07 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,34 | 9,40 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,01 | 1,78 |
| 3. | Производственная зона | га | 4,24 | 7,47 |
| 3.1 | Проектируемая производственная зона | га | 3,90 | 6,87 |
| 3.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,34 | 0,60 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры |  | 4,46 | 7,86 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 14,51 | 25,55 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,55 | 0,97 |
| 5.2 | Зона водоохранных зеленых насаждений | га | 5,55 | 9,77 |
| 5.3 | Водные территории | га | 8,41 | 14,81 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 7,31 | 12,87 |
| 6.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 7,31 | 12,87 |

Хутор Красный

Таблица 63

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 81,48 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 64,59 | 79,27 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 64,59 | 79,27 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,27 | 0,33 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,28 | 10,16 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 0,43 | 0,53 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,43 | 0,53 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 7,39 | 9,07 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 5,90 | 7,24 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,52 | 0,64 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,52 | 0,52 |

Поселок Набережный

Таблица 64

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 29,41 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 23,45 | 79,74 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 23,45 | 79,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,15 | 0,51 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,65 | 9,01 |
| 4. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 3,16 | 10,74 |
| 4.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 3,16 | 10,74 |

Хутор Нардегин

Таблица 65

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 129,68 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 95,36 | 73,54 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 91,28 | 70,38 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 4,08 | 3,15 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,23 | 0,95 |
| 2.1 | Территория учреждений культуры, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, ФАП | га | 0,38 | 0,29 |
| 2.2 | Территория образовательных учреждений: | га | 0,85 | 0,65 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 16,19 | 12,48 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 9,66 | 7,45 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 6,79 | 5,23 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 6,79 | 5,23 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,45 | 0,35 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,45 | 0,35 |

Хутор Первомайский

Таблица 66

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 80,50 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 50,52 | 62,77 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 47,88 | 59,47 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 2,64 | 3,28 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,36 | 2,94 |
|  | Территория учреждений культуры, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 0,46 | 0,57 |
| 2.1 | Территория образовательных учреждений: | га | 1,91 | 2,37 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,32 | 10,33 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 7,44 | 9,24 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,35 | 4,16 |
| 4.2 | Зона водоохранных зеленых насаждений | га | 4,09 | 5,08 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 11,72 | 14,55 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 11,72 | 14,55 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,14 | 0,17 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,14 | 0,17 |

Хутор Пионер

Таблица 67

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 49,89 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 31,87 | 63,88 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 31,87 | 63,88 |
| 2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 4,95 | 9,93 |
| 3. | Зона рекреационного назначения | га | 5,23 | 10,48 |
| 3.1 | Зона водоохранных зеленых насаждений | га | 5,23 | 10,48 |
| 4. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 7,75 | 15,53 |
| 4.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 7,75 | 15,53 |
| 5. | Зона специального назначения | га | 0,09 | 0,18 |
| 5.1 | Кладбище | га | 0,09 | 0,18 |

Хутор Подшкуринский

Таблица 68

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 9,76 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 6,91 | 70,80 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 6,91 | 70,80 |
| 2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,26 | 12,91 |
| 3. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 1,59 | 16,29 |