УТВЕРЖДЕНО

решением Совета

Кущевского сельского

поселения

Кущевского района

Краснодарского края

от 29.07.2016 № 148

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.

и на перспективу до 2043 года

Содержание

| 1. | Паспорт программы…………………………………………........... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения, используемые в программе…………... | 8 |
| 3. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………………………. | 24 |
| 3.1. | Основные показатели системы теплоснабжения………………… | 26 |
| 3.1.1. | Институциональная структура……………………………………. | 26 |
| 3.1.2. | Характеристика системы теплоснабжения………………………. | 26 |
| 3.1.3. | Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению…….......... | 29 |
| 3.2. | Основные показатели системы холодного водоснабжения........... | 29 |
| 3.2.1. | Тарифы для населения за холодное водоснабжение…………….. | 47 |
| 3.2.2. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Кущевского сельского поселения…………………………………………............................ | 47 |
| 3.3. | Основные показатели системы водоотведения…………….......... | 48 |
| 3.3.1. | Краткая характеристика деятельности ОАО «Жилищно-коммунальный комплекс»…………………………………………. | 48 |
| 3.3.2. | Краткая характеристика деятельности ЗАО «Лайка»…………… | 49 |
| 3.3.3. | Характеристика системы водоотведения и очистки сточных вод Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского Края………………………………………………. | 50 |
| 3.3.4. | Характеристика схемы очистки сточных вод, эксплуатируемой ОАО «ЖКС» (муниципальная собственность)…………………... | 50 |
| 3.3.5. | Характеристика сооружений механической очистки……………. | 51 |
| 3.3.6. | Характеристика сооружений полной биологической очистки…. | 51 |
| 3.3.7. | Характеристика устройства биопрудов доочистки сточных вод.. | 53 |
| 3.3.8. | Характеристика сооружений для обработки осадков…………... | 54 |
| 3.3.9. | Характеристика и обоснование применяемой технологии очистки сточных вод……………………………………………….. | 56 |
| 3.3.10. | Характеристика схемы очистки сточных вод, эксплуатируемой ЗАО «Лайка» (частная собственность)…………………………… | 57 |
| 3.3.11. | Характеристика совместной очистка бытовых сточных вод военного городка и производственных сточных вод ЗАО «Лайка»……………………………………………………………… | 59 |
| 3.3.12. | Характеристика технологической схемы сбора и обработки осадка……………………………………………………………….. | 60 |
| 3.3.13. | Характеристика биологических прудов доочистки……………… | 61 |
| 3.3.14. | Тарифы для населения за водоотведение………………………… | 62 |
| 3.4. | Основные показатели системы электроснабжения……………… | 62 |
| 3.4.1. | Тарифы для населения на электроэнергию………………………. | 63 |
| 3.5. | Основные показатели системы газоснабжения…………….......... | 64 |
| 3.5.1. | Тарифы для населения за газоснабжение………………………… | 74 |
| 3.6. | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО………………………………………………………………….. | 74 |
| 3.6.1. | Краткая характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»………………………………. | 74 |
| 3.6.2. | Применяемая система санитарной очистки территории………… | 75 |
| 3.6.3. | Основные проблемы санитарной очистки…………………........... | 82 |
| 3.6.4. | Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО………….. | 83 |
| 4. | Прогноз застройки муниципального образования……………….. | 83 |
| 4.1. | Расчет перспективной численности населения………………….. | 84 |
| 4.2. | План застройки муниципального образования………………….. | 90 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………….. | 92 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………… | 99 |
| 7. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……… | 99 |
| 7.1. | Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий…………………………………………………………….. | 100 |
| 8. | Управление программой……………………………………........... | 102 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г.  и на перспективу до 2043 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития  сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Кущевского  сельского поселения Кущевского района от 29.06.2011 г. № 174 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы.

| Наименова-ние Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г. и на перспективу до 2043 года. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края. |
| Исполните-ли и соисполнители Программы: | Администрация Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | - Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилого фонда Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения Кущевского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края; -повышение качества питьевой воды Кущевского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края; -обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду Кущевского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; -повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Кущевского сельского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Кущевского сельского поселения. |
| Целевые показатели программы: | В энергоснабжении: 1.1. Уровень надежности реализуемых товаров и услуг: 2016г.-0,0940; 2017г.-0,0926; 2018г. и последующие периоды не выше 0,0926. 1.2. Уровень качества реализуемых товаров и услуг : 2016г. -1,0102; 2017г.- 1,0102; 2018г. и последующие периоды не ниже 1,0102. 2. В водоснабжении: 2.1.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% - 3.26; 2.2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км - 0,3; 2.3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % - 38,2; 2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* -1,15. 3. В водоотведении: Для ОАО «ЖКС» 3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %- 0; 3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %-1,9; 3.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км – 0,8628; 3.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м* - 1,324; Для ОАО «ЖКС» мкр.Кущевская – 2 3.5. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %- 0; 3.6. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %-0; 3.7. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км – 0; 3.8. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м* - 0,578; Для ЗАО «Лайка» 3.9. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %- 0; 3.10. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %-0; 3.11. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км – 0; 3.12. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м* - 1,19; 4.. В газоснабжении: 3.1. Показатель надежности оказываемых услуг: 2016г. -0,999994 2017г.-1.0 2018г.-1,0 и последующие годы. 3.2. Показатель качества оказываемых услуг: 2016г.-0,999963; 2017г.-1,0 2018г.- 1,0 и последующие годы. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2034 года) : 1 этап (10 лет) с 2015 г. до 2024 г. 2 этап (10 лет) с 2025 до 2034 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2043 года. |
| Объемы финансиро-вания: | 2016г. - 54588,89 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет 4450,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 50138,89 тыс.руб.; Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб. 2017г. - 48250,01 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -4450,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 43800,01 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2018г. - 30057,41 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -4450,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 25607,41 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2019г. - 39486,73 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -4450,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 35036,73 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2020г. - 49204,84 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -4450,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 44754,84 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2021-2043г.г. - 83718,30 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -22250,00 тыс.руб.; Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 61468,30 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. |

2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

2)  оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«Пиковый» режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

«Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта;

«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

«База инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования;

«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;

«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов;

«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;

«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;

«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;

«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых не устанавливаются требования к их снижению;

«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами;

«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;

«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в полном объеме;

«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков;

«Полный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

«Газораспределительная система» - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

«Независимая организация» - организация, которая осуществляет производство и поставки газа и является независимой от организаций - собственников систем газоснабжения и организаций - собственников газораспределительных систем;

«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;

«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;

«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

«Использование отходов» - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

«Единая энергетическая система России» - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;

«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями;

«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

«Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям;

«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;

«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);

«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;

«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;

«Расчетный период» - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка;

«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

«Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы» - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

«Зона свободного перетока электрической энергии (мощности)» - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;

«Гарантирующий поставщик электрической энергии» - коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

«Веерное отключение» - обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств и (или) энергетических установок;

«Территориальная сетевая организация» - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети или с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;

«Установленная генерирующая мощность» - электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;

«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов;

«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;

«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;

«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;

«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

- подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Население и организации Кущевского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: теплоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется частными предприятиями, а также предприятиями иных форм собственности.

Предприятия, работающие в районе, используют в своей деятельности оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности казны муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной). Исключением является ЗАО «Лайка» имеющая собственные очистные сооружения и часть инженерных сетей.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг.

Таблица №1

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Кубаньэнерго» (Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Ленинградские электрические сети) | ОАО «Кубаньэнерго» | договорная | договорная |
| Теплоснабжение | МУП «Теплоэнергетик» | муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |
| Холодное водоснабжение | ООО «ИВ-Консалтинг» | муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |
| Водоотведение | ОАО «ЖКС» ЗАО «Лайка» | муниципальная собственность (казна) частная собственность | договорная | договорная |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | муниципальная собственность, собственность муниципального района, частная собственность | договорная | договорная |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | ООО «Чистая станица» | Муниципальная собственность (казна) | договорная | договорная |

Кущевское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район и наделено статусом муниципального образования.

Состав Кущевского сельского поселения: ст-ца Кущевская, х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское, п. Садовый, п. Северный, с. Степное.

3.1. Основные показатели системы теплоснабжения.

3.1.1. Институциональная структура.

Поставщиком тепловой энергии на территорию Кущевского сельского поселения является МУП «Теплоэнергетик».

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетик» создано согласно Решения Совета муниципального образования Кущевский района  № 819 от 01.09.2008г. и Постановления  Главы муниципального образования Кущевский района № 1415 от 01.09.2008г.

Вышеуказанное предприятие арендует на территории МО Кущевский район 25 действующих котельных, работающих на сетевом природном газе.

Реквизиты МУП «Теплоэнергетик»:

Полное наименование предприятия: Муниципальное  унитарное  предприятие  «Теплоэнергетик»  муниципального  образования Кущевский  район.

Сокращенное наименование - МУП  «Теплоэнергетик».

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия   23 №   006947126   ИНН / КПП   2340019933 / 234001001

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица: ОГРН   1082340000544    Серия   23   №   007059597

р/счет № 40702810600010000814 в АКБ «Крыловский» (ОАО) г. Краснодар

кор.счет № 30101810900000000569 БИК 040349569

Полный почтовый адрес банка: 350020, г. Краснодар,  ул. Дзержинского, д. 3/2.

Код по ОКПО 87951037  ОКВЭД 40.30.14  ОКАТО 03228816001

ОКТМО – 03628416; ОКОГУ – 49007; ОКФС – 14; ОКОПФ – 42; ОКВЭД – 40.30.14

Юридический адрес: Россия, 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,  ул. Ленинградская, 213

Фактический адрес: Россия, 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Ленинградская, 213

телефон (86168) 5-54-03,  5-40-95, 5-40-96, 5-49-54;   факс (86168) 5-54-03

Адрес электронной почты: k.teplo@mail.ru

3.1.2. Характеристика системы теплоснабжения.

Технические показатели работы  котельных в МО Кущевское сельское поселение приведены в Таблице №2. Услуги по теплоснабжению оказывает МУП «Теплоэнергетик» МО Кущевский район.

Технические показатели работы  котельных в МО Кущевское сельское поселение.

Таблица № 2

| № | Адрес котельной тип. кол-во котлов | Уст-я мощн. Гкал/ час | Выработано тепловой энергии за год. Гкал/год | Собств. нужды котельной Гкал/год | Потери в тепл. сетях. Гкал/год | Удельный расход топл. по реж. карте кг.у.т./гкал | Расход топл.. по кот. в год | Расход эл. энергии по кот. втыс.квт.ч./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | натур. топл. тыс. м3 | услов. топл. т.у.т. |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Всего по Кущевскому | 39,68 | 32915,98 | 763,7 | 5641,7 | 209,2 | 5933,2 | 6886,1 | 1163,2 |
| сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 4 | 4,54 | 5631,20 | 130,6 | 910,5 | 234,1 | 1135,7 | 1318,0 | 166,2 |
|  | Минск-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-0.6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРБ | 5,1 | 2955,30 | 68,6 | 436,7 | 165,6 | 421,6 | 489,4 | 124,9 |
|  | Братск-1Г-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 38 кварт. | 5,1 | 3057,85 | 70,9 | 803,3 | 236,5 | 623,0 | 723,1 | 181,9 |
|  | Братск-1Г-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Д/С № 4 | 1,9 | 1427,27 | 33,1 | 235,9 | 185,8 | 228,5 | 265,2 | 45,7 |
|  | Универ.-6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-0.6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Д/С № 6 | 0,72 | 356,40 | 8,3 | 38,9 | 230,9 | 70,9 | 82,3 | 32,7 |
|  | Универ.-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 72 квартал | 5,1 | 4030,75 | 93,5 | 809,7 | 191,7 | 665,8 | 772,6 | 139,0 |
|  | Братск-1Г-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СШ № 4 | 0,92 | 1223,35 | 28,4 | 83,6 | 224,5 | 236,7 | 274,7 | 51,7 |
|  | Универ.-6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СШ № 1 | 0,92 | 1038,50 | 24,1 | 158,8 | 205,2 | 183,5 | 213,1 | 55,4 |
|  | Универ.-6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СШ № 16 | 0,92 | 697,80 | 16,2 | 41,1 | 203,4 | 122,3 | 141,9 | 34,4 |
|  | Универ.-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Медучилище | 0,42 | 384,37 | 8,9 | 21,2 | 173,0 | 57,3 | 66,5 | 15,4 |
|  | Fondital-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СШ № 6 | 4,98 | 2813,72 | 65,3 | 804,7 | 212,4 | 515,0 | 597,7 | 65,4 |
|  | Минск-1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Торговый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центр | 1,8 | 1078,22 | 25,0 | 209,5 | 204,8 | 190,3 | 220,8 | 54,9 |
|  | Универ.-6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-0.6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дзерж. 10 | 0,27 | 230,45 | 5,3 | 41,1 | 224,3 | 44,6 | 51,7 | 10,0 |
|  | Хопер-100А-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роди Дуал-120-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Инфекц.отд.ц. | 0,17 | 208,57 | 4,8 | 17,7 | 198,0 | 35,6 | 41,3 | 6,1 |
|  | Сармат-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЛТЦ-3 | 1,79 | 191,98 | 4,5 | 32,9 | 286,5 | 47,4 | 55,0 | 12,0 |
|  | Универ.-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ленингр.211 | 2,55 | 1688,65 | 39,2 | 311,7 | 175,3 | 254,9 | 296,1 | 49,7 |
|  | Братск-1Г-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | № 1 "Кущ.-2" | 3,18 | 5721,66 | 132,7 | 673,3 | 217,3 | 1071,3 | 1243,3 | 118,0 |
|  | НИИСТУ-5-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-0.6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regasus F3 170 2S-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Российская.10 | 0,3 | 179,93 | 4,2 | 11,1 | 185,6 | 28,8 | 33,4 |  |
|  | КСВ-100-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение ст. Кущевской в настоящее время осуществляется от четырнадцати котельных, которые отапливают детские сады, школы, районную больницу, торговый центр, административные и жилые здания. Котельные работают на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети на х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х.Лопатина, в п. Мирный, с. Новоивановском, п. Садовый, п. Северный, с. Степном в настоящее время отсутствуют.

3.1.3. Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению.

Тарифы для населения за услуги по теплоснабжению

Таблица №3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф МУП «Теплоэнергетик» | за 1 Гкал, с НДС (руб.) | 1649,85 | 1649,85 | 1804,56 | 1804,56/1878,28 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №26/2010-т от 17.10.10г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.10.11г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.10.12г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. | с 01.01.2012 г. до 30.06.2012г. | с 01.07.2012 г. до 31.12.2012г. | 01.01.13-30.06.13г. / 01.07.13-31.12.13 г. |

Тариф на технологическое подключение (присоединение) органом местного самоуправления для данного предприятия не утвержден.

3.2. Основные показатели системы холодного водоснабжения.

В связи с отказом ООО «Югводоканал» филиала «ЕГВ» обслуживать разводящие сети сельских поселений Кущевского района, администрацией муниципального образования  Кущевский район был объявлен аукцион  на право заключения договора  аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района и осуществлению деятельности  по водоснабжению потребителей Кущевского района. На основании Протокола №1 от 26.04.2012г. заседания аукционной комиссии Управлением  муниципальным имуществом администрации  муниципального образования Кущевский район, действующим от имени собственников имущества: муниципального образования  Кущевский район  и сельских поселений  Кущевского района, в связи с принятием администрацией муниципального образования Кущевский район от сельских поселений Кущевского района права по предоставлению объектов водоснабжения в долгосрочную аренду в соответствии с решениями Советов сельских поселений Кущевского района: Глебовского от 29 июня 2011года №142, Ильинского от 29 июля 2011года №72, Кисляковского от 22 июня 2011года №110, Краснополянского от 6 июля 2011года №60, Красносельского от 7 июля 2011 года №82, Кущевского от 29 июня 2011года №178, Новомихайловского  от 27 августа 2011года №72, Первомайского от 8 июля 2011года №129, Полтавченского от 7 июля 2011года №75, Раздольненского от 24 июня 2011года №74, Среднечубуркского от 17 мая 2011года №84, Шкуринского от 8 июля 2011года №105, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Пушкарь Аллы Александровны,  действующей на основании Положения и постановления администрации муниципального образования Кущевский район от 5 апреля 2012г. №521 «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов водоснабжения» были заключены два договора аренды.

1.Договор аренды муниципального имущества – объектов водоснабжения  №10 от 28 апреля 2012г.;

2. Договор №11 от 29 мая 2012г.

Согласно  условиям вышеуказанных договоров  Арендатор  принимает во временное владение и пользование  за плату муниципальное имущество  муниципального образования Кущевский район и сельских поселений Кущевского района – объекты водоснабжения, необходимые для осуществления деятельности  по водоснабжению  на территории Кущевского района.

Производственная система, которую эксплуатирует ООО «ИВ-Консалтинг»  снабжает холодной водой 21463 потребителя (из них юридические лица различной формы собственности – 453 и физические лица  (население) - 21010 абонентов (50099 человек)). Услугами в сфере холодного водоснабжения охвачены 56 населенных пунктов муниципального образования Кущевский район.

Площадь производственной базы арендуемых объектов водоснабжения – 73604,4 кв.м., площадь производственных помещений – 4990,3 кв.м.

В настоящее время протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 854,227 км., из них 306,497  км магистральных трубопровода и 547,730 км разводящих водопроводных сетей. Производственная система  холодного водоснабжения муниципального образования Кущевский район состоит из:  14 насосных станций (из них 8 расположены на магистральных водопроводных сетях, 6 на разводящих), 10 резервуаров  для хранения чистой воды общей емкостью - 11960 м3, 28 водонапорных башен и  5 артезианских скважин. Система водоснабжения муниципального образования Кущевский район была построена до 1983г. и являлась частью Ейского группового водопровода. Общий баланс воды   поступающей в  распределительную сеть муниципального образования Кущевский район складывается из:  объема добычи воды на Кисляковском водозаборе и  объема покупной  воды  у ООО «Югводоканал» г. Ейск.

Холодная вода, закупаемая в ООО «Югводоканал» г. Ейск поступает в муниципальное образование Кущевский район по Ейскому групповому водопроводу МВ - III от насосной станции III подъема  в ст. Староминской. На границе МО Кущевский район установлен прибор учета, согласно показаниям, которого ведется учет объемов поставки холодной воды. Далее по магистральному трубопроводу МВ – III  холодная вода подается на  водопроводную насосную станцию IV подъема «Кущевская».  На этом отрезке производится частичный водоразбор в распределительную подающую сеть к населенным пунктам по трубопроводу МВ-III-2 ст. Шкуринская. Также, через ВНС «Комсомольская» (а/дор. ст. Кущевская - ст. Староминская)  производится водоразбор в распределительную сеть п. Комсомольский. ВНС «Комсомольская» оборудована тремя насосами К45-55. Далее по МВ-III-3 водоотбор  производится в  водопровод В-6  х. Нардегин до х. Воровского, а также  в распределительные трубопроводы подающие воду к населенным пунктам: В-6-1 п. Заводской, В-6-2 х. Благополученский, В-6-4 х. Калининский, В-6-5 х. Новоурожайный, В-6-6 х.Б. Лопатина, В-6-7 п. Красная поляна.  Подкачка воды их магистрального трубопровода МВ-III-3 в водопровод В-6  осуществляется через ВНС «Первомайская» (х. Первомайский, ул. Первомайская, 4). ВНС «Первомайская» оборудована двумя насосами ЦНС 60-132 и одним насосом ЦНС 38-88.  Следующим  населенным пунктом, который производит водоотбор из магистрального трубопровода МВ-III-3 является ст. Кущевская «Авиагородок».  Подача воды в данный населенный пункт осуществляется через ВНС «РТП», расположенную по адресу: ст. Кущевская, ул. Гагарина, 14. ВНС «РТП» укомплектована одним насосом К 90-35 и двумя  насосами  К 20-30. И ВНС «Городок», расположенную по адресу ст. Кущевская ул. Матросова. ВНС «Городок» укомплектована тремя насосами К 100-65-200.  Далее вода, полученная от ООО «Югводоканал»  поступает на головную насосную станцию 4 подъема «Кущевская» (ВНС «Кущевская»), расположенную по адресу: ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74. Головная насосная станция укомплектована: двумя насосами Д320-50, семью насосами 10Д6, пятью насосами 200Д-90, тринадцатью насосами ЦН400-105, одним насосом ЦНС-1 и двумя насосами ЦНС-3. Поступающая на насосную станцию вода проходит доочистку хлором на РЧВ №1,№2. Для этого используются установки типа «ХЛОРЭКС» (УГ-2). Помимо воды, полученной от ООО «Югводоканал»,  на РЧВ№3 поступает вода с Кисляковского водозабора. Кисляковский водозабор имеет девять  скважин.  Очистные сооружения на водопроводе отсутствуют. Вода по сборному водопроводу поступает на  ВНС «Кисляковская», расположенную по адресу Ж.д.п. Кисляковка, ул. Восточная, 13 и далее на РЧВ №3. ВНС «Кисляковская»  укомплектована  тремя насосами  1Д200-90, тремя насосами 1Д320-50, четырьмя насосами ЦНС 38-88 и  одним насосом НЦСЗ. От данного водозабора из Кисляковского водопровода  происходит водоразбор следующих населенных пунктов х. Пролетарский, х. Красная заря и ж.д.п. Кисляковка. Вода с Кисляковского водозабора, прошедшая доочистку и обеззараживание, и смешивание с покупной водой от ООО «Югводоканал» попадает в водопровод В-5. От распределительного водопровода В-5 осуществляется  поставка воды в ст. Кущевская, КППУМГ, ГУП ДЭП-107, СТО, п. Садовый, п. Степной и далее подача воды  на ВНС «Зеленая Роща»  расположенную в районе автодороги на х. Гослесопитомник. ВНС «Зеленая Роща» укомплектована  тремя насосами ЦНС 180-85, тремя насосами Д320-70 и одним насосом НЦСЗ. На водопроводе В-5 установлена  водопроводная насосная станция «Подкущевская». ВНС «Подкущевская»  расположена в районе автотрассы «Ростов-Краснодар» (автокемпинг). Данная насосная станция укомплектована одним насосом ЦНС 105-196, девятью насосами ЦНС 105-147,  и одним насосом ЦНС-3 (на данный момент ВНС законсервирована). По схеме водоснабжения  ВНС «Подкущевская» подает воду до ВНС «Зеленая Роща». От ВНС «Зеленая Роща»  подача воды к населенным пунктам осуществляется  с помощью сети напорных магистральных и распределительных трубопроводов. Водопровод В-8  имеет протяженность 44276 м  и подает воду от ВНС «Зеленая Роща» до х. Зеленая Роща, х. Серебрянка и т.д. От него берут начало распределительные  подающие трубопроводы к населенным пунктам:

В-8-1 х. Мирный, В-8-2 х. Ровный, В-8-3 х. Ильинка, В-8-4 х. Гослесопитомник, В-8-5 х. Глебовка, В-8-6 х. Братский, В-8-7 с. Полтавченское. ВНС «Глебовская» располагается в районе с. Глебовское . насосная станция оборудована тремя насосами К 45-55.  Между населенными пунктами х. Серебрянка и х. Крутоярский    на  водопроводе В-8 установлена  новая насосная станция  оборудованная одним насосом для подкачки воды в населенные пункты: х. Крутоярский, х. Красная слобода, х. Зеленая Роща. Водопровод В-7 берет также свое начало от ВНС «Зеленая Роща» и подает воду  до с. Алексеевское. От него запитаны распределительные подающие трубопроводы к населенным пунктам: В-7-1 х. Объездная балка, В-7-2 с. Раздольное., В-7-3 х. Водяная балка. Водопровод В-7-3 от х. Объездная балка  до х. Красный через  ВНС «Степная» подкачивает воду в сеть распределительных трубопроводов к населенным пунктам: В-7-3а х. Цукерова балка, В-7-3б х. Красное, В-7-3в х. Исаевский, В-7-3г. х. Тауруп, В-7-3д х. Майский, В-7-3е х. Нововысоченский. ВНС «Степная», расположенная по адресу: х. Средние Чубурки, ул. Шоссейная, 3 укомплектована одним насосом К 45-55, двумя насосами К 90-55 и одним насосом ЦНС-3.  Насосная станция,  подкачивающая воду на участке водопровода В-7-3  между населенными пунктами х. Красный и х. Майский законсервирована. Распределительный водопровод В-5 подает воду  до ВНС «Новомихайловская». ВНС «Новомихайловская»  расположена  в районе автодороги ст. Кущевская - ст.Кугоейская. ВНС «Новомихайловская» укомплектована одним насосом К45-55. От водопровода В-5 берет начало распределительный водопровод В-4, обеспечивающий услугами по холодному водоснабжению следующие населенные пункты п. Новоивановка, х.Коммунар, х. Ириновка и Кугоейское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края. На границе балансовой принадлежности Кущевского и Крыловского районов установлен прибор учета потребляемых ресурсов. Оказанием услуг в сфере холодного водоснабжения на территории Кугоейского сельского поселения Крыловского района занимается ООО «КубаньИнжиниринг». Информация о протяженности инженерных сетей представлена в Таблице №4.

Информация о протяженности  магистральных инженерных сетей МО Кущевский район, обслуживаемых ООО «ИВ-Консалтинг»

Таблица №4

| № | Месторасположение | материал | диаметр, мм | длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МВ-III от границы Кущевского района до ВНС IVподъема в ст. Кущевская | сталь | 500 | 2374 |
|  |  | сталь | 600 | 500 |
|  |  | ч/в | 500 | 24220 |
| 2. | МВ-III-2 ст. Шкуринская | сталь | 150 | 22 |
|  |  | ч/в | 150 | 1634 |
|  |  | пвх | 160 | 2022 |
| 3. | МВ-III-3 х. Нардегин | ст. | 200 | 3262 |
|  |  | ч/в | 200 | 693 |
|  |  | пвх | 110 | 1453 |
| 4. | Водопровод В-6 от МВ III -3 (х. Нардегин) до х.Воровского | сталь | 100 | 290 |
|  |  | сталь | 150 | 200 |
|  |  | сталь | 200 | 8784 |
|  |  | ч/в | 100 | 7677 |
|  |  | пвх | 110 | 7304 |
|  |  | пвх | 160 | 16973 |
| 5. | В-6-1 п. Заводской | сталь | 100 | 147 |
| 6. | В-6-2 х. Благополученский | ч/в | 100 | 80 |
| 7. | В-6-3 х. Таврический | пвх | 110 | 2657 |
| 8. | В-6-4 х. Калининский | ст. | 100 | 18 |
| 9. | В-6-5 х. Новоурожайный | ст. | 100 | 13 |
|  |  | пвх | 110 | 1934 |
| 10. | В-6-6 х. Б.Лопатино | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ч/в | 100 | 950 |
| 11. | В-6-7 п. Красная поляна | ст. | 100 | 22 |
|  |  | пвх | 110 | 56 |
| 12. | Магистральный водопровод В-5 | ст. | 500 | 1512 |
|  |  | ст. | 300 | 15816 |
| 13. | В-5-1 п. Садовый | ст. | 100 | 5160 |
|  |  | а/ц | 100 | 960 |
| 14. | В-5-2 п. Степной | ст. | 100 | 118 |
| 15. | В-4 | ст. | 100 | 36 |
|  |  | ст. | 150 | 14800 |
|  |  | ст. | 200 | 11150 |
|  |  | ст. | 250 | 1820 |
|  |  | пвх. | 160 | 819 |
|  |  | пвх. | 110 | 3517 |
| 16. | В-4-1 с. Новоивановское | ст. | 100 | 1910 |
| 17. | В-4-2 с. Новомихайловское | ст. | 100 | 1695 |
|  |  | ст. | 150 | 335 |
| 18. | В-4-3 х. Ириновка | ст. | 100 | 109 |
|  |  | пвх. | 110 | 987 |
| 19. | Водопровод В-8 от НС «Зеленая Роща» до х. Серебрянка | ст. | 100 | 6117 |
|  |  | ст. | 150 | 5930 |
|  |  | ст. | 200 | 24700 |
|  |  | ст. | 250 | 3638 |
|  |  | ст. | 300 | 1460 |
|  |  | пвх. | 110 | 21 |
|  |  | пнд. | 225 | 2050 |
|  |  | пнд. | 250 | 360 |
| 20. | В-8-1 х. Мирный | ст. | 100 | 3810 |
| 21. | В-8-2 х. Ровный | ст. | 100 | 4795 |
|  |  | ст. | 150 | 65 |
| 22. | В-8-3 х. Ильинка | пвх. | 110 | 1350 |
| 23. | В-8-4 х. Гослесопитомник | пвх. | 110 | 1620 |
| 24. | В-8-5 х. Глебовка | ст. | 100 | 35 |
| 25. | В-8-6 х. Братский | ст. | 100 | 20 |
| 26. | В-8-7 с. Полтавченское | ст. | 100 | 13 |
| 27. | В-7 от НС «Зеленая Роща» до с. Алексеевское | ст. | 100 | 1198 |
|  |  | ст. | 250 | 9460 |
|  |  | а/ц | 100 | 900 |
|  |  | пвх. | 110 | 3440 |
| 28. | В-7-1 х. Объездная балка | пвх. | 110 | 2266 |
| 29. | В-7-2 с. Раздольное | пвх. | 110 | 520 |
| 30. | В-7-3 х. Водяная балка | ст. | 100 | 21 |
|  |  | ст. | 200 | 2233 |
|  |  | ст. | 250 | 5833 |
|  |  | а/ц | 200 | 14914 |
|  |  | а/ц | 150 | 2146 |
|  |  | а/ц | 300 | 4444 |
|  |  | пнп | 110 | 6700 |
| 31. | В-7-3а х. Цукерова балка | ст. | 100 | 2125 |
|  |  | пвх. | 110 | 865 |
| 32. | В-7-3б х. Красное | а/ц | 100 | 468 |
| 33. | В-7-3в х. Исаевский | ст. | 100 | 12 |
|  |  | а/ц | 100 | 1648 |
| 34. | В-7-3г. х. Тауруп | ст. | 100 | 72 |
| 35. | В-7-3д х. Майский | ст. | 100 | 75 |
|  |  | а/ц | 100 | 9334 |
| 36. | В-7-3е х. Нововысоченский | ст. | 150 | 174 |
|  |  | а/ц | 150 | 6561 |
|  |  | пвх | 160 | 125 |
| 37. | Кисляковский водопровод | ст. | 250 | 2622 |
|  |  | ст. | 300 | 2029 |
|  |  | ч/в. | 250 | 2155 |
|  |  | ч/в. | 300 | 10333 |
|  |  | а/ц. | 300 | 2429 |
|  |  | а/ц | 500 | 865 |
| 38. | Распределительный подающий водопровод х. Пролетарский | ст. | 100 | 4260 |
| 39. | Распределительный подающий водопровод х. Красная Заря | ст. | 100 | 140 |
|  |  | а/ц | 100 | 6116 |
| 40. | Сборный коллектор |  |  | 1772 |
| ИТОГО: | 306497 |

Объекты водоснабжения находящиеся на территории МО Кущевское сельское поселение.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Балансовая/ остаточная ст-ть (тыс. руб.) | Общая площадь,м2 протяженность п/м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Собственность Кущевского с/п |
| 1. | Водопровод п. Северный | Кушевский район, п. Северный, улицы нет | 113,0 | 3905 |  |
| 2. | Водопровод п. Степ ной | Кущевский район, с. Степное, улицы нет | 40,8 | 1984 |  |
| 3. | Водонапорная башня 15 | Кушевский район, х. Большая Лопатина ул. Большелопатинская б/н | 20,7 |  |  |
| 4. | Водонапорная Башня 15 | Кушевский район, п. Северный, ул. Северная б/н | 23,1 |  |  |
| 5. | Наружные сети водопровода по территории ст. Кущевской согласно технического паспорта № 7392 от 15.02.2005 года | ст. Кущевская (центр. ст. Кушевской - 71385; ст. Кущевская за ж/д - 20030: Подкущевка - 14609; центральное отделение «Степь» - 43835) | 11733,8 | 149858 |  |
| 6. | Насосная станция ж.д. | ст. Кущевская, ж.д. станция Кущевка | 159,5 | 1 |  |
| 7. | РЧВ (резервуар чистой воды) 100 м3 | ст. Кущевская. ж.д. станция Кущевка | 230,5 | 1 |  |
| 8. | Забор н.с. | ст. Кущевская, ж.д. станция Кущевка | 181,6 | 1 |  |
| 9. | Насосная станция «Комсомольская» | ст. Кущевская по ул. Комсомольской | 29,4 | 1 |  |
| 10. | РЧВ (100 м3) | ст. Кущевская по ул. Комсомольской | 230,5 | I |  |
| 11. | Забор н/с «Комсомольской» | ст. Кущевская по ул. Комсомольской | 204,0 | 1 |  |
| 12. | Водонапорная башня | ст. Кущевская по пер. Совхозный | 40,9 | 1 |  |
| 13. | Забор участок № 2 | ст. Кущёвская, по пер. Совхозный | 55,8 | 1 |  |
| 14. | Наружные сети водопровода Кущевского сельского поселения (т/п № 7392 от 15.02.2005 года) | ст. Кущёвская (8679), х. Воровского (400), х. Лопатина (200), с. Степное (1000), х. Картушина Балка, ул. Северная (500) | 710,0 | 10779 |  |
| 15. | Водонасосная станция с насосами К-65-200-4 шт. и 2-мя бетонными резервуарами объемом 130 куб.м | ст. Кущёвская, промышленная зона, в районе свеклопункта | 137,8 | 32,7 |  |
| 16. | Наружные сети водоснабжения, труба стальная: Ø 150 мм -2632 м; Ø 100мм -2908м; Ø 50 мм - 360м | ст. Кущевская-2 военный городок | 1117,8 | 5900 |  |
|  |  | ИТОГО водопровод: | 15029,2 | 179 458,7 м |  |
| Собственность МО Кущевский район |
| 17. | Водопровод 5 на п.Садовый отвод В-5-1 (подключение к магистральному водо-проводу, стальной Ф100- 5278м. АЦ - 960м) | Кущевский район, п.Садовый | 1109,9 | 6038 |  |
| 18. | Водопровод 4-1 кс. Новоивановское | Кущевский район, от ПК 125 до с. Новоивановское | 115,9 | 1910 |  |
| 19. | Водопровод4 кс. Новойвановкое | Кущевский район, к с. Новоивановское, улицы нет | 448,8 | 6420 |  |
| 20. | Водопровод с. Новоивановское | Кущевский район. с. Новоивановское, улицы нет | 0,2 | 40 |  |
| 21. | Водопровод с. Новоивановское, | Кущевский район, с. Новоивановское, улицы нет | 31,5 | 6295 |  |
| 22. | Водопровод п. Садовый | Кущевский район. п.Садовый, улицы нет | 15,1 | 420 |  |
| 23. | Водопровод п. Садовый | Кущевский район. п. Садовый, улицы нет | 75,4 | 2102 |  |
| 24. | Тепловые сети | ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 71,7 | 504 |  |
| 25. | Стенд для изоляции труб | ст. Кущевская. пер. Кубанский, 74 | 23,9 |  |  |
| 26. | Административное здание | Кущевский район, ст-ца Кущевская. пер. Кубанский.74 | 182,351 | 1174 |  |
| 27. | Административное здание | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский.74 | 482,457 | 355 |  |
| 28. | Гараж кирпичный | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский.74 | 634,280 | 1267 |  |
| 29. | Гараж на 4 автомашины с подсобными помещениями | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский.74 | 130,475 | 118 |  |
| 30. | Гараж на 8 автомашин | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 1416,407 | 558 |  |
| 31. | Мастерская РММ | Кущевский район, сг-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 224,231 | 243 |  |
| 32. | Неотапливаемый склад | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 153,158 | 20,8 |  |
| 33. | Проходная | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 30,198 | 28 |  |
| 34. | Склад кислородных баллонов | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 9.166 | 2 |  |
| 35. | Хлораторная | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 133,641 | 132 |  |
| 36. | Насосная станция «Подкущевская» | Кущевский район, ст-ца Кущевская, трасса ФАД «Дон», 73 км | 140,776 | 86 |  |
| 37. | Благоустройство территории базы (замощение) | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 131,048 | 200 |  |
| 38. | Летняя стоянка для автомашин | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 166,687 | 387 |  |
| 39. | Ограждение санитарной зоны | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 78,331 | 606 |  |
| 40. | Площадка для мойки автомашин | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 64,134 | 120 |  |
| 41. | Подъездные дороги (часть) | Кушевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский. 74 | 154,849 | 150 |  |
| 42. | Подъездные дороги (часть) | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер.Кубанский, 74 | 81,348 | 9600 |  |
| 43. | Пункт масел | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер.Кубанский, 74 | 6,673 | 16 |  |
| 44. | Резервуар 3000 м3 | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер.Кубанский, 74 | 638,414 | 101,2 |  |
| 45. | Резервуар 3000 м5 | Кущевский район, ст-ца Кущевская. пер.Кубанский, 74 | 638.414 | 101,2 |  |
| 46. | Резервуар 3000 м3 | Кущевский район, ст-ца Кущевская. пер.Кубанский, 74 |  |  |  |
| 47. | Водопровод, разводящие сети | Кущевский район, п. Мирный | 32,212 | 1000 |  |
| 48. | Водопровод от В-5 ПК 108+39 до п. Садового | Кущевский район, от В-5 ПК 108+39 до п. Садового | 26,225 | 731 |  |
| 49. | Водопровод от В-6 ПК 375+4 до п. Северного | Кущевский район, от В-6 ПК 375+4 до п. Северного | 0,578 | 10 |  |
| 50. | Водопровод от В-7-3 ПК 104 до с. Степного | Кущевский район, от В-7-3 ПК 104 до с. Степного | 50,507 | 1399 |  |
| 51. | Внешщние сети радиотелефон | Кущевский район, ст-ца Кущевская. пер. Кубанский, 74 | 40,973 | 1922 |  |
| 52. | Внутренние сети (водоснабжение) | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 15,294 | 250 |  |
| 53. | Внутренние сети водопровода | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 67,248 | 450 |  |
| 54. | Водопроводы насосной станции | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 985,727 | 142 |  |
| 55. | Охранное освещение санитарной зоны | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский,74 | 23,909 | 600 |  |
| 56. | Хозяйственная канализация насосной станции «Кущевская» | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский, 74 | 62,894 | 407 |  |
| 57. | Электрохимическая защита водопровода В-3 АК-1 (8 шт.) | Кущевский район, ст-ца Кушевская, пер. Кубанский. 74 | 278,272 | 1,5 |  |
| 58. | Электрохимическая защита водопровода В-4 преобразователь катодной защиты CR PV-2 (2 шт) | Кущевский район, ст-ца Кушевская, пер. Кубанский. 74 | 62,548 | 1,5 |  |
| 59. | Электроснабжение насосной станции «Подкущевская» | Кущевский район, ст-ца Кущевская, трасса ФАД «Дон». 73-й км | 55,376 | 11200 |  |
| 60. | Водопровод стальной, разводящие сети | Кущевский район, х. Большая Лопатина | 225,365 | 4653 |  |
| 61. | Водопровод, разводящие сети | Кущевский район, х. Картуш и на Балка | 483,591 | 5654 |  |
| 62. | Водопровод от В-6 ПК 375 до х. Лопатина | Кущевский район, от В-6 ПК 375 до х. Лопатина | 245,860 | 2890 |  |
| 63. | Озеленение, деревья разных пород (95 шт.), кустарник декоративный (8 шт.) | Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кубанский. 1 | 23,784 | 1200 |  |
| 64. | Надстройка 2-го этажа административного здания | Ст-ца Кущевская, пер. Кубанский.74 | 52,989 |  |  |
| 65. | Пристройка с подсобными помещениями | Кущевский район, с. Степное | 37,688 |  |  |
|  |  | ИТОГО водопровод: | 10160,478 | 42 326 м |  |
|  |  | ВСЕГО по поселению: | 25189,678 | 214 784,7 м |  |

Кущевский район обеспечивается водой из двух источников – Ленинградского месторождения подземных вод поступающей по магистральному водопроводу МВ-III и собственного источника – Кисляковского водозабора мощностью до 7400 куб.м /сутки.

В настоящее время  на территории станицы Кущевской реализован проект «Реконструкции насосной станции VI подъема со строительством водозаборных сооружений  и станцией очистки воды на 3000м3/сут.». Данная станция очистки воды  предназначена для очистки воды  из артезианских источников  в районе станицы Кущевская  для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Состав комплекса  основных сооружений  станции очистки воды при проектировании определен на основании использования запатентованного  метода очистки воды от сероводорода и цветности, исходя из состава воды в источнике водоснабжения и требований к ней нормативных документов. Площадка строительства  станции очистки воды  размещена  на территории действующей насосной станции VI подъема «Кущевская» на юго-западной окраине станицы «Кущевская». Комплекс сооружений  насосной станции  VI подъема «Кущевская»  включает в себя следующие здания и сооружения:

-хлораторную;

-насосную станцию VI подъема;

-резервуары чистой воды, емкостью 3000м3 в количестве 3 штук;

-проходную;

-электростанцию;

-переливной резервуар;

-приемно-распределительные колодцы трубопроводов;

-колодец  подключения линии высокого напряжения (ВЛ);

-колодец напорного трубопровода;

-сооружения дозирования хлорреагента в приемные колодцы.

Наличие в составе воды сероводорода  и его соединений, а также солей гуминовых и фульвокислот обуславливают отклонение параметров скважинной воды от нормальных. Соединения железа присутствует в воде в виде сульфидов и комплексов с гуминовыми и фульвокислотами. Повышенная цветность обусловлена наличием в воде солей гуминовых и фульвокислот.

Превышение нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 оказывает неблагоприятное действие на организм человека и животных.

При сравнении технико-экономических показателей методов очистки воды выбран безреагентный метод очистки воды на фильтрах – окислителях каталитических ФОК, для очистки воды из артезианских скважин, разработанных ООО «НПО Прогресс» - (патент на способ очистки от сероводорода №2408544, патент на полезную модель-фильтр-окислитель каталитический, свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018577.06.11., санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.15.238.Т001448.07.08, ТУ 3697-001-26551275-2008.

Применение безреагентного метода очистки воды от сероводорода приведет к значительному снижению эксплуатационных расходов и снижению стоимости очистки воды.

На станции принят следующий метод очистки исходной воды, основанный на новой технологии очистки от сероводорода, обеспечивающей качество очищенной воды, соответствующее нормам СанПиН 2.1.4.1074-01:

- обработка скважинной воды кислородом воздуха в блоке каталитических фильтро-окислителей ФОК I ступени для удаления из воды сероводорода и гидросульфидов и части цветности;

- обработка скважинной воды кислородом воздуха и раствором электризованного гипохлорита натрия в блоке каталитических фильтров-окислителей ФОК II ступени для окончательного удаления из очищенной от сероводорода воды гуминовых веществ и комплексных соединений железа (удаление цветности);

-    самотечная подача очищенной и обработанной гидрохлоритом натрия воды в блок промежуточных накопительных резервуаров;

-    перекачка очищенной воды из блока промежуточных накопительных резервуаров в резервуары чистой воды для ее накопления, окончательного обеззараживания и расчетного смешения в резервуарах чистой воды с водой из Ейского группового водопровода МВIII и водой насосной станции ст.жд. Кисляковка и подача потребителю воды от насосной IV подъема, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Эксплуатация данного завода и магистральных сетей водопровода на территории Кущевского сельского поселения осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «ИВ – Консалтинг».

Реквизиты ООО «ИВ-Консалтинг»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИВ-Консалтинг».

Краткое наименование: ООО «ИВ-Консалтинг».

Юридический адрес: 352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Фактический адрес:  352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 74.

Телефон/факс: 8 918 495 83 55

ИНН: 2340019323

ОГРН: 1072340001161

КПП: 234001001

Генеральный директор: Руденок В.М.

Общество с ограниченной ответственностью «ИВ – консалтинг» в соответствии с Договором аренды муниципального имущества – объектов водоснабжения  от 28 апреля 2012 года эксплуатирует в Кущевском районе  611,212 км. водопроводных сетей, 16 водопроводных станций, 17 резервуаров чистой воды (объемом 13,31 тыс.м3), 43 водонапорные башни (2,944 тыс. м3), 12 артезианских скважин, по поселению ООО «ИВ – консалтинг» эксплуатирует  13,37км. разводящих сетей и 2 водонапорных башни (одна из них, находящаяся в  хуторе осенний,  износ 100%) - требует срочной  замены, из-за их аварийного состояния и частых порывов выведена с работы и на период аварийных остановок водопровода, населенный пункт не имеет аварийного запаса воды

Вышеуказанный магистральный трубопровод снабжает водой 59 населенных пунктов Кущевского района, 7 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения. Крупнейшими потребителями услуг ООО «ИВ – консалтинг» в Кущевском районе  являются МУП «Тепловые сети», ЦРБ, БТРЗ, КЭЧ, Александровская п/больница, бюджетные организации и население.

Для водоснабжения северной зоны Краснодарского края проектом группового водопровода в 1983 году было предусмотрено создание ремонтно-эксплуатационного участка магистральных водопроводов в Кущевском районе. Год начала строительства 1982год. Год окончания строительства 1986г. Проектная мощность ГВ  до 12 тыс м3/ сутки, фактическая в настоящий момент не более 8 тыс м3/ сутки.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в настоящее время водоснабжение ст. Кущевской осуществляется от следующих источников водоснабжения:

Групповой магистральный водопровод (ГВ) MB-III. производительностью З42м3/час.

Кисляковский магистральный водовод производительностью 208м3/час. Общий объём воды, подаваемый из двух водоводов, составляет 550 м3/час или 13200 м3/сут.

Две артезианские скважины с насосными станциями, расположенные по ул. Комсомольской и ВНС «Железнодорожная», не работают. Оборудование демонтировано, так как вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На главной существующей площадке водопроводных сооружений (ВНС), находящейся в пер. Кубанском, расположены следующие сооружения: три резервуара емкостью 3000м3 каждый, насосная станция и электролизная установка.

Водопроводные сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Насосная станция «Военного городка» по ул. Матросова транзитом по водоводу  Д=100мм подает воду в военный городок.

Сети проложены по территории станицы Д=1ОО-4ООмм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии(50%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Протяженность существующих сетей - 149858м

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

В настоящее время водоснабжение х. Большая Лопатина, х. Воровского, х.Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с. Новоивановское, п. Садовый, п. Северный и с. Степное осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Д=300мм, MB-IV, проходящий по южной границе ст. Кущевская.

В х. Восточный водопровод отсутствует, население снабжается привозной водой.

В хутора разводящие трубопроводы B-VI-6, B-V-l, B-IV-1, Ø100-200- 300мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50-15м3 и далее в водопроводную сеть.

В пос. Ново-Ивановское и с. Степное расположены водонапорные башни ВБР-50, требующие замены.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Протяженность аварийных участков разводящих водопроводных сетей нуждающихся в замене по сельскому поселению – 59,75 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 95,0%, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих поселковых сетей.

Водонапорные башни (100% износ) – 6 шт. требуют срочной замены. В ряде населенных пунктов ВБР из-за их аварийного состояния выведены с работы (х. Большая Лопатина, х. Воровского, п. Северный, п. Садовый) и на период аварийных остановок водопроводов не имеют аварийного запаса воды. В критическом состоянии ВБР в населенных пунктах: п. Садовый и с. Степное, что ведет к увеличению потерь воды. Поэтому необходима реконструкция и замена водопроводных сетей, оборудования насосных станций, запорной арматуры, водонапорных башен.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Существующие  разводящие сети  тупиковые из полиэтиленовых труб (50-100 мм.

Технико-эксплуатационная характеристика артезианских скважин

Таблица № 6

| № п\п | Населенный пункт, номер скважины ( по паспорту) | Глубина скважины м | Дебит скважины | Статистический уровень (фактический) | Динами-ческий уровень (фактический) | год ввода в эксп-луата-цию и ремонт | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект-ный мЗ/час | фактический мЗ/час |  |  |  |  |
| 1 | ж.д.п. Кисляковка 277- д/ I | 186 | 40 | 0 | ремонт | ремонт | 1995г. | демонти-ровано оборудование |
| 2 | ж .д. п. Кисляковка 181 — э / 2 | 187 | 30 | 18 | 59 | 64 | 1991г. | ЭЦВ 8-25 - 100 |
| 3 | ж.д.п. Кисляковка 327/3 | 200 | 18,9 | 15 | 58 | 70 | 1945г. | ЭЦВ8-25- 100 |
| 4 | ж.д.п. Кисляковка 178- э/4 | 192 | 45 | 0 | ремонт | ремонт | 1991г. | демонти-ровано оборудование |
| 5 | ж .д. п. Кисляковка 329/5 | 204 | 20,5 | 0 | ремонт | ремонт | 1949г. | демонти-ровано оборудование |
| 6 | ж.д.п. Кисляковка 420- д/6 | 195 | 60 | 24 | ремонт | ремонт | 1999г. | демонти-ровано оборудование |
| 7 | ж.д.п. Кисляковка 4I6- Д/7 | 194 | 78 | 60 | 59 | 70 | 1999г. | ЭЦВ 10 - 63 - 110 |
| 8 | ж.д.п. Кисляковка 484- д/8 | 190 | 60 | 63,2 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 9 | ж.д.п. Кисляковка 488-д/9 | 190 | 80 | 63,9 | 59 | 70 | 2001г. | ЭЦВ 10-63- 110 |
| 10 | ст.Шкуринская 301-л/1 | 87 | 30 | 16 | 20 | 32 | 1995г. | ЭЦВ 6- 16- 110 |

Существующая система водоснабжения требует серьезной перестройки и реконструкции. Необходима замена практически всех водонапорных башен, большей части запорной арматуры, капитальный ремонт насосных станций, перекладка почти 90% сетей. В случае отказа от использования водонапорных башен необходим проект глобальной реконструкции системы водоснабжения, в котором будет заложено развитие системы, увеличение пропускной способности сети, дальнейшее ее развитие, увеличение мощности подкачивающих насосных станций, система резервного водоснабжения на случай непредвиденных ситуаций и.т.д. Такие глобальные проблемы в масштабах района может решить только привлечение большого объема частных инвестиций с окупаемостью в течении 15-20 лет. Это позволит снизить потери в сети с 63% до 21-22%.

3.2.1. Тарифы для населения за холодное водоснабжение.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №7

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ООО «ИВ-Консалтинг» | за 1 м3, с НДС | 51,31 | 51,31 | 51,31/56,53 | 56,53/59,29 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.12; | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК: №25/2012-окк от 15.08.2012; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №25/2012-окк от 15.08.2012; №38/2013-окк от 28.08.2013; | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №38/2013-окк от 28.08.2013;№14/2014-окк от 30.04.2014г. |
| Сроки действия тарифа |  | 15.09.2012г по 31.12.2012г. | 1.01.2013г. по 30.06.2013г. | 01.07.2013г. по 15.09.2013г. и 16.09.2013г. по 31.12.2013г. | 1.01.2014г. по 30.06.2014г. и 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |

На 2014г. плановые выпадающие доходы образовавшиеся  по результатам установления тарифов  для населения  на 2014г. определены РЭК ДЦиТ КК в размере 17607,32 тыс.руб. без НДС (20776,64 тыс.руб. с НДС).

Вышеуказанные выпадающие доходы подлежат возмещению из бюджета              (уровень бюджета в приказе РЭК ДЦиТ КК не указан) пропорционально выполнению производственной программы предприятием в 2014г.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.

3.2.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Кущевского сельского поселения.

Протяженность аварийных участков разводящих водопроводных сетей, нуждающихся в замене по сельскому поселению - 59,75 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 95,0 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих поселковых сетей.

Водопроводные башни (100 % износ) - 6 шт. требуют срочной замены. В ряде населенных пунктов ВБ из-за их аварийного состояния выведены из строя (х. Большая Лопатина, х. Воровского, п. Северный, п. Садовый) и на период аварийных остановок водопроводов не имеют аварийного запаса воды. В критическом состоянии ВБ в населенных пунктах: п. Садовый и с. Степное, что ведет к увеличению потерь воды. Поэтому необходима реконструкция и замена водопроводных сетей, оборудования насосных станций, запорной арматуры, водонапорных башен.

3.3. Основные показатели системы водоотведения.

Услуги в сфере водоотведения  на территории Кущевского сельского поселения оказывают два предприятия:

-ОАО «ЖКС»

-ЗАО «Лайка»

3.3.1. Краткая характеристика деятельности ОАО «Жилищно-коммунальный комплекс».

Эксплуатацию инженерных сетей  водоотведения и очистки сточных вод  в ст.Кущевской осуществляет ОАО «Жилищно-коммунальный комплекс».

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс» создано на территории Кущевского сельского поселения Кущевский район  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и  Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями от 13.06.1996г., 24.05.1999г., 7.08.2001г., 21.03 и 3.10.2002г., 27.02.2003г., 24.02 и 6.04, 2, 29.12.2004г.) и Решением Совета муниципального образования Кущевский район Краснодарского края от 26.08.2005г. № 136 «О создании акционерного общества по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства района».

Реквизиты ОАО «Жилищно-коммунальный комплекс»:

Полное наименование предприятия: ОАО «Жилищно-коммунальный  сервис».

Краткое наименование: ОАО «ЖКС».

Юридический адрес: 352030, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, пер.Куцева, д.20.

р/с 40702810003150000030 Краснодарский филиал ОАО «Ростсельхозбанк»

к/с 30101810700000000536

БИК 040349536

ОКВЭД 72.32.1

Тел. /факс (86168) 5-05-55

Данные о регистрации предприятия: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с основным государственным регистрационным номером ОГРН 1052322523538

ИНН 2340017171

КПП 234001001

ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» создано для оказания коммунальных услуг населению по водоотведению и очистке сточных вод Кущевского сельского поселения.

Генеральный директор ОАО «ЖКС» - Сосновский Сергей Юрьевич.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг  соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоотведения и очистки сточных вод обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Оплата услуг, предоставляемых ОАО «Жилищно-коммунальный сервис», осуществляется непосредственно через кассу предприятия, СБ РФ, почту России. Предприятие находится на упрощенной форме налогообложения (15%- доходы-расходы).

3.3.2. Краткая характеристика деятельности ЗАО «Лайка».

Закрытое акционерное общество «Лайка» создано в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995г.№206-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом РФ от 09.07.1999г.№160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

Реквизиты ЗАО «Лайка»:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Лайка», сокращенное фирменное наименование на русском языке ЗАО «Лайка», полное фирменное наименование на английском языке Joint Stock Company Laika,  сокращенное фирменное наименование на английском языке: Laika JSC. ОГРН 1022304240925, ИНН 2340011099 КПП 234001001

Расчетный счет №40702810500070000748 в Ростовском филиале ОАО Банк Зенит г.Ростов-на-Дону, БИК 046015230.

Кор.счет.№301018107000000000230.

Место нахождения: 352030, Россия, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул.Гагарина,73.

Генеральный директор ЗАО «Лайка» -  Компанец К.Н.

Предметом деятельности общества, согласно устава являются:

- дубление и отделка кожи;

- производство общестроительных работ;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- удаление и обработка осадка сточных вод;

- оптовая торговля шкурами и кожей;

- оптовая торговля химическими продуктами;

- оптовая торговля машинами и оборудованием;

- прочая оптовая торговля.

ЗАО «Лайка» занимается переработкой шкур крупного рогатого скота в количестве 30 т/сут., с получением хромированного полуфабриката «WET- BLUE» и является в настоящее время одним из наиболее технически оснащенных и эффективных предприятий кожевенной промышленности, действующих на территории России.

Предприятие расположено в юго-западной части станицы Кущевская Краснодарского края.

ЗАО «Лайка» принадлежит комплекс очистных сооружений, предусматривающие механическую очистку производственных стоков от отмочно-зольных процессов и очищенных на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков от процессов дубления, а также биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков военного городка.

3.3.3. Характеристика системы водоотведения и очистки сточных вод Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского Края.

В соответствии с дополнением к заданию на проектирование очистных сооружений канализации (письмо МУ ОКС Администрации Кущевского района № 136 от 22.06.04г.) проектом была предусмотрена замена существующих насосов КНС-1 и КНС-2 на новые, в связи с увеличением производительности и напора необходимого для подачи сточных вод на  очистные сооружения.

Проектом была предусмотрена установка насосов фирмы «Грундфос» (Германия) в связи с отсутствием отечественных фекальных насосов с высокими напорами:

Для учета расхода перекачиваемых сточных вод проектом предусмотрена установка в КНС-1 и КНС-2 ультразвуковых расходомеров «Взлет-РС».

3.3.4. Характеристика схемы очистки сточных вод, эксплуатируемой ОАО «ЖКС» (муниципальная собственность).

Состав очистных сооружений:

- Блок основных сооружений (БОС) механической и полной биологической очистки сточных вод;

- Биопруд доочистки сточных вод;

- Песковые площадки;

- Иловые площадки;

- Площадка компостирования;

- Насосная станция иловой воды;

- Пожарные резервуары;

- Котельная;

- Трансформаторная подстанция;

- Аварийная дизельная электростанция.

В здании БОС размещаются:

- Сооружения механической очистки (решетки и песколовки);

- Комбинированные сооружения (КС) полной биологической очистки;

- Установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

3.3.5. Характеристика сооружений механической очистки.

Сточные воды по напорному трубопроводу поступают в приемную камеру БОС, откуда направляются на решетки.

В соответствии с п. 6.166 СНиП 2.04.03-85 перед аэрационными установками на полное окисление не предусматриваются первичные отстойники, поэтому задержание отбросов предусматривается на ступенчатых решетках тонкой механической очистки с прозорами 2 мм фирмы «РИОТЭК» г. Санкт-Петербург.

Проектом ОСК были запроектированы к установке решетки РС-500: 1 рабочая, 1 резервная (максимальная производительность одной решетки - 315 м3/ч). Задержанные отбросы ленточным транспортером направляются в баки отбросов, установленные на тележке. После заполнения баки выкатываются наружу, и отбросы перегружаются в спецавтотранспорт (мусоровоз), которым затем вывозятся на свалку. Расчетное количество задерживаемых отбросов - 63,36 м3/год.

Прошедшие через решетки стоки самотеком направляются в вертикальные песколовки. Проектом приняты песколовки вертикального типа в связи с их небольшими размерами в плане (по сравнению с песколовками других типов), что позволяет разместить вертикальные песколовки в Блоке основных сооружений. Размер песколовок принят из расчета очистки сточных вод расходом до 3000 м3/сутки при скорости течения сточных вод в них Vmax = 0,05 м/с и времени осаждения - 2 мин.: расчетный размер одной секции 0,8 х 1,80 х 3 (Н) м, всего две рабочих секции.

Песок из песколовок удаляется гидроэлеватором на песковые площадки. Рабочая жидкость на гидроэлеваторы подается из отстоенной зоны аэротенков-отстойников насосом СМ80-50-200 (Q = 60 м3/ч, Н = 45 м; N = 18,5 кВт).

Расчетное количество задерживаемого песка - 0,16 м3/сутки; 58,4 м3/год.

3.3.6. Характеристика сооружений полной биологической очистки.

Из песколовок сточные воды направляются в камеру смешения комбинированных сооружений (КС). КС в соответствии с патентами РФ №№1020379, 1761688, 1533239, 2114792, 2116262 выполнены из четырех секций, каждая из которых состоит из биофильтра с плоскостной загрузкой и аэротенка-отстойника. Секции КС объединяются в единое технологическое устройство общей камерой смешения, циркуляционными насосами и технологическими трубопроводами.

Размеры одной секции КС принят в соответствии с необходимыми размерами биофильтров (эффект очистки 70-80%) и аэротенков-отстойников, а также проходов вокруг биофильтров.

В камере смешения сточные воды смешиваются с циркулирующей иловой смесью, поступающей из аэротенков-отстойников. Камера смешения принята размером 3,8 х 2 х 3,7 (Нр) м из учета размещения циркуляционных насосов.

Из камеры смешения смесь забирается циркуляционными насосами и подается в системы орошения биофильтров, которые состоят из водораспределительных лотков со сливными патрубками и отражательными дисками. Падающие струи жидкости дробятся на дисках и орошают загрузку биофильтров (асбестоцементные волнистые листы, установленные вертикально).

Размеры одной секции биофильтров (9 х 7,5 м) определены из расчета установки необходимого количества асбестоцементных листов площадью 6604 м2 (1270 шт. с шагом 0,03 м). Общее количество а/ц листов в четырех секциях биофильтров - 5080 шт. Расчетный эффект очистки сточных вод в биофильтрах - 72% определен при удельном количестве биомассы, образующейся на загрузке - 0,07 кг/м2 и удельной скорости окисления биомассы - 0,23 кгБПКп/кг.сут (данные РНИИ АКХ).

Прошедшая через биофильтры жидкость направляется сборными поддонами к аэрационным колошам, в которых происходит засасывание воздуха, вследствие возникновения вихревых воронок. Аэрационными колоннами водовоздушная смесь распределяется по объёму аэротенков. Из зон аэрации иловая смесь поступает в зоны отстаивания, где она разделяется. Очищенная вода поступает в сборные лотки и отводится на дальнейшую обработку, а ил группируется в хлопья и возвращается в зоны аэрации.

Размер одной секции аэротенков-отстойников 11,5 х 8,65 х 3,7 (Hp) м принят из расчета периода аэрации сточных вод 6,6 ч при удельной скорости окисления р = 4,3 кгБПКп/гч, дозе ила - 3 г/л и нагрузке на отстойную зону qms= 1,2 м3/ м2-ч.

Аэрация в аэротенках КС осуществляется при помощи аэрационных колонн (водоструйной аэрацией). Для обеспечения необходимого количества кислорода в аэротенках (удельный расход кислорода - 1,25 мг/мг снятой БПКп) на аэрационные колонны подается расчетный расход циркулирующей иловой смеси - 600 м7ч при помощи циркуляционных погружных насосов фирмы «Grundfos»: SI 134 BL2 - 2 рабочих и 1 резервный. Характеристика одного насоса: Q = 340 м3/ч; Н = 10 м; N = 14 кВт.

Биомасса (биопленка и активный ил) в комбинированных сооружениях работает в режиме полного окисления (при низкой скорости окисления и нагрузки на ил), что обеспечивает в КС развитый процесс нитрификации. Аэротенк служит для биологической доочистки загрязнений оставшихся в сточной воде после биофильтра, а также для аэробной стабилизации биопленки. Активный ил в аэротенке обладает высокой минерализацией (зольность 35%), имеет низкое удельное сопротивление (33...45)х1010 см/г, обладает хорошей водоотдачей при обезвоживании, что позволяет направлять его на иловые площадки без дополнительной стабилизационной подготовки.

Для снижения концентрации соединений фосфора в камеру смешения дозируется раствор реагента (сернокислого алюминия).

Расчетная доза товарного продукта - 45 мг/л. Расход товарного сернокислого алюминия - 121,5 кг/сутки, 44,35 т/год.

Раствор сернокислого алюминия поочередно приготавливается в растворно-расходных баках, а затем дозируется насосом-дозатором НД 1.0-40/25 (Q = 40 л/ч).

Далее вода поступает в установки ультрафиолетового обеззараживания типа «Водограй 3В 12КС» - 1 рабочая и 1 резервная

(Qnrn = 230 м /ч, N = 4,8 кВт), а затем из здания БОС направляется на доочистку в биопруды с высшей водной растительностью.

3.3.7. Характеристика устройства Биопрудов доочистки сточных вод.

Биопруды выполнены в соответствии с авторским свидетельством № 1198021 (ВНИИ ВОДГЕО), имеют глубину 3 м и разделе™ поперечными затопленными дамбами высотой 2 м, на которых высаживается тростник обыкновенный, а на междамбовых участках высаживаются макроводоросли - хара. Роль высшей водной растительности и макроводорослей, используемых в прудах доочистки, заключается в задержании минерально-органической взвеси, а также концентрировании на своей поверхности бактерий, микроводорослей и простейших, являющихся основными агентами очистки от загрязнений. Применение высшей водной растительности обеспечивает снижение содержания в сточной воде биогенных элементов (азота и фосфора).

Биопруды выполнены из двух параллельно работающих секций (СНиП 2.04.03-85 п. 6.205). В соответствии с авт. свид. № 1198021 объем биопрудов рассчитан на время обработки сточных вод в течение 2 суток и составляет 5400 м3. Площадь поперечных дамб (528 м2) составляет 1/3 площади биопрудов.

Биопруды состоят из двух секций размером каждой в плане 80 х 24 м, общей глубиной 3,5 м с поперечными дамбами шириной 8 м.

Осадок образующийся при доочистки сточных вод в биопрудах (взвешенные вещества - 172 м3/год) периодически откачивается погружным насосом АР35В.50.06 (фирмы «Грундфос») на иловые площадки для обезвоживания.

После доочистки в биопрудах очищенные сточные воды по самотечному трубопроводу сбрасываются в р. Ея. На выпуске в реку предусматривается береговой оголовок.

Контроль за качеством очистки сточных вод осуществляется при помощи физико-химической лаборатории, размещаемой в административно-бытовой части БОС.

Учет расхода сточных вод и иловой смеси производится при помощи ультразвуковых расходомеров типа «Взлет».

3.3.8. Характеристика сооружений для  обработки осадков.

Песковые площадки выполняются в виде двухсекционной емкости из монолитного железобетона с дренажом по авт. свид. № 789438. Обезвоженный песок с Песковых площадок вывозится на свалку, а дренажная вода самотеком поступает в насосную станцию иловой воды. Проектом  ОСК предусмотрены две секции Песковых площадок общей рабочей площадью 24 м2 (размером одной секции 3 х 4 м) из условия нагрузки на песковые площадки 3 м3/м2 в год.

Избыточный активный ил из Комбинированных Сооружений (КС) удаляется на иловые площадки под гидростатическим давлением периодически из одной секции аэротенков (после ее отключения и уплотнения в течение часа). Расчетное количество уплотненного избыточного ила (98% влажности) подаваемого на иловые площадки - 9,92 м3/сут; 3620 м3/год .

Иловые площадки предусматривается выполнить на искусственном асфальтобетонном основании с эффективным дренажом по авт. свид. № 789438. Иловая вода (9,1 м3/сут) отводится самотеком в насосную станцию иловой воды, откуда она подается на очистку в здание БОС. Проектом предусматривается четыре секции иловых площадок размером каждой 21 х 9 м (общей площадью 756 м2) из условия нагрузки на площадки 4,8 м3/м2 в год (рассчитанной по п. 6.388 СНиП 2.04.03-85 с коэффициентом 2 в соответствии с авт. свид. № 789438). Обезвоженный избыточный ил (290 м3/год) с иловых площадок вывозится автотранспортом на площадку компостирования осадка, т.к. в соответствии с п.п. 6.401, 6.402 СНиП 2.04.03- 85 осадки очистных сооружений необходимо подвергать обеззараживанию.

Площадка компостирования служит для обеззараживания и дегельминтизации обезвоженного ила путем биотермической обработки смеси ила с наполнителями (соломой, опилками, листвой и т.д.).

Соотношение компонентов смеси обезвоженного ила и наполнителей -1:1 но объему, с получением смеси влажностью не более 60%. Технологический процесс биотермической обработки ила с наполнителями осуществляется в штабелях высотой 2 - 2,5 м (естественная аэрация) с использованием техники (ковшового погрузчика и автосамосвала) для укладки, перемешивания и вывоза компоста на с/х поля в качестве удобрения. Площадка компостирования выполняется с искусственным асфальтобетонным основанием.

Размеры площадки компостирования (39 х 25 м) определены из условия размещения двух штабелей смеси избыточного ила с наполнителями объемом каждого 290 м при продолжительности процесса компостирования 4-6 месяцев (данные РНИИ АКХ).

Отвод иловой (дренажной) воды из сооружений обработки осадка и бытовых сточных вод БОС предусматривается в канализационную насосную станцию иловой воды (КНС). Из КНС сточные воды перекачиваются на очистку в здание БОС погружными насосами фирмы «Wilo» ТР65Е 132/22 (Q = 20 м3/ч; Н =16 м; N =2,9 кВт) - 1 рабочий и 1 резервный. КНС выполняется из металла с антикоррозийным эпоксидным покрытием размерами: Д 1200 мм; Н = 5,7 м. Расчетные показатели очистных сооружений согласно данным «Проекта технического регламента по эксплуатации комбинированных сооружений для очистки сточных вод от ст.Кущевская» выполненного ОАО «Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства» в 2009г. сведены в Таблицу №8.

Расчетные показатели очистных сооружений

Таблица №8

.

| № п/п | Наименование сооружений и расчетных показателей | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. 2. 3. | Решетки: производительность количество задерживаемых отбросов (у = 0,75 т/м3) Песколовки скорость протока количество задерживаемого песка (60% влажности) -Размер 1 секции (всего 2) Комбинированные сооружения: 3.1.Биофильтр: -площадь поверхности загрузки -удельное количество биомассы -удельная скорость окисления -эффект очистки (по БПКп) Размер 1 секции (всего 4) 3.2.Аэротенк-отстойник: -период аэрации -удельная скорость окисления - доза ила - нагрузка на отстойную зону -размер секции (всего 4) 3.3. Годовое количество избыточного ила (98% влажности) подаваемого на иловые площадки | м3/ч м3/год м/с м3/сут м3/год м м2 кг/м2 кгБПКп кг.сут % м ч кгБПКп г.ч г/л м3/м2.ч м м3/год | 315 63,36 0,05 0,16 58,4 0,8x1,8x3 26416 0,07 0,23 72 9x7,5 6,6 4,3 3,0 1,2 11,5x8,65x3,7 3620 |  |
| 4. 5. 6. | 3.4 Расход реагентов: Сернокислый алюминий (товарный по ГОСТ 12966-75) Биопруд доочистки: - период обработки - размер одной секции (всего 2) - годовое количество осадка (96% влажности) Иловые площадки: Нагрузка Площадь Размер одной площадки (всего 4) -Годовое количество обезвожен ного осадка (75% влажности) Площадка компостирования: Период компостирования Размер -Годовое количество компоста | т/год сут. м м3/год м3/м2 • год м2 М М3 мес. м м3 | 44,35 2 80х24х3Нр 172 4,8 756 21х9 290 4-6 39x25 580 |  |

Расчетная характеристика загрязнений в очищенной сточной воде

Таблица №9

| .Наименование | После КС | После биопруда |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | - 10 мг/л; | - 3 мг/л; |
| БПКп | - 10 мг/л; | - 3 мг/л; |
| Азот аммонийный | - 4 мг/л; | - 0,39 мг/л; |
| Азот нитратный | - 8,3 мг/л; | - 6 мг/л; |
| Азот нитритный | - 0,1 мг/л; | - 0,02 мг/л; |
| Фосфаты | - 0,87 мг/л; | - 0,2 мг/л; |
| СПАВ | - 0,2 мг/л; | - 0,1 мг/л; |
| Хлориды | - 310 мг/л; | - 310 мг/л; |
| Сульфаты | - 130 мг/л; | - 130 мг/л; |
| Нефтепродукты | - 0,3 мг/л. | - 0,05 мг/л. |

3.3.9. Характеристика и обоснование применяемой технологии очистки сточных вод.

1. Для строительства очистных сооружений применяется технология, прошедшая все этапы испытаний и рекомендованная к внедрению ГОССТРОЕМ РОССИИ (Протокол коллегии ГОССТРОЯ № 9 от 28.06.1989г.; Письмо Минстроя России № БЕ-23-184/28 от 11.03.1997г.). За надежность и экономичность технология отмечена Золотой медалью 45-го Международного салона изобретений в г. Брюсселе.

2. Исключение из технологической схемы очистки первичного отстаивания сточных вод за счет проектирования Комбинированных сооружений в режиме  полного окисления. Отсутствие в схеме первичного отстойников устраняет  также одну из наиболее сложных проблем - процесс минерализации сырого осадка.

Задержание крупных механических примесей (отбросов и песка) в сточной воде осуществляется на самоочищающихся решетках тонкой очистки фирмы «Рио-тэк» с фильтрующим прозором 2 мм) и в компактных вертикальных песколовках.

3. Выполнение Комбинированных сооружений в закрытом исполнении и высокий коэффициент использования кислорода воздуха, за счет многократной циркуляции воздуха через биофильтр и аэротенк, обеспечивает сохранение, и I даже повышение температуры обрабатываемой жидкости на 2-3 °С, тогда как в городских аэрационных сооружениях она падает в зимнее время на 2 - 5 °С, что приводит к уменьшению скорости биохимических процессов и, соответственно, к ухудшению качества очистки.

4. В работе Комбинированных сооружений происходит быстрое восстановление активной микрофлоры в аэротенке за счет длительного сохранения жизнедеятельности биоценоза в биофильтре (двое суток и более), тогда как в обычных аэрационных сооружениях при перерывах в работе более 3-х часов восстановление активной микрофлоры происходит в течение 2 — 3 недель.

5. Сокращение расхода электроэнергии в 2 - 2,5 раза по сравнению с очистными сооружениями с пневматической системой аэрации аналогичной окислительной мощности.

6.Уменьшение площади Блока биологической очистки (вследствие вертикального расположения технологических сооружений) по сравнению с традиционной очисткой сточных вод на аэротенках.

7.Доочистка сточных вод в биопрудах с высшей водной растительностью по сравнению с традиционной доочисткой на песчаных фильтрах позволяет снизить не только механические и органические загрязнения, но и биогенные (соединения азота и фосфора).

8.Обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением позволяет исключить сброс в водоем хлорорганических соединений, образующихся при варианте обеззараживания сбрасываемой воды хлорсодержащими. реагентами.

9.Уменьшение длины технологических и инженерных коммуникаций вследствие блокирования основных технологических сооружений.

10.Надежность технологического режима работы позволяет сократить численность обслуживающего персонала.

3.3.10. Характеристика схемы очистки сточных вод, эксплуатируемой ЗАО «Лайка» (частная собственность).

ЗАО «Лайка» занимается переработкой шкур крупного рогатого скота в количестве 30 т/сут., с получением хромированного полуфабриката «WET- BLUE» и является в настоящее время одним из наиболее технически оснащенных и эффективных предприятий кожевенной промышленности, действующих на территории России.

Предприятие расположено в юго-западной части станицы Кущевская Краснодарского края.

ЗАО «Лайка» принадлежит комплекс очистных сооружений, предусматривающие механическую очистку производственных стоков от отмочно-зольных процессов и очищенных на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков от процессов дубления, а также биологическую очистку хозяйственно-бытовых стоков военного городка.

В настоящее время на существующие очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от военного городка в количестве 316 м /сут. и производственные сточные воды в основном отмочно-зольных и дубильных процессов ЗАО «Лайка» в количестве 500 м3/сут. Очистные сооружения (площадка №2) расположены в 900м к северо-западу от площадки №1 и имеют две раздельные технологические схемы очистки. В северной части находятся биологические пруды - накопители (генплан, Лист 1).

Хоз-бытовые сточные воды проходят ручные решетки, затем поступают в радиальные аэротенки, вторичные отстойники, откуда направляются в биопруды, которые в настоящее время являются прудами - накопителями.

На территории предприятия (площадка №1) расположен резервуар - усреднитель, куда поступают стоки от отмочно-зольных процессов, а также очищенные, отфильтрованные сточные воды {не содержащие уже хрома) от процессов дубления.

Сточные воды от процессов дубления проходят очистку на локальных очистных сооружениях, находящихся на территории предприятия (площадка №1)

Схема очистки хромсодержащих стоков следующая.

Сточные воды из барабанов дубления по производственному коллектору сбрасываются в накопитель - бетонный заглубленный резервуар. Из него насосом стоки перекачиваются в две вертикальные наземные герметические емкости с мешалкой, объемом по 10 м3 каждая, где они обрабатываются реагентом. В качестве реагента используется карбонат натрия (сода кальцинированная) в количестве на 10 м3 140 кг соды.

Наполнение емкостей поочередное, перемешивание сточных вод происходит электромешалкой.

После осаждения хрома стоки подаются на пресс-фильтр для отделения осадка. Отфильтрованные сточные воды (не содержащие уже хрома) после этого сбрасываются самотеком в общую емкость с производственными стоками и далее на очистные сооружения.

Осажденный гидрооксид хрома из пресс-фильтра в виде пластин собирают в металлический закрываемый контейнер и передают на участок регенерации, откуда высыпают в емкость для регенерации, туда же по трубопроводу поступает концентрированная серная кислота — 175 л на 150 кг фильтрата. В течение 3-х часов мешалкой производится перемешивания раствора и восстановление хрома. Затем раствор с восстановленным хромом дубителем перекачивается в наземный конусный отстойник, где в течение 12 часов происходит осаждение механических примесей, выпадает непрореагированный осадок. Раствор хромированного дубителя перекачивается в емкость- накопители для дальнейшего отстаивания.

Осадок из конусной части отстойника — шлам хромосодержащий выгружается в пластмассовую бочку и затем в мешалке смешивается с известью в пропорции 1:2. После чего шлам хромсодержащих (отход 4 кл. опасности) насыпают в полипропиленовые мешки, завязывают и вывозят на свалку ТБО.

Раствор хромового дубителя в параллельных емкостях-накопителях отстаивается еще не менее 12 часов, затем подается в емкость-мешалку, где готовится рабочий раствор для дубления, добавляется формиат натрия 25 кг на 2 м3, затем по трубопроводу подается на участок дубления в производственных цех. Емкости-накопители 1 раз в год очищаются от образовавшегося осадка - шлама хромосодержащего, который также смешивается с известью.

Данная схема очистки находится в эксплуатации и обеспечивает полное улавливание трехвалентного хрома, что отражено в протоколах количественного химического анализа сточных вод от ЗАО «Лайка».

Из резервуара-усреднителя, производственные стоки насосами подаются на площадку №2 (ОСК) и проходят обработку на следующем технологическом оборудовании:

- наклонные решётки с ручной очисткой;

- резервуар-смеситель (усреднитель) со встроенной камерой хлопьеобразования с вводом реагента;

- отстойник;

- аккумулирующая емкость, из которой насосы подают воду в пруды- накопители.

Осадок из отстойника подается на обезвоживание в цех с фильтропрессом.

По результатам очистки существуют протоколы и акты отбора проб, выявившие неэффективную работу очистных сооружений, выражающуюся в значительном превышении по всем параметрам в сточных водах, сбрасываемых в пруд биологической очистки после очистных сооружений:

по БПК - 960 мг/л, сухой остаток - 2532 мг/л, взвешенные вещества - 525 мг/л, сульфаты - 500 мг/л, хлориды – 549,0 мг/л, азот нитратов - 6,8 мг/л, азот нитритов - 0,51 мг/л, азот аммонийный - 135,94 мг/л, хром общий - 0,42 мг/л,.

3.3.11. Характеристика совместной очистка бытовых сточных вод военного городка и производственных сточных вод ЗАО «Лайка».

Бытовые сточные воды военного городка по одному трубопроводу 0 150 мм подаются на наклонные решетки с ручной очисткой, перед решетками устанавливается лоток-гаситель.

Далее стоки по лотку поступают на тангенциальные песколовки Д—1,5 м (2 шт.) с центральной телескопической трубой для задержания песка и других механических примесей.

Удаление песка из песколовок предусматриваем вручную, так как его объём составляет 0,07 м3/сут. Объем пескового приямка рассчитываем на 2-х суточное пребывание выпадающего песка. Выгружаемый из песколовок осадок подсушивается на Песковых площадках, обезвреживается хлорной известью и вывозится автомашинами. Дренажные стоки, собираются в колодце и возвращаются в лоток перед песколовками насосом АР 12.50.11.3 Q=10 м3/ч Н=15,0 м.

Далее хозяйственно - бытовые сточные воды подаются для биологической очистки в аэротенк-вытеснитель, куда насосами с площадки № 3 для второй ступени биологической очистки подаются производственные сточные воды. Аэротенк-вытеснитель состоит из 4-х последовательно работающих резервуаров.

Аэротенки оборудованы устройствами для аэрирования иловой смеси, системами для подачи сжатого воздуха, воды, активного ила.

Для аэрирования иловой смеси применяются мелкопузырчатые аэраторы. Для подачи сжатого воздуха устанавливаются 2 воздуходувки марки PB-LP 80 Q-876,0 м3/ч. Регулирование кислородного режима в аэротенках осуществляется путем изменения расхода подаваемого воздуха с помощью задвижек, установленных на каждом воздуховоде.

Далее стоки поступают в камеру смешивания с хим. реагентами и для отстаивания во вторичные вертикальные отстойники Д+9,0 м - 2 шт. с вращающимся сборочно-распределительным устройством. Реагент, применяемый для удаления фосфатов, - Fe2(SO4)3.

Перемещение осадка к приямку предусматривается скребковым механизмом. Удаление осадка из приямка осуществляем насосом SEV100.100.40.4.5 ID Q=6Q м3/ч., Н=12 м. Вместимость приямка вторичных отстойников рассчитываем на 2-х часовое пребывание осадка в отстойниках. Циркулирующий активный ил насосами рассредоточено подается в аэротенки, регулирование количества ЦАИ осуществляется вручную с помощью задвижек.

Далее биологически очищенная вода поступает для доочистки на фильтры марки FCAP-252 Q=62,0-93,0 м3/ч с зернистой загрузкой для задержания суспензированых частиц, вынесенных из вторичных отстойников, и минерализации растворенных в воде органических веществ с помощью накапливающихся в загрузке фильтров микроорганизмов активного ила.

Для восстановления фильтрующей способности зернистой загрузки фильтра осуществляется промывка. Для промывки используется очищенная вода после фильтров. Загрязненная вода после промывки отводится насосом в камеру смешивания. Очищенная вода после фильтрования собирается в резервуар, объемом 100 м3, откуда насосом марки NB-80-160/177 Q=80,0 м /ч Н=8,0 м подается для обеззараживания на ультрафиолетовые лампы, производительностью 45 м /ч - 2 шт. Установки УФ-обеззараживания работают в автономном режиме, без вмешательства человека. Обслуживание сводится к периодической замене ламп 1 раз в 1,5-2 года и промывке 1 раз в квартал.

После обеззараживания очищенная вода отводится на пруд доочистки.

3.3.12. Характеристика технологической схемы сбора и обработки осадка.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников поз. 6 насосом марки SEV100.100.40.4.5ID Q=60 м /ч., Н=12 м и осадок из вторичного отстойника поз. 1.10 технологической схемы очистки производственных сточных вод насосом СМ 100-65-200 Q=30 м3/ч., Н=32 м в.ст. подаются в цех механического обезвоживания на площадку № 2 в емкости К5.1. (2 шт.) и 5.9 (2

шт.) объемом 12 м и 14 м3 каждая, оснащенные мешалками.

После обработки коагулянтом Fe2(S04)3 осадок подается для обезвоживания на рамные фильтр-прессы поз. К5.3.

Фильтрат и вода после промывки фильтр-пресса собирается в емкость V=21,5 м3, откуда насосом марки АР 51.65.17.3 Q=25,0 м3/ч., Н=12 м направляется в «голову» очистных сооружений производственных сточных вод ЗАО «Лайка».

При обезвоживании осадка влажность кека (обезвоженного осадка) составляет в среднем 70%. Кек в объеме 3000 кг в сутки вывозится автомашинами на компостирование.

Компостирование - это биотермический процесс разложения органических веществ осадков, осуществляемый под действием аэробных микроорганизмов с целью обеззараживания, стабилизации и подготовки осадков к утилизации в качестве удобрения.

Применяем метод компостирования в штабелях, формируемых на площадках с водонепроницаемым покрытием. В качестве площадки для формирования штабелей используем существующие иловые площадки очистных сооружений ЗАО «Лайка». Штабели формируются с использованием средств механизации, высотой 1-3 метра. Форма штабеля трапециевидная с шириной поверху 3,0 метра.

Технологический режим предусматривает укрытие компостируемой массы готовым компостом слоем в 20 см. Период созревания компоста составит 3 месяца.

3.3.13. Характеристика биологических прудов доочистки.

После полной биологической очистки смеси бытовых и производственных сточных вод предусматривается биологический пруд доочистки, аэробный с естественной аэрацией. Пруд размещается на месте существующих биопрудов, занимая две секции.

Пруд состоит из двух параллельных секций общим объёмом 14 т.м3 ,с тремя последовательными ступенями в каждый с возможностью отключения любой секции пруда для чистки или профилактического ремонта.

Для разделения на секции рекомендуется применять тканевые наплавные конструкции, способные локализовать залповые сбросы и управлять направлением и скоростью потока в локализованных секциях биологического пруда доочистки.

Для управления гидравлической структурой потока в плане и по глубине гибкие полотнища выполняются перфорированными.

Первая секция принята объемом 4 тыс.м3 глубиной 1 м. Её основная функция - локализация залповых (недостаточно очищенных) сточных вод после очистных сооружений.

Вторая зона принята объёмом 3,75 т м, глубиной 1,5 м и в целях снижения содержания биогенных элементов (азота и фосфора) заполнена высшей водной растительностью - камышом, рогозой, тростником.

Альтернативным решением могут быть модули из растений эйхорнии, апробация которых была проведена на ОСК г. Усть-Лабинска.

Третья зона объемом 6,25 т.м3 глубиной 2,5 м может быть рекомендована для разведения прудовых пород рыб.

3.3.14. Тарифы для населения за водоотведение.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению

Таблица №10

.

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2013 | 1-2-е п/г 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф ОАО «ЖКС» | за 1 м3, с НДС | 45,00/47,16 | 47,02 | 47,02 | 47,02/49,32 |
| Тариф ЗАО «Лайка» | за 1 м3, с НДС | ─ | ─ | ─ | 22,71/22,71 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №26/2011-окк «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение» от 25.11.2011г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №35/2012-окк «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение» от 26.11.2012; | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №35/2012-окк «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение» от 26.11.2012; | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК: №52/2013-окк от 22.11.2013; Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 25.11.2013г. №56/2013-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г./ 01.07.2012 г. по 31.12.2012г. | 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. |

Предприятием  ОАО «ЖКС» реализуется утвержденная муниципальным образованием Инвестиционная программа и утвержден тариф на подключение (присоединение).

3.4. Основные показатели системы электроснабжения.

Поставщиком энергоресурсов на территорию муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края  является ОАО «Кубаньэнерго». Основной вид деятельности - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

В ОАО «Кубаньэнерго» создан «Центр обслуживания клиентов» разработан Стандарт централизованного обслуживания   клиентов (документ размещен на официальном сайте компании). Между сетевыми компаниями, входящими в ОАО «Кубаньэнерго» разделены территории обслуживания. Кущевское сельское поселение Кущевского района Краснодарского Края обслуживают Ленинградские ЭС.

Реквизиты ОАО «Кубаньэнерго»:

Р/с 40702810330020101989 в Краснодарском ОСБ № 8619, г. Краснодар 
К/с 30101810100000000602

БИК 040349602

ИНН/ КПП 2309001660/ 230750001

ОКОНХ 11110

ОКПО 00104604

ОКАТО 03401000000

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Кубаньэнерго».

Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Адрес фактического местонахождения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, Ленинградская станица, 302-й дивизии № 6

Тел.:212-25-40 Факс.:268-24-93

E-mail:telet@kuben.elektra.ru

3.4.1. Тарифы для населения на электроэнергию.

Тарифы для населения за электроснабжение

Таблица №11

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №25/2010-э от 24.11.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №76/2012-э от 05.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к электрическим сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных энергоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.5. Основные показатели системы газоснабжения.

Поставку природного газа абонентам Кущевского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сфера деятельности: поставка газа (не лицензируется).

Реквизиты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.40/1.

ИНН 2308070396

ОГРН 10223001205662

Тел.8(861) 2792530

Генеральный директор Комиссаров Сергей Юрьевич.

Объекты газоснабжения  расположенные на территории  МО Кущевское сельское поселение приведены в Таблице №13.

По данным ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»  по данным на 01.07.2011г. загруженность источников газоснабжения приведена в Таблице №12.

Загруженность источников газоснабжения

Таблица № 12

| № | Наименование ГРО/ГРС | Проектная производительность, тыс. м3 | Максимальная загрузка ГРС в зимний период | Максимальная загрузка ГРС в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В год | тыс.м3/час | Объем поставки газа в тыс.м3/час | % загрузки | Объем поставки газа в тыс.м3/час | % загрузки |
| 1. | Кущевская | 262800 | 30,00 | 13,68 | 45,6 | 1,06 | 3,5 |
| 2. | с-за «Кущевский» | 543120 | 62,00 | 1,81 | 2,9 | 0,05 | 0,1 |

Общими проблемами  для всей системы газоснабжения  Кущевского сельского поселения Кущевского района является: необходимость установки коммерческих узлов учета на ГРП и ШРП и необходимость создания автоматизированной системы учета транспорта газа через ГРП и ШРП.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского района являются 2 существующие АГРС.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Кущевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).

- из АГРС Заводская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского район осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Раздел газоснабжения в составе генерального плана перспективного развития ст. Кущевской выполнен в соответствии с картой существующих сетей газопроводов высокого давления и схемой газоснабжения ст.Кущевской (пр. Г4-03333 «Расширение и корректировка системы газоснабжения ст.Кущевской», выполненной в 2004 г.).

Подача природного газа потребителям ст. Кущевской осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 11 населенных пунктов Кущевского сельского поселения Кущевского района газифицировано природным газом 4 населенных пункта. Процент газификации составляет 58%.

На момент разработки генерального плана Кущевского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от 1 существующей АГРС.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 212,885 км. На территории сельского поселения ГРП - 6 шт., ШРП - 29 шт., в том числе:

- ст.Кущевская - ГРП-бшт, ШРП-25шт;

- п.Степной ШРП-1шт;

- п.Садовый - ШРП-2шт;

- с.Новоивановское - ШРП-1 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам: от АГРС Кущевская к ст. Кущевской, п. Степной, п. Садовый и с. Новоивановское.

Протяженность существующих газовых сетей к населенным пунктам Кущевского сельского поселения составляет 68,425 км.

На момент разработки генерального плана ст. Кущевской станица снабжается природным газом от существующей ГРС ст. Кущевской. Объем газификации станицы приближается к 80 %.

От ГРС ст. Кущевской по станице проложены газопроводы высокого давления к ГРП, котельным, крупным производственным потребителям. Схема газоснабжения станицы двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и крупные производственные и сельскохозяйственные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд. На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления в ст. Кущевской составляет - 50,25 км, в том числе подземных - 47,72км, надземных - 2,53 км , низкого давления - 138,46 км, в том числе подземных- 65,51 км, надземных - 72,95 км. Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 29-и установках ГРП, в том числе - 6 стационарных и 23-х шкафных (ШРП).

На проектный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития станицы необходимо построить дополнительно еще 15 установок ГРГ1 шкафного типа (ШРП) и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним, протяженностью - 6,41 км.

Таблица № 13

Объекты газоснабжения Кущевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование и характеристика объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатации | Балансовая стоим, т. руб. | Собственник | Постановление, распоряжение о приёме | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Надземный газопровод н/д общей протяженностью 195 м, в том числе: Ø 102мм- 193,7м; Ø 108 мм- 1.3 м Ø 108мм - 1,3м | ст. Кущевская по пер. Фермерскому от ул. Детской до ул. Ветвистой | 2003 | 125,0 | Кущёвск. с/п | П. №759 10.09.2003 г. |  |
| 2 | Надземный газопровод н/д Ø 89мм - 350 м | ст. Кущевская по ул. Янтарной (четная сторона) | 2003 | 165.0 | Кущёвск. с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 3 | Надземный газопровод н/д обшей протяженностью 105.6 м, в том числе: Ø 76мм - 99,5 м; Ø 5 7мм -6,1м | ст. Кущевская по ул. Трудовой от дома № 120 до дома № 132 | 2003 | 28,0 | Кущёвск. с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 4 | Газопровод н/д Ø 108мм -373.1 м | ст. Кущевская по ул. Демьяна Бедного | 2003 | 115.0 | Кущёвск. с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 5 | Газопровод н/д общей протяжённостью 859 м. в г. ч.: надземный Ø 108мм - 850 м; подземный Ø 08мм -9 м | ст. Кущевская по улицам Державной и Дворцовой | 2003 | 375,0 | Кущёвск. с/п | П. № 759 10.09.2003г. |  |
| 6 | Газопровод н/д общей протяженностью 210 м, в т.ч.: Ø 108мм-90м; Ø 114мм- 120м | ст. Кущевская. по ул. Чапаева от дома № 91 до дома № 109 | 2003 | 100,0 | Кущёвск. с/п | П. №961 11.11.2003г |  |
| 7 | Надземный газопровод н/д протяженностью Ø 108мм - 370 м | ст. Кущевская но ул. Карьерной и пер. Начальному | 2003 | 150,0 | Кущёвск. с/п | П. №935 30.10.2003г. |  |
| 8 | Надземный газопровод н/д Ø 76 мм -211м | ст. Кущевская по ул. Павлюченко от дома №20 до дома № 26 | 2003 | 85,0 | Кущёвск. с/п | П. №961 11.1 1.2003 г |  |
| 9 | Газопровод н/д протяженностью 51 м | ст. Кущевская по пер. Восточному от ул. Лазурной до дома № 2 | 2004 | 25,0 | Кущёвск. с/п | П. №462 25.06.2004г. |  |
| 10 | Газопровод н/д общей протяженностью 750 м, в том числе: Ø 108мм -585м ; Ø 89мм -165м | ст. Кущевская, по ул. Спартаковской от дома № 21 до ул. Детской, от дома № 24 до дома № 32 | 2004 | 383,0 | Кущёвск. с/п | П. № 43 23.01.2004г. |  |
| 11 | Надземный газопровод п/д обшей протяженностью 131 м, в т.ч.: Ø 108мм - 11 м; Ø 89мм - 120м | ст. Кущевская по ул. Ватутина от дома № S5 до № 63 | 2004 | 94,6 | Кущёвск. с/п | П. № 697 27.09.2004г. |  |
| 12 | Надземный газопровод н/д общей протяженностью 501 м, в г.ч.: Ø 108мм-11м; Ø 89мм - 490м | ст. Кущевская по ул. Ватутина от дома № 68 до № 92 | 2004 | 210,3 | Кущёвск. с/п | П. № 697 27.08.2004г. |  |
| 13 | Надземный газопровод н/д общей протяженностью 671 м, в т.ч. : Ø 108мм 1 м; Ø 89мм -670м | ст. Кущевская по ул. Кошевого от ул. Ватутина до д. №101 | 2004 | 298,0 | Кущёвск. с/п | Г1. № 697 27.08.2004г. |  |
| 14 | Надземный газопровод н/д общей протяженностью 45 м. в т.ч.: Ø 114мм - 44 м; Ø 89мм -1м | ст. Кущевская ул. Некрасова от пер. Кубанского до д. № 4 | 2004 | 32,0 | Кущёвск. с/п | П. № 858 07.10.2004г. |  |
| 15 | Газопровод н/д общей протяженностью 223,7 м, в т.ч.: подземный Ø 108мм - 8.7 м; надземный Ø 89мм -212,6 м; Ø 76мм 2.4м | ст. Кущевская по ул. Куйбышева нечетная сторона от дома № 147 до пер. Северного с закольцовкой с четной стороны у дома № 110 | 2004 | 150,0 | Кущёвск. с/п | П. № 858 07.10.2004г. |  |
| 16 | Газопровод н/д общей протяженностью 1025 м, в том числе: подземный Ø 108мм-5м; надземный Ø 108мм-295м; Ø 89мм-725 м | ст. Кущевская по ул. Д. Бедного от дома № 125 вдоль пер. Кавказского и по ул. Урицкого | 2004 | 420,0 | Кущёвск. с/п | П. № 888 18.10.2004г. |  |
| 17 | Газопровод низкого давления общей протяженностью 275.5 м, в т.ч.: подземный Ø 108мм 19,5 м , Ø 89мм -1м, надземный Ø 102мм -255 м | ст. Кущевская, ул. Южная по нечетной стороне от пер. Володарского до пер. Пионерский | 2004 | 164,7 | Кущёвск. с/п | П. № 968 10.11.2004г. |  |
| 18 | Газопровод н/д общей протяженностью 251,5 м, в т.ч.: Ø 108мм-239м; Ø 57мм-12,5м | ст. Кущевская по ул. Красногвардейской от ШГ'РП №5 до Котельной ЦРБ | 2004 | 103,8 | Кущёвск. с/п | П. № 1018 26.11.2004г. |  |
| 19 | Дворовой надземный газопровод н/д общей протяженностью 56 м, в т.ч.: Ø 32 мм - 48 м; Ø 25мм - 8м | ст. Кущевская пер. Первомайский от жилого дома № 100 до № 102 | 1996 | 6,7 | Кущёвск. с/п | П. № 1132 28.12.2004г. | Имеется т/п |
| 20 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 70.2м. в т.ч.: Ø 57мм- 1,2м; Ø 76мм-69м | станица Кущевская, по ул. Трудовой от № 140 до № 144 | 2004 | 48,0 | Кущёвск. с/п | П. № 9 19.01.2005 |  |
| 21 | Надземный газопровод низкого давления общей протяженностью 216.6 м, в т.ч. Ø 89 мм 215.6 м; Ø 114 мм - 1 м | ст. Кущевская, по ул. Верхней от д. № 28 до д. № 16 | 2005 | 155,0 | Кущёвск. с/п | П. № 386 05.05.2005г. |  |
| 22 | Надземный газопровод низкого давления Ø 32 мм - 78 м | ст. Кущевская, пер. Володарского 41 | 2005 | 3,9 | Кущёвск. с/п | П. № 509 09.06.2005т |  |
| 23 | Газопровод низкого давления общей протяженностью 62 м. в т.ч.: Ø 25 мм - 18 м; Ø 40 мм - 24 м; Ø 273 мм - 20 м | ст. Кущевская, ул. Кошевого, 1 к административному зданию ФГУП « Кущевский райтоп» | 2005 | 82,3 | Кущёвск. с/п | П. №511 09.06.2005г. |  |
| 24 | Надземный газопровод н/д Ø 89 мм протяженностью 98м | ст. Кущевская, ул. Дзержинского 150/1 | 1976 | 19,3 | Кущёвск. с/п | П. №513 09.06.2005г. |  |
| 25 | Подземный газопровод среднего давления Ø 57 мм 42 м: 111ГРП с редуктором РДКУ -2-50 | ст. Кущевская. ул. Дзержинского, 150/1 | 1976 | 8,3 | Кущёвск. с/п | П. №513 09.06.2005г. |  |
| 26 | Распределительный газопровод низкого давления, общая протяженность 288м, в т.ч.: Ø 108 мм -33 м; Ø 76мм-255м | ст. Кущевская 'пер. Восточный | 1999 | 118,7 | Кущёвск. с/п | Г1. №951 02.09. 2005г. |  |
| 27 | Надземный газопровод низкого давления, общая протяженность347м. в т.ч.: Ø 108 мм -12 м; Ø 89мм- 335м | ст. Кущевская. по ул. Краснопартизанской от д. №57 до д. №65 | 2005 | 63,2 | Кущёвск. с/п | П. № 952 02.09.2005г. |  |
| 28 | Газопровод - ввод н/д к магазину: Подземный газопровод н/д: Ø 57мм- 0.5м. Надземный газопровод н/д: Ø 32 57 мм-1,1м; Ø 25 мм - 30 м. Общая протяженность 31.6 м | Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Почтовый, 93 | 2003 | 23,5 | Кущёвск. с/п | П. № 1145 24.10.2005г. |  |
| 29 | Газопровод - ввод н/д к аптеке, надземный: Ø 32 мм -5.0м; Ø 25 мм - 5.8 м. Общая протяженность 10.8 м | Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Куцева, 41 | 2004 | 15,2 | Кущёвск. с/п | П. № 1145 24.10.2005г. |  |
| 30 | Распределительный газопровод низкого давления, надземный газопровод н/д Ø 108 мм - 424 м | ст. Кущевская по ул. Загородней | 2005 | 460,3 | Кущёвск. с/п | П. № 1309 22.11.05 г. |  |
| 31 | Распределительный газопровод высокого давления и ШГРП. Подземный газопровод Ø 108мм-12,5 м Надземный газопровод Ø 108 мм - 5.0 м; Ø 57 мм - 1.2 м Общая протяженность 18,7 м | ст. Кущевская по ул. Гагарина | 2005 | 174,1 | Кущёвск. с/п | П. № 1308 22.11.2005т |  |
| 32 | Распределительный газопровод н/д надземный: Ø 108 мм -400 м; Ø 89 мм -710 м; Ø 57 мм - 120 м Общая протяженность 1230 м | ст. Кущевская по ул. Элеваторной | 2005 | 1010,6 | Кущёвск. с/п | П. № 1308 22.11.2005 г. |  |
| 33 | Распределительный газопровод н/д, надземный Ø 108мм- 176м | Ст. Кущевская, по пер. Начальному | 2005 | 123,6 | Кущёвское с/п | П. № 1380 08.12.2005г |  |
| 34 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 259,1м в т.ч.: Ø 108мм -257,6м: Ø 89мм - 1,5 м | Ст. Кущёвская, по ул. Некрасова отд. №6 до № 18, ул. Привокзальной от д. № 89 до № 97 | 2005 | 265,7 | Кущёвское с/п | П. № 1381 08.12.2005т |  |
| 35 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 632м: Ø 108мм -396м; Ø 89мм 236м | Ст. Кущёвская, по пер. Фермерскому | 2005 | 624,3 | Кущёвское с/п. | П. № 1413 16.12.2005т |  |
| 36 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 950м, Ø 89мм | Ст. Кущёвская, по ул. Садовой | 2005 | 731,0 | Кущёвское с/п | П. № 1414 16.12.2005 г |  |
| 37 | Газопровод н/д, надземный, протяжённостью 80м, Ø 57мм | Ст. Кущёвская. пер. Первомайский, 99, подвод к гостинице «Белый Аист» | 1996 | 10,8 | Кущёвское с/п | П. № 24 18.01.2006т |  |
| 38 | Газопровод н/д. надземный, Ø 25мм - 25,3м, подвод к зданию | Ст. Кущёвская, пер. им. Б.Е.Москвича, 70 |  |  | Кущёвское с/п |  |  |
| 39 | Газопровод в/д общей протяжённостью 132,4м в т.ч.: Ø 57мм - 50м; Ø 108мм - 82,4м. ШРП-1шт. | ст-ца Кущёвская, пер. Куцева, 20, подвод к котельной бани | 1978 | 28,8 | Кущёвское с/п | П. № 185 28.02.2006 |  |
| 40 | Газораспределительный пункт (ГРП) согласно техническому паспорту № 7328 от 24.05.2004г. | ст-ца Кущёвская-2 (военный городок) | 1976 (1967) | 36,1 | Кущёвское с/п | Р. ФАУФИ № 307-р 01.03.2006 | Имеется т/п |
| 41 | Наружные сети газопровода с/д, подземный, общая протяжённость 3043м. согласно техническому паспорту № 7327 от 24.05.2004г | ст-ца Кущёвская-2 (военный городок) | 1976 (1967) | 607,8 | Кущёвское с/п | Р. ФАУФИ № 307-р 01.03.2006 | Имеется т/п |
| 42 | Наружные сети газопровода н/д, подземный, общая протяжённость 2030м, согласно техническому паспорту № 7328 от 24.05.2004г | ст-ца Кущёвская-2 (военный городок) | 1976-1980 (1967) | 432,1 | Кущёвское с/п | Р. ФАУФИ № 307-р 01.03.2006 | Имеется т/п |
| 43 | Газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 112,1м в т. ч.: Ø 108мм - 1,6м; Ø 89мм - 110,5м | ст-ца Кущёвская по ул. Современной от ул. Ейской до д. № 21 | 2006 | 94,3 | Кущёвское с/п | П. №281 17.03.2006 |  |
| 44 | ШГРП котельной | ст-ца Кущёвская, ул. Ленина, 4 | 1981 ? |  | Кущёвское с/п | ЗКК № 1116-КЗ 13.11.2006 |  |
| 45 | ШГРП котельной 38 квартала | ст-ца Кущёвская, ул. Крупская. 5 | 1985 |  | Кущёвское с/п | ЗКК № 1116-КЗ 13.11.2006 |  |
| 46 | ШГРП котельной 72 квартала | ст-ца Кущёвская. ул. Ленина, 50 | 1989 |  | Кущёвское с/п | ЗКК № 1116-КЗ 13.11.2006 |  |
| 47 | Распределительный газопровод н/д. надземный, общей протяженностью 137 м. в т. ч.: Ø 89 - 125м; Ø 108 - 12м | ст-ца Кущёвская. пер. Пионерский от № 78 до ул. Луначарского (чётная сторона) | 2008 |  | Кущёвское с/п | П. главы с/п № |  |
| 48 | Распределительный газопровод н/д. надземный, общей протяженностью 70 м. Ø 108 | ст-ца Кущёвская, ул. Лазурная от пер. Северного до пер. Восточного | 2008 |  | Кущёвское с/п | П. главы с/п № |  |
| 49 | Распределительный газопровод н/д. надземный, общей протяженностью 131 м, Ø | ст-ца Кущёвская, ул. Каштановая от № 2 до № 14 | 2008 |  | Кущёвское с/п | П. главы с/п № |  |
| ИТОГО собственность с/н: 17 349,2 м |
| 50 | Газопровод-ввод н/д к кафе «Люкс», надземный, общая протяжённость 71м. в т.ч.: Ø 40мм-32м; Ø 32мм 7м; Ø 25мм - 7м; Ø 20мм - 19м; Ø 15мм- 6м | ст-ца Кущёвская, ул. Транспортная, 3 | 2001 | 51,1 | Район | П. № 23 18.01.2006 |  |
| 51 | Газопровод н/д общей протяжённостью 330м в т. ч.: Ø 108мм - 180м; Ø 89мм 150м | ст-ца Кущёвская по ул. Верхней от № 2 до № 16 и по ул. Спартаковской | 2006 | 299.3 | Район | П. № 528 05.05.2006 |  |
| 52 | Дворовый газопровод н/д подземный, общей протяжённостью 14,1м, в т. ч.: Ø 50мм -10,6м; Ø 40мм -0,5м; Ø 25мм -Зм | ст-ца Кущёвская. ул. Трудовая, 73 (ООО «Стиль») | 1994 | 15.6 | Район | П № 875 10.07.2006 |  |
| 53 | Распределительный газопровод н/д Ø 50мм - 334,3 м | ст-ца Кущёвская. ул. Привокзальная, 41 (Северный Филиал ОАО«НК«Роснефть- Кубаньиефтепродукт») | 1988 | 20,0 | Район | П. № 1076 28.08.2006 |  |
| 54 | Газоснабжение магазина, надземный газопровод н/д, общая протяжённость 71,2м, в т.ч.: Ø 32мм-0,2м; Ø 25мм -71м | ст-ца Кущёвская. ул. Калинина, 148 | 2006 | 33.4 | Район | П. № 1 144 12.09.2006 |  |
| 55 | Газопровод-ввод н/д, общая протяжённость 32м. в т.ч.: Ø 50мм - 29,5м; Ø 25мм - 2,5м | ст-ца Кущёвская, пер. Каказский, к кубовой клуба «Радуга» | 1989 | 13,5 | Район | П. № 1225 06.10.2006 |  |
| 56 | Газопровод н/д. надземный, общая протяжённость 895м. в т.ч.: Ø 108мм -363м; Ø 76мм - 532м | с. Степное, по ул. Советской, Пролетарской, Светлей, Парковой | 2006 | 772,6 | Район | П. № 1300 30.10.2006 |  |
| 57 | распредели тельный газопровод в/д к и. Садовый общей протяжённостью 7734,4м и установка ШГРП и СКЗ. Газопровод подземный: Ø 110мм - 1245м; Ø 160мм - 6114м; Ø 110мм 350м; Ø 108мм - 8м; Ø 159мм -11м | Кущёвский район, к п. Садовый | 2006 | 4800.0 | Район | П. № 1316 07.11.2006 |  |
| 58 | Распределительный газопровод в/д общей протяжённостью 629,8м и установка ШГРП №2. Газопровод подземный: Ø 108мм - 309м; Ø 89мм - 319м; Ø 57мм - 1,8м | Кущёвский район, п. Садовый | 2006 | 812,5 | Район | П. № 1316 07.11.2006 |  |
| 59 | Распределительный газопровод н/д общей протяжённостью 2449,5м, в т.ч.: Ø 108мм - 1460м: Ø 89мм - 840м; Ø 76мм - 118м; Ø 159мм - 31,5м | Кущёвский район, п. Садовый, по ул. Первомайской, Мира и Школьной | 2006 | 2585,5 | Район | П. № 1316 07.11.2006 |  |
| 60 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 108мм -265м | ст-ца Кущёвская, по ул. Нейтральной | 2006 | 202,1 | Район | П. № 1319 07.11.2006 |  |
| 61 | Газопровод н/д общей протяжённостью 138,8м, в т.ч.: подземный Ø 40мм – 0,5м, Ø 25мм-106,3м; надземный Ø 25мм-32м | ст-ца Кущёвская, пер. Первомайский, 93 | 2002 | 12,7 | Район | П.№ 1467 30.11.2006 |  |
| 62 | Распределительный газопровод н/д, надземный. Ø 108мм-57,8м | ст-ца Кущёвская, по ул. Чапаева от д.№128 до д. №132 | 2006 | 60,0 | Район | П. № 1506 18.12.2006 |  |
| 63 | Газоснабжение административного здания ООО «Колорит». Газопровод в/д обшей протяжённостью 18,6м, в т.ч.: подземный Ø 57мм-9,5м; надземный Ø 57мм - 1,8м, Ø 28мм - 0,55м, Ø 20мм - 3.55м. Ø 32мм-3,2м. ШГРП -1шт | ст-ца Кущёвская, ул. Гагарина, 63 | 2007 | 73,7 | Район | П. № 239 13.03.2007 |  |
| 64 | Распределительный газопровод н/д, общей протяжённостью 2776м, в т.ч.: подземный Ø 108мм - 8м, Ø 219мм - 32м, Ø 159мм - 172м, Ø 81мм - 81м; надземный Ø 159мм - 178м, Ø 108мм - 928м, Ø 89мм- 1377м. СКЗ | Кущёвский район, с. Новоивановское, по ул. Заречной, Светлой, Заводской | 2007 | 3767,2 | Район | П. № 480 02.05.2007 |  |
| 65 | Распредели тельный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 283,2м, в т.ч.: Ø 108мм - 282м; Ø 89мм - 1,2м | ст-ца Кущёвская. по ул. Спартаковской | 2007 | 324,6 | Район | П. № 1224 18.09.2007 |  |
| 66 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 76мм - 55м | ст-ца Кущёвская, по пер. Степана Разина от д. № 81 до № 85 | 2007 | 85,5 | Район | П. № 1420 22.10.2007 |  |
| 67 | Распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 130м, в т.ч.: Ø 108мм -15м; Ø 89мм -115м | ст-ца Кущёвская, по ул. Каштановой | 2007 | 133,6 | Район | П. № 1420 22.10.2007 |  |
| 68 | Распределительный газопровод в/д, подземный, общая протяжённость 1581м, в т.ч.: Ø 219мм - 1065м; Ø 89мм - 516м. ШГРП - 1 шт., СКЗ | ст-ца Кущёвская. по ул. 30 лет Победы и пер. Северный | 2007 | 3973,4 | Район | П. № 1503 08.11.2007 |  |
| 69 | распределительный газопровод н/д, надземный, общей протяжённостью 2852,1 м, в т.ч.: Ø 159мм - 18.5м; Ø 108мм-482м; Ø 89мм - 2351,6м | ст-ца Кущёвская, по ул. Цветочной, Радужной, Виноградной. Офицерской | 2007 | 3037,9 | Район | Г1. № 1503 08.11.2007 |  |
| 70 | Распределительный газопровод н/д, надземный, Ø 89мм - 130м | ст-ца Кущёвская. по ул. Компрессорной отд. № 11 до пер. Начальный | 2007 | 200,0 | Район | П. № 1745 21.12.2007 |  |
| 71 | Распределительный газопровод н/д, общей протяжённостью 122,3м, в т.ч.: подземный Ø 89мм - 5,5м; надземный Ø 89мм - 116,8м | ст-ца Кущёвская. по ул. Луначарского от д. № 56 до №64 | 2007 | 250,0 | Район | П. № 1763 21.12.2007 |  |
| 72 | Газопровод н/д, общей протяжённостью 621м. в т.ч.: подземный Ø 89мм 16м, Ø 219мм - 1 м; надземный Ø 89мм - 604м | ст-ца Кущёвская, по ул. Привокзальной | 2007 | 582,1 | Район | П. № 1763 21.12.2007 |  |
| 73 | Газопровод н/д общей протяжённостью 130м, в т.ч.: Ø 32мм - 125м; Ø 25мм — 5м | ст-ца Кущёвская, ул. Дзержинского, 3 | 1993 | 51,1 | Район | Д. № 1364 от 15.02.2007 | ? |
| 74 | Подземный газопровод высокого и низкого давления, в том числе ШГРП, инвентарный № 22505, Ø 159 - 53,9 м | Ст-ца Кущёвская, ул. Красная. 2 | 1969 |  | Район | П. №2106 от 29.12.2008 | Имеется т/п |
| 75 | Система газоснабжения с. Степное, подводящий подземный газопровод в/д, общая протяжённость 5313м, согласно техническому паспорту № 513-Г от 08.05.2003г. | Кущёвский район, с. Степное | 2000 | 384,0 | Спорный объект с ОАО «Кущ. рай газ» | Р. главы КК № 818-р 08.09.2006 | Имеется т/п |
| 76 | ШГРП котельной ЦРБ | ст-ца Кущёвская, ул. Ленина, 2 | 1990 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 77 | ШГРП котельной МОУ д/с № 4 | ст-ца Кущёвская, ул. Красная, 34 | 1979 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 78 | ШГРП котельной МОУ д/с № 6 | ст-ца Кущёвская, ул. Комсомольская, 47 | 1976 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 79 | ШГРП котельной COLLI № 16 | ст-ца Кущёвская, пер. Кавказский, 95 | 1987 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 80 | ШГРП котельной «Медучилище» | ст-ца Кущёвская. ул. Ленинградская. 78 | 1980 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 81 | ШГРП котельной СОШ № 6 | ст-ца Кущёвская, пер. Школьный, 61 | 1981 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| 82 | ШГРП котельной «Торговый центр» | ст-ца Кущёвская, пер. Первомайский. 98 | 1978 |  | Район | П. № 493 26.04.2006 |  |
| ИТОГО собственность района: 27 089,0 м |
| ВСЕГО по поселению: 44 438,2 м |

3.5.1. Тарифы для населения за газоснабжение.

Тарифы для населения за газоснабжение

Таблица №14

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Тариф | за м³, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №4/2012-газ от 20.03.2012 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №22/2012-газ от 14.12.2012; №8/2013-газ от 17.04.2013 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012г. до 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к газораспределительным сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных газоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО.

3.6.1. Краткая  характеристика ООО «Чистая станица», ОАО «Жилищно-коммунальный сервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и эксплуатацию полигона ТБО  в Кущевском сельском поселении осуществляет ООО «Чистая Станица»,  вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляют: ООО «Чистая станица» и ОАО «Жилищно-коммунальный сервис». Обособленных подразделений на территории муниципального образования Кущевский район вышеуказанные предприятия не имеют.

Директор ООО «Чистая Станица» – Уваров Николай Витальевич.

Генеральный директор ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» - Сосновский Сергей Юрьевич.

Краткая характеристика предприятия ООО «Чистая станица»

Таблица №14

| Площадь территории предприятия | 6347 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 144 м2 |
| Численность работающих | 48 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 15 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

Краткая характеристика предприятия ОАО «Жилищно-коммунальный сервис»

Таблица №15

| Площадь территории предприятия | 158000 м2 |
| --- | --- |
| Площадь производственных помещений | 1159м2 |
| Численность работающих | 90 чел. |
| Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой населенных пунктов | 12 чел. |
| Режим работы по санитарной очистке | 8 час. |

3.6.2. Применяемая система санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО и ЖБО , система сбора и тарифы на сбор и вывоз ТБО и ЖБО

Таблица №16

| Нормы накопления: - ТБО для населения на 1 человека на 2011г. | 1,51 м3/год. |
| --- | --- |
| - ЖБО для населения на 1 человека на 2011г. | 6,0 м3/год |
| Среднее расстояние вывоза до места захоронения: |  |
| - ТБО | 20 км. |
| - ЖБО | 8,1 км. |
| Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки | 61 % |
| Действующие тарифы на вывоз и обезвреживание ЖБО для населения и организаций: |  |
| на период с 1.01.2014г. по 30.06.2014г. | 47,02 руб. |
| - на период с 1.07.2014г. по 31.12.2014г | 49,32 руб. |
| Система вывоза ТБО – одноэтапная. |  |

Характеристика, количество и принадлежность контейнеров на контейнерных площадках в ст. Кущевской

Таблица №17

| №№ п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чистая Станица» |  |  |  |
|  |  | 0,75 | 59 | 1346,75 |
|  |  | 0,8 | 58 | 730,08 |
|  | Итого: |  | 117 | 2076,83 |

Данные о существующих полигонах (свалках) ТБО в Кущёвском районе

(санкционированных и несанкционированных).

Таблица №18

| № п/п | Наименование или место расположения | Площадь, га | Мощность, тыс.м3 | Год открытия полигона (свалки) | Объем, размещение ТБО на 1.01.2011г, тыс.м3 | Год закрытия полигона (свалки) | Год проведения рекультива-ции | Территориальная (балансовая) принадлежность | Объем накопления ТБО, м3/год | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз «Россия», в 2 км на юг от с. Полтавченское | 2,9 | 216,712 | 1999 | 170,274 | 2013 | 2016 | Полтавченское с/п | 15479,454 | Неудовлетворительное |
| 2 | Район завода ЗАО «Керамик» | 10,0 | 15141,609 | 1984 | 14058,728 | 2017 | 2020 | Кущевское с/п | 540720,300 | Неудовлетворительное |
| 3 | Находится в 2км на север от с. Красное и в 1км на юг от х. Звездочка, на запад 900ж.д. полотно, с севера, запада, юга участок граничит с пахотными землями АО «Победа», с востока лесополоса | 5 | 560,443 | 1997 | 428,574 | 2014 | 2017 | Красносельское с/п | 32967,207 | Неудовлетворительное |
| 4 | с. Красная Поляна, АКХ «Красная Поляна» (бывший карьер) в 800м к северу – населенный пункт Большая Козинка, в 250м к северу – ферма, к югу в 15м - лесополоса | 1,2 | 42,799 | 1990 | 37,216 | 2013 | 2015 | Краснополянское с/п | 1860,820 | Неудовлетворительное |
| 5 | Участок расположен юго-западней на 750м станицы Шкуринской и севернее на 400м автодороги Кущевская-Ейск | 2,7 | 216,754 | 2000 | 154,824 | 2014 | 2017 | Шкуринское с/п | 15482,420 | Неудовлетворительное |
| 6 | АО «Кисляковская» в районе существующей выработки кирпичного завода. Карьер находится северо-восточнее ст. Кисляковской между автодорогой «Дон-Кавказ» 750м и р. Ея 1 км с севера гравийная дорога к ферме 1 км, юго-западнее ст. Кисляковская 1,2 км | 3,5 | 1429,937 | 1980 | 1383,810 | 2011 | 2013 | Кисляковское с/п | 46127,010 | Неудовлетворительное |
| 7 | АО «Маяк», участок расположен в 650м южнее с. Раздольное на территории фермы в 50м от грунтовой дороги, в 400м на западе находятся небольшие пруды | 0,8 | 124,534 | 1999 | 97,849 | 2013 | 2015 | Раздольненское с/п | 8895,310 | Неудовлетворительное |
| 8 | х. Исаевский. Участок расположен на пахотных землях колхоза «Победа», в районе очистных сооружений молзавода, на расстоянии 1 км к югу от элеватора. С севера, востока и юга участок ограничен пахотными землями колхоза «Победа», а с запада очистными сооружениями молзавола | 1,0 | 114,338 | 1997 | 92,899 | 2013 | 2016 | Среднечубуркское с/п | 7146,090 | Неудовлетворительное |
| 9 | Колхоз «Восход». С севера участок ограничен пашней, с юга, востока и запада лесной полосой. В 1500м расположено с. Глебовка | 1,0 | 61,018 | 1999 | 41,949 | 2015 | 2020 | Глебовское с/п | 3813,600 | Неудовлетворительное |
| 10 | АО«Новомихайловское» участок находится северо-западнее с. Новомихайловское (территория бывшего МТФ), с запада в 850 м – р. Куго-Ея, с востока 900м – территория МТФ, с севера развалины старой фермы | 1,1 | 48,855 | 1998 | 39,084 | 2013 | 2016 | Новомихайловское с/п | 3257,007 | Неудовлетворительное |
| 11 | пос. Первомаский Участок расположен южнее пос. Знамя Коммунизма на расстоянии 1 км. С севера в 1 км асфальтовая дорога, с запада лесополоса и полевая дорога, к востоку 500м магистральный газопровод. | 2,0 | 162,460 | 1997 | 131,999 | 2013 | 2016 | Первомайское с/п | 10153,765 | Неудовлетворительное |

Из представленного перечня объектов в Таблице №18 дальнейшая эксплуатация возможна только полигона ТБО в ст. Кущевской при условии проведения всех необходимых мероприятий по отводу земельных участков, изготовления проектной документации и её согласовании в установленном законом порядке, а также выполнения проектных инженерных мероприятий, направленных на безопасную для населения и окружающей среды эксплуатацию объекта в дальнейшем. Остальные объекты  несанкционированного захоронения отходов подлежат рекультивации.

В дальнейшем предполагается строительство полигона для размещения ТБО в 10 км от станицы Кисляковская. В настоящее время заканчиваются мероприятия по землеотводу под будущее строительство. При полигоне ТБО предполагается строительство скотомогильника.

Данные о существующих пунктах приема ЖБО в Кущёвском районе (сливные станции, пункты, поля ассенизации).

Таблица №19

| №№ п/п | Наименование или место расположения объекта | Кол-во вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места размеще-ния ТБО,км. | Кол-во рейсов с/автотранс-та рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов руб./м3 | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ст. Кущевская | 544,8 | 8,1 | 24 | см.Таблицу №16 | удовлетворит. |
| 2 | Сливная станция ст.Кущевская МУП ЖКХ |  |  |  |  | удовлетворит. |
| 3 | Сливная станция |  |  |  |  | удовлетворит. |

Количество и характеристика имеющегося спецавтотранспорта ООО «Чистая станица» для санитарной очистки территории района.

Таблица №20

| №№ п/п | Наименование | Количе-ство | Марка | Год выпуска | % износа | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с задней загрузкой | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 947 КС | 2003 | 70 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 510 НС | 1999 | 85 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 952 КС | 2003 | 50 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 У 360 РМ | 2008 | 25 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 С 632 СХ | 2010 | 15 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 У 142 УВ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 2 | Вакуумная машина | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 147 АА | 1993 | 60 | согласно заявок |
|  |  |  | ГАЗ-33081 Е 850 КМ | 2009 | 30 | согласно заявок |
| 3 | Контейнеровоз | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЗ-3307 Н 593 МВ | 2006 | 45 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3307 К 953 КС | 2001 | 60 | согласно графика |
|  |  |  | ГАЗ-3309 О 102 УХ | 2010 | 10 | согласно графика |
| 4 | Бульдозеры | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДТ-75 81-81-УУ |  | 80 | полигон свалки |
|  |  |  | Т-130 53-24 КР |  | 70 | полигон свалки |
| 5 | Трактор общего назначения | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | МТЗ-82 21-18 УХ | 2009 | 25 | согласно заявок |
| 6 | Легковой | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАЗ 2107 Х 673 ВХ | 2006 | 40 |  |

Степень изношенности транспорта по вывозу ТБО составляет – 41,11 %.

Степень изношенности транспорта по вывозу ЖБО составляет – 50 %.

Степень изношенности поливомоечной и подметально-уборочной машины составляет – 100 %.

Степень изношенности бульдозеров составляет – 75 %.

Степень изношенности автотранспорта ООО «Чистая станица» составляет – 45 %

В ОАО «ЖКС» имеется база по содержанию и ремонту техники, в составе:

- пять боксов для автомобилей;

- ремонтный бокс, в котором находится тельфер;

- слесарный цех, в котором имеется токарный станок, сверлильный станок, стол для сборки двигателей, настольные большие тесцы.

- стационарный компрессор для накачивания шин;

- сварочный цех, в котором имеется ацетиленовый аппарат, трансформа-тор сварочный, САК передвижной;

- аккумуляторный цех;

- электроцех, для ремонта электроавтооборудования.

База обслуживает автотранспорт   ОАО «ЖКС» и ООО «Чистая станица» (на возмездной основе), общая численность работающих и служащих 48 человек.

Возможность реконструкции и расширения производственных мощностей на базе существующего объекта имеется.

3.6.3. Основные проблемы санитарной очистки.

1. Частичный централизованный  сбор отходов в станицах  вследствие этого образование несанкционированных свалок.

2. Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок  и грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м);

- отсутствие противофильтрационного экрана на участке складирования ТБО;

- отсутствие контрольных скважин;

- отсутствие контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3. Значительные количества ТБО рассеиваются по территории сельского поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

4. Значительная часть населения Кущевского сельского поселения не обслуживается предприятием по вывозу отходов.

5.  Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.

6. Отсутствие установки по обезвреживанию ТБО и отходов лечебно-профилактических  учреждений и,  как следствие,  захоронение их на свалках.

7. Отсутствие полного учета  образования ТБО от промышленных и с/х предприятий, а также объемы образования,  вывоза и утилизации промотходов в районе.

8.   Отсутствие объектов по переработке промышленных отходов.

3.6.4. Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО.

Тариф на утилизацию ТБО на территории  Кущевского сельского поселения  не утвержден.

4. Прогноз застройки муниципального образования

Одной из главных задач проекта генерального плана развития территории является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов поселения, в первую очередь станицы Кущевской на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2044 года).

Кроме того, целью проекта генерального плана является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-создание рациональной планировочной структуры;

-функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

-определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

-реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

-реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

-организация рекреационной зоны;

-обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

4.1. Расчет перспективной численности населения

# Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

# Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик в прошлом.

# Оценка демографического потенциала Кущевского сельского поселения на краткосрочную и среднесрочную перспективы произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

# Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения поселения через 10 и 20 лет.

# При расчете перспективной численности населения Кущевского сельского поселения использованы следующие демографические характеристики:

# - динамика численности населения Кущевского сельского поселения за 2003-2008 гг.

# - половозрастной состав населения на 01.01.2009 г.

# В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2008 год.

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения населенных пунктов, входящих в состав Кущевского сельского поселения  выбран метод передвижки возрастов, основанный на применение вышеуказанных демографических характеристик. Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов (таблица 35). В процессе расчета существующее население поселения распределяется на пятилетние возрастные группы, половозрастные группы передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Данные о тенденциях, закладываемых в прогноз, представлены в таблице № 21.

Расчет основных показателей демографической ситуации Кущевского сельского поселения производился на основе представленного выше анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половозрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, миграционной привлекательности поселения, устойчивости экономической структуры на перспективу, экономико- и политикогеографическому положению, его природно-ресурсному потенциалу и т.д.

# Параметры прогноза перспективной численности населения

# Кущевского сельского поселения

# Таблица №21

| Показатели | Ед. измер. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,483 | 1,479 | 1,625 | 1,828 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 16,06 | 15,88 | 15,69 | 15,50 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 307 | 360 | 369 | 398 |

# - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

# Предполагается, что, в общем, по Кущевскому сельскому поселению к расчетному сроку генерального плана произойдет:

# - снижение уровня смертности по сравнению с 2008 годом (16,06) на 3,49%;

# - коэффициент суммарной рождаемости (число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста) возрастет на 23,26 %;

# - миграционный среднегодовой прирост увеличится на 29,64 %.

# Рисунок 1 - Динамика численности населения на срок генерального плана

Для начала сдвига основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения необходима разработка и реализация общенациональных проектов в области обеспечения населения доступным жильем, улучшения здравоохранения, образования и развития АПК.

Существующая и проектная численность населения Кущевского сельского поселения представлена в таблице №22.

Таблица №22

| № п/п | наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующая на 01.01.2009 г. | на 1 очередь строительства (2019 год) | на расчетный срок (2029 год) | Прирост населения, человек | на перспективу (2044 год) |
|  |  |  |  |  | на 1 очередь строительства | на расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кущевское сельское поселение | 33207 | 35140 | 37870 | 1933 | 4663 | 42087 |
| 1 | ст.Кущевская | 30240 | 32030 | 34520 | 1790 | 4280 | 38375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | х. Большая Лопатина | 443 | 470 | 510 | 27 | 67 | 573 |
| 3 | х. Воровского | 173 | 185 | 200 | 12 | 27 | 227 |
| 4 | х. Восточный | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | х.Картушина Балка | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 6 | х. Лопатина | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 7 | пос. Мирный | 268 | 275 | 305 | 7 | 37 | 340 |
| 8 | с. Новоивановское | 569 | 600 | 645 | 31 | 76 | 715 |
| 9 | п.Садовый | 369 | 385 | 420 | 16 | 51 | 470 |
| 10 | п.Северный | 317 | 335 | 365 | 18 | 48 | 411 |
| 11 | с.Степное | 558 | 590 | 635 | 32 | 77 | 706 |

Прогнозный расчет численности населения показывает вероятное увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего высоким миграционным приростом, а также увеличением рождаемости и снижением смертности.

Расчет перспективной численности населения Кущевского сельского поселения показал, что прирост численности населения при заложенных параметрах прослеживается не во всех населенных пунктах поселения. Так, в хуторах Восточный, Картушина Балка и Лопатина, сложившаяся демографическая ситуация не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории хуторов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне.

Таким образом, проектная численность населения муниципального образования Кущевское сельское поселение на расчетный срок до 2029 года составит 37 870 человек (прирост 4280 человек, в т.ч. на 1 очередь – 1790 человек).

В расчёте численности населения Кущевского сельского поселения и его населенных пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2029 г. Численность населения муниципального образования к 2044 году может составить 42087 человек.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения большое значение имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения Кущевского сельского поселения

Таблица №23

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2008 г. | 1 очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого | моложе трудоспособного возраста (% к итогу) | трудоспособного возраста (% к итогу) | старше трудоспособного возраста (% к итогу) | Итого |
| Кущевское сельское поселение | 5858 | 20287 | 7062 | 33207 | 6322 | 20858 | 7960 | 35140 | 7246 | 21603 | 9021 | 37870 |
|  | 17,64 | 61,09 | 21,27 |  | 17,99 | 59,36 | 22,65 |  | 19,13 | 57,05 | 23,82 |  |
| ст.Кущевская | 5230 | 18655 | 6355 | 30240 | 5750 | 19027 | 7253 | 32030 | 6605 | 19671 | 8244 | 34520 |
|  | 17,3 | 61,7 | 21,0 |  | 17,95 | 59,40 | 22,64 |  | 19,13 | 56,98 | 23,88 |  |
| х.Большая Лопатина | 112 | 236 | 95 | 443 | 93 | 278 | 99 | 470 | 97 | 305 | 108 | 510 |
|  | 25,3 | 53,3 | 21,4 |  | 19,79 | 59,15 | 21,06 |  | 19,02 | 59,80 | 21,18 |  |
| х.Воровского | 28 | 94 | 51 | 173 | 34 | 111 | 40 | 185 | 38 | 120 | 42 | 200 |
|  | 16,2 | 54,3 | 29,5 |  | 18,38 | 277,50 | 21,62 |  | 19,00 | 60,00 | 21,00 |  |
| х.Восточный | 12 | 35 | 24 | 71 | 14 | 35 | 22 | 71 | 14 | 35 | 22 | 71 |
|  | 16,9 | 49,3 | 33,8 |  | 19,72 | 49,30 | 30,99 |  | 19,72 | 49,30 | 30,99 |  |
| х.Картушина Балка | 25 | 60 | 13 | 98 | 25 | 60 | 13 | 98 | 25 | 60 | 13 | 98 |
|  | 25,5 | 61,2 | 13,3 |  | 25,51 | 61,22 | 13,27 |  | 25,51 | 61,22 | 13,27 |  |
| х.Лопатина | 18 | 55 | 28 | 101 | 18 | 55 | 28 | 101 | 18 | 55 | 28 | 101 |
|  | 17,8 | 54,5 | 27,7 |  | 17,82 | 54,46 | 27,72 |  | 17,82 | 54,46 | 27,72 |  |
| пос.Мирный | 57 | 163 | 48 | 268 | 47 | 164 | 64 | 275 | 63 | 173 | 69 | 305 |
|  | 21,3 | 60,8 | 17,9 |  | 17,09 | 59,64 | 23,27 |  | 20,66 | 56,72 | 22,62 |  |
| с.Новоивановское | 114 | 296 | 159 | 569 | 106 | 355 | 139 | 600 | 121 | 369 | 155 | 645 |
|  | 20,0 | 52,0 | 27,9 |  | 17,67 | 59,17 | 23,17 |  | 18,76 | 57,21 | 24,03 |  |
| пос.Садовый | 72 | 203 | 94 | 369 | 68,00 | 230,00 | 87,00 | 385 | 75 | 244 | 101 | 420 |
|  | 19,5 | 55,0 | 25,5 |  | 17,66 | 59,74 | 22,60 |  | 17,86 | 58,10 | 24,05 |  |
| пос.Северный | 63 | 177 | 77 | 317 | 62,00 | 197,00 | 76,00 | 335 | 68 | 212 | 85 | 365 |
|  | 19,9 | 55,8 | 24,3 |  | 18,51 | 58,81 | 22,69 |  | 18,63 | 58,08 | 23,29 |  |
| с.Степное | 127 | 313 | 118 | 558 | 105 | 346 | 139 | 590 | 122 | 359 | 154 | 635 |
|  | 22,8 | 56,1 | 21,1 |  | 17,80 | 58,64 | 23,56 |  | 19,21 | 56,54 | 24,25 |  |

Прогноз возрастного состава численности населения указывает на дальнейшее снижение трудовых ресурсов. Данное положение обусловлено тем, что к тому времени из группы трудоспособного возраста будет выходить на пенсию многочисленное поколение 60-70 гг. подъема рождаемости, а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса. Однако за счет более высокой доли лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим (рисунок 2).

Рисунок 2 - Динамика возрастного состава населения Кущевского сельского поселения

Со снижением доли населения в трудоспособном возрасте, возникает такая проблема как рост демографической нагрузки (рисунок 9).

В настоящее время сложилась достаточно благоприятная половозрастная структура, образовавшаяся в результате высокой рождаемости восьмидесятых. Последнее обстоятельство способствовало появлению в наши дни многочисленных брачных контингентов, чем и объясняется небольшой автоматический рост рождаемости. Однако данное положение продлится не далее 2014 года, после чего при отсутствии эффективной демографической политики рост численности населения в основном будет происходить за счет механического прироста – миграции. Такого рода положение повлечет за собой ряд проблем, а в частности - старение населения. Рост демографической нагрузки будет стремиться к отрицательному значению, т.е. к преобладанию нагрузки пожилыми людьми.

Рисунок 3 - Динамика возрастного состава населения Кущевского сельского поселения со снижением доли населения в трудоспособном возрасте.

Для достижения заложенных при расчете параметров демографического роста необходимо провести:

- разработку комплексных мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи, по улучшению здоровья и росту продолжительности жизни;

- разработку комплексных мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

4.2. План застройки муниципального образования

Расчет проектной селитебной территории производится в генеральном плане на основании проектной численности населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура как Кущевского сельского поселения в целом, так и входящих в него населенных пунктов. При определении размеров селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

Перспективный прирост численности населения Кущевского сельского поселения к 2029 году составит 4663 человека или 1554 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 1933 человека или 644 семьи – на 1 очередь строительства.

Проектом генерального плана также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, а также население, проживающее в зоне реконструкции центральной части ст.Кущевской:

ст.Кущевская: зона реконструкции 614 человек (205 семей), зона строго строительного режима – 69 человек (23 семьи);

с.Новоивановское - 30 человек (10 семей);

п.Садовый – 21 человек (7 семей);

п.Северный – 3 человека (1 семья);

с.Степное – 27 человек (9 семей).

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана необходимо расселить прирастающее население (4663 чел. или 1554 семьи) и население, проживающее в зоне строгого строительного режима и зоне реконструкции (764 чел. или 255 смей). Всего – 5427 человек (1809 семей).

Генеральным планом Кущевского сельского поселения предусматривается расселение вышеперечисленных категорий населения на территории индивидуальной усадебной застройки, за исключением ст.Кущевской, в которой согласно генеральному плану станицы предусматривается реконструкция центральной части Центрального жилого района и размещения на месте ветхой индивидуальной застройки 2-3-этажных секционных домов.

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана (2029 г.) предусматриваются для расселения территории:

- индивидуальной жилой застройки - 2590 человек (863 семей);

- секционной застройки - 2837 человек (946 семей).

По данным администрации муниципального образования Кущевское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,2 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* - при размере приусадебного участка – 0,2 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25-0,27 га на 1 дом. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Нормативная плотность населения на селитебной территории малоэтажной секционной застройки в соответствии с приложением 5 (СНиП 2.07.01-89*) принята равной 130 чел/га.

Расчет резервных территорий населенных пунктов Кущевского сельского поселения производится при условии сохранения тенденций роста численности населения, среднего коэффициента семейности и сохранении предельных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу до 2044 года.

На долгосрочную перспективу (2029 – 2044 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2029 годом увеличится до 42 087 человек, общий прирост - 4217 человек или 1406 семей. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2029 – 2044 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 379,62 га, в т.ч.:

ст.Кущевская – 346,95 га;

х.Большая Лопатина – 5,67 га;

х.Воровского – 2,43 га;

х.Восточный – 0 га;

х.Картушина Балка – 0 га;

х.Лопатина – 0 га;

пос.Мирный – 3,24 га;

с.Новоивановское – 6,21 га;

пос.Садовый – 4,59 га;

пос.Северный – 4,05 га;

с.Степное – 6,48 га.

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Кущевского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Кущевского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении.

Реализация инвестиционных проектов предполагается за счет прочих источников финансирования.

Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей

Таблица №24

| № п\п | Наименование | Ед. измер. | Описание места расположения объекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности | тыс.руб. |  | 7642,921 | 7650,1 | 3240,00 | 3274,961 | 4202,303 | 14409,84 |
| 1.1.1. | Капитальное строительство в ст. Кущевской на 4-й резервной территории, труба Ф160мм, ВБР-50 -1шт (строительство ИЖС на 4-й резервной территории)-200 м. | тыс.руб. | ст.Кущевская, 4-ая резервная территория | 2976,244 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальное строительство в ст. Кущевской на 5-й резервной территории, труба Ф160мм, ВБР-50 — 1шт (строительство ИЖС на 5-й резервной территории; строительство АЗС ФАД «Дон»; гостиничный комплекс Ст. Кущевская, п. Дорожный, 5 | тыс.руб. | ст.Кущевская, 5-ая резервная территория | 3875,395 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Придорожный комплекс ст. Кущевская п. Дорожный, 13; Логистический центр ст. Кущевская, п. Восточный; спортивно-зрелищный центр ФАД «Дон» км 1143+250; торговый центр ФАД «Дон» км 1143+50)- 1160 м. | тыс.руб. | ст.Кущевская, п.Дорожный,13 |  | 7650,09 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальное строительство в ст. Кущевской на 6-й резервной территории, труба Ф100мм- 3900м, ф160мм — 900м, ВБР-50 -1шт (строительство ИЖС на 6-й резервной территории) | тыс.руб. | ст.Кущевская, 6-ая резервная территория |  |  | 3240,00 |  |  | 9 910,39 |
| 1.1.5. | Капитальное строительство в ст. Кущевской по пер. Совхозный, труба Ф100 мм (придорожный комплекс ст. Кущевская п. Совхозный, 10- 350 м. | тыс.руб. | ст.Кущевская, пер.Совхозный | 296,07 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Стр-во многофункционального придорожного центра ст. Кущевская вдоль ФАД «Дон» ул. Транспортная- 1360 м | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Транспортная |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Капитальное строительство в ст. Кущевской по ул. Октябрьская, труба Ф160мм (строительство крытого спортивного манежа ФК «Краснодар»)- 350 м. | тыс.руб. | ст.Кущевская ул.Октябрьская | 495,212 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Строительство и монтаж водонапорной башни ВБР-15 (с установкой подпиточного насоса) в пос. Мирный. | тыс.руб. | п.Мирный |  |  |  | 2581,00 |  |  |
| 1.1.9. | Капитальное строительство водопроводной сети в ст.Кущевской по ул.Октябрьская Ду160мм L=0,35км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Октябрьская |  |  |  | 693,96 |  |  |
| 1.1.10. | Капитальное строительство водопроводной сети в ст.Кущевская по ул.Транспортная Ду100мм L=1,36км и ВБР-50 -1шт. | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Транспортная |  |  |  |  | 4 202,30 |  |
| 1.1.11. | Капитальное строительство водопроводной сети в ст.Кущевская по ул.Черноморка от тонеля Ду160мм L=1,4км с целью обеспечения водоснабжения промышленного парка ст.Кущевская ул.Черноморка,45 | тыс.руб. | ст.кущевская, ул.Черноморка |  |  |  |  |  | 4 499,456 |
| 1.2. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей холодного водоснабжения | тыс.руб. |  | 5178,967 | 3784 | 4573,41 | 7711,771 | 7817,534 | 23808,46 |
| 1.2.1. | Реконструкция участка водопровода к терапевтическому отделению ЦРБ по ул. Трудовая в ст. Кущевской, труба Ф 200мм (реконструкция терапевтического отделения Кущевской ЦРБ ст. Кущевская ул. Ленина, 20) - 620 м | тыс.руб. | ст.Кущевская,ул.Трудовая | 1834,446 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция участка водопровода по ул. Черноморка в ст. Кущевской от тоннеля, труба Ф160мм (промышленный парк ст. Кущевская ул. Черноморка, 45)- 1400 м. | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Черноморка |  | 3783,96 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Капитальное строительство в ст. Кущевской по ул. Транспортная, труба Ф100мм — 1360м, ВБР-50-1шт (ТСЦ «Россельмаш» ст. Кущевская ул. Транспортная, 32; | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Транспортная | 3344,521 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт водонапорной башни ВБР-15 в пос. Садовый. | тыс.руб. | п.Садовый |  |  |  |  |  | 2250,212 |
| 1.2.5. | Реконструкция водопровода в ст.Кущевская ул.Начальная (от Ветвистой до Карьерной) Ду 100мм L=0,35км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Начальная |  |  | 1 579,31 |  |  |  |
| 1.2.6. | Замена ВБР V=25м3 в х. Воровского в количестве 1шт. | тыс.руб. | х.Воровского |  |  |  | 2 337,17 |  |  |
| 1.2.7. | Реконструкция участка водопровода в ст. Кущевская ул.Чапаева Ду100мм, L=0,35км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Чапаева |  |  |  |  | 1 563,617 |  |
| 1.2.8. | Реконструкция водопровода в станице Кущевская ул.Новоселов (от ул.Микояна до ул.Войкова) Ду100мм,L=0,8км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул. Новоселов |  |  | 2 994,1 |  |  |  |
| 1.2.9. | Реконструкция участка водопровода в ст.Кущевская ул.Молодежная 9 от Школьного до Войкого) Ду 100мм L=0,8км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Молодежная |  |  |  |  |  | 2 987,49 |
| 1.2.9. | Реконструкция участка водопровода в ст.Кущевская ул.Фрунзе (от Казачьего до Совхозного) Ду100мм, L=0,35км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Фрунзе |  |  |  |  |  | 1 591,20 |
| 1.2.10. | Реконструкция участка водопровода в п.Степной ул.Школьная, Ду100мм L=0,1км | тыс.руб. | п.Степной, ул.Школьная |  |  |  |  | 551,04 |  |
| 1.2.11. | Реконструкция участка водопровода в п.Степной ул.Южная Ду100мм L=1,4км | тыс.руб. | п.Степной, ул.Южная |  |  |  |  |  | 5 262,092 |
| 1.2.12. | Реконструкция участка водопровода в п.Степной ул.Советская от ВБР Ду100мм L=0,6км | тыс.руб. | п.Степной, ул.Советска |  |  |  | 2 586,556 |  |  |
| 1.2.13. | Реконструкция участка водопровода в п.Садовый ул.Мира Ду80мм, L=1км | тыс.руб. | п.Садовый. ул.Мира |  |  |  |  | 3 933,440 |  |
| 1.2.14. | Реконструкция участка водопровода в п.Садовый ул.Первомайская Ду80мм L=0,4км | тыс.руб. | п.Садовый, ул.Первомайская |  |  |  |  |  | 1 599,91 |
| 1.2.15. | Реконструкция участка водопровода в х.Большая Лопатина ул.Молодежная Ду80мм, L=0,8км | тыс.руб. | х.Большая Лопатина, ул.Молодежная |  |  |  |  |  | 2 997,40 |
| 1.2.16. | Реконструкция участка водопровода в х.Воровского ул.Путевая Ду80мм L=0,7км | тыс.руб. | х.Воровского,ул.Путевая |  |  |  | 2 788,045 |  |  |
| 1.2.17. | Реконструкция участка водопровода в п.Мирный ул.Дружбы Ду80мм L=0,9км | тыс.руб. | п.Мирный, ул.Дружбы |  |  |  |  |  | 3 552,50 |
| 1.2.18. | Реконструкция участка водопровода в п.Мирный ул.Мира Ду80мм L=0,9км | тыс.руб. | п.Мирный, ул.Мира |  |  |  |  |  | 3 567,65 |
| 1.2.19. | Реконструкция участка водопровода в ст.Кущевская ул.Щорса (от Совхозного до Школьного) Ду100мм l=0,4км | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Щорса |  |  |  |  | 1 769,440 |  |
| 2. | Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей в сфере водоотведения | тыс.руб. |  | 36267,00 | 31316,0 | 16744,0 | 23000,0 | 31685,0 | 18000,0 |
| 2.1.1. | Реконструкция КНС и строительство напорного коллектора от микрорайона «Кущевская-2» до очистных сооружений станицы Кущевской | тыс.руб. | ст.Кущевская мкр.Кущевская,2 | 3047,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция КНС и строительство напорного коллектора от микрорайона «Кущевская-2» до очистных сооружений станицы Кущевской СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская мкр.Кущевская,3 | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Монтаж реверсивной линии напорной канализации от КНС ул. Советская до ул. Крупская ПИР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Советская |  | 1316,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Монтаж реверсивной линии напорной канализации от КНС ул. Советская до ул. Крупская СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Советская |  |  | 15000,0 |  |  |  |
| 2.1.5. | Замена напорного коллектора канализации от КНС ул. Советская до ул. Д. Бедного и напорного коллектора от КНС ул. Крупская до ул. Д. Бедного (пер. Ростовский) ПИР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Советская |  |  | 1744,0 |  |  |  |
| 2.1.6. | Замена напорного коллектора канализации от КНС ул. Советская до ул. Д. Бедного и напорного коллектора от КНС ул. Крупская до ул. Д. Бедного (пер. Ростовский) СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Советская |  |  |  | 20000,00 |  |  |
| 2.1.7. | Замена напорного коллектора от КНС ул. Дзержинского, 4 до колодца гасителя по ул. Ленина,3.ПИР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Дзержинского |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| 2.1.8. | Замена напорного коллектора от КНС ул. Дзержинского, 4 до колодца гасителя по ул. Ленина,3.СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Дзержинского |  |  |  |  | 30000,00 |  |
| 2.1.9. | Строительство КНС и напорного коллектора от пер. Весеннего до КНС ул. Дзержинского,4. ПИР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Дзержинского | 3220,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Строительство КНС и напорного коллектора от пер. Весеннего до КНС ул. Дзержинского,4. СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Дзержинского |  | 30000,0 |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Замена напорного коллектора от КНС ул. Крупская до камеры переключения ул. Д. Бедного. ПИР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Крупской |  |  |  |  | 1685,00 |  |
| 2.1.12. | Замена напорного коллектора от КНС ул. Крупская до камеры переключения ул. Д. Бедного. СМР | тыс.руб. | ст.Кущевская, ул.Крупской |  |  |  |  |  | 18000,00 |
| 3. | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей в сфере газоснабжении | тыс.руб. | ст. Кущевская | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 |
| 3.1.1. | Строительство газораспределительных сетей | тыс.руб. | ст. Кущевская | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 25000,00 |
| 4. | Программа инвестиционных проектов в энергоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей в сфере энергоснабжении | тыс.руб. | ст. Кущевская | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 |
| 4.1.1. | Ремонт и строительство сетей уличного освещения | тыс.руб. | ст. Кущевская | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,00 |

Таблица № 25.

Система критериев, целевых показателей и индикаторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение 2007 года | Значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Энергоемкость валового муниципального продукта | кг у. т./ 10 тыс. руб. | 314 | 332 | 329 | 327 | 286 | 256 | 243 | 200,4 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 68 | 74 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (в части коллективного учета) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 86 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 72 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*час в год/чел. | 860 | 872 | 868 | 840 | 826 | 812 | 790 | 750 |
| 8 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/год кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/чел. в сутки | 0,234 | 0.238 | 0,222 | 0,218 | 0,216 | 0,214 | 0,202 | 0,198 |
| 10 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах | куб.м / чел. год | 826 | 817 | 822 | 814 | 811 | 798 | 796 | 791 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов определяется расчетом работ запланированных  в  составе инвестиционных проектов сформированных в результате разработки перспективных схем развития коммунальной инфраструктуры  в части холодного водоснабжения и водоотведения.

2.  В соответствии с действующим законодательством источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы холодного водоснабжения,  в  Кущевском сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам  концессии).

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 7 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тариф  на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был установлен органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 7 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

7.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края представлен в Таблице №26. Для проведения расчетов использован Вариант №2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год по муниципальному образованию Кущевское с.п.

Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные услуги на прогнозный период до 2030г.   применялись социальные нормативы  установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.

Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края  от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Краснодарского края  на период с 1.07.2014г. по 2018г.».

## При этом учитывалось, что средний состав семьи в Кущевском сельском поселении составляет 2,9 человека (по данным администрации МО Кущевский район).

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

## Таблица №26

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совокупный доход стандартной семьи | руб./мес. | 19093,00 | 20859,00 | 23635,00 | 25620,34 | 27208,80 | 28106,69 | 29090,43 | 30254,04 | 31736,49 | 33164,63 | 34623,88 | 36008,83 | 37161,11 | 38275,95 |
| 2 | Прогноз реальной заработной платы | % | факт МО | оценка МО | оценка МО | 108,4 | 106,2 | 103,3 | 103,5 | 104,0 | 104,9 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 103,0 |
| Итого: | 19093,00 | 20859,00 | 23635,00 | 25620,34 | 27208,80 | 28106,69 | 29090,43 | 30254,04 | 31736,49 | 33164,63 | 34623,88 | 36008,83 | 37161,11 | 38275,95 |

## Исходя из того, что  рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превышает установленного  действующим законодательством РФ, данный  прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза РФ.

## 8. Управление программой.

1.Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Кущевского сельского поселения.

2.План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Кущевского сельского поселения, Собранием депутатов  Кущевского сельского  поселения.

4.Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5.Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.