Введение

Генеральный план Полтавченского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 02.08.2010 г. №1 по заданию муниципального образования Полтавченское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года планировочной организации территории села Полтавченское, хуторов Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2008 году;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Кущевского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Необходимость разработки градостроительной документации Полтавченского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 19 июля 2010 года №20 К рассмотрения заявок на участие в конкурсе на разработку генерального плана Полтавченского сельского поселения Кущёвского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от от 02.08.2010 г. №1 на разработку проекта «Генерального плана Полтавченского сельского поселения муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Полтавченское сельское поселение Кущёвского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Кущёвский район, Полтавченское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Полтавченского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Кущёвского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кущёвского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

- Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климатические условия

В климатическом отношении территория ст.Кущевская относится к северо-восточной степной провинции.

В ст.Кущевской действует пункт СК ГМУ, открытый в 1931-1936 гг.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости, которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +20 0С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-30 0С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха -4 0С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75 % зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений 4497058составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989 г).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений с 1931 по 2000 годы от минус 2 0С до минус 9 0С. Минимальная температура января -25 0С, абсолютный минимум -36 0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 0 0С в почву не превышает 40 см, минимальная 0 см, максимальная 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 - +40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля – +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985 г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Кущевская относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70-87 %, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум – 8 %.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Кущевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Кущевской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район I, СНКК 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 150.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальная продолжительность – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Кущевского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория района является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Кущевского района включает следующие геоморфологические элементы:

- пойменные террасы рек Еи, Куго-Еи, Чубурки и Кавалерки;

- надпойменные террасы рек Еи, Кавалерки и Куго-Еи;

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Еи простирается широкой извилистой полосой в западной части района до впадения в нее р. Куго-Еи. Ширина ее здесь составляет в среднем 2,0-2,5 км. Далее после станицы Кущевской пойма реки сужается от 0,5 до 1,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы в целом, изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Простирание поймы субширотное до ст. Кущевской, далее направление резко меняется на субмеридиональное.

Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Кущевской, Шкуринской и Кисляковской.

Пойменная терраса р. Кавалерки плавно сливающаяся выше станицы Кисляковской с поймой р. Еи имеет субширотное направление и ширину до 500-600 м.

528 р-н 01  майкомНаселенных пунктов в пределах территории Кущевского района на пойме нет.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается извилистой и узкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 0,5 км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен, и лишь в редких случаях поверхность поймы преобразована гидротехническими сооружениями.

Надпойменные террасы рек Еи и Куго-Еи плавно простираются в основном, по левому берегу реки и лишь в восточной части района читается в рельефе и правобережная терраса на р. Куго-Ея. Ширина террас различная и составляет от 0,5-1,5 км. Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст. Кущевской, Кисляковской и Шкуринской.

Склоны водоразделов занимают почти половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-4 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15 %. В основном, ширина их составляет около 100- 150 м. Длина ложбин стока и балок составляет 5,0-3,0 км до 1,0-1,5 км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15,0 м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0-10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами.

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Кущевский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Канеловский вал, непосредственно в пределы, которого и входит площадь района.

Канеловский вал, являющийся стержневой структурой «факела» простирается и погружается по азимуту 1840. При ширине в северной части порядка 5 км он прослеживается вдоль Канеловского разлома у зоны Транскавказского разлома до Кущевской зоны смятия на протяжении около     52 км. Вал весьма отчетливо выражен пологим поднятием в отложениях всех подразделений моласс, имея амплитуду по подошве сармата 26 км, мэотиса 5-  10 м, понта около 15 км, киммерия около – 40 м, куяльника – 35 м. Еще лучше выражен вал в поверхности фундамента, где ширина его достигает – 30 км, а амплитуда превышает 0,5км.

По поверхности докембрия вал прослеживается на глубине с 1,0 км до 1,4 км, по палеозою от 2,5 км до 3,0 км, погружаясь к югу.

Территорию района в диагональном направлении пересекает Кущевский тектонический разлом.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Кущевского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

Ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0,0 до 2,0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас р. Еи и Куго-Еи

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1,5-1,0 м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории района северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0,5 м до 1,0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким положением уровней на глубинах более 10,0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0,5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5,0 до 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10,0 м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти I-А1 – Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка и Чубурка;

II инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи и Куго-Еи;

III инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

IV инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V инженерно-геологический район – водораздельных пространств;

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – V-5, V-6:

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-6 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, второго типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками и супесями просадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2,0 м – (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (II-3-г).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (III-4-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 2,0 м до 5,0 м – (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0м – (IV-3-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от 5,0 м до 10,0 м – (V-5-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м – (V-5-г, V-6-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.2. Административное устройство муниципального образования

Полтавченское сельское поселение

Полтавченское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Кущевского района наделенного статусом сельского поселения с установленными границами.

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кущевского района в 55 км от районного центра станицы Кущевской и в 230 км от краевого – города Краснодара.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Кущевского района:

- на юге с Глебовским сельским поселением;

- юго-западе с Ильинским сельским поселением;

- на западе с Раздольненским сельским поселением.

С севера на восток границы поселения проходят по смежеству с Кагальницким  районом Ростовской области.

В границах муниципального образования Полтавченское сельское поселение находится 4сельских населенных пункта: 1 село (Полтавченское) и 4 хутора (Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка).

По данным администрации муниципального образования численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 1194 человека.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 129,4 км2, что составляет 5,5 % территории Кущевского района. Плотность населения – 9 человек на 1 км2.

Административным центром сельского поселения является село Полтавченское расположенное в юго-восточной поселения.

ГП-9

Схема размещения Полтавченского сельского поселения в структуре

Кущёвского района

1.3. Экономическая база развития муниципального образования Красносельское сельское поселение

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием продукции растениеводства.

Площадь сельского поселения составляет 12,94 тыс. га, из них 90,9 % занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представлен одним бюджетообразующим сельскохозяйственным предприятием (ООО «Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами (крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами).

В 2008 году объем  продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств составил 281,2 млн. рублей, в т.ч. 30,65 % от общего объема получено за счет личных подсобных хозяйств.

Основной специализацией сельскохозяйственной отрасли является растениеводство, где преобладает зерновое направление.

В таблице 10 представлены объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1

| Наименование вида сельскохозяйственной продукции | 2008 г. |
| --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 20,5 |
| Рис, тыс. тонн | - |
| Соя, тыс. тонн |  |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 2,5 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 4,6 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,02 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,02 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 |
| Яйца- всего, млн. штук | 0,43 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, млн. тонн | 0,43 |

Градообразующим предприятием Полтавченского сельского поселения является ООО «Агро-Полтавченское». Основным видом деятельности предприятия является производство зерновых культур.

На сегодняшний день  за счет малых форм хозяйствования перспективно развивается животноводство.

Всего в хозяйствах населения содержится: 154 головы КРС, 614 голов свиней, 117 голов овец, 90 голов коз и свыше 8,9 тыс. голов птицы. В 2009 году личными подсобными хозяйствами реализовано 242 тонны мяса и 479 тонн молока.

С каждым годом большой вклад в экономику вносят представители малого и среднего бизнеса. Всего на территории поселения зарегистрировано 85 организаций частной формы собственности. Основными сферами деятельности предприятий малого бизнеса является торговля.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кущёвского района, имеет общие границы с тремя сельскими поселениями района: Раздольнским, Ильинским, Глебовским и Ростовской областью.

Полтавченское сельское поселение находится в 55 км от районного центра станицы Кущевской и в 230 км от краевого – города Краснодара.

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта - село Полтавченское – административный центр, хутора Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка. Общая численность населения Полтавченское сельское поселение на 01.01.2010 г. составляла 1194 человека.

Через территорию поселения в направлении запад-восток проходит участок межмуниципальной автодороги с. Алексеевское -с. Полтавченское, в направлении север-юг - участок межмуниципальной автодороги с. Ильинское – с. Полтавченское.

В поселении можно выделить две основные планировочные зоны: сельскохозяйственного назначения, интенсивного градостроительного освоения (в первую очередь территории в границах населенных пунктов).

Три населенных пункта поселения: хутор Красная Слободка, село Полтавченское, хутор Серебрянка расположены вдоль общей автодороги и образуют ось поселения в направлении запад-восток. Развитие населенных пунктов исторически происходило вдоль реки Россошь и впадающих в нее водотоков балок Крутой Яр и Цун-Цун. Четвертый населенный пункт расположен на северной окраине поселения. Населенные пункты практически равноудалены друг от друга. Межмуниципальная автодорога с. Алексеевское -с. Полтавченское и подъезд х. Крутоярский выполнены в щебеночном исполнении, межмуниципальная автодорога с. Ильинское – с. Полтавченское  -в асфальтовом, связь с хутором Серебрянка также осуществляется по дороге с асфальтовым покрытием.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия (все - не действующие), гаражи сельскохозяйственной техники, зернотоки и зерносклады, полевые станы (бригады), крестьянско-фермерские хозяйства. В основном они примыкают к границам села Полтавченское.

Территория Полтавченского сельского поселения Кущевского района составляет 12940 га, большая часть из которых – это земли сельскохозяйственного назначения, ценные черноземы – 11767 га. Поселение расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологоволнистый, со слабым уклоном на запад и юго-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная.

Умеренно-континентальный климат, равнинный рельеф, однородные почвообразующие породы, произрастающая в прошлом лугово-степная растительность способствовали формированию почв черноземного типа, обладающих высоким потенциальным плодородием благодаря большой мощности гумусовых горизонтов и значительным запасом гумуса в них.

Полтавченское сельское поселение по своей структуре является агропромышленным. Основные направления  производственной деятельности сельхозпредприятий: производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, кормовых, овощных, в том числе картофеля, молока, мяса, яиц, торговля.

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представлен одним бюджетообразующим сельскохозяйственным предприятием (ООО «Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами (крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами).

Растительным покровом в естественном его состоянии покрыты незначительные площади, используемые как пастбищные угодья частного поголовья.

Село Полтавченское

Село расположено восточнее центральной части поселения. Населенный пункт занимает левый берег реки Россошь, застройки сформирована достаточно компактно. Традиционно для Кубани жилые дома расположены вдоль улиц и обращены огородами к реке.

Плотность застройки в центральной части населенного пункта высокая средняя, на окраинах – низкая.

Застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом, частично расположенным в многоквартирных домах.

Общественный центр села Полтавченское сложился в геометрическом центре населенного пункта на пересечении улицы Трудовой и пер. Почтовый. Он многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен. Сфера обслуживания населенного пункта представлена административным зданием Полтавченского сельского поселения, правление ООО «Агрополтавченское», культурно-досуговым центром с библиотекой, кружковыми помещениями, отделением почтовой связи с АТС, отделением Сбербанка, амбулаторией, плоскостными спортивными сооружениями, магазинами. В центре села имеется небольшой сквер, два объекта – памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, и братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, являются памятниками истории.

В населенном пункте функционируют детский сад №23 и общеобразовательная школа №14.

Закрытое кладбище расположено в центре южной части села по ул. Российской без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до детского сада, жилой застройки и футбольного поля. Действующее кладбище – в северо-западной части населенного пункта на правом берегу р. Россошь.

Основные производственные объекты расположены в юго-восточной части села (это зерноток, бригада №2, МТФ не действующая) и в его юго-западной части при въезде в село, где находятся автогараж колхоза, мехмастерская, склады.

Площадь села Полтавченское  в границах населенного пункта составляет 310,37 га., численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 910 чел.

Асфальтовое покрытие в селе имеют межмуниципальная подъездная дорога, улицы Трудовая, Октябрьская, пер. Почтовый, частично – Советская.

Хутор Красная Слободка расположен в 5 км. от в западу от центра поселения вдоль межмуниципальной дороги с. Алексеевское- с. Полтавченское. является продолжением хутора Полтавченское в северо-западном направлении.

Его планировочная организация представляет собой одну жилую улицу. Хутор характеризуется средней и низкой плотностью застройки, которая представлена только индивидуальными жилыми домами усадебного типа, и отсутствием объектов обслуживания населения. Имеется действующее кладбище, производственная территория бригады №3.

Очень низкий уровень благоустройства, покрытие дороги - щебеночное.

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 115 чел, площадь населенного пункта – 96,36 га.

Хутор Серебрянка расположен в восточной части поселения и также находится на продолжении дороги, идущей из центра поселения. Структура идентична хутору Красная Слободка.

Плотность населения еще ниже, полное отсутствие объектов обслуживания населения и благоустройства. В центре поселения имеется живописная аллея из крупных лиственных деревьев, здесь же расположены Дом культуры, памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, и футбольное поле.

Из производственных территорий имеются бригада №1 и СТФ, обе не действующие. В восточной части хутора – действующее кладбище, на западной окраине – не действующее. Часть территории в границах населенного пункта – пустующие земли (сельскохозяйственного использования). Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 110 чел., площадь населенного пункта составляет 137,72 га.

Хутор Крутоярский получил свое название от одноименной балки Крутой Яр, на берегах которой сформировалась его застройка вдоль улиц Северная и Южная. Он расположен к северу от центра поселения на расстоянии 5 км. Жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом, плотность застройки низкая, много заброшенных строений и пустующих земель в границах населенного пункта. Застройка общественного и производственного назначения отсутствует.

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 59 чел, площадь населенного пункта – 94,90 га.

  - Численность и состав населения

По данным администрации муниципального образования Полтавченское сельское поселение по состоянию на 01.01.2010 г. численность населения сельского поселения составляет 1194 человека (Таблица 2), из них 76,2 % проживает в селе Полтавченское.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Годы | Прирост/убыль численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютный, человек | Относительный, % |
|  | 2002* | 2009 |  |  |
| с.Полтавченское | 889 | 910 | 21 | 102,3 |
| х.Красная Слободка | 139 | 115 | -24 | 82,7 |
| х.Крутоярский | 85 | 59 | -26 | 69,4 |
| х.Серебрянка | 142 | 110 | -32 | 77,5 |
| Итого | 1255 | 1194 | -61 | 95,1 |

* по итогам всероссийской переписи населения 2002 года

За рассматриваемый межпереписной период численность населения поселения в целом снизилась на 4,9 % или 110 человек. Наиболее интенсивная убыль в относительном выражении была характерна для хутора Крутоярского – 30,6 %.

Абсолютное и относительное снижение численности населения обусловлено, прежде всего, естественной убылью населения в сочетании с миграционным оттоком.

В 2009 году коэффициент смертности превысил коэффициент рождаемости в 1,8 раза, и естественная убыль населения составила 9,2 промилле. Однако, несмотря на столь высокую убыль населения за счет естественного воспроизводства в последние годы наметилась положительная тенденция: рост рождаемости и снижение уровня смертности. В дополнении к этому на территории вновь образовалось положительное миграционное сальдо, коэффициент которого в 2009 году составило 1,7 промилле.

Еще одним показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Для Полтавченского сельского поселения, как и для других территорий характерна регрессивная возрастная структура состава населения.

В структуре численности населения 15,4 % составляют дети, 57,9 % лица трудоспособного возраста, 26,7 % лица пенсионного возраста.

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования общая площадь жилищного фонда Полтавченского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 27,3 тыс. м2, в т.ч.:

- многоквартирный жилищный фонд– 8,6 тыс. м2;

- индивидуальный жилищный фонд – 18,7 тыс. м2.

Далее в таблице 3 представлен жилищный фонд Полтавченского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел. |
| --- | --- | --- |
| с.Полтавченское | 8,5 | 23,1 |
| х.Красная Слободка | 0,1 | 19,1 |
| х.Крутоярский | - | 23,7 |
| х.Серебрянка | - | 24,5 |
| Итого | 8,6 | 22,9 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляет 22,9 м2 на человека, что ниже районной обеспеченности на 0,9 % (23,1 м2/чел.).

1.7. Структура обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

Практически 99 % учреждений и предприятий обслуживания Полтавченского сельского поселения расположены в центре поселения в селе Полтавченском.

Из учреждений образования на территории села расположены:

- 1 общеобразовательная школа проектной вместимостью 230 мест;

- 1 детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 40 мест.

Существующая загруженность в общеобразовательной школе достаточно низкая – 47,8 %, в дошкольном учреждении 100 %.

Из учреждений культуры и искусства в селе функционирует МУК «КДЦ Полтавченского сельского поселения» со зрительным залом на 500 мест и Клуб  хутора Серебрянка со зрительным залом на 120 мест. В зданиях домов культуры функционируют сельские библиотеки.

Из объектов здравоохранения в селе размещена Полтавченская амбулатория на 20 посещений в смену.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования:

- футбольное поле и 4 спортивные площадки МОУ СОШ № 14 (6,5 тыс. м2  и 2,1 тыс. м2 соответственно);

- спортивный зал МОУ СОШ № 9 (126 м2).

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 236,4 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 198 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной обеспеченности в 1,5 раза.

Из предприятий общественного питания имеются одна столовая ООО «Россия» на 50 посадочных мест и закусочная ООО «Сокол» на 16 посадочных мест. Население обеспечено посадочными местами в общедоступной сети общественного питания в объеме 55 посадочных мест на 1000 человек, что превышает нормативную обеспеченность (40 пос. мест на 1 тыс. чел.).

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения представлены только парикмахерской.

Из административно-деловых и хозяйственных учреждений в поселении размещены такие учреждения как почтовое отделение и отделение Сберегательного банка.

1.8. Санитарное состояние

На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий Полтавченского сельского поселения выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания населения:

- часть жилой застройки населённых пунктов находится в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- существующая свалка мусора расположена к югу от с. Полтавченское на расстоянии около 2 км. по дороге на с. Братское, она планируется к закрытию до конца 2010 года, требуется отведение новой территории под усовершенствованную свалку ТБО;

- на территории села Полтавченского и хуторов Красная Слободка, Серебрянка расположены действующие кладбища без соблюдения нормативного разрыва и без организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

- площадь зеленых насаждений общественного пользования значительно ниже нормативной;

- недостаточен уровень (либо полностью отсутствует) благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий автомобильных дорог;

- отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;

- отсутствует централизованная канализация.

В целом проектируемая территория поселения и его центра в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии соблюдения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ее микроклимата, выноса предприятий или проведения соответствующих мероприятий для устранения их вредного воздействия на состояние окружающей среды.

ГП-12

Схема комп. оценки территории

1.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Кущевского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. На территории Кущевского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%, реже, на склонах, крутизной более 6°, увеличивается до 2 %.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Кущевского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

На территории Кущевского района в настоящее время активные проявления овражной эрозии развиты весьма ограничено, преимущественно, в северо-восточной части,  активные формы представлены вторичными русловыми врезами в днищах крупных оврагов и балок IV стадии развития.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Эоловые процессы, дефляция на рассматриваемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Фоновая сейсмичность территории СП согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов. Территорию пересекает Кущёвский тектонический разлом.

# Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории населенных пунктов Журавского СП имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

# Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к опасным метеорологическим явлениям, возможным в районе проектируемого объекта относятся ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – умеренно опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Полтавченского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объект в зону поражения от ХОО не попадает.

Строительство ХОО на территории Полтавченского сельского поселения не предусматривается.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Полтавченского сельского поселения:

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, максимальная емкость |
| --- | --- | --- |
| с. Полтавченское |
| 29 | Склад ГСМ, АЗС (сущ.) | бензин дизтопливо, 25 м³ |
|  | АЗС (проект.) | бензин дизтопливо, 50 м³ |

К основным поражающим факторам в случае аварий на АЗС и складе нефтепродуктов относятся ударная волна и тепловое излучение.

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на объектах с нефтепродуктами:

| Параметр | Проект. АЗС (с. Полтавченское) | Сущ. Склад ГСМ, АЗС (с. Полтавченское, поз. 29 по ГП) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 55,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 36 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 28,75 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 23,75 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 21,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 18,5 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 57 | 45 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 | 63 |
| Средние повреждения зданий | 116 | 92 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 | 165 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 | 328 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 | 507 |
| Воздействие на человека |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | 19 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 | 22 |
| Порог смертельного поражения | 35 | 28 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 | 33 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 | 46 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 | 60 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 | 75 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 | 242,48 9,09 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются пожары и взрывы в зданиях и сооружениях производственного назначения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, крупных гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, на территории Полтавченского сельского поселения нет.

К авариям на объектах ЖКХ относятся:

- пожары в зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть рассчитаны вероятностные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом по территории.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории выполняется на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к разрушению конструкций здания и размещенного там оборудования. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на оборудование за пределами самих зданий.

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках. Для заведомо консервативной оценки, т.е. для получения верхних (граничных) показателей риска, принималось, что при любом разрыве на подводящих трубопроводах, технологических аппаратах и на обвязке происходит загорание газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Аварии №2.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №3.

На котельных Полтавченского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Аварии на транспорте:

- железнодорожный транспорт;

- автотранспорт.

Наибольшую опасность для Полтавченского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через близлежащую железнодорожную станцию.

Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте проведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит:

- по аммиаку – 7,1 км;

- по хлору – 55,9 км.

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающихся выбросом АХОВ, вся территория Полтавченского сельского поселения находится в зоне возможного заражения хлором.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Полтавченского сельского поселения являются аварии с участием автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин), а наиболее вероятными – дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для АЗС и склада ГСМ.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автомобильном транспорте:

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 4,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 | 2,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 2 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 1,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 1,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 1 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 30 | 4 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 6 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 9 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 | 16 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 32 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 50 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 | 0,61 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов на территории Полтавченского сельского поселения могут быть ПВОО, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при терактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек. К крупным относятся теракты с числом погибших 5 чел. и более, числом госпитализированных 10 чел. и более.

1.10. Баланс современного использования территорий

1.10.1. Баланс современного использования земель

Полтавченского сельского поселения

Таблица 4

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Полтавченского сельского поселения, в т.ч.: | 12933,66 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 639,35 | 4,94 |
| с. Полтавченское | 310,37 | 2,40 |
| х. Серебрянка | 137,72 | 1,06 |
| х. Крутоярский | 94,90 | 0,73 |
| х. Красная Слободка | 96,36 | 0,75 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 11775,31 | 91,05 |
| - фонд перераспределения | 2678,01 | 20,71 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 25,00 | 0,19 |
| 4. Земли запаса | 159,00 | 1,23 |
| 5. Земли водного фонда | 335,00 | 2,59 |

1.10.2. Баланс современного использования территорий населенных пунктов

Село Полтавченское

Таблица 5

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 310,37 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 70,76 | 22,80 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 69,68 | 22,45 |
| 1.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 1,08 | 0,35 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | 0,88 | 0,28 |
| 2.1 | Территория общественно-деловой застройки | 0,79 | 0,25 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 0,09 | 0,03 |
| 3. | Производственные и коммунально-складские территории, в том числе: | 4,83 | 1,56 |
| 3.1 | Территория промышленных и сельскохозяйственных предприятий | 4,83 | 1,56 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 28,16 | 9,07 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 27,85 | 8,97 |
|  | Территория водозабора | 0,31 | 0,10 |
| 5. | Рекреационная зона | 65,94 | 15,39 |
| 5.1 | Зеленые насаждения специального назначения | 46,98 | 15,14 |
|  | Водные территории | 18,18 | 5,86 |
| 5.2 | Территория стадиона | 0,78 | 0,25 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,92 | 0,62 |
| 6.1 | Кладбище | 1,92 | 0,62 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 137,88 | 44,42 |

Хутор Красная Слободка

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего, в том числе: | 96,36 | 100,00 |
|  | Территория водного фонда | 4,62 | 4,79 |
| 1. | Жилая зона | 46,93 | 48,70 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 46,93 | 48,70 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,41 | 7,69 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 37,15 | 38,56 |
| 4. | Зона специального назначения | 0,25 | 0,26 |
| 4.1 | Кладбище | 0,25 | 0,26 |

Хутор Серебрянка

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего, в том числе: | 137,72 | 100 |
|  | Территория водного фонда | 6,74 | 4,89 |
| 1. | Жилая зона | 25,15 | 18,26 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 25,15 | 18,26 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,47 | 0,34 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 12,06 | 8,76 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 85,03 | 61,75 |
| 5. | Рекреационная зона | 7,58 | 5,50 |
| 5.1 | Водная территория | 6,71 | 4,87 |
| 5.2 | Территория сквера | 0,87 | 0,63 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,69 | 0,50 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | 0,69 | 0,50 |

Хутор Крутоярский

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 94,90 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 33,68 | 35,49 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 33,68 | 35,49 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,50 | 6,85 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 54,38 | 57,30 |
| 5. | Рекреационная зона | 0,21 | 0,22 |
| 5.1 | Водная территория | 0,21 | 0,22 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,13 | 0,14 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | 0,13 | 0,14 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Полтавченского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития села Полтавченское, хуторов Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка на 1 очередь строительства до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года), а также наиболее рациональное использование перспектив поселения для усиления его экономической самостоятельности.

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Развитие всех населенных пунктов настоящим проектом предусматривается с учетом имеющихся территориальных резервов населенных пунктов в существующих границах.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе особых изменений в отраслевой структуре Полтавченского сельского поселения не предполагается. Как и в прежние годы, дальнейшее развитие сельского поселение будет направлено на рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективного использования ресурсного потенциала.

Основами устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли являются функционирующие системы семеноводства, племенного животноводства и птицеводства, земледелия (с учетом защиты растений).

Повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить за счет сохранения и развития генетического потенциала отрасли растениеводства за счет проведения мероприятий по поддержке и развитию элитного семеноводства (обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами).

В области растениеводства необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства, а так же сделать упор на увеличение объемов производства кормовых культур.

Помимо развития растениеводства необходимо дальнейшее наращивание производственного потенциала животноводческой отрасли за счет совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет развития племенного животноводства.

За счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства, возможно формирование на территории сельского поселения производственных кооперативов по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Развитие малого предпринимательства на территории сельского поселения так же может способствовать решению не только социальных проблем, но и послужить основой для экономического развития поселения. На современном этапе и в перспективе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается переработка сельскохозяйственной продукции, предоставление бытовых услуг и услуг общественного питания, организация и развитие сферы строительства и ЖКХ.

3.2. Расчет перспективной численности населения

# Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

# Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик в прошлом.

# Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения поселения через 10 и 20 лет.

# При расчете перспективной численности постоянного населения использованы следующие демографические характеристики:

# - динамика численности населения (с учетом естественного и механического движения численности населения);

# - половозрастной состав населения на 01.01.2010 г.

# В качестве базового периода для расчета перспективной численности населения принят 2009 год.

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения выбран метод передвижки возрастов по одногодичным возрастным интервалам на период  до 2030 года. Итоговый результат представлен в таблице 9.

# Параметры прогноза перспективной численности населения

# Полтавченского сельского поселения

# Таблица 9

| Наименование | Ед. изм. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,494 | 1,54 | 1,678 | 1,838 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 11,5 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 65,8 | 66,5 | 67,1 | 67,7 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 17,8 | 16,6 | 15,8 | 15,0 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 12 | 14 | 12 | 12 |

# - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

В перспективе сохранится естественная убыль населения, основным сдерживающим фактором снижения численности населения и ее ростом, как и прежде, будет служить положительное сальдо миграции. К расчетному сроку генерального плана прогнозируется некоторый рост рождаемости (6,5 %) и снижение смертности (15 %), естественная убыль составит 3,5 промилле против 9,2 промилле в 2009 году.

Существующая и проектная численность населения Полтавченского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | Прирост численности населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2009 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| с.Полтавченское | 910 | 960 | 1025 | 1110 | 50 | 115 |
| х.Красная Слободка | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - |
| х.Крутоярский | 59 | 59 | 59 | 59 | - | - |
| х.Серебрянка | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - |
| Итого | 1194 | 1244 | 1309 |  | 50 | 115 |

# При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. численность населения к 2045 году составит 1110 человек.

# Положительный прирост численности населения сельского поселения будет происходить только за счет роста численности населения села Полтавченского, в остальных населенных пунктах ввиду отсутствия перспектив развития численность населения принимается на базовом уровне.

Анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку перспективной возрастной структуры численности населения (таблица 11).

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения

Таблица 11

| Возрастные категории | Базовый период | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 1194 | 100 | 1244 | 100 | 1309 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 184 | 15,4 | 203 | 16,3 | 234 | 17,9 |
| в трудоспособном возрасте | 691 | 57,9 | 717 | 57,6 | 758 | 57,9 |
| старше трудоспособного возраста | 319 | 26,7 | 324 | 26,1 | 317 | 24,2 |

К расчетному сроку генерального плана за счет роста уровня рождаемости ожидается рост доли населения моложе трудоспособного возраста. Несмотря на увеличение средней продолжительности жизни, уровень смертности останется достаточно на высоком уровне, поэтому в перспективе ожидается снижение доли населения пенсионного возраста.

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения, населения, проживающего в зонах строго строительного режима, произведены в соответствии с требованиями  приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Генеральным планом предусматривается обеспечение новыми селитебными территориями 143 человека (48 семей), из них:

- прирастающее население – 115 человек (38 семей), в т.ч. 1 очередь строительства 50 человек (17 семей);

- население, проживающее в зонах негативного воздействия производственных предприятий – 28 человек (10 семей).

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

Размер потребной селитебной территории определен из расчета предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

По данным администрации муниципального образования Полтавченское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

Для определения потребной селитебной территории, при застройке домами усадебного типа принята расчетная плотность на один дом с участками при доме 0,15 га – 0,21-0,23 га (для расчетов селитебной территории принимается верхний предел нормы).

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Потребность селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе | Всего семей | в том числе | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
| с.Полтавченское | 143 | 115 | 28 | 48 | 38 | 10 | 3,91 | 11,04 | 6,44 |
| х.Красная Слободка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х.Крутоярский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х.Серебрянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 143 | 115 | 28 | 48 | 38 | 10 | 3,91 | 11,04 | 6,44 |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 1110 человек, общий прирост – 85 человек или 28 семей. При сохранении действующих норм за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в сельском поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 6,44 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Полтавченского сельского поселения (таблиц 13). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

Вставить таблица 13 - СКБ расчётный срок на 6 листах

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Полтавченского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана Полтавченского сельского поселения подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Полтавченского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Полтавченского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Полтавченского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Полтавченского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий села и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон Полтавченского сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Полтавченского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Полтавченского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектируемом поселении можно выделить две основные планировочные зоны: сельскохозяйственного назначения, интенсивного градостроительного освоения.

В границах поселения в зоне преимущественного сельскохозяйственного освоения расположены: не действующие МТФ, СТФ, бригады, зерноток и зерносклад, стоянки сельскохозяйственной и грузовой техники. В основном они примыкают к населенным пунктам. Проектом предлагается сохранение или восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

В поселении выделена также зона интенсивного градостроительного освоения - в первую очередь это территория в границах населенного пункта села Полтавченское.

ГП-1

Генеральный план Полтавченского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественных центров обслуживания  в малых населенных пунктах на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений села хуторов, включая благоустройство скверов и парков;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание компактно расположенной производственной зоны села и хуторов.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- рекультивация земель на территории действующей несанкционированной свалки твердых бытовых отходов (ТБО), с последующим использованием для сельскохозяйственных нужд.

Село Полтавченское

Согласно выполненным расчетам ожидаемой численности населения и потребности в территориях на расчетный срок генерального плана новое жилищное строительство предусматривается только в центре поселения. Планировочное решение новых жилых кварталов села Полтавченское подчинено в первую очередь направлениям сформировавшейся четкой прямоугольной сетки жилых улиц и кварталов, а также сложившейся структуры землепользования: существующим лесопосадкам и грунтовым внутрихозяйственным дорогам, поэтому новое жилое образование воспринимается как единое целое с существующим хутором.

Территориально-планировочная организация в откорректированных по отношению к существующему положению границах населенного пункта предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства и на расчетный срок генерального плана размещены к югу от ул. Сельской максимально приближенно к существующим объектам обслуживания в существующих границах населенного пункта;

- резервные территории жилой зоны – на всех не занятых застройкой земельных участках в границах населенного пункта – севернее улицы Советская.

Для расселения расчетного количества жителей села проектируемая жилая застройка представлена одним типом жилого дома: малоэтажная индивидуальная коттеджная застройка. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения, при расчете прияты ориентировочно 0,015 га.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания проектом сохраняется главный общественный центр и проектируется еще один, образованные объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений». Здесь предлагается размещение объектов, выполняющих функции периодического и повседневного обслуживания населения села и хуторов поселения.

Завершение формирования существующего общественного центра села Полтавченского заключается в реконструкции существующих объектов обслуживания, реконструкции и благоустройстве парка и зоны отдыха, устройстве спортивных площадок перед парком по ул. Трудовой. Проектом предлагается размещение проектируемого детского сада на пересечении пер. Октябрьского и ул. Советской (на прежнем месте), так как вся территория существующего детского сада расположена в СЗЗ от кладбища.

ГП-2 с. Полтавченское

Здание сельской амбулатории дополнено помещением для размещения станции скорой медицинской помощи.

На замыкании ул. Трудовой проектом зарезервирована территория для строительства детской школы искусств и молодежного культурного центра. Проектируемый комплекс объектов обслуживания находится в микрорайоне проектируемой застройки за ул. Сельской. В его составе на перспективу необходимо строительство здания общественного обслуживания, в котором совмещены функции торговли, отделение почтовой связи, аптека, приемный пункт бытового обслуживания, а также размещение благоустроенной зеленой зоны отдыха и стадиона с многофункциональными спортивными площадками.

В месте пересечения въездной дороги и ул. Трудовой проектом предлагается место для часовни (либо церкви) – эта площадка находится в наиболее благоприятном месте села, обозреваемом практически со всех сторон.

В кварталах существующей и проектируемой жилой застройки, удаленной от центра, предусмотрены площадки для размещения зданий общественного назначения самого широкого профиля.

Все остальные существующие здания и сооружения общественного центра села проектом сохраняются по прямому назначению.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания - в существующей застройке по всей территории села.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

На территории села проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- на базе выносимых проектом мехмастерских и автогаража грузовых автомобилей предусматривается строительство предприятий 4-5 класса;

- строительство объектов дорожного сервиса при въезде в село Полтавченское, где возможно размещение АЗС, станций технического обслуживания и ремонта, стоянок, объектов торговли автозапчастями, общественного питания и т.п.;

- восстановление животноводческих предприятий села при условии соблюдения нормативной СЗЗ;

- строительство новых предприятий - территория проектируемой производственной зоны поселения зарезервирована при въезде в село Полтавченское пункт со стороны дороги из Братского сельского поселения;

- размещение пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на свободном от застройки земельном участке по пер. Школьному для обслуживания всех населенных пунктов Полтавченского поселения;

- и строительство ряда объектов инженерного обеспечения, о которых будет сказано в соответствующих разделах пояснительной записки.

Сохраняется кладбище традиционного захоронения на северо-западной окраине села.

Хутора Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка

В силу размеров хуторов и численности проживающих невозможно обеспечить полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Для создания минимально-необходимых условий проживания запроектированы:

- В х. Красная Слободка: детский сад с начальной школой, здание общественного обслуживания, в котором совмещены функции магазина, аптеки, приемный пункт бытового обслуживания, а также фельдшерского акушерский пункт,  сквер и спортивные площадки;

- В х. Серебрянка: здание общественного обслуживания, в котором совмещены функции магазина, аптеки, приемный пункт бытового обслуживания, а также кафе с магазином , сквер и спортивные площадки;

- В х. Крутоярском: детский сад с начальной школой, здания общественного обслуживания, в котором совмещены функции магазина, отделение почтовой связи, приемный пункт бытового обслуживания, а также сквер и спортивные площадки.

На незастроенной территории хуторов Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка с учетом анализа возможности использования под застройку на далекую перспективу проектом возможно строительство индивидуальных жилых домов с использованием в настоящее время для сельскохозяйственного использования.

Проектом определено размещение проектируемых производственных предприятий на территории не действующих в настоящее время производств на расчетный срок и на долгосрочную перспективу.

ГП 3 населённых пунктов Полтавченского СП

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сохраняется кладбище традиционного захоронения на территории х. Крутоярского. В хуторах Серебрянка и Красная Слободка территории существующих кладбищ проектом рассматриваются как закрываемые для захоронений ввиду несоблюдения нормативного 100 м. разрыва до застройки жилой зоны. Территории для новых захоронений предусмотрены в непосредственной близости от существующих, но уже с соблюдением разрывов и организацией СЗЗ.

5.2. Функциональное зонирование территории

Полтавченского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Полтавченского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

  - установление назначений и видов использования территории поселения;

  - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Полтавченского сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Полтавченского сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

  - территории населённых пунктов и их развития;

  - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

ГП 4 Схема функционального зонирования и ограничений использования территории Полтавченского СП

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий, коммунальных объектов.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Полтавченского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые территории, установленные в соответствии с действующим законодательством.

4.На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Кущевского района», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры

Таблица 14

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Категория. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Полтавченское |
| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Полтавченское, у здания правления колхоза "Россия" | 1998 | Р | 63 | И |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Полтавченское, центр | 4728 | Р | 615 | И |
| Хутор Серебрянка |
| 3 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1964 г. | х. Серебрянка, у здания Дома культуры | 1999 | Р | 63 | И |

ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), и выявленных памятников археологии

Таблица 15

| № пп | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Но-мер по гос. спис-ку | № в кур-ган- ной груп-пе | Высо-та курган-ных насы-пей, м | Диа-метр кур-гана, м | Ох-ран-ная зона, м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Полтавченская» (2 насыпи) | с. Полтавченское, 1 км к югу от села | 8051 | 1 | до 1 | 40 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 014600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
| 1 | Курганная группа «Красная Слободка 1» * (4насыпи) | Х.Красная Слободка, 1,5 км к ЗСЗ от СЗ окраины хутора, у дороги Полтавченское - Алексеевское |  | 1 | до 1 | 32 | 50 | В |  |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 32 | 50 |  |  |

* в скобках дано наименование в соответствии с кратким списком, уточнение наименования сделано в соответствии с уточненным местонахождением.

В - выявленные объекты охраняются государством в соответствии с п.8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

В генеральном плане Полтавченского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников археологии – для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Полтавченского сельского поселения отсутствуют существующие источники водоснабжения и установленные в соответствии с требованиями законодательства зоны санитарной охраны. Более подробно вопросы организации поясов ЗСО проектируемых источников отражены в разделе «водоснабжение».

Существующие сооружения централизованного водоснабжения показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-4.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории Полтавченского сельского поселения отсутствуют месторождения полезных ископаемых и ресурсов.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в разделе 1.9 пояснительной записки и на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-4.1. и в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения ГП-1 - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории ГП-4 , схеме ограничений использования территорий с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-4.1 утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории ГП-12 материалов по обоснованию генерального плана.

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х. этажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, санитарных разрывах от федеральных и региональных автодорог установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства должны стать:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

-  динамики средней жилищной обеспеченности по Кущевскому району за последние 10 лет (коэффициент роста за 10 лет составил 0,3 м2 в год);

- достигнутого уровня обеспеченности жилищным фондом (22,9 м2 на человека);

- формирование новой индивидуальной жилой застройки в проектируемых кварталах населенных пунктов.  Генеральным планом предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

- намеченных объемов убыли жилищного фонда к расчетному сроку в результате ликвидации жилищного фонда расположенного в зонах негативного воздействия производственных предприятий.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит 0,7 тыс. м2, площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 26,6 тыс. м2.

С учетом выше изложенного, средняя жилищная обеспеченность по Полтавченскому сельскому поселению принимается:

к 2020 году -  26,1 м2 на 1 человека;

к 2030 году – 29,3 м2 на 1 человека.

Далее в таблице 16 представлены примерные объемы жилищного строительства и динамика жилищной обеспеченности.

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2010 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 27,3 | 32,5 | 38,4 |
| 2 | Население | чел. | 1194 | 1244 | 1309 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,9 | 26,1 | 29,3 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | - | 0,7 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 27,3 | 26,6 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 5,2 | 11,8 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,52 | 0,59 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого к расчетному сроку генерального плана увеличится до 38,4 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 11,8 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 5,2 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 29,3 м2/чел.

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами центра поселения, отдельно стоящими общественными зданиями хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Для развития производственных мощностей проектом предусмотрена

проектируемая территория производственной зоны в южном направлении от села Полтавченское и на территории существующих объектов производственной зоны в центре поселения и хуторах (прежде всего, восстановление, а также реконструкция, модернизация, более эффективное использование территорий). Расстояние от жилой и общественно-деловой застройки должно определять класс размещаемых предприятий. Так, часть производственной зоны в селе полтавченском, расположенная вдоль улиц Трудовая и пер. Школьный, возле жилой зоны, предназначена для размещения предприятий только 5 класса с нормативной СЗЗ 50 м.

Но при этом для сохранения предприятий собственникам необходимо выполнить ряд мероприятий, предотвращающих негативное воздействие на прилегающую жилую и общественно-деловую застройку, и доведение размера санитарно-защитных зон до границ своей территории. Это проекты СЗЗ, экологические паспорта и т.п., использование современного оборудования, исключающего шумовое, химическое, пылевое и прочие виды отрицательных воздействий на окружающую среду.

К восстанавливаемым и реконструированным производственным объектам, расположенным на территории Полтавченского сельского поселения, находящихся вблизи от жилой зоны населённых пунктов, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

На территории производственных зон в поселении и малых населенных пунктах разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 3-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территория проектируемого автопавильона.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенных пунктов располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном  планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границы села и хуторов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона хуторов Полтавченского сельского поселения в населенных пунктах представлена проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных сооружений.

Также к рекреационной зоне относится предлагаемая к реализации проектируемая база отдыха и дом рыбака в живописном месте на берегу балки Цун-Цун.

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах проектируемого поселения отсутствуют особо охраняемые территории, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения хуторов Полтавченского сельского поселения относятся территории кладбищ и их санитарно-защитных зон.

В селе Полтавченском существующее кладбище по ул. Российской проектом рассматривается как закрываемое для захоронений ввиду несоблюдения нормативного 100 м. разрыва до застройки жилой и общественно-деловой зоны. Такие же мероприятия касаются кладбищ в хуторах Серебрянка и Красная Слободка, в которых территории для новых захоронений предусмотрены в непосредственной близости от существующих, но уже с соблюдением разрывов и организацией СЗЗ.

Сохраняются кладбища традиционного захоронения на территории х. Крутоярского и с. Полтавченского (в северо-западной части села) с организацией нормативной санитарно-защитной зоны.

Территория существующей несанкционированной свалки мусора в южной части поселения подлежит рекультивации. Проектируемая усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов проектом размещена на расстоянии один километр к югу от села Полтавченское по дороге на с. Братское. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий села Полтавченское, хуторов Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка. Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах для обеспечения нужд расчетной численности населения.

В культурно-бытовой сфере намечено:

- устройство спортивных площадок на свободной территории, расположенной по ул. Трудовой перед парком.

В сфере организации зон отдыха и рекреационных территорий:

на первую очередь необходимо:

- благоустройство и озеленение существующих мест массового отдыха и посещений – парка и скверов;

- благоустройство и озеленение существующего общественного центра;

- благоустройство прибрежных территорий рек;

- устройство твердых покрытий улиц и дорог на существующей территории села и хуторов.

Недостаток на первую очередь предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания можно компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей территории населенных пунктов.

В жилищной сфере:

Перспективный прирост численности населения сельского поселения на 1 очередь строительства генерального плана (2020 г.) составит 50человек или 17 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

Средняя жилищная обеспеченность по Полтавченскому сельскому поселению принимается:

к 2020 году -  26,1 м2 на 1 человека.

По Полтавченскому поселению прогнозные объемы нового жилищного строительства на 1 очередь до 2020 года определены в размере 6,72 тыс. м2 общей жилой площади, речь идет о жилищном строительстве в центре поселения селе Полтавченском.

Потребность в селитебных территориях по населенным пунктам поселения  на 1 очередь строительства составляет:

| с.Полтавченское | 3,91 га |
| --- | --- |
| х.Красная Слободка | - га |
| х.Крутоярский | - га |
| х.Серебрянка | - га |
| Итого: | 3,91 га |

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон поселения, реконструкция и восстановление существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства до 2020 года в населенных пунктах Полтавченского сельского поселения представлен в таблице 17.

СКБ 1-я очередь табл. № 17 на 6 листах

лист 1

лист 2

лист 3

лист 4

лист 5

лист 6

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Полтавченского сельского поселения и с. Полтавченское Кущевского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Краснополянское сельское поселение находится в северо-восточной части муниципального образования Кущевский район.

В его состав входит с.Полтавченское, х.Крутоярский, х.Красная Слободка, х. Серебрянка.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, на водоразделах, где распространены просадочные грунты второго типа, категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Полтавченского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

3. Берегоукрепительные работы

4. Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: агрессия подземных вод  к бетонам и железебетонным конструкциям, просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Полтавченского сельского поселения в М 1:25000 и для с. Полтавченское  в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.6.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Краснополянского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния с. Полтавченское входящего в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив его развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории спокойный, с понижением к поймам балок, каналов.

Схемой инженерной подготовки территории предлагается организация поверхностного водостока по всем улицам с. Полтавченское.

На проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются искусственные водопропускные сооружения (железобетонные лотки или трубы в зависимости от рельефа, превышения насыпей дорог над рельефом и т.д.)

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии  проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана населенных пунктов Полтавченского сельского поселения  составляет 4194 л/сек.га, в том числе:

с. Полтавченское          - водосборный бассейн №1 71.8 га - 465 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 23.6 га - 153  л/сек га;

- водосборный бассейн №3 57.8 га - 375 л/сек га;

- водосборный бассейн №4 108 га - 700 л/сек га;

- водосборный бассейн №5 33.6 га - 218 л/сек га.

х. Крутоярский              - водосборный бассейн №6 111.6 га - 723 л/сек га;

х. Красная Слободка     - водосборный бассейн №7 116,8 га -757 л/сек га;

х. Серебрянка                 - водосборный бассейн №8 123.9 га - 803 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Территория с.Полтавченское в проектируемых границах Полтавченского сельского поселения разбита на 5 водосборных бассейнов, х.Крутоярский, х.Красная Слободка, х.Серебрянка - по 1 водосборному бассейну, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются река Россошь, балки Крутой Яр, Цун-Цун, Журавка, устья ложбин стока, каналы.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии  проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

5.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории населенных пунктов Полтавченского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Полтавченкого сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в пойме балок, оврагах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в обводненных балках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в водопремниках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к балкам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование балок;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас балок.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Кущевского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Кущевского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин балок, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Кущевского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Красносельского сельского поселения является боковая эрозия обводненных балок.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, сеткой Макмат, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменной террасы выделен один инженерно-геологический элемент с просадочными свойствами:

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м, мощность их меняется в зависимости от гипсометрического положения.

В пределах склонов и водоразделов  выделены два инженерно-геологических элемента с просадочными свойствами:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90кПа.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 60кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа.

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 Мпа.

5.6.3. Мероприятия по берегоукреплениюи благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью.  Дно балок сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства станицы в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.6.4. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с укреплением откосов берега в  зоне общественного отдыха  мощением или плитами, удобных спусков к реке, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории. Также минеральный и растительный грунт рекомендуется направлять на берега реки для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их сеткой Макмат с посевом трав и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.6.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.6.6. Особые условия строительства

Территория населенных пунктов Полтавченского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод в пойменной территории.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные  и органо-минеральные грунты.

5.6.7. Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Полтавченского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

5.7.1.1. Водоснабжение

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Полтавченского сельского поселения  Кущевского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода о существующем состоянии водоснабжения Полтавченского сельского поселения.

В состав Полтавченского сельского поселения входят: с. Полтавченское, х. Красная Слободка, х. Серебрянка, х. Крутоярский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми не просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7баллов.

Существующее положение.

В настоящее время существующее население Полтавченского (и так далее по тексту) сельского поселения снабжаются водой от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода.

Согласно справке филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в хуторах на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей и недостаток воды.

Водоснабжение хуторов осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод -В-, проходящий по южной границе хуторов из труб ПХВ Ø110мм.

В хутора разводящие трубопроводы -В- Ø110мм подают воду в водонапорные башни Рожновского и далее в водопроводную сеть. Для с. Полтавченское сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 100мм из асбестоцементных труб, общая протяженность существующих водопроводных сетей−8,32км, год ввода сетей в эксплуатацию−1960

Для х. Красная Слободка сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 50мм из труб ПХВ, общая протяженность существующих водопроводных сетей−2,26км, год ввода сетей в эксплуатацию−2005год.

Для х. Серебрянка сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 50мм из труб ПХВ, общая протяженность существующих водопроводных сетей−1,91км, год ввода сетей в эксплуатацию−1975год.

Для х. Крутоярский сети проложены по территории хутора тупиковые, диаметром 50мм из труб ПХВ, общая протяженность существующих водопроводных сетей−4,90км, год ввода сетей в эксплуатацию−2008год.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом −− 60%.

Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения общественных и коммунальных объектов Полтавченского сельского поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 18,19,20,21.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Полтавченское:

- на современное состояние Q=160,13м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=213,04м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=282,88м3/сут.

по х. Красная Слободка:

- на современное состояние Q=19,44м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=24,24м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=30,30м3/сут.

по х. Серебрянка:

- на современное состояние Q=18,73м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=23,36м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=29,20м3/сут.

по х. Крутоярский:

- на современное состояние Q=10,44м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=12,38м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=15,98м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таблицы 18 с. Полтавченское

Таблицы 19 х. Красная Слободка

Таблицы 20 х. Крутоярский

Таблицы 21 х. Серебрянка

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития Кущевского района, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Полтавченского сельского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины Ейского группового магистрального водопровода.

Ейский групповой магистральный водопровод из чугунных труб Ø100 и ПХВ Ø150мм проходит по южной границе села Полтавченское и из труб ПХВ Ø150мм по южной границе хуторов Серебрянка, Красная Слободка, Крутоярский.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Кущевского района и согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г., для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 82−100%.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

4. Замена и строительство новых водонапорных башен ВБР в хуторах

Для обеспечения водой населения и промпредприятий хуторов в полном объёме, проектом генплана принята схема централизованного водоснабжения.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Из подающих водоводов Ейского группового водопровода Ø110мм вода подается в кольцевую или тупиковую разводящую сеть поселения.

В с. Полтавченское предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 50м3 − 1 штука, а существующую водонапорную башню реконструировать (процент износа − 60%).

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 82−100%, генеральным планом предусматривается новое строительство кольцевой  и тупиковой водопроводной сети расчетного сечения для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды.

Для обеспечения водопотребления на хоз-питьевые нужды населения хуторов Красная Слободка, Серебрянка и  Крутоярский в каждом населенном пункте на отводах от – В - Ейского группового водопровода (существующих) предлагается строительство:

1. Водонапорных башен Рожновского-ВБР.

2. Сети хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения инвестиционных проектов водоснабжения необходима реконструкция существующих сетей с износом 75 %.

В х. Красная Слободка предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 15м3  и новые сети водопровода.

Для х. Серебрянка предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 15м3 − 1 штука, а существующую водонапорную башню (процент износа − 60%) − реконструировать.

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 60%, генеральным планом предусматривается строительство тупиковой водопроводной сети расчетного сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды.

В х. Крутоярском предлагается построить водонапорную башню Рожновского емкостью 10м3 − 1 штука и новые сети водопровода диаметром 65мм дополнительно к существующим сетям, построенным в 2005году.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет: 10л/сек и 5л/сек один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для поселков Полтавченского сельского поселения для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков (река Россошь).

Пожарные депо расположены в с. Полтавченское (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб Ø65−80−100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 15,50км.

Объем работ по водопроводу Полтавченского сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Полтавченское |
| 1 | Водопроводная сеть | 80−100 | полиэтилен | 10100,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−50 |  |  | 1 |
|  | Х. Красная Слободка |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−15 |  |  | 1 |
|  | Х. Серебрянка |
| 1 | Водопроводная сеть | 65−80 | полиэтилен | 3700,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−15 |  |  | 1 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−существующая (реконструкция) |  |  | 1 |
| Х. Крутоярский |
| 1 | Водопроводная сеть | 65 | полиэтилен | 1700,00 |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−10 |  |  | 1 |

5.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Полтавченского сельского поселения Кущевского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке, выданной администрацией Полтавченского сельского поселения, в поселении  централизованная система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации хуторов  Полтавченского сельского поселения с учетом решений генерального плана.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 23-26.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по с.  Полтавченское:

- на современное состояние Q=160,13м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=213,04м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=282,88м3/сут.

по х. Красная Слободка:

- на современное состояние Q=19,44м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=24,24м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=30,30м3/сут.

по х. Серебрянка:

- на современное состояние Q=18,73м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=23,36м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=29,20м3/сут.

по х. Крутоярский:

- на современное состояние Q=10,44м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=12,38м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=15,98м3/сут.

Таблицы 23 с. Полтавченское

Таблицы 24 х. Красная Слободка

Таблицы 25 х. Крутоярский

Таблицы 26 х. Серебрянка

Проектом генплана села Полтавченское принята централизованная схема канализации.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации  с. Полтавченское запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 2 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации, расположенные на северной окраине хутора.

Согласно расчету по проекту генплана количество хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на ОСК, составляет 280,00м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

В настоящее время  разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 У.Е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для хутора предусмотреть в водоем (водоприемником является река Россошь).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Учитывая гипсометрические отметки территории хуторов сельского поселения, генпланом для проектируемой застройки хуторов принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилой застройки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 80м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 17,70км.

Объем работ по канализации Полтавченского сельского поселения

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Полтавченское |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 − 200 | полиэтил. | 8000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80 − 100 | полиэтил. | 600,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 2 |
| 4 | Очистные сооружения канализации произв. 280 м3/сут |  |  | 1 |
| Х. Красная Слободка |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 | полиэтил. | 3000,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 2 |
| Х. Серебрянка. |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 | полиэтил. | 3000,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 2 |
| Х. Крутоярский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150 | полиэтил. | 3100,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | 2 |

### Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Полтавченского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Охрана окружающей среды

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в реку Россошь.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 28

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |
| С. Полтавченское. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 160,13 | 282,88 | 213,04 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 130,13 | 231,88 | 175,04 |
|  | - на производственные нужды |  | 30,00 | 51,00 | 38,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 10,10 |  |
| Х. Красная Слободка |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 19,44 | 30,30 | 24,24 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 16,44 | 25,30 | 20,24 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Х. Серебрянка |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 18,73 | 29,20 | 23,36 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 15,73 | 24,20 | 19,36 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,00 | 5,00 | 4.00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 3,70 |  |
| Х. Крутоярский |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 10,44 | 15,98 | 12,38 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 8,44 | 12,98 | 10,38 |
|  | - на производственные нужды |  | 2,00 | 3,00 | 2.00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 1,70 |  |
| Полтавченское сельское поселение. |  |  | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 208,74 | 358,36 | 273,02 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 170,74 | 294,36 | 225,02 |
|  | - на производственные нужды |  | 38,00 | 64,00 | 48,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | В (Ейский магистральный групповой водопровод) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 15,50 |  |
| 6.2. Канализация |
| С. Полтавченское |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 160,13 | 282,88 | 213,04 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 130,13 | 231,88 | 175,04 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 30,00 | 51,00 | 38,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК,Q=280м3/сут |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,60 |  |
| Х. Красная Слободка |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 19,44 | 30,30 | 24,24 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 16,44 | 25,30 | 20,24 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Х. Серебрянка |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 18,73 | 29,20 | 23,36 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 15,73 | 24,20 | 19,36 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 3,00 | 5,00 | 4.00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Х. Крутоярский |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 10,44 | 15,98 | 12,38 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 8,44 | 12,98 | 10,38 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 2,00 | 3,00 | 2.00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Полтавченское сельское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 208,74 | 358,36 | 273,02 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 170,74 | 294,36 | 225,02 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 38,00 | 64,00 | 48,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=280,00м3/сут + ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 17,70 |  |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» генерального плана Полтавченского сельского поселения Кущёвского района Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование, раннее выполненного проекта электроснабжения Кущёвского района (Муниципальный контракт №9-СП 2008г) и исходных данных от заказчика.

В состав раздела входит:

а).Разработка схемы электроснабжения Полтавченского сельского поселения в М1:25000, (Чертёж ЭС-1).

б).Разработка схемы электроснабжения с.Полтавченское в М1:5000, (Чертёж ЭС-2).

в).Разработка схемы электроснабжения населенных пунктов Полтавченского сельского поселения в М1:10000. (Чертёж ЭС-3).

г).Разработка схемы электрической принципиальной сети 10 кВ. (Чертёж ЭС-4).

д).Определение основных показателей проекта (Таблицы 29,30,31,32 настоящей записки).

Краткая характеристика объектов

Полтавченское сельское поселение расположено в северной части муниципального образования Кущёвский район Краснодарского края. В состав поселения входят: с.Полтавченское, х. Красная Слободка, х.Крутоярский, х.Серебрянка. Административный центр – с.Полтавченское. Существующая и проектная численность населения на 2020-2030г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок до |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030г. | 2020г. |
| с. Полтавченское | 910 | 1025 | 960 |
| х. Красная Слободка | 115 | 115 | 115 |
| х.Крутоярский | 59 | 59 | 59 |
| х.Серебрянка | 110 | 110 | 110 |
| Итого: | 1194 | 1309 | 1224 |

На территории муниципального образования Полтавченское сельское поселение имеются объекты соцкультбыта, спорта, производственные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с идивидуальной и малоэтажной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границах поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10кВ и прокладка новых участков ВЛ10кВ от подстанции 35/10кВ «Полтавченская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, в её последующей редакции за 1999г.Результаты расчетов сведены в таблицы 30 и 31.

Расчетные электрические нагрузки на I очередь строительства (2020г.)

Таблица 30

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | с. Полтавченское | 637 | 66 | 1153 | 424 | 50 | 1631 |
| 2 | х. Красная Слободка | 81 | 0 | 239 | 28 | 5 | 274 |
| 3 | х.Крутоярский | 42 | 0 | 68 | 54 | 3 | 117 |
|  | х.Серебрянка | 77 | 23 | 263 | 54 | 12 | 307 |
| 4 | Итого | 837 | 89 | 1723 | 560 | 70 | 2329 |

Расчетные электрические нагрузки на расчетный срок (2030г.)

Таблица 31

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП-110-2003 и РД34.20,185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | с. Полтавченское | 637 | 153 | 1153 | 663 | 70 | 1874 |
| 2 | х. Красная Слободка | 81 | 0 | 239 | 95 | 10 | 297 |
| 3 | х.Крутоярский | 42 | 0 | 68 | 77 | 6 | 135 |
|  | х.Серебрянка | 77 | 88 | 263 | 210 | 25 | 464 |
| 4 | Итого | 837 | 241 | 1723 | 1045 | 111 | 2770 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Полтавченского сельского поселения является существующая трансформаторная подстанция 35/10 кВ «Полтавченская» с трансформатором мощностью 1,6 МВА, расположенная в с.Полтавченском. С учётом присоединения к указанной подстанции дополнительной мощности 1678 кВА, определённой в настоящем проекте, объём реконструкции её должен определяться техническими условиями ОАО «Кубаньэнерго» на стадии рабочего проектирования в расчётном сроке.

Разработанная проектом схема электроснабжения Полтавченского сельского поселения предусматривает строительство 15 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 21 существующих подстанций, в том числе 3 с заменой мощности на их увеличение в населённых пунктах:

с.Полтавченское:

- Новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью

40 кВА, типа КТП 40 (№03;04).

2.Тоже, мощностью 63 кВА, типа КТП 63 (№07)

3.Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№02;05;08;09)

4.Тоже, мощностью 250 кВА, типа КТП 250 (№01;06)

5. Увеличение мощности: КТП-ПЛ-3-269 -100кВА на 160кВА, КТП ПЛ-3 -290-60кВА на 100кВА.

х. Красная Слободка:

1.Новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью

160 кВА, типа КТП 160 (№01).

х.Крутоярский

1. Новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью

100 кВА, типа КТП 100 (№01).

х.Серебрянка

1. Новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью

25 кВА, типа КТП 25 (№03).

2.Тоже, мощностью 40 кВА, типа КТП 40 (№04)

3.Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№01;02)

4. Увеличение мощности: КТП-ПЛ-3-231 -600кВА на 160кВА.

Размещение подстанций указанных посёлков приведены на чертеже ЭС-1,ЭС-2,ЭС-3  настоящего проекта.

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ-10 кВ, относится к третьему району по гололёдным и четвёртому по ветровым нагрузкам на провода. Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяжённость новых ВЛ 10кВ-1,05 км.

Протяженность реконструируемых ВЛ 10кВ –12,87 км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей  приведена на чертеже ЭС-4.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3.

Линии 35 кВ

Реконструкция и строительство ВЛ 35 кВ будут рассмотрены при рабочем проектировании и после выдачи технических условий Кущевскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительной мощности 1678 кВА, (определённой в настоящем проекте) к ПС 35/10 кВ «Полтавченская».

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от   ПС 35/10 кВ: «Полтавченская» с подвеской изолированного провода SAX 50-70,

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 32

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030г. | 2020г. |
| с. Полтавченское |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 10,94 | 9,53 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3,22 | 2,87 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 10671,00 | 9922,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3150,00 | 2994,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Протяжённость сетей 10кВ всего, с учётом реконструкции | км | 7,22 | 8,27 | 8,00 |
| ПС 35/10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Красная Слободка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 1,74 | 1,60 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,03 | 0,03 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 15082,00 | 13913,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 284,00 | 121,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Протяжённость сетей 10кВ, с учётом реконструкции | км | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Крутоярский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,79 | 0,68 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,02 | 0,02 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 13363,00 | 11581,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2910,00 | 2910,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Протяжённость сетей 10кВ, с учётом реконструкции | км | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х.Серебрянка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 2,71 | 1,79 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,67 | 0,67 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 24634,00 | 16293,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 6132,00 | 3716,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Протяжённость сетей 10кВ, с учётом реконструкции | км | 1,37 | 1,47 | 1,47 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВА. | шт. | 1 | 1 | 1 |

Всего по сельскому поселению:

| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 16,78 | 13,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3,94 | 3,59 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 16188,00 | 12942,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3119,00 | 2435,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Протяжённость сетей 10кВ, с учётом реконструкции | км | 12,87 | 14,02 | 13,75 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВА. | шт. | 2 | 2 | 2 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана  Полтавченского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Полтавченского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: село Полтавченское, хутор Красная Слобода, хутор Крутоярский, хутор Серебрянка.

Теплоснабжение села Полтавченского в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов хутор Красная Слобода, хутор Крутоярский, хутор Серебрянка отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 33

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Полтавченское |
| Котельная № 1 | 0,50 | 0,50 | Газ |
| Итого |  | 0,50 |  |
| Всего |  | 0,50 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Полтавченского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов села Полтавченского в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и пяти новых районных котельных, строительство четырех котельных планируется на 1 очередь  строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Красная Слобода и хутора Крутоярского в границах проектируемого генерального плана предусматривается двух новых районных котельных в каждом населенном пункте. В хуторе Водяная Балка предусматривается проектирование одной котельной.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  -0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди   строительства (2020г.)

Таблица 34

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с.Полтавченское |
| Котельная №1 (существующая) | 0,467 | - | - | 0,467 | 0,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,056 | - | - | 0,056 | 0,060 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,280 | 0,300 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,120 | 0,080 | 0,050 | 0,250 | 0,270 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,340 |
| х.Красная Слободка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,080 | 0,330 | 0,350 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,560 |
| х. Крутоярский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,080 | 0,330 | 0,350 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,560 |
| х. Водяная Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,210 |
| Всего |  |  |  |  | 2,670 |

Расчет тепловых нагрузок  на расчетный срок

строительства (2030 г.)

Таблица 35

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с.Полтавченское |
| Котельная №1 (существующая) | 0,467 | - | - | 0,467 | 0,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,056 | - | - | 0,056 | 0,060 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,280 | 0,300 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,120 | 0,080 | 0,050 | 0,250 | 0,270 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,550 |
| х.Красная Слободка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,080 | 0,330 | 0,350 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,560 |
| х. Крутоярский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,080 | 0,330 | 0,350 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,560 |
| х. Водяная Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,210 |
| Всего |  |  |  |  | 2,880 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления –  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 36

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтавченское |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001141 | 0,003536 | 0,003057 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001141 | 0,003536 | 0,003057 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,500 | 1,550 | 1,340 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,500 | 1,550 | 1,340 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,100 | 0,600 | 0,500 |
| х.Красная Слободка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,560 | 0,560 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,560 | 0,560 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,250 | 0,250 |
| х. Крутоярский |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000710 | 0,000710 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,560 | 0,560 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,560 | 0,560 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,250 | 0,250 |
| х. Серебрянка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000266 | 0,000266 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000266 | 0,000266 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,21 | 0,21 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| .4 | Протяженность сетей | км | - | 0,150 | 0,150 |
| Полтавченское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001141 | 0,006571 | 0,006092 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001141 | 0,006571 | 0,006092 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,500 | 2,880 | 2,670 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,500 | 2,880 | 2,670 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,100 | 1,250 | 1,150 |

5.7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Полтавченского сельского поселения  Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Полтавченского сельского поселения Кущевского района является  существующая АГРС с.Ильинское.

Давление газа на выходе:

- из АГРС с.Ильинское – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Полтавченского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Все населенные пункты Полтавченского сельского поселения муниципального образования Кущевского района газифицированы природным газом . Процент газификации составляет 80%.

На момент разработки генерального плана  Полтавченского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от существующей АГРС с.Ильинское.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 23,6 км. На территории сельского поселения ПГБ –1 шт., ШРП – 8 шт., в том числе:

- с. Полтавченское - ПГБ -1шт., ШРП-3шт.;

- хут. Красная Слободка -  ШРП- 2шт.;

- хут. Крутоярский - ШРП-2шт.;

- хут. Серебрянка - ШРП-1шт..

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По сельскому поселению проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС с.Ильинское к  с.Полтавченское и далее к хут.Серебрянка, к хут.Красная Слободка, к х.Крутоярскому.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам  Полтавченского сельского поселения Кущевского района составляет 23,6 км, в том числе:

- с. Полтавченское - 11,0 км.;

- хут. Красная Слободка -  6,1км;

- хут. Крутоярский – 3,0 км;

- хут. Серебрянка – 3,5 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения . Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром»: Ильинское позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Производительность АГРС с.Ильинское  Qпроект.=10 тыс.м³/час.

Qmax =16 тыс.м³/час.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Полтавченского сельского поселения Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. и на I очередь строительства до 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 37 - 39.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 37

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полтавченского сельское поселение, всего | м³/ч | 957,4 | 909,4 |
|  | с. Полтавченское | -«- | 750 | 702 |
|  | хут. Красная Слободка | -«- | 84 | 84 |
|  | хут. Крутоярский | -«- | 43 | 43 |
|  | хут. Серебрянка | -«- | 80,4 | 80,4 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 38

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 3190 | 3031 |
|  | с. Полтавченское | -«- | 2498 | 2339 |
|  | хут. Красная Слободка | -«- | 280 | 280 |
|  | хут. Крутоярский | -«- | 144 | 144 |
|  | хут. Серебрянка | -«- | 268 | 268 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 39

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010 | Расчетный срок 2030 | В т.ч. на Iоч. стр. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Полтавченское в том числе: | млн. м3/год | 2,909 | 3,19 | 3,031 |
|  | с. Полтавченское | -«- | 2,217 | 2,498 | 2,339 |
|  | хут. Красная Слободка | -«- | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | хут. Крутоярский | -«- | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | хут. Серебрянка | -«- | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 23,6 | 27,2 | 27,2 |

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Полтавченского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Полтавченского сельского поселения, выданной Кущевским ЛТУ по состоянию на 27.07.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Полтавченского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Полтавченского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кущевский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Кущевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Кущевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Полтавченского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Полтавченское, х. Красная Слободка, х. Серебрянка, х. Крутоярский.

Перспективная численность населения

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Полтавченское сельское поселение, всего | 1194 | 1309 | 1244 |
| 1 | с. Полтавченское | 910 | 1025 | 960 |
| 2 | х. Красная Слободка | 115 | 115 | 115 |
| 3 | х. Серебрянка | 110 | 110 | 110 |
| 4 | х. Крутоярский | 59 | 59 | 59 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в с. Полтавченское по ул. Советская, 37. Монтированная емкость АТС - 320 номеров, все номера задействованы.

Из с. Полтавченское в направлении ст. Кущевская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Полтавченского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			445 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			444 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 529 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Полтавченском сельском поселении при численности населения 1244 человека должно составить:

12440,529=658 номеров, в том числе:

- с. Полтавченское				447 номеров;

- х. Красная Слободка			70 номеров;

- х. Серебрянка				67 номеров;

- х. Крутоярский				34 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 680 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Полтавченского сельского поселения 1309 человек должно составить:

1309(0,528=691 номер, в том числе:

- с. Полтавченское				479 номеров;

- х. Красная Слободка			70 номеров;

- х. Серебрянка				67 номеров;

- х. Крутоярский				34 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 720 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Полтавченского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в с. Полтавченское и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 680 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в с. Полтавченское до 720 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Полтавченского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Полтавченском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Полтавченском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще 3 отделений связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Полтавченского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 41

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтавченское |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 75 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 425 | 479 | 447 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 349 | 393 | 366 |
| х. Красная Слободка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 70 | 70 | 70 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 60 | 60 | 60 |
| х. Серебрянка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 67 | 67 | 67 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 58 | 58 | 58 |
| х. Крутоярский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 34 | 34 | 34 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 34 | 34 | 34 |
| Полтавченское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 50 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 637 | 691 | 658 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 537 | 581 | 554 |

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Административный центр Полтавченского сельского поселения – село Полтавченское – связан с другими населенными пунктами поселения, района и края по двум автомобильным дорогам межмуниципального значения и грунтовым автодорогам местного значения. Межмуниципальная автодорога с. Алексеевское - с. Полтавченское и подъезд х. Крутоярский выполнены в щебеночном исполнении, межмуниципальная автодорога с. Ильинское – с. Полтавченское - в асфальтовом, связь с хутором Серебрянка осуществляется по дороге местного значения с асфальтовым покрытием.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами социальной инфраструктуры.

Для оздоровления санитарно-экологического состояния жилой застройки, расположенной в нормативной СЗЗ в размере 50 м. от проезжей части межмуниципальных автодорог, проектом рекомендуется выполнить соответствующие мероприятия – устройство шумозащитных экранов, озеленение специальными породами деревьев и т.п.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами вне населенных пунктов и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предлагается развитие уличной сети каждого населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог, при их реконструкции в твердом покрытии.

Улично-дорожная сеть в хуторах сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению.

В составе улично-дорожной сети хуторов Полтавченское, Калининский и Благополучненский выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

Дороги и улицы в новых проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 40,0 м, ширину проезжей части 3,5 - 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части 7- 8 м.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория улиц. На территории села Полтавченское к ней относятся участки ул. Трудовой, п. Октябрьского и пер. Школьного.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, детскими учреждениями, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Речь идет только о развиваемой генеральным планом территории центра поселения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

В селе Полтавченское на улице Трудовой напротив административного здания колхоза культурного центра предусмотрен автопавильон с кассами и остановкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

В южной части села при въезде напротив существующего склада ГСМ предусмотрена территория для строительства объектов дорожного сервиса, АЗС, пунктов технического обслуживания автотранспорта и т.п.

5.9. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Полтавченского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 2 автомашины в селе Полтавченском согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 для обслуживания всех населенных пунктов Полтавченского поселения. Территория расположена на пересечении улицы Российской и пер. Школьного.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время мусор вывозится на стихийную неусовершенствованную свалку, расположенную на юге от села Полтавченского. Эта территория подлежит рекультивации, так как она не организована в соответствии с санитарными требованиями.

Проектируемая территория усовершенствованной свалки ТБО расположена на этом же земельном участке на нормативном расстоянии от села Полтавченского и предназначении для обслуживания всех населенных пунктов поселения.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории села и хуторов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кущёвский район» на территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта должны быть выполнены в течение 2010-2012 г.г., строительство вышеназванных комплексов – до 2013 года.

В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса районного значения территория усовершенствованной свалки ТБО будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка хуторов Полтавченское, Калининский и Благополучненский должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Кущёвский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель Полтавченского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Полтавченского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Полтавченское сельское поселение Кущёвского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональной развитие хуторов Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка предусматривается без изменения существующих границ и выхода на земли сельскохозяйственного назначения, за исключением села Полтавченское, где производится прирезка территории 37,44 га .

Развитие всех населённых пунктов поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов населенного пункта.

Данным проектом допускается незначительная трансформация и перевод земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, что будет выполняться отдельными проектами на последующих стадиях проектирования и, соответственно, площади необходимых земельных участков.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 42 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Полтавченского сельского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 42

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Полтавченского сельского поселения, в т.ч.: | 12933,66 | 100 | 12933,66 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 639,35 | 4,94 | 687,90 | 5,32 |
| с. Полтавченское | 310,37 | 2,40 | 355,02 | 2,74 |
| х. Серебрянка | 137,72 | 1,06 | 134,27 | 1,04 |
| х. Крутоярский | 94,90 | 0,73 | 93,75 | 0,72 |
| х. Красная Слободка | 96,36 | 0,75 | 104,86 | 0,82 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 11775,31 | 91,05 | 11726,76 | 90,67 |
| - фонд перераспределения | 2678,01 | 20,71 | 2678,01 | 20,71 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 25,00 | 0,19 | 25,00 | 0,19 |
| 4. Земли запаса | 159,00 | 1,23 | 159,00 | 1,23 |
| 5. Земли водного фонда | 335,00 | 2,59 | 335,00 | 2,59 |

5.12. Проектный баланс территории населенных пунктов

село Полтавченское

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 355,02 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 79,63 | 22,43 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 69,68 | 19,63 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на первую очередь | га | 3,20 | 0,90 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на расчётный срок | га | 5,41 | 1,52 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 1,34 | 0,38 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 2,16 | 0,61 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 2,07 | 0,58 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,09 | 0,03 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 27,55 | 7,76 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 2,28 | 0,64 |
|  | - территория реконструируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,86 | 1,37 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 4,67 | 1,32 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 15,74 | 4,43 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 48,54 | 13,68 |
|  | - дороги, проезды | га | 48,23 | 13,59 |
|  | - территория водозабора | га | 0,31 | 0,09 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 127,34 | 35,87 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 48,60 | 13,69 |
|  | - резервная производственная территория | га | 9,30 | 2,62 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 67,88 | 19,11 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 3,21 | 0,90 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 39,68 | 11,18 |
|  | - территория лесопарка | га | 5,80 | 1,63 |
|  | - водная территория | га | 18,18 | 5,12 |
|  | - территория стадиона | га | 1,01 | 0,28 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,92 | 0,54 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,92 | 0,54 |

Хутор Крутоярский

Таблица 44

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчёт-ный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 93,75 | 100,00 |
|  | Жилая зона | га | 34,18 | 36,46 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 33,68 | 35,93 |
|  | - территория детских дошкольных и средне-общеобразовательных учреждений | га | 0,50 | 0,53 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 0,33 | 0,35 |
|  | Производственные территории | га | 1,15 | 1,23 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,15 | 1,23 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,51 | 6,94 |
|  | - дороги, проезды | га | 6,51 | 6,94 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 39,58 | 42,22 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 31,84 | 33,96 |
|  | Рекреационная зона | га | 11,87 | 12,66 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 0,63 | 0,67 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 11,03 | 11,77 |
|  | - водная территория | га | 0,21 | 0,22 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,13 | 0,14 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,13 | 0,14 |

Хутор Красная Слободка

Таблица 45

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего, том числе: | га | 104,86 | 100,00 |
|  | - земли водного фонда | га | 4,62 | 4,41 |
|  | Жилая зона | га | 47,29 | 45,09 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 46,93 | 44,75 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 0,36 | 0,34 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 0,43 | 0,41 |
|  | Производственные территории | га | 7,41 | 7,07 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 7,41 | 7,07 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,26 | 8,83 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 22,88 | 21,82 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 19,13 | 18,24 |
|  | Рекреационная зона | га | 10,75 | 10,25 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 0,34 | 0,32 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 10,41 | 9,93 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,48 | 0,46 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,25 | 0,24 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,23 | 0,22 |

Хутор Серебрянка

Таблица 46

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего, том числе: | га | 134,27 | 100,00 |
|  | - земли водного фонда | га | 6,74 | 5,02 |
|  | Жилая зона | га | 25,15 | 18,73 |
|  | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 25,15 | 18,73 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 0,71 | 0,53 |
|  | Производственные территории | га | 6,38 | 4,76 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 6,38 | 4,76 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,37 | 7,72 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 50,49 | 37,60 |
|  | - резервная жилая застройка | га | 37,60 | 28,00 |
|  | Рекреационная зона | га | 33,46 | 24,92 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха) | га | 1,27 | 0,95 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 23,02 | 17,14 |
|  | - водная территория | га | 9,17 | 6,83 |
|  | Зона специального назначения | га | 0,97 | 0,72 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,69 | 0,51 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 0,28 | 0,21 |

5.13. Основные технико-экономические показатели

Таблица 47 –10 листов