4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Глебовского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ № 332-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2 Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Глебовского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Глебовского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории  станицы Раздольной обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития населенных пунктов;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Глебовского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Глебовского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории населенных пунктов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Глебовского сельского поселения

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой четыре населенных пункта образующие три жилых массива. Первый жилой массив расположен в центральной части поселения и состоит из хутора Глебовка и хутора Нижнеглебовка расположенных вдоль правого и левого берега реки Эльбузд, второй жилой массив - села Братское – вдоль правого берега балки Цун-Цун - на севере и третий - поселка Ровный – на юге поселения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения акционерных обществ и товариществ, сельскохозяйственных кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств. В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Глебовского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- восстановление и реконструкция в настоящее время не действующих сельскохозяйственных предприятий.

картинка ГП поселения

5.1.1.Проектируемая территориально-планировочная организация

хутора Глебовка

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей компактной территориально-планировочной структуры хутора в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие транспортной системы.

Проектом определено перспективное развитие хутора на расчетный срок до 2030 г. и первую очередь до 2020 г. на свободных от застройки участках расположенных на востоке и юге хутора, а также за счет уплотнения существующих кварталов на окраинах населенного пункта. Территории за расчетным сроком до 2045г предусмотрены на юге хутора.

Для создания завершенной архитектурно-планировочной композиции общественного центра хутора, генеральным планом намечено строительство спортивно- оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, детского сада организация спортивных площадок, а также предусмотрена реконструкция не действующего здания колбасного цеха под пункты комплексного бытового обслуживания.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для размещения расчетного количества жителей хутора проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Завершение формирования общественного центра станицы заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, и благоустройстве прилегающих территорий. Главная цель реконструкции – это эффективное преобразование пространственной структуры.

Территория рынка в настоящее время мала и плохо организована. Согласно пожеланиям главы администрации и жителей хутора генеральным планом на этой территории предложено строительство кафе, а рынок переносится на противоположную сторону улицы Центральной, где достаточно места для его размещения.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

Проектируемая парковая зона служит продолжением общественного центра хутора, обогащая в целом его архитектурную композицию. Существующая футбольная площадка расположена в санитарно-защитной зоне от гаража СПК «Восход». Генеральным планом намечено строительство современного оборудованного стадиона на месте существующего футбольного поля с учетом нормативной СЗЗ от действующего предприятия.

В живописном и экологически чистом месте вдоль извилистого русла реки Эльбузд на севере населенного пункта предусмотрена зона для отдыха жителей хутора Глебовка и населенных пунктов поселения. В ней предлагается организация зоны для тихого отдыха, спортивных и игровых площадок, аттракционов строительство летнего кафе, устройство пляжной зоны.

Главная улица связывает основные части селитебной территории: общественный центр с жилыми образованиями, зоной отдыха и производственной зоной.

Генеральным планом предлагается реконструкция недействующего здания Дома культуры расположенного в центре хутора в зоне общественно-деловой активности под кафе с банкетным залом. Размещение кафе, обеспечит комфортные условия работы персонала окружающих учреждений.

В центре населенного пункта в жилом квартале между улицами Красная и Братская расположено капитальное здание не действующей котельной, рекомендуемой к перепрофилированию под спортивный зал.

На территории не действующего элеватора предусмотрено строительство здания бани с прачечной и приемным пунктом химчистки.

Проектируемая площадка под размещение производственной зоны, расположена к югу от хутора на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 в центре поселения запроектировано пожарное депо на 2 автомашины, рассчитанное на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

Генеральный хутора Глебовка

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Глебовского сельского поселения

В связи с тем, что населенные пункты поселения, кроме его центра, малочисленны, не плотно заселены и в существующих границах имеются определенные резервы для их развития на расчетный срок и на далекую перспективу, проектом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения границ.

Не действующие в настоящее время сельскохозяйственные предприятия проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения: хутора Нижнеглебовка, поселка Ровный, села Братское положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направлению русла балок, категорированных автодорог.

Проектируемая планировочная структура населенных пунктов подчинена сложившейся структуре жилых кварталов и является ее естественным продолжением.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях реки Эльбузд, строительство базы отдыха и организации зоны отдыха в селе Братское на берегу балки Цун-Цун;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ).  Это относится к действующим в настоящее время предприятиям: склад ГСМ, АЗС, склады, электроцех (центр поселения).

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка населенных пунктов представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К территории жилой застройки попадающей в зоны различных планировочных ограничений предъявляются особые требования по её использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, водоохраной зоне, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, т.е. предусматривается постепенный вынос жилых домов с этой территории.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от категорированной автодороги (с. Братское) сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания предлагается строительство необходимых объектов периодического и повседневного пользования.

Генеральными планами населенных пунктов зарезервированы территории на земельных участках всех населенных пунктов поселения, свободных от застройки, для строительства объектов общественных центров обслуживания в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания и т.п.  – в проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

В хуторе Нижнеглебовка на замыкании улицы Нижняя проектируется магазин товаров повседневного спроса, сквер, спортивные площадки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются сельские кладбища во всех населенных пунктах при условии организации нормативных СЗЗ шириной 100 м и необходимым озеленением.

Генеральным планом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон

5.2. Функциональное зонирование территории

Глебовского сельского поселения

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Глебовского сельского поселения) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории Глебовского сельского поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Глебовское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Глебовского сельского поселения земли особо охраняемых территорий отсутствуют. Но имеется ряд территорий, требующий установления статуса особо охраняемых территорий и границ их охранных зон – это земли историко-культурного назначения, объекты культурного наследия, памятники истории, архитектуры и археологии.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Глебовского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 17

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист. культ. знач. | Вид пам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР ГЛЕБОВКА |
| Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | х. Глебовка, ул. Братская, 3 | 1979 | Р | 759 | И |
| Памятник В.И. Ленину, 1955 г. | х. Глебовка, у здания правления АО "Воход" | 2019 | Р | 63 | МИ |
| СЕЛО БРАТСКОЕ |
| Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Братское, кладбище | 1977 | Р | 63 | И |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 18

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. списку | № кургана в куган- ной груп-пе | Высо-та курганных насы-пей м | Диа-метр кур-гана м | Ох-ран-ная зона м | Реш. о поста-новке на гос. охрану | № по инв. спис-кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган | х. Нижеглебовка, южная окраина хутора | 1944 |  | до 1 | 41 | 50 | 63 | - |
|  | Курганная группа «Нижнеглебовский 1» (7 насыпей) | х. Нижеглебовка, 5 км к северу от хутора | 1945 | 1 | до 1 | 38 | 50 | 63 | 011600 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | до 2 | 48 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Глебовка 1" (2 насыпи) | х. Глебовка, 3 км к северо-востоку от хутора | 7953 | 1 | до 1 | 36 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004300 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Глебовка 2" (14 насыпей) | х. Глебовка, 1,8 км к северу от хутора | 7954 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 004400 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | до 1 | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | до 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | до 1 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | до 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | до 1 | 43 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | до 1 | 41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | до 1 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | до 1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | до 1 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Нижнеглебовка 2" (2 насыпи) | х. Нижнеглебовка, 3,7км к северо-северо-западу от хутора | 8022 | 1 | до 1 | 37 | 50 | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | 011700 |
|  |  |  |  | 2 | до 1 | 35 | 50 |  |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

4. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров, а водоохранная зона для реки Эльбузд – 200 метров, балок Цун-Цун, и Желтоножка – 100метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В поселении установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения. Более подробно вопросы организации ЗСО источников питьевого водоснабжения отражены в разделе «водоснабжение» настоящей пояснительной записки.

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Глебовского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная;

- специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Размещение новой застройки хутора Глебовка планируется на землях населенного пункта без изменения границ. При необходимости (например, при оптимистическом развитии хутора и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, шумовых зонах от федеральной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.3.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана Глебовского сельского поселения предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в административных границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Строительство нового жилого фонда обеспечит возможность ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности населения общей площадью на человека.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитную зону от предприятий, генеральным планом предлагается к постепенному выносу по мере износа жилых домов и размещение в жилых зонах более экологически благоприятных для проживания.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит:

- жилые дома, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 0,25 тыс. м2 . Численность проживающих – 12 человек.

- ветхий и аварийный жилой фонд – 1,76 тыс. м2. Численность проживающего населения - 83 человека.

Убыль жилищного фонда в разрезе населенных пунктов по Глебовскому сельскому поселению представлена в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Убыль жилого фонда, тыс. м2 | Сохраняемый жилой фонд на 1 очередь строительства (2020 г.) | Сохраняемый жилой фонд к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.м2 | % от сущесвующего на 01.01.2009 г. |
| 1 | х. Глебовка | 30,16 | 1,51 | 28,9 | 28,65 | 95,0 |
| 2 | с. Братское | 2,38 | 0,19 | 2,19 | 2,19 | 92,0 |
| 3 | х. Нижнеглебовка | 1,73 | 0,31 | 1,42 | 1,42 | 82,1 |
| 4 | пос. Ровный | 4,56 | - | 4,56 | 4,56 | 100,0 |
| Итого по поселению | 38,83 | 2,01 | 37,07 | 36,82 | 94,8 |

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана сохраняемый жилищный фонд составит 36,82 тыс. м2.

На территории проектируемой застройки Глебовского сельского поселения предусмотренной генеральным планом предлагается строительство жилых домов средней площадью не менее 96 м2. При коэффициенте семейности 3, объем нового индивидуального жилищного строительства может составить 10,5 тыс. м2, расселяемое население 345 чел.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

-  динамики средней жилищной обеспеченности по Кущевскому району за последние 10 лет (коэффициент роста за 10 лет составил 0,3 м2 в год);

- достигнутого уровня обеспеченности жильем.

Основные принципы формирования жилищного строительства на перспективу:

- жилищное строительство проектом предусматривается в основном на территориях с низкоплотной застройкой.

- средняя обеспеченность на одного человека в проектируемых жилых домах принята 32 м2.

- существующая средняя жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет в настоящее время 21,3 м2 на человека. Генеральным планом предлагается доведение жилищной обеспеченности существующего населения при сохранении существующего темпа роста средней жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 27,3 м2  на человека. Улучшение жилищных условий существующего населения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий жилой дом конструктивно увеличивает жилую площадь.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 20.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на проектные этапы генерального плана

Таблица 20

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Глебовка |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 30,16 | 37,1 | 46,65 |
| 2 | Население | чел. | 1432 | 1520 | 1665 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,1 | 24,4 | 28,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 1,26 | 1,51 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 28,9 | 28,65 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 8,2 | 18,0 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,82 | 0,9 |
| село Братское |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 2 | Население | чел. | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 2,19 | 2,19 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 0,19 | 0,19 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,01 | 0,01 |
| хутор Нижнеглебовка |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 1,73 | 2,08 | 2,4 |
| 2 | Население | чел. | 91 | 91 | 91 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,0 | 22,8 | 26,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,31 | 0,31 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 1,42 | 1,42 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 0,66 | 0,98 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,07 | 0,05 |
| поселок Ровный |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 4,56 | 5,52 | 6,38 |
| 2 | Население | чел. | 213 | 225 | 230 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,4 | 24,5 | 27,7 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,56 | 4,56 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 0,96 | 1,82 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,1 | 0,09 |
| итого по Глебовскому сельскому поселению |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 38,83 | 47,08 | 57,81 |
| 2 | Население | чел. | 1821 | 1921 | 2071 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 21,3 | 24,5 | 27,9 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 1,76 | 2,01 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 37,07 | 36,82 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 10,01 | 20,99 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,001 | 1,0495 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Глебовского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 57,81 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 20,99 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 10,01 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность по населенным пунктам поселения до 27,9 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

5.3.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром хутора Глебовка, отдельно стоящими общественными зданиями населенных пунктов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.3.4. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, за счет использования территории не действующих в настоящее время предприятий, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  предприятий из жилой зоны в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В каждом населенном пункте поселения предусмотрены территории для развития производственной зоны на расчетный срок и на перспективу (резервные территории) с учетом санитарных норм и правил. В хуторе Глебовка она расположена в южной части хутора на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий, в селе Братское на юго- востоке, поселке Ровный – при въезде в населенный пункт и на юге, хуторе Нижнеглебовка на северо-западе.

На территории населенных пунктов находится ряд производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это: склад ГСМ, МТМ, склады, МТФ, СТФ №1, ремонтно- производственная база и энергосбыт (х. Глебовка), производственная база ООО «Кубань - Агро», полевой стан бригады №1 (х. Нижнеглебовка),

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Вынос ГСМ, складов и размещение  в южной промзоне с соблюдением нормативной СЗЗ (х. Глебовка);

- для организации нормативной СЗЗ предусматривается сокращение поголовья до 100 голов СТФ №1и части территории прилегающей к жилой застройке двух предприятий СТФ №1, и территории бригады ОАО «Агрообъединения «Кубань» под коммунально-складскую зону этого же предприятия. Новые территории под развитие ферм предусмотрены на южной площадке ныне не действующей МТФ и на площадке, расположенной к западу от СТФ №1 с учетом нормативной санитарно-защитной зоны;

- ликвидация не действующего ветеринарного участка, складов (х.Глебовка);

- территорию в настоящее время не действующих предприятий (маслоцех, элеватор) прилегающую с южной стороны к хутору Глебовка предлагается использовать под размещение предприятий 5,4 класса;

- реконструкция здания МТМ под пожарное депо;

- размещение предприятий 4-5 класса на территории северной части в настоящее время не действующей МТФ, расположенной к югу от хутора.

Для сохранения остальных выше перечисленных предприятий в жилой зоне населенных пунктов поселения проектом предлагается ряд мероприятий. Прежде всего, это организация санитарно-защитных зон по периметру участков, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания.

5.3.4.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся две автомобильные дороги 4 технической категории межмуниципального значения: Подъезд к х. Глебовка и с. Ильинское – с. Полтавченское.

Вдоль автодороги «Подъезд к х. Глебовка» проектом предусмотрена территория под размещение АЗС.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Рекреационная зона хутора Глебовка представлена сквером в существующем общественном центре, проектируемыми парками населенных пунктов и зонами отдыха организованными на берегу реки Эльбузд и балки Цун- Цун.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.)

5.3.7. Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зоны, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления  и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения относятся территории существующих кладбищ их санитарно-защитные зоны.

5.3.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В границах населенных пунктов Глебовского сельского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.3.9.Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующей границы населенных пунктов Глебовского поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границ населенных пунктов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территорий населенных пунктов поселения.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории жилой застройки, предназначенные к освоению для первоочередного строительства.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой и коммунальной сфере обслуживания намечено:

- в хуторе Глебовка строительство бани с прачечной и химчисткой, реконструкция здания МТМ под пожарной депо;

- в селе Братское в связи с отсутствием объектов обслуживания населения рекомендовано строительство здания общественного центра со следующими функциями: культурный центр, магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, отделение связи, кафе;

- в хуторе Нижнеглебовка строительство магазина товаров повседневного спроса.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение существующего общественного центра хутора Глебовка и поселка Ровный, улиц и дорог на существующей территории населенных пунктов, озеленение прибрежных территорий реки Эльбузд.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения муниципального образования Глебовского сельского поселения на  первую  очередь  строительства  принята равной 1921 чел.  Прирост населения составит 100 человек, или 33 семьи.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на 1 очередь составляет 12,54 га.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Глебовского сельского поселения представлен в таблицах 21-24.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

на I очередь строительства до 2020 г.

Таблица 21  3 листа 1

2

3

табл. 22 на 2 листах 1

2

табл. 23 на 2 листах 1

2

табл. 24 на 2 листах 1

2

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Глебовского сельского поселения Кущевского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, ветровой дефляции, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные и противооползневые мероприятия  и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- просадка грунтов;

- заболачивание вдоль русла;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- агрессивность подземных вод к бетону и металлам;

- дефляция;

- пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав;

- особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, просадочные свойства грунтов, агрессия подземных вод к бетонам и железобетонным конструкциям,  повышенная сейсмичность территории.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» ГП-16, ГП-17.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна Глебовского сельского поселения.

Существующий рельеф территории понижается в сторону реки Эдьбузд, балок Цун-Цун и Желтоножка.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков  должен быть не менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов допускается уменьшать – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом  после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Эльбузд, балки Цун-Цун и Желтоножка с ложбинами стока.

На стадии  генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенных центральных частей территорий населенных пунктов Глебовского сельского поселения, таких как х. Глебовка, х. Нижнеглебовка, с. Братское, п. Ровный рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории крыш, проездов и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Глебовского сельского поселения  составляет - 4429 л/сек, в том числе:

- водосборный бассейн №1 (х.Глебовка) - 1681 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 (х.Глебовка) - 3181681 л/сек га;

- водосборный бассейн №1 (х.Нижнеглебовка) - 855 л/сек га;

- водосборный бассейн №1 (с. Братское) - 985 л/сек га;

- водосборный бассейн №1 (п. Ровный) - 590 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенных пунктов, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Вся территория в проектируемых границах х. Глебовка  разбита на два водосборных бассейна, х.Нижнеглебовка – 1 водосборный бассейн, с. Братское - 1 водосборный бассейн, п.Ровный - 1 водосборный бассейн, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на дальнейшей стадии проектирования.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Глебовского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов, газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Глебовского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рек, с защитой от подтопления территории Глебовского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Глебовского сельского поселения в данном проекте, предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается  дренирование территорий в центральной и застроенной части населенных пунктов Глебовского сельского поселения. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта. И относится к верхней части зоны интенсивного водного обмена, а так же очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае отдельно, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование реки;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е.  каскад искусственных прудов,   в целом, управляются нуждами  сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий. К подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

На территории  Глебовского сельского поселения к подтопленным площадям отнесены территория поймы реки Эльбузд, балок Желтоножка,  Цун-Цун и устьев ложбин стока. Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме вблизи русла, в устьях ложбин стока во время паводков. Ширина затопляемой зоны составляет 30-40 м (по материалам исследований ГУП «Кубаньгеология»).

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В поймах балок и устьях ложбин стока в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. Заболачивание, в виде зарослей камышей, распространено по тальвегу крупных притоков, где отсутствует постоянный водоток и в устьях ложбин стока.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах поймы  и на склонах.

Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.

На территории Глебовского сельского поселения существующие каналы, кюветы, ручьи  рекомендуется расчистить, откосы спрофилировать и укрепить одерновкой. По балкам предусмотреть расчистку  каналов с уклонами к водоприемникам, с укреплением откосов одерновкой.

На затопляемых территориях рекомендуется посадка галофитной растительности, типа солерос (саликорния), которая произрастает на затапливаемых, низинных участках и выдерживает нагонное подтопление. Ксерофитная травянистая растительность – выполняет ту же роль, что и кустарники. Растет повсеместно на аккумулятивных формах. Ее исчезновение в результате земляных работ ведет к возникновению ветровой эрозии. Снижает до минимума эрозию поверхности, как в результате воздействия ветра, так и движущейся воды. Улавливает взвешенные частицы и обеспечивает вертикальный прирост освоенной поверхности.

Противоэрозионные мероприятия

На территории  распространены площадной смыв и линейная эрозия.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как слабую. Плавные эрозионные врезы в затухающей стадии, длиной от 2.0 км до 0.4-0.3 км. Направление их перпендикулярно склону, в целом, постоянных водотоков не имеют. В истоках ложбины  распаханы, а в рельефе выражены четко.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков:

- первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону. Происходит это вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности данный процесс в проекте рассматриваться не будет.

- второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Глебовского сельского поселения составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов - наиболее опасный вид линейной эрозии происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек. А так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозийного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла реки, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища реки  необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки и балок одерновкой;

- предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находится в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов реки Эльбузд, балок Цун-Цун, на территории Глебовского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни. Это «оползни – потоки». Оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозии водотоков  и оползневые процессы приурочены к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в профилировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены на покровных надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 3,0-4,0 м.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  заключение.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Эльбузд, балок Желтоножка и Цун-Цун необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется расчистка дна и бортов реки и балок от ила и наносов, для освобождения родников, профилирование бортов реки с укреплением одерновкой.

В местах общего пользования (зона отдыха, пляжная зона) предусмотреть устройство подпорной стенки паркового типа.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, а так же для улучшения санитарно-гигиенических условий отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части. На спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Для укрепления берега так же рекомендуется предусмотреть посадку деревьев и кустарников и посев многолетних газонных трав по берегам реки Эльбузд и балок.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану  в состав рекреационной зоны Глебовского сельского поселения входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережной с устройством  спусков к реке Эльбузд, благоустройством и озеленением.

На излучине реки на полуострове предусмотрено устройство пляжа  с намывом пляжной территории, с отсыпкой пляжеобразующего материала. Также предусмотрено стадион, кафе, прогулочные дорожки с малыми архитектурными формами и озеленением.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки Эльбузд, балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав;

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории населенных пунктов Глебовского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве, на территории проектируемого участка, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, так как грунтовые воды средне - и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных с поверхности просадочными грунтами, необходимо исключить замачивание грунтов основания из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площади, отнесенной к неблагоприятной.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Глебовского сельского поселения, Кущевского района, Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Глебовского сельского поселения входят: хутор Глебовка, село Братское, хутор Нижнеглебовка, поселок Ровный.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками полутвердыми тяжелыми непросадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10,0м от поверхности земли. Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7баллов.

Водоснабжение

х. Глебовка, с. Братское, х. Нижнеглебовка, пос. Ровный.

Существующее положение

Согласно справки филиала ГУК КК «Крайводоканал» Кущевского группового водопровода в настоящее время население х. Глебовка, с. Братское, х. Нижнеглебовка, пос. Ровный снабжаются водой от артезианских  скважин  Ейского  группового  магистрального  водопровода  МВ-VIII.

Водоснабжение хутора Глебовка, села Братское, пос. Ровный и х. Нижнеглебовка осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода Кущевского группового водопровода, источником питания которого является Ейский групповой магистральный водопровод Ø200мм, МВ- VIII, проходящий по южной границе хутора Глебовка.

В хутора разводящие трубопроводы МВ-VIII-1, МВ-VIII-5, МВ-VIII-6 Ø100-200мм подают воду в водонапорные башни Рожновского емкостью 50м3 и далее в водопроводную сеть.

В х. Глебовка   расположены  водопроводная станция подкачки, водонапорная башня ВБР-50, водопроводные сети Ø20-150мм, протяженностью L=18,25км.

В п. Ровный  проложены водопроводные сети Ø20-100мм, протяженностью L=2,18км, имеют процент износа 90%(год строительства-1965г.).

В х. Нижнеглебовка  проложены водопроводные сети Ø20-100мм, протяженностью L=4,68км

В с. Братское  проложены водопроводные сети Ø20-150мм, протяженностью L=2,58км

Согласно сведений, представленных в стратегии развития Кущевского района на сегодняшний момент особую озабоченность в сельском поселении вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Сети проложены по территории сельского поселения тупиковые Ø20-150мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения хутора Глебовка, села Братское, пос. Ровный и х. Нижнеглебовка, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хуторов.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 25-28.

№25

№26

№27

№28

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Глебовка

- на современное состояние Q=263,28м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=359,32м3/сут.;

- на расчетный срок Q=482,58м3/сут.

по с. Братское

- на современное состояние Q=15,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17,96м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17,96м3/сут.

по х. Нижнеглебовка

- на современное состояние Q=16,01м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,02м3/сут.;

- на расчетный срок Q=19,02м3/сут.

по пос. Ровный

- на современное состояние Q=37,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=48,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=61,60м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения хуторов в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

Для водоснабжения используются подземные пресные воды водоносных горизонтов Ейского группового магистрального водопровода МВ-VIII.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

По разводящему трубопроводу В-VIII Ø200 вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть х. Глебовка и в водонапорную башню ВБР-50.

В связи с изношенностью водопроводных сооружений на расчетный срок необходимо выполнить реконструкцию с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования с увеличением  мощности насосов.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые и противопожарные нужды.

Снабжение питьевой водой населения хутора х. Нижеглебовка  принято от разводящих трубопроводов В-VIII Ø200мм  Ейского группового магистрального водопровода, которые подают воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 10м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения с. Братское принято от разводящих сетей В-8-6 Ø200мм, которые подают воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 10м3  и далее в водопроводную сеть.

Снабжение питьевой водой населения пос. Ровный принято от разводящих сетей В-8-2 Ø100мм, которые подают воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 15м3  и далее в водопроводную сеть.

Согласно инвестиционной программы по комплексному развитию  централизованных систем водоснабжения Кущевского района на 2008-2911г. предусматривается реконструкция магистрального водовода МВ-VIII Ø250-200мм и замена водонапорной башни ВБР-50 в х. Глебовка.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому  количеству  населения  для х. Глебовка  расчетный  расход воды  на наружное пожаротушение принят по таблице 5  СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п.2.11, примечание  и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля 2008г) для  х. Глебовка, х. Нижнеглебовка, пос. Ровный  и с. Братское  для наружного  пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из  реки Эльбузд  и балки Цун Цун.

Пожарное депо расположено в х. Глебовка (время прибытия подразделения к месту вызова в сельских  поселениях не должно превышать20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84*, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в х. Глебовка  проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети по х. Глебовка на расчетный срок составляет 16,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø100 , L=200,00м.

Объем работ по водопроводу

по х. Глебовка и хуторам сельского поселения

Таблица 29

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | сталь, полиэтилен | 16000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х100 | сталь | 400,00 |
| 3 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 4 | Водонапорная башня ВБР-50 |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-15 |  |  | 1 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-10 |  |  | 2 |

Канализация

х. Глебовка, с. Братское, х. Нижнеглебовка, пос. Ровный.

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке администрации МО Кущевского района централизованная канализация в населенных пунктах отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации хутора Глебовка и приняты решения по канализации населенных пунктов поселения.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 30-33.

Расход стоков составляет:

по хутору Глебовка

- на современное состояние Q=250,78м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=346,82м3/сут.;

- на расчетный срок Q=470,08м3/сут.

по селу Братское

- на современное состояние Q=15,15м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17,96м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17,96м3/сут.

по хутору Нижнеглебовка

- на современное состояние Q=16,01м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,02м3/сут.;

- на расчетный срок Q=19,02м3/сут.

по поселку Ровное

- на современное состояние Q=37,49м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=48,60м3/сут.;

- на расчетный срок Q=61,60м3/сут.

С учетом  инженерной подготовки территории  проектом  канализации в хуторе Глебовка, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектирована  канализационная  насосная  станция  перекачки  в количестве одной штуки.

Канализационные стоки хутора Глебовка самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечную сеть хутора и далее поступают на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 450,00.м3/сутки запроектированы на северо-западной окраине хутора Глебовка.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

30

31

32

33

Технология разработана специально под природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.):

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод предусмотреть в водоем (водоприемником является река Эльбузд).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Канализационные стоки от жилых домов и общественных зданий хутора Нижнеглебовка, села Братское и поселка Ровный, предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов «ЭКО-МБ»  производительностью от 1,00 до 30м3/сутки или «БИОКСИ-5-250» заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн». Сброс очищенных стоков осуществляется в водоток или на полив зеленых насаждений.

«БИОКСИ» - одна из немногих установок, в которой очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (таким образом, решается проблема утилизации отходов).

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в водоток.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 8,00км.

Объемы работ по канализации х. Глебовка

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 4000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 3000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80 | полиэтил. | 1000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 1 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения, Q=450,00м3 /сут | - | - | 1 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений хутора Глебовка составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки с термической обработкой осадка принимаются 150м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка, без вредных выбросов в атмосферу.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 35

| № № п/п | Показатели | Ед-ца изме-рения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь строительства до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| х. Глебовка |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 263,28 | 482,58 | 359,32 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 217,28 | 399,58 | 299,32 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 46,00 | 83,00 | 60,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VIII |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 4 | Протяженность сетей | км |  | 16,00 | 8,00 |
| с. Братское |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 15,15 | 17,96 | 17,96 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 12,15 | 14,96 | 14,96 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VIII |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| х. Нижнеглебовка |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 16,01 | 19,02 | 19,02 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 13,01 | 16,02 | 16,02 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VIII |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| пос. Ровный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 37,49 | 61,60 | 48,60 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 30,49 | 50,60 | 39,60 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 7,00 | 11,00 | 9,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VIII |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| Глебовское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 331,93 | 581,16 | 444,90 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 272,93 | 481,16 | 369,90 |
|  | - на производственные нужды |  | 59,00 | 100,00 | 75,00 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Ейский групповой водопровод МВ-VIII |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 22,00 | 16,00 |
| Канализация |
| х. Глебовка |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 250,78 | 470,08 | 346,82 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 204,78 | 387,08 | 286,82 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 46,00 | 83,00 | 60,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 450,00 | 340,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 8,00 | 6,00 |
| с. Братское |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 15,15 | 17,96 | 17,96 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 12,15 | 14,96 | 14,96 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Индивид. ОСК |
| х. Нижнеглебовка |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 16,01 | 19,02 | 19,02 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 13,01 | 16,02 | 16,02 |
|  | - производственные сточные воды | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Индивид. ОСК |
| пос. Ровный |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 37,49 | 61,60 | 48,60 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 30,49 | 50,60 | 39,60 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 7,00 | 11,00 | 9,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Индивид. ОСК |
| Глебовское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 319,43 | 568,66 | 432,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 260,43 | 468,66 | 357,40 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 59,00 | 100,00 | 75,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 450,00+ Инд. ОСК | 340,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 8,00 | 6,00 |

5.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Глебовского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Глебовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Глебовка, село Братское, хутор Нижнеглебовка, поселок Ровный.

Перспективная численность населения

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Глебовское сельское поселение, всего | 1821 | 2071 | 1921 |
| 1 | х. Глебовка | 1432 | 1665 | 1520 |
| 2 | с. Братское | 85 | 85 | 85 |
| 3 | х. Нижнеглебовка | 91 | 91 | 91 |
| 4 | п. Ровный | 213 | 230 | 225 |

В составе генерального плана развития Глебовского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 37

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| х. Глебовка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 2412 | 2428 |
|  | проектируемый | 241 | 52 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 385 | 385 |
|  | проектируемый | 198 | 162 |
| 3 | Наружное освещение | 17 | 15 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2814 | 2828 |
|  | б) Проектируемые | 439 | 214 |
|  | Итого: а) + б) | 3253 | 3042 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2277 | 2130 |
| с. Братское |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 117 | 117 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 5 | 5 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 118 | 118 |
|  | б) Проектируемые | 5 | 5 |
|  | Итого: а) + б) | 123 | 123 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 86 | 86 |
| х. Нижнеглебовка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 118 | 118 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 5 | 5 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 119 | 119 |
|  | б) Проектируемые | 5 | 5 |
|  | Итого: а) + б) | 124 | 124 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 87 | 87 |
| п. Ровный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 102 | 102 |
|  | проектируемый | 30 | 7 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 59 | 59 |
|  | проектируемый | 92 | 22 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 163 | 163 |
|  | б) Проектируемые | 122 | 29 |
|  | Итого: а) + б) | 285 | 192 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 200 | 135 |
| Глебовское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 2749 | 2765 |
|  | проектируемый | 271 | 59 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 444 | 444 |
|  | проектируемый | 300 | 194 |
| 3 | Наружное освещение | 21 | 19 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3214 | 3228 |
|  | б) Проектируемые | 571 | 253 |
|  | Итого: а) + б) | 3785 | 3481 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2649 | 2437 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Глебовская" мощностью 1,8 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ «Глебовская»:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 1,8 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Кущевского РРЭС.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260 кВт до 430 кВт;

- строительство к 2030 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 200 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,38 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Глебовского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 17,09 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 8,20 км (для х. Глебовка).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,38 км (для х. Глебовка).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Глебовского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий хутора Глебовка приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей хутора Глебовка приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Глебовка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 24,8 | 28,5 | 26,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 5,3 | 4,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,3 | 23,2 | 21,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 17296 | 17113 | 17533 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14853 | 13958 | 14293 |
| с. Братское |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12145 | 12661 | 12661 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12058 | 12058 | 12058 |
| х. Нижнеглебовка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11447 | 11928 | 11928 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11359 | 11359 | 11359 |
| п. Ровный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,4 | 2,5 | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,3 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6709 | 10866 | 7485 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4195 | 5027 | 4244 |
| Глебовское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 28,3 | 33,2 | 30,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,0 | 6,7 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 24,2 | 26,5 | 24,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 15525 | 16009 | 15875 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13301 | 12774 | 12878 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 25,29 | 25,67 | 25,29 |
|  | - сети 35 кВ | км | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
|  | - сети 10 кВ | км | 8,20 | 8,58 | 8,20 |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Глебовского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Глебовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Глебовка, село Братское, хутор Нижнеглебовка, поселок Ровный. Сети и сооружения теплоснабжения на территории данных населенных пунктов отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов Глебовского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов хутора Глебовка в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух новых районных котельных, строительство  которых планируется на I очередь (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов поселка Ровный в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой районной котельной.

В связи с отсутствием развития объектов инфраструктуры, строительство котельных для центрального теплоснабжения в селе Братское и хуторе Нижнеглебовка не предусматривается. Отопление существующих объектов общественного назначения при необходимости предусмотреть от индивидуальных автоматических газовых котлов.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  -1,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на 1 очередь и расчетный срок строительства (2020- 2030 гг.)

Таблица 39

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| хутор Глебовка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,43 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,40 | 0,20 | 0,25 | 0,85 | 0,90 |
| Итого |  |  |  |  | 1,33 |
| поселок Ровный |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 0,25 |
| Всего |  |  |  |  | 1,58 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 40

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расченый срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Глебовка |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002637 | 0,002637 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002637 | 0,002637 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,300 | 0,300 |
| поселок Ровный |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000496 | 0,000496 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000496 | 0,000496 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,200 | 0,200 |
| Глебовское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003133 | 0,003133 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003133 | 0,003133 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,500 | 0,500 |

5.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Глебовского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0520/9/155 от 29.07.08г. и №05/0520/9/157 от 05.08.08г., справок ОАО «Кущевскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

В состав Глебовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Глебовка, село Братское, хутор Нижнеглебовка, поселок Ровный.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Глебовского сельского поселения является существующая АГРС.

Давление газа на выходе из АГРС Ильинская  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Глебовского сельского поселения Кущевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Все населенные пункты Глебовского сельского поселения Кущевского района газифицированы природным газом. Процент газификации составляет 58,7%.

На момент разработки генерального плана Глебовского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС с.Ильинское.

Подача природного газа потребителям производится по сетям высокого давления  общей протяженностью 16,71 км. На территории сельского поселения  ГРП – 1 шт., ШРП – 6 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району от АГРС Ильинская проложены существующие газопроводы высокого давления ко всем населенным пунктам поселения.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Таким образом, все населенные пункты поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов протяженностью – 4,1км.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» Ильинская позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Глебовского сельского поселения  Кущевского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. и на I очередь строительства до 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 41 - 43.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Еденица измерения | На расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь строительства до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глебовское сельское поселение, всего | м³/ч | 2438 | 2245 |
|  | - хут. Глебовка | -«- | 1949 | 1762 |
|  | - село Братское | -«- | 103 | 103 |
|  | - хут. Нижнеглебовка | -«- | 110 | 110 |
|  | - пос. Ровный | -«- | 276 | 270 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Еденица измерения | На расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь строительства до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глебовское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 4583 | 4219 |
|  | - хут. Глебовка | -«- | 3665 | 3312 |
|  | - село Братское | -«- | 193 | 193 |
|  | - хут. Нижнеглебовка | -«- | 206 | 206 |
|  | - пос. Ровный | -«- | 519 | 508 |

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

Таблица 43

| № № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. строительства 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 58,7 | 100 | 100 |
| 1.2 | Потребление газа по Глебовскому с/п.- всего, в том числе: | млн. м3/год | 3,32 | 4,58 | 4,22 |
|  | - х. Глебовка - х.Желтые ни | -«- | 3,13 | 3,66 | 3,31 |
|  | - с. Братское | -«- | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | - х. Нижнеглебовка -поселок Ровный | -«- | - | 0,21 | 0,21 |
|  | - п. Ровный -поселок Ровный | -«- | - | 0,52 | 0,51 |
| 1.3 | Источники подачи газа |  | АГРС | АГРС | АГРС |
| 1.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 16,71 | 20,01 | 20,01 |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Глебовского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Глебовского сельского поселения, выданной Кущевским ЛТУ по состоянию на 18.11.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Глебовского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Глебовского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Кущевский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Кущевский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Кущевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Глебовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Глебовка, село Братское, хутор Нижнеглебовка, поселок Ровный.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Глебовское сельское поселение, всего | 1821 | 2071 | 1921 |
| 1 | х. Глебовка | 1432 | 1665 | 1520 |
| 2 | с. Братское | 85 | 85 | 85 |
| 3 | х. Нижнеглебовка | 91 | 91 | 91 |
| 4 | п. Ровный | 213 | 230 | 225 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в х. Глебовка по ул. Пролетарская, 14. Монтированная емкость АТС - 384 номера, задействовано 366 номеров. К АТС подключены 12 абонентов х. Нижнеглебовка и 28 абонентов п. Ровный.

17 абонентов с. Братское подключены к АТС расположенной в с. Полтавченское.

Из х. Глебовка в направлении ст. Кущевская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Глебовского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			401 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			397 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 485 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Глебовском сельском поселении при численности населения 1921 человек должно составить:

19210,485=931 номер, в том числе:

- х. Глебовка				710 номеров;

- с. Братское				57 номеров;

- х. Нижнеглебовка		58 номеров;

- п. Ровный				107 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 960 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Глебовского сельского поселения 2071 человек должно составить:

2071(0,477=987 номеров, в том числе:

- х. Глебовка				763 номеров;

- с. Братское				57 номеров;

- х. Нижнеглебовка		58 номеров;

- п. Ровный				109 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1020 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Глебовского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в х. Глебовка и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 960 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Глебовка до 1020 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Глебовского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Глебовском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Глебовского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Глебовском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в хуторе Глебовка с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла ст. Кущевская, находящегося в 28 км от Глебовского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Глебовском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые и финансовые услуги.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к сети Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Глебовского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Глебовка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 49 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 670 | 763 | 710 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 550 | 623 | 582 |
| с. Братское |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 57 | 57 | 57 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 50 | 50 | 50 |
| х. Нижнеглебовка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 21 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 58 | 58 | 58 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 50 | 50 | 50 |
| п. Ровный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 102 | 109 | 107 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 84 | 90 | 88 |
| Глебовское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 887 | 987 | 931 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 734 | 813 | 770 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Кущевского района по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 46

таблица 46

| № п/п | Наименование 2008 | Протяженность, км | Привязка КМ+ КМ+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ильинское – с. Полтавченское | 31,785 | 0,000 | 31,785 |
| 2 | Подъезд к х. Глебовка | 28,440 | 0,000 | 28,440 |

Особую роль в формировании транспортного узла Глебовского поселения играет прохождение автодорог межмуниципального значения IV категории Подъезд к х. Глебовка, с. Ильинское – с. Полтавченское.

Автодорога Подъезд к х. Глебовка проходит в южной части поселения, дорога с. Ильинское – с. Полтавченское - в северной части поселения и пересекает село Братское в направлении юго-запад – север.

Дороги имеет твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие внешних автомобильных дорог Глебовского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих  автодорог в соответствие с расширением транспортного парка и ростом транспортных потоков.

2. Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено строительство автозаправочной станции вдоль автодороги «Подъезд к х. Глебовка».

3. Размещение автопавильона с кассами, стоянкой пригородного автотранспорта при въезде в центр поселения.

4. Проведение специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния жилой застройки, расположенной в шумовой зоне категорированной автодороги (с. Братское).

5. Реконструкция существующих автодорог с твердым покрытием, а так же асфальтирование участка дороги местного значения направлением хутор Глебовка – село Братское.

6. Восстановление участка дороги местного значения направлением хутор Нижнеглебовка – хутор Осенний.

На чертеже ГП 8 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана, с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Сеть улиц и дорог в населенном пункте

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития центра поселения. Существующая улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети хутора Глебовка выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: ул. Братская, переулок Центральный, отрезок улицы и переулков: Красной, Степной, Кубанский;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно-пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 30,0 м, ширину проезжей части 3,5 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улица Братская, переулок Степной, отрезок улиц: Элеваторная, Красная, Набережная.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено строительство АЗС вдоль автодороги Подъезд к х. Глебовка на южной окраине хутора Глебовка.

схема развития транспортной инфраструктуры

5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Глебовского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 2 автомашины в хуторе Глебовка согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Озеленение

Существующее положение

Территории населенных пунктов поселения  представляют собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория населенных пунктов относится к зоне к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Глебовского сельского поселения отсутствуют.

На территории остальных населенных пунктов отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов наряду с существующими входят проектируемые парки хутора Глебовка, поселка Ровный, села Братское, хутора Нижнеглебовский и озелененные зоны отдыха на берегу реки Эльбузд, балки Цун-Цун, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, федеральной автодороги и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблице 47 представлен баланс территорий зеленых насаждений

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс территории зеленых насаждений хутора Глебовка

Таблица 47

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | - | - | 6,21 | 4,35 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 2,34 | 1,17 | 3,56 | 1,78 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 8,64 | 1,73 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 27,30 | 19,11 |
| 4 | Улицы | 20 % | 37,26 | 7,45 | 41,03 | 8,21 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 5,66 | 1,13 | 4,79 | 0,96 |
|  | Итого: |  | 45,26 | 9,75 | 91,53 | 36,14 |

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на усовершенствованном полигоне, располагаемом к юго-востоку от хутора Глебовка на расстоянии 1 км.

В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса вблизи станицы Кущевской территория усовершенствованной  свалки ТБО будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль над состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо согласование с контролирующими органами и расширение объемов определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для хутора Глебовка, села Братское, поселка Ровный, хутора Нижнеглебовка, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

5.11. Проектный баланс территории населенных пунктов

хутор Глебовка

Таблица 48

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 324,97 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 179,79 | 55,33 |
|  | - существующая индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками | -«- | 157,94 | 48,60 |
|  | - проектируемая жилая застройка с приусадебными участками (рекомендуемое уплотнение существующих кварталов) | -«- | 9,46 | 2,92 |
|  | - индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | -«- | 8,83 | 2,72 |
|  | - территория детских дошкольных и средне-общеобразовательных учреждений | -«- | 3,11 | 0,95 |
|  | - территория учреждений здравоохранения |  | 0,45 | 0,14 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 5,27 | 1,62 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | -«- | 5,27 | 1,62 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 54,93 | 16,90 |
|  | - существующие производственные и коммунально-складские территории | -«- | 1,60 | 0,49 |
|  | - реконструируемая производственная территории | -«- | 2,91 | 0,89 |
|  | - проектируемые коммунально-складские территории | -«- | 0,28 | 0,09 |
|  | - территория водозабора | -«- | 0,47 | 0,15 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | -«- | 41,03 | 12,62 |
|  | -зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | -«- | 8,64 | 2,66 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 46,67 | 14,36 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, зоны отдыха) | -«- | 6,21 | 1,91 |
|  | - зона спортивных сооружений | -«- | 2,10 | 0,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - водные территории | -«- | 10,21 | 3,15 |
|  | - территория пляжа | -«- | 0,85 | 0,26 |
|  | - зона водоохранных зеленых насаждений | -«- | 27,30 | 8,40 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 35,41 | 10,90 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 2,90 | 0,89 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее, | -«- | 2,90 | 0,89 |

хутор Нижнеглебовка

Таблица 49

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 132,65 | 100 |
| 1. | Жилая зона | -«- | 33,68 | 25,39 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | -«- | 33,68 | 25,39 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,63 | 0,47 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,80 | 13,42 |
|  | - существующие производственные и коммунально-складские территории | -«- | 2,48 | 1,87 |
|  | - проектируемая производственная территория | -«- | 2,87 | 2,17 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | -«- | 8,48 | 6,39 |
|  | -зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | -«- | 3,97 | 2,99 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 33,78 | 25,47 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -«- | 1,18 | 0,89 |
|  | - зона водоохранных зеленых насаждений | -«- | 21,70 | 16,36 |
|  | - водные территории | -«- | 10,90 | 8,22 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из нее | га | 46,76 | 35,25 |
|  | - резервная жилая застройка | -«- | 18,80 | 14,17 |

поселок Ровный

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 91,46 | 100 |
| 1. | Жилая зона | -«- | 25,93 | 28,35 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | -«- | 22,42 | 24,51 |
|  | - проектируемая жилая застройка с приусадебными участками | -«- | 3,31 | 3,62 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | 0,20 | 0,22 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,33 | 0,36 |
|  | - учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового, медицинского обслуживания | -«- | 0,33 | 0,36 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 31,50 | 34,44 |
|  | - существующие производственные и коммунально-складские территории | -«- | 4,57 | 5,00 |
|  | - проектируемая производственная территория | -«- | 4,56 | 4,99 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | -«- | 12,69 | 13,87 |
|  | -зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | -«- | 9,68 | 10,58 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 0,39 | 0,43 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -«- | 0,39 | 0,43 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования из нее | га | 33,31 | 36,42 |
|  | - резервная жилая застройка | -«- | 8,17 | 8,93 |

село Братское

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектируемых границах всего в том числе: | га | 152,01 | 100 |
| 1. | Жилая зона | -«- | 28,52 | 18,76 |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | -«- | 28,52 | 18,76 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,47 | 0,97 |
| 3. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 24,02 | 15,80 |
|  | - проектируемая производственная территория | -«- | 3,28 | 2,16 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | -«- | 12,50 | 8,22 |
|  | -зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | -«- | 8,24 | 5,42 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 44,16 | 29,05 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -«- | 8,09 | 5,32 |
|  | - зона водоохранных зеленых насаждений | -«- | 20,07 | 13,20 |
|  | - водные территории | -«- | 15,17 | 9,98 |
|  | - территория пляжа | -«- | 0,83 | 0,55 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 53,04 | 34,89 |
|  | - проектируемая территория для размещения садово-огородных (дачных) участков | -«- | 5,71 | 3,75 |
|  | - резервная жилая застройка | -«- | 7,35 | 4,83 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,80 | 0,53 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | -«- | 0,80 | 0,53 |